# Открытое акционерное общество

# Красноярский территориальный институт

# По проектированию градостроительной документации

# И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

с. Нижняя Есауловка

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

# Пояснительная записка

35-2-303/19 – ПЗ

# Том 1, часть 1

| Генеральный директор института | В.К. Шадрин |
| --- | --- |
| Главный градостроитель мастерской | В.Ф. Савина |
| Главный градостроитель проектов | Г.В. Марчуков |

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2010

| Авторский коллектив проекта |
| --- |
| Мастерская территориального планирования |
| Начальник мастерской - | Н.А. Сидоров |
| Отдел территориального планирования и градостроительной планировки территории |
| Руководитель отдела - | В.Ф. Савина |
| Главный градостроитель проектов Руководитель градостроительного сектора №3 - | Т.И. Мадонова |
| Градостроитель III категории - | П.С. Краснощекова |
| Отдел экономического обоснования и инфраструктурного обеспечения |
| Руководитель отдела, главный инженер проектов - | Г.А. Забродская |
| Ведущий градостроитель - | И.В. Магомедова |
| Градостроитель I категории - | Е.О. Камелина |
| Руководитель сектора инженерного обеспечения территории и ИТМ ГО ЧС, главный специалист - | Н.В. Некошнова |
| Инженер ЭС III категории - | Н.П. Таркина |
| Инженер ВК III категории - | А.Н. Филатов |
| Руководитель сектора землепользования, ведущий специалист - | И.С. Чижов |
| Ведущий инженер - | И.Г. Черногор |
| Экономист II категории - | Н.П. Данеко |
| Эколог II категории - | А.С. Измайлова |
| Комплексная мастерская |
| Начальник мастерской - | В.В. Грановская |
| Заведующий группой - электрик - | Б.А. Успенская |
| Инженер теплоснабжения и вентиляции I категории - | Л.П. Бургардт |

СОСТАВ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  с.  НИЖНЯЯ  ЕСАУЛОВКА

ТОМ 1        	РАЗРАБОТКА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  с.  НИЖНЯЯ  ЕСАУЛОВКА

Часть 1      	Пояснительная  записка

Часть 2	Графические материалы

Лист ГП-1	Схема землепользования М 1: 10 000

Лист ГП-2	План современного использования территории (опорный план).

Схема комплексной оценки территории М 1: 2 000

Лист ГП-3	Генеральный план (основной чертеж) совмещенный с проектом первой очереди

М 1: 2 000

Лист ГП-4	Схема инженерной инфраструктуры (водоснабжение, хозяйственно-бытовая

канализация)  М 1: 2 000

Лист ГП-5	Схема инженерной инфраструктуры (инженерная подготовка территории,

дождевая канализация)  М 1: 2 000

Лист ГП-6	Схема инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение

и связь)  М 1: 2 000

Лист ГП-7	Схема транспортной инфраструктуры М 1: 2 000

Лист ГП-8	Схема градостроительного зонирования М 1: 2 000

Лист ГП-9	Разбивочный чертеж красных линий М 1: 2 000  Фрагмент

Лист ГП-10	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

М 1: 2 000  Фрагмент

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТОМ 2         	ИСХОДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 3         	ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ

ТОМ 4         	ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

ТОМ 5     	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ

# Цели и задачи проекта территориального планирования	6

# Историческая  справка и краткая характеристика села	7

ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ

ЧАСТЬ 1.   СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ	9

# Глава 1.1.   	ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС

1.1.1.	Природные условия	9

1.1.2.	Полезные ископаемые	10

1.1.3.   Инженерно-геологическая  характеристика	11

ЧАСТЬ 2.   КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА  С  ОБОСНОВАНИЕМ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  СЕЛА	23

# Глава 2.1.   	ЗЕМЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ	23

# Глава 2.2.   	ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ	23

2.2.1.	Существующее расселение	23

2.2.2.	Градообразующие  кадры	27

2.2.3.	Проектное население	27

Глава 2.3.   	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА  И  ЕЁ  ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ	28

2.3.1.	Состояние сельскохозяйственного производства и экономики на территории

села	28

2.3.2.	Территориально-планировочная организация производственной базы	29

Глава 2.4.   	СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ  СФЕРА	33

2.4.1.	Характеристика  существующего  жилищного  фонда	34

2.4.2.	Жилищное  строительство	34

2.4.3.	Характеристика существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания	36

2.4.4.	Сводная  таблица  объектов  социального  и  культурно-бытового

обслуживания	39

Глава 2.5.   	ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 	42

2.5.1.	Водоснабжение  и  канализация	42

2.5.2.	Теплоснабжение	51

2.5.3.	Электроснабжение	53

2.5.4.	Сооружения  связи	58

2.5.5.	Инженерная  подготовка  территории	60

2.5.6.	Санитарная  очистка  и  утилизация	61

Глава 2.6.   	ТРАНСПОРТНАЯ  СТРУКТУРА  И  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ	62

2.6.1.	Внешние  межселенные  связи  	62

2.6.2.	Внутренний  сельский  транспорт	63

2.6.3.	Структура  улично-дорожной  сети	65

2.6.4.	Организация  транспортного  обслуживания	66

ЧАСТЬ 3.   МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ

ТЕРПЛАНИРОВАНИЮ.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ  СЕЛА НИЖНЯЯ  ЕСАУЛОВКА	74

Глава 3.1.   	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПОТЕНЦИАЛА	67

Глава 3.2.   	ДОСТИГНУТЫЙ  УРОВЕНЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНПЛАНА	68

Глава 3.3.   	ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

# ПЛАНИРОВАНИЯ  ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ	69

3.3.1.	Структурно–планировочный  каркас  селитебной  территории	69

3.3.2.	Функциональное  зонирование	71

3.3.3.	Организация  производственных  территорий	72

3.3.4.	Озеленение  и  рекреационные  территории	72

Глава 3.4.   	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНПЛАНА	73

ЧАСТЬ 4.   ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  	79

# ПРИЛОЖЕНИЯ	81

*Примечание:  Структурные  разделы  пояснительной  записки  иллюстрируются

соответствующими  копиями основных  чертежей  (без масштаба).

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Проект генерального плана с. Нижняя Есауловка разработан на основании муниципального контракта с Администрацией Манского района № 35-2-303/19 от 01 октября 2007 г. и задания на разработку градостроительной документации, утверждённого Главой Манского района.

Последняя разработка проекта планировки и застройки села, разработанная в 1982 году проектным институтом «Красноярск ЦМПИ» (Красноярское крайколхозстройобъединение) не реализована полностью так как в стране изменилась социально-экономическая ситуация и, как следствие, градостроительное и земельное законодательство, определившее иные требования по формированию градостроительной политики.

Задачей настоящего проекта является упорядочение сложившейся структуры застройки и уточнение функционального зонирования, размещение всех видов текущего и перспективного строительства в комплексе с инженерным обеспечением территории, создание крупного поселения, отвечающего современным требованиям уровня комфорта, учитывающего специфику труда.

Практическая цель проекта - определить градостроительное развитие села Нижняя Есауловка, в т.ч. оценить его территориальные резервы, определить очерёдность строительства, увязать в единый градостроительный комплекс существующую застройку и участки, отведённые под жилую застройку с отступлением от решений ранее выполненного генплана, определить резервные территории для жилищного, культурно-бытового и производственного строительства. Оценить экологические проблемы воздействия промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий на жизнь и здоровье жителей.

При разработке проекта использованы следующие материалы и документы:

- Генеральный план с. Нижняя Есауловка М 1: 2 000, разработанный проектным институтом «Красноярск ЦМПИ» (Красноярское крайколхозстройобъединение) в 1982 году.

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ

(в ред. от 27.07. 2010 № 240 ФЗ)

- Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ

(в ред. от 27.12. 2009 № 365 ФЗ)

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ

(в ред. от 14.03. 2009 № 32 - ФЗ)

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200 – ФЗ

(в ред. от 13.05. 2008 № 66 - ФЗ)

- Справочник полезных ископаемых Манского района, ООО Геоэкономика, 2002 г.

- СНиП 11 - 04 - 2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СНиП 2.07.01 - 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Москва, 1998 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Москва, 1998 г. (с изм. 6.10.2009 г.)

- Закон Красноярского края «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов» от 27 июня 2006 г. № 19 – 4948

- Стереотопографическая съемка М 1: 2000, выполненная в 2007 г. Красноярским управлением ВСФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ

Результаты мероприятий по территориальному планированию иллюстрированы на генеральном плане (основном чертеже), выполненном в М 1: 2 000.

# Историческая  справка  И  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕЛА

Село Нижняя Есауловка является административным центром Каменского сельсовета, расположенного в северо–восточной части Манского района.

До 1983 года село Нижняя Есауловка входило в состав Камарчагского сельсовета. На основании решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 7 декабря 1983 года в Манском районе был образован новый сельсовет в составе с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, с. Тертеж, п. Ягодный и присвоено ему наименование Каменский.

Село Нижняя Есауловка расположено на расстоянии 8 км от районного центра Манского района с. Шалинское, 4 км от железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги, 89 км от краевого центра.

По состоянию на 01.01.2007 г. численность населения с. Нижняя Есауловка составляет 765 человек.

ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ

ЧАСТЬ 1.  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

# Глава  1.1.  ПРИРОДНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС

1.1.1.  Природные условия

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер, метели, пыльные бури, сильные осадки, грозы, засуха, выпадение града, гололёдные явления и др.), затрудняют деятельность в различных областях экономики, являются источником чрезвычайных ситуаций, представляют угрозу для людей или несут экономический ущерб.

Температура воздуха в течении года меняется от -280С до + 210С.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь – ноябрь (рис. 1). Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

Рис. 1. с. Нижняя Есауловка (вид с дороги на с. Шалинское)

1.1.2.  Полезные ископаемые

В окрестностях с. Нижняя Есауловка расположено месторождение торфа «Коленчатое». Оно находится в 3,4 км на юго-восток от ст. Камарчага. Площадь месторождения 3404,0 га, в границах промышленной глубины – 1576 га. Максимальная мощность залежи -1,79 м, средняя -1,03 м. Запасы торфа по категории А составляют 140,0 тыс. тонн.

1.1.3.  Инженерно-геологическая характеристика

Восточный Саян характеризуется сочетанием обширных плоскогорий со средне- и высокогорьем при общем снижении высот с юга на север и востока на запад. В пределах Восточного Саяна выделяются труднодоступные хребты и белогорья с абс. отм от 1800 - 1600 до 900 - 800 м и нагорные равнины с абс. отм 450 - 500 м. В пределах Алтае-Саянской области выделено три ландшафтные зоны:

таежные леса на низко - и среднегорных территориях;

субальпийские луга и горные тундры на высокогорьях;

степи, лесостепи и подтаежные леса в межгорных котлованах.

Зона таежных лесов выделена в пределах Западного и Восточного Саян и его предгорий, включая хребет Арга и Солгонский кряж. Территория покрыта сосновыми и хвойными лесами. Вторая зона выделяется в виде небольших фрагментов в центральных частях горных систем Восточного и Западного Саян.

Зона степей, лесостепей и подтаежных лесов охватывает Назаровскую, Чебаково-Балахтинскую, Минусинскую межгорные котловины. В Минусинской котловине развиты обширные реликтовые сосновые боры, в двух других – небольшие массивы мелколиственных лесов. Большую часть котловин занимают сельскохозяйственные угодья.

Зона подтайги, лесостепей и степей выделена в пределах Канской и Рыбинской котловин. Большая часть зоны занята сельскохозяйственными угодьями.

Ландшафтные зоны в пределах кряжа представлены подзоной таежных лесов (в зоне тайги и редколесий), которая прослеживается по правобережью Енисея до Кана, покрыта преимущественно сосновыми лесами.

Северная граница Восточного Саяна совпадает с Арьинским разломом, по которому граничат девонские отложения межгорных впадин с кембро-протерозойскими Манского прогиба, Дербинского антиклинория и Канской глыбы. Южная граница - Кандатский разлом - отделяет Сисим-Казырский синклинорий от структур Западного Саяна.

Основные складчатые структуры Восточного Саяна: Канская глыба (северо-запад), Дербинский антиклинорий (центральная часть), протягивается на 250 км, Манский прогиб (северо-западная часть Восточного Саяна), со всех сторон ограничен крупными разломами, Бельское поднятие, Сисим-Казырский синклинорий (западная часть Восточного Саяна), состоит из серии крупных синклиналей (Кизир-Казырская) и антиклиналей. Минусинские межгорные впадины представляют собой крупные изометричные средне-верхнепалеозойские тектонические депрессии. Впадины (Назаровская, Чебаково-Балахтинская, Сыда-Ербинская, Южно-Минусинская) образуют единый вытянутый в меридиональном направлении Минусинский межгорный прогиб. Кембрийские отложения фундамента представлены мощными толщами мраморов, известняков, эффузивов, сланцев и песчано-конгломератовых пород и метаморфическими гнейсами, сланцами архейского и протерозойского возраста. В строении прогиба выделены: нижнепалеозойский структурный ярус, средне-верхнепалеозойский, с которым связано формирование основных черт строения впадин. В этот период формируются структуры более высоких порядков прогибы в Назаровской – Березовский, Гляденский; в Чебаково-Балахтинской – Салбатский, Копьевское поднятие. Мезозойский структурный ярус характеризуется платформенными условиями, образованием рыхлых угленосных отложений юрского возраста и песчано-глинистых бокситоносных мелового возраста.

Долина р. Енисей имеет тесную связь с общим структурно-тектоническим планом территории. Структурно она приурочена к грани, отделяющей Западносибирскую плиту от приподнятых Сибирской плиты и Енисейского кряжа, делит область развития мезо-кайнозойского чехла на левобережье и протерозойско-палеозойских отложений на правобережье. Вдоль долины определяются крупные разрывные нарушения.

Новейший этап тектонического развития для выделенных геоструктурных элементов своеобразен.

# Гидрогеологическое заключение

# о перспективной  потребности  в  подземных  водах

с. Нижняя Есауловка Манского  района

# 1. Характеристика гидрогеологических условий на территории с. Нижняя Есауловка

Согласно гидрогеологическому районированию, с. Нижняя Есауловка расположено на периферии Рыбинского артезианского межгорного бассейна – на границе с Алтае-Саянским гидрогеологическим массивом.

На территории села распространены подземные воды четвертичных аллювиальных, верхне-, среднедевонских отложений.

Водоносный аллювиальный комплекс (aQ) распространен в долине реки Есауловка и её притоков. Водовмещающие отложения представлены песчано-галечными отложениями с песчано-глинистым заполнителем. Мощность горизонта незначительная, глубина залегания уровня подземных вод составляет 0-6,5 м, удельные дебиты скважин изменяются от 0,3 до 6 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные, пресные.

Подземные воды безнапорные относятся к категории не защищенных и не представляют практического интереса для организации водозаборов с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Верхнедевонский водоносный комплекс (D3) распространен в центральной и восточной части села, и приурочен к трещиноватым песчаникам, переслаивающимся алевролитам, аргиллитам. Для водосодержащих пород характерна высокая степень глинистости. Мощность водосодержащих пород от 57 до 130 м. Обводнённость пород неравномерная, наряду с интенсивно обводнёнными участками встречаются участки безводные. Воды напорные, величина напора над кровлей горизонта 20-50 м. Удельные дебиты скважин от 0,09 до 3,0 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые и магниевые, пресные с минерализацией 0,2-0,6 г/дмЗ.

Подземные воды комплекса широко используются для водоснабжения населения.

Среднедевонский водоносный комплекс (D2) распространен в центральной и западной части с. Нижняя Есауловка, и приурочен к трещиноватым песчаникам, известняками, мергелями, гравеллитами и конгломератами. Мощность отложений среднего девона достигает 300 м. Подземные воды вскрыты на глубине 57-80 м, по условиям залегания напорные, величина напора над кровлей составляет 30-40 м. Водообильность комплекса неравномерна по площади и в разрезе. Удельные дебиты скважин составляют 0,12-1,4 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые и магниевые, пресные с минерализацией 0,2-0,6 г/дмЗ. Подземные воды не используются для водоснабжения в с. Нижняя Есауловка, хотя достаточно широко используются в Манском районе для водоснабжения.

Подземные воды верхнедевонского и нижнедевонского водоносных комплексов по условиям залегания относятся к категории защищенных.

2. Условия существующего и перспективного водоснабжения с. Нижняя Есауловка

Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» (ООО «Агрохолдинг Камарчагский») имеет лицензию КРР № 01682 ВЭ на право пользования участками недр с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в с.с. Тертеж, Нижняя Есауловка, Шалинское Манского района Красноярского края. Срок действия лицензии до 06.04.2031 г.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский», на территории с. Нижняя Есауловка, осуществляет добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения на нескольких участках недр:

- двумя одиночными водозаборными скважинами, расположенными на восточной окраине села – 1(6) с 1968 г. и 2(7) с 1990 г.;

- двумя одиночными водозаборными скважинами, расположенными на выпасах – 3(8) и 4(9) с 1983 г.

Эксплуатационные запасы подземных вод участков действующих водозаборов не оценивались и на государственную экспертизу не представлялись.

Одиночными скважинами эксплуатируются подземные воды верхнедевонского водоносного комплекса. Водоносные породы представлены песчаником на известковистом цементе с прослоями известняка, алевролита. Вскрытая эффективная мощность водоносного комплекса 30-35 м. Глубина залегания подземных вод 65-70 м, установившийся уровень 20-29 м, величина напора составляет 36-50 м. Глубина скважин по 100 м, фильтры установлены в интервале 65-90 м, 70-90 м. Удельный дебит скважин на выпасах 0,04 л/сек, в селе 0,07-0,08 л/сек.

Зона санитарной охраны строгого режима для скважин 1(6) и 2(7) в с. Нижняя Есауловка в лицензии принята в сложившихся границах, и составляет 25 м. Для скважин 3(8) и 4(9), расположенных на выпасах, принята 30 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые-магниевые, минерализация 0,4-0,6 г/дм3, жесткость общая 6,1-6,7 мг-экв/дм3, рН 6,3-7,4. Подземные воды соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству СанПиН 2.1.4.107-01.

Характеристика водозаборов на лицензионных участках в  с. Нижняя Есауловка

Таблица 1

| Предприятие, номер лицензии | Тип водозабора | Водоносный комплекс | Глубина скважины, м | Зона санитарной охраны, м | Максимальный разрешенный | Фактический суммарный водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дебит, м3/сут | понижение, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Агрохолдинг Камарчагский» КРР № 01682 ВЭ | 6 | D3 | 100 | 25 | 150 | 40 | 77,6 |
|  | 7 |  | 100 | 25 | 150 | 40 |  |
|  | 8 |  | 100 | 30 | 80 | 35 |  |
|  | 9 |  | 100 | 30 | 80 | 35 |  |

Полученные расчетным путем значения эксплуатационных запасов подземных вод по лицензионным участкам в соответствии с указанной методикой носят приближенный характер, ввиду использования приближенных значений параметров водоносных горизонтов и применения упрощенных расчетов.

Население с. Нижняя Есауловка на перспективу до 2028 года составляет 950 человек, норма водопотребления принята 300 л/сут на человека, таким образом, перспективная потребность в воде составит 285 м3/сут.

В лицензионном соглашении установлен разрешенный (предельно допустимый) водоотбор подземных вод, это максимальная расчетная производительность водозаборной скважины, которая является лимитом водопотребления для данной одиночной водозаборной скважины. По двум скважинам в селе суммарный водоотбор составляет 300 м3/сут, и 160 м3/сут на выпасах. Фактический забор подземных вод, согласно ежегодной отчетности по форме 2-ТП (водхоз) составляет 77,6 м3/сут.

В настоящее время, в с. Нижняя Есауловка, эксплуатируются подземные воды верхнедевонского водоносного комплекса, среднедевонский водоносный комплекс не эксплуатируется. Обводненность отложений среднего девона неравномерна по площади, но на территории Манского района производительность водозаборов, эксплуатирующих среднедевонский водоносный комплекс выше по сравнению с верхнедевонским.

Таким образом, на перспективу в с. Нижняя Есауловка возможно организовать водоснабжение за счет подземных вод, используя имеющиеся водозаборные сооружения. А также, пробурить новые водозаборные скважины на площади распространения верхнедевонского и среднедевонского водоносных комплексов, в непосредственной близости от водопотребителя.

ВЫВОДЫ:

1. Гидрогеологические условия для организации водоснабжения с. Нижняя Есауловка, за счет использования подземных вод, на перспективу благоприятные.

2. На территории села распространены пресные подземные воды, по качеству соответствующие нормативам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

3. Произвести оценку запасов подземных вод на действующих водозаборах.

4. Удовлетворение потребности в подземных водах возможно осуществлять за счет:

- увеличение производительности существующих водозаборных скважин;

- бурение новых водозаборных скважин.

5. Возаборные скважины можно располагать в непосредственной близости от водопотребителя.

6. Оптимальная глубина проектных скважин 100-120 м, диаметр фильтровой колонны 219 мм, фильтр - в интервале от 65 м до 110 м.

7. Зона санитарной охраны I пояса (строгого режима) вокруг водозаборных сооружений для верхнедевонского и нижнедевонского водоносных комплексов принимается 30 м, но в сложившихся условиях может быть уменьшена с согласия органов санэпеднадзора.

7. Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений для хозяйственно-питьевого водоснабжения использовать не рекомендуется.

Приложения:

1. Приложение 1. Геолого-гидрогеологическая схема с. Нижняя Есауловка Манского района Красноярского края.

2. Приложение 2. Таблица 2. Конструкция лицензионных водозаборных скважин.

3. Приложение 3. Расчет Зоны санитарной охраны II и III пояса одиночных водозаборов в с. Нижняя Есауловка.

Гидрогеолог  Т.Л. Харитонова

Конструкция лицензионных водозаборных скважин

Приложение 2

Таблица 2

| Местоположение водозабора | № скв. на схеме | Геологический возраст | Интервал залегания | Породы | Глубина залегания, Установившийся уровень | Мощность водоносного комплекса | Дебит, фактический Дебит расчетный максимальный | Понижение фактическое Понижение расчетное максимальное | Конструкция скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |  | диаметр фильтровой колонны | интервал установки | тип фильтра |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фильтр колонны, | фильтра, |  |
|  |  |  | м | м |  | м | м | м3/сут | м | мм | м | м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с. Нижняя Есауловка, В окраина | 1(6) | Q | 0 | 6 | Суглинок | 65 29 | 35 | 6,6 150 | 25 40 | 219 7,4 35 | 0 - 100 | 65 - 90 | щелевой |
|  |  | D3 | 6 | 30 | Алевролит разрушенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D3 | 30 | 100 | Песчаник трещиноватый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижняя Есауловка, В окраина | 2(7) | Q | 0 | 4 | Глина | 65 20 | 35 | 6,4 150 | 23 40 | 168 7.3 35 | 0 - 100 | 65 - 82 | щелевой |
|  |  | Q | 4 | 20 | Песок с валунами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q | 20 | 100 | Песчаник трещиноватый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижняя Есауловка, выпаса | 3(8) | Q | 0 | 6 | Суглинок | 70 22 | 30 | 3,0 80 | 23 35 | 168 5,4 32 | 0 - 100 | 70 - 90 | щелевой |
|  |  | D3 | 6 | 30 | Алевролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D3 | 30 | 100 | Песчаник с прос. алевролита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижняя Есауловка, выпаса | 4(9) | Q | 0 | 4 | Глина с галькой | 70 20 | 30 | 3,0 80 | 23 35 | 219 5,4 32 | 0 - 100 | 70 - 90 |  |
|  |  | Q | 4 | 20 | Галечник с валунами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D3 | 20 | 100 | Песчаник трещиноватый |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет зоны санитарной охраны II и III пояса одиночных водозаборов

в с. Нижняя Есауловка

Приложение 3

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первого пояса- зоны строгого режима, второго пояса – зоны ограничений от бактериологического загрязнения и третьего пояса – зоны ограничений против химического загрязнения.

Первый пояс включает территорию расположения водозабора и связанную с ним насосную станцию. Его назначение – защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена и обеспечена охраной. Затрубное и околотрубное пространство скважины должно быть зацементировано с целью изоляции водоносного горизонта от загрязнения с поверхности.

Верхнеднедевонский водоносный комплекс относится к категории защищенных. Согласно п. 2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.027-95, граница зоны санитарной охраны первого пояса должна отстоять от водозабора на расстоянии 30 м. Учитывая защищенность подземных вод, размер ЗСО первого пояса при необходимости может быть сокращен по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное и химическое загрязнения, поступающие в водоносный горизонт за пределами второго и третьего поясов, не достигнут водозабора.

Во втором и третьем поясах строительство новых объектов, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов. Запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Такие объекты могут быть расположены в третьем поясе ЗСО при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта после согласования с центром государственного санитарно–эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения поселков, санитарная практика нуждается в простых методах расчета границ ЗСО второго пояса. В основе упрощенных методов расчета приняты следующие значения:

Q - Дебит водозабора (м³/сутки);

M - Мощность водоносного горизонта, (м);

µ - активная пористость;

Тм - время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока (сутки - 200);

Тх – срок эксплуатации водозабора (7300 сут).

Ориентируясь на наихудшие гидрогеологические условия с известным «запасом надежности» размер второго и третьего поясов можно рассчитать по формуле:

м,                    м

Расчет  радиуса  зоны  санитарной  охраны  II  и  III  пояса

Таблица 3

| Населенный пункт | № скв. на схеме | Мощность вод. г горизонта, м | Дебит водозабора Фактический расчетный м³/сут | µ активная пористость | Тм, время отмирания патогенных микроорганизмов в у условиях подземного потока, сут | RII, м | Тх, срок эксплуатации водозабора, сут | RIII, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нижняя Есауловка, В окраина | 1(6) | 35 | 6,6 150 | 0,15 | 200 | 9 43 | 7300 | 54 258 |
| с. Нижняя Есауловка, В окраина | 2(7) | 35 | 6,4 150 | 0,15 | 200 | 9 43 | 7300 | 53 258 |
| с. Нижняя Есауловка, выпаса | 3(8) | 30 | 3,0 80 | 0,15 | 200 | 6,5 34 | 7300 | 39 203 |
| с. Нижняя Есауловка, выпаса | 4(9) | 30 | 3,0 80 | 0,15 | 200 | 6,5 34 | 7300 | 39 203 |

*Приняты средние значения мощности

Расчет радиуса зоны санитарной охраны II и III пояса выполнены для фактического дебита водозаборных скважин, и для расчетного предельно-допустимого значения дебита, определенного в лицензионном соглашении КРР № 01682 ВЭ. Границы зоны санитарной охраны I и II пояса, при малом дебите водозаборных скважин – совпадают, радиус зоны санитарной охраны вокруг водозаборных скважин должен быть не менее 30 м.

Водозаборные скважины при максимально допустимом водоотборе (табл. 3) негативного воздействия на окружающую среду не окажут. Цементация затрубного и околотрубного пространства скважин и рекомендуемые мероприятия по санитарным поясам надежно защищают подземные воды от загрязнения.

ЧАСТЬ 2.  КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА

С  ОБОСНОВАНИЕМ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ  СЕЛА

Глава 2.1.  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ

а.  Современное  землепользование

В настоящее время  юридически оформленной границы с. Нижняя Есауловка нет, проект черты, на данный населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующая граница села обозначена в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов, относящихся к землям населенных пунктов. Площадь земель с. Нижняя Есауловка вычислена путем камеральных измерений. Общая площадь земель в принятой границе села составляет 92,7 га.

Сведения о правах на объекты земельных отношений

Форма собственности на землю с. Нижняя Есауловка на 92,7 га  не установлена.

б.  Перечень  внешних  функциональных  зон  с. Нижняя  Есауловка

Земельные участки, стоящие на кадастровом учете на 2010 г.

Таблица 4

| Кадастровый номер | Местоположение участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь, м² | Сведения о правах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24:24:0202001: 322 | Красноярский край, Манский район, 23 км + 630 м справа автомобильной дороги «Кускун-Шалинское-Нарва» с. Нижняя Есауловка | Земли населенных пунктов | для строительства комплекса АЗС, автомобильная мойка, автомобильная мастерская | 2512 | - |
| 24:24:0202001: 298 | Манский район | Земли сельскохозяйственного назначения | под существующим зданием (коровник 1-2) | 9799 | Государственная собственность |
| 24:24:0202001: 299 | Манский район | Земли сельскохозяйственного назначения | под существующим зданием автогараж | 11748 | Государственная собственность |
| 24:24:0000000: 162 | Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка | Земли сельскохозяйственного назначения | под производственными сельскохозяйственными объектами | 553757 | - |

*  смотреть схему землепользования

Объекты, не стоящие на кадастровом учете

Вне границ населенных пунктов находятся: АЗС в 140 метрах к северо-востоку села Нижняя Есауловка; кладбище в 260 метрах к северо-востоку села; водозаборные сооружения в 100 метрах западнее, в 480 и в 800 метрах восточнее села; стоянка сельхозтехники в 340 метра южнее села.

в.  Проектируемое  землепользование

По проекту в территорию населенного пункта предлагается включить следующие территории:

- земли сельскохозяйственного назначения 125,3 га, из них 96,7 га пашня;

- земли лесного фонда 5,2 га;

- земли населенных пунктов 0,5 га;

- земли промышленности и иного специального назначения 15 га;

Развитие населенного пункта планируется в северо-западном и восточном направлениях. Большая часть включаемых земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Экспликация включаемых земель сельскохозяйственного назначения

Таблица 5

| Номер кадастрового квартала (кадастровый номер) | Вид использования | Форма собственности | Включается, га | Землепользователь (название хозяйства) | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24:24:0000000: 162 | под производственными сельскохозяй-ственными объектами | - | 55,4 | - | 1,16 |
| 24:24:0202001: 298 | под существующим зданием (коровник 1-2) | Государственная собственность | 0,1 | - | 1,46 |
| 24:24:0202001: 299 | Под существующим зданием, автогараж | Государственная собственность | 1,2 | - | 1,46 |
| 24:24:0202001: 303 | для сельскохозяйственного производства | Частная собственность | 8,1 | ФЛ | 1,16 |
| 24:24:0000000: 133 | для сельскохозяйственного производства | Частная собственность | 11,9 | ФЛ | 1,16 |
| 24:24:0202001: 325 | для сельскохозяйственного производства | Частная собственность | 8,8 | ФЛ | 1,16 |
| 24:24:0202001 | пашня | Государственная собственность | 22,0 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:0202001 | пастбище | Государственная собственность | 17,8 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |

*  смотреть схему землепользования

Удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС) земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границу с. Нижняя Есауловка не превышает на 50% средний УПКС по Манскому району.

В результате изменения границы с. Нижняя Есауловка площадь вышеуказанного населенного пункта изменилась за счет включения земель сельскохозяйственного назначения на 125,3 га, земель населенных пунктов на 0,5 га, промышленности и иного специального назначения на 15 га, земель лесного фонда на 5,2 га. Общая площадь земель села в проектируемой границе составляет 238,7 га.

Глава 2.2.  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

# 2.2.1.  Существующее  расселение

По данным Администрации Каменского сельсовета Манского района численность населения с. Нижняя Есауловка на 01.01.2007 г. составляла 765 человек, что составляет 48,2% населения Каменского сельсовета. Динамика численности населения села представлена в таблице 6.

Динамика численности населения с. Нижняя Есауловка

Таблица 6

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 746 | 772 | 773 |
| Рождаемость, чел | 8 | 7 | 10 |
| Смертность, чел | 8 | 6 | 15 |
| Механический прирост, чел (МП) | 48 | 30 | 26 |
| Механическое выбытие, чел (МВ) | 22 | 30 | 29 |
| Естественное изменение (Р-С) | 0 | 1 | - 5 |
| Механическое изменение (МП-МВ) | 26 | 0 | - 3 |

На 01.01.2007 г. количество семей по селу составляло 228, коэффициент семейности равен 3,36.

Данные о половом и возрастном составе населения с. Нижняя Есауловка

на 01.01.2007 г.

Таблица 7

| Возрастная категория | Женщины | Мужчины | Итого населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % от общего числа женщин | человек | % от общего числа мужчин |  |
| Младше трудоспособного возраста (0-15 лет) | 94 | 23.3 | 94 | 26.0 | 188 |
| Трудоспособного возраста (16-54 для женщин; 16-59 для мужчин) | 228 | 56.4 | 233 | 64.5 | 461 |
| Старше трудоспособного возраста | 82 | 20.3 | 34 | 9.4 | 116 |
| Всего | 404 | 100 | 361 | 100 | 765 |

Численность женщин превышает численность мужчин, наибольшее различие наблюдается по категории старше трудоспособного возраста, мужчин этой категории на 48 человек меньше чем женщин. Всего населения в трудоспособном возрасте составляет 461 чел, или 60,3% населения села.

Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется как стабильная, но с такими же проблемами как в целом по России и Красноярскому краю. Половозрастная структура населения села характеризуется преобладанием женского населения старше трудоспособного возраста, и резким снижением численности мужчин в том же возрасте, что говорит о том, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин.

Показатели демографической нагрузки трудоспособного населения на 100 человек

Таблица 8

| Год | Возрастная группа | Общая демографическая нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  | Младше трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |  |
| 2007 | 40,8 | 25,2 | 65,9 |

Коэффициент общей демографической нагрузки показывает, что в 2007 году количество потенциальных иждивенцев в возрасте до 15 лет и от 60 лет и старше достигает 65,9 на 100 потенциальных работников в возрасте 16-59 лет. В общей демографической нагрузке значение детей превышает значение пожилых, это является положительным показателем и говорит о том, что стареющее население будет сменяться подрастающим поколением.

2.2.2.  Градообразующие  кадры

Градообразующие кадры представлены как сельскохозяйственными кадрами, так и кадрами других отраслей. Величина этих кадров на перспективу по акционерному обществу определена расчетным путем исходя из прогнозируемых объемов сельскохозяйственных работ и норм трудозатрат по отраслям производства.

Далее для формирования более полного представления о существующем социальном положении целесообразно проанализировать численность занятых в разрезе отраслей.

Администрацией Каменского сельского Совета были предоставлены следующие данные:

Отраслевая структура занятого населения

Таблица 9

| Отрасль, наименование предприятий и организаций | Численность работающих на 01.01.2007 г. |
| --- | --- |
|  | человек | % от общего числа занятых | % от общей численности населения |
| Органы управления: | 10 | 2,4 | 1,3 |
| Каменский сельский Совет депутатов | 10 |  |  |
| Образование: | 42 | 10,1 | 5,5 |
| МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | 34 |  |  |
| МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | 8 |  |  |
| Культура: | 9 | 2,2 | 1,2 |
| МУК «Нижне-Есауловский информационно-культурный досуговый центр» | 9 |  |  |
| Здравоохранение: | 2 | 0,5 | 0,3 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Нижняя Есауловка | 2 |  |  |
| Связь: | 3 | 0,7 | 0,4 |
| Почтовое отделение с. Нижняя Есауловка | 2 |  |  |
| Узел связи с. Нижняя Есауловка | 1 |  |  |
| Сельское хозяйство: | 312 | 75,0 | 40,8 |
| ЗАО «Камарчагское» | 10 |  |  |
| ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 302 |  |  |
| Транспорт: | 15 | 3,6 | 2,0 |
| Филиал ГПКК «ДРСУ-2» | 15 |  |  |
| ЖКХ: | 15 | 3,6 | 2,0 |
| МУП Манского района «Каменский жилищно-коммунальный участок» | 15 |  |  |
| Торговля | 8 | 1,9 | 1,0 |
| Магазины | 8 |  |  |
| ИТОГО по сельсовету | 416 | 100 | 54,4 |

Всего по данным, представленным в таблице, на различных предприятиях и в организациях с. Нижняя Есауловка занято 416 человек, причем 75% заняты на сельскохозяйственных предприятиях. Наиболее крупное сельскохозяйственное предприятие - это ООО «Агрохолдинг Камарчагский», которое обеспечивает работой  302 человека.

Так как, основным работодателем на территории села является сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрохолдинг Камарчагский» от его развития и стабильной работы во многом зависит дальнейшее развитие села.

Распределение работающего населения на первую очередь и расчетный срок

Таблица 10

| Отрасль, наименование предприятий и организаций | Количество работающих, чел. |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2028 |
| Органы управления | 11 | 12 |
| Образование | 45 | 50 |
| Здравоохранение | 3 | 4 |
| Культура | 11 | 12 |
| Связь | 3 | 4 |
| Сельское хозяйство | 350 | 380 |
| Транспорт | 16 | 19 |
| ЖКХ, бытовые услуги | 19 | 22 |
| Торговля | 12 | 14 |
| ИТОГО по сельсовету: | 470 | 517 |

2.2.3.  Проектное  население

1. Проектная численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста (Нn).

В таблице 11 представлены средние показатели рождаемости, смертности, механического прироста и выбытия населения села за период 2004 - 2006 г.г. На основе этих данных была рассчитана проектная численность населения (табл. 12).

Средние  показатели  по  с. Нижняя  Есауловка  за  2004 - 2006  г.г., чел.

Таблица 11

| №№ | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость (Р) | 8 |
| 2 | Смертность (С) | 10 |
| 3 | Механический прирост (МП) | 35 |
| 4 | Механическое выбытие (МВ) | 27 |
| 5 | Естественное изменение (Р-С) | - 2 |
| 6 | Механическое изменение (МП-МВ) | 8 |

В среднем численность населения с. Нижняя Есауловка увеличивалась на 6 человек ежегодно. Под влиянием высокой смертности и низкой рождаемости убыль населения составляла 2 человека ежегодно, под влиянием миграционных процессов прирост на 8 человек.

Расчет проектной численности населения ведется по следующей формуле:

(1)

где, Н1 – исходный год (2007 г.),

n – количество лет в периоде.

Н 2018 г. = 765 + (- 2 * 11) + (8 * 11) = 831

Н 2028 г. = 765 + (- 2 * 21) + (8 * 21) = 891

Проектная численность населения с учетом статистических данных, чел.

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Численность населения на начало года |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| с. Нижняя Есауловка | 765 | 831 | 891 |

Численность населения села Нижняя Есауловка с учетом статистических данных на первую очередь составит 831 человек, на расчетный срок – 891 человек. Таким образом, за расчетный период численность населения увеличится на 126 человек.

2. Проектная численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в трудовых ресурсах (Н расч).

Расчет численности населения на расчетный срок с учетом потребности в трудовых ресурсах:

(2)

Где, Нрасч - расчетная численность населения, чел.,

П - общая потребность рабочих мест на перспективу  - 517 (исходя из потребности в персонале на перспективу),

В - удельный вес работающих на градообразующих предприятиях от общей численности населения, % (принимается равным 54,4%).

Н расч  = 517 * 100 / 54,4 = 950 чел.

В таблице 13 представлена численность населения по селу, рассчитанная с учетом дополнительно создаваемых рабочих мест на градообразующем предприятии ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

Проектная численность населения с учетом потребности в рабочих кадрах, чел.

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Численность населения на начало года |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| с. Нижняя Есауловка | 765 | 850 | 950 |

Численность населения с. Нижняя Есауловка на расчетный срок составит 950 человек, прирост населения за 20 лет – 185 человек.

При расчете населения, учитывающего статистические данные по рождаемости, смертности и миграционные процессы, численность населения села увеличивается к расчетному сроку до 891 человека, то есть прирост составляет 126 человек. Из чего следует, что демографическая и социальная ситуация в селе достаточно благоприятная, так как  наблюдаются интенсивные процессы приезда населения в с. Нижняя Есауловка из более мелких населенных пунктов. Село является административным центром сельсовета, на его территории расположено наиболее крупное и успешное предприятие сельсовета – ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

При расчете, учитывающем возрастающую потребность в рабочей силе, -  население увеличится за 20 лет на 185 человек. Этот показатель принимается за основу для дальнейших расчетов, так как учитывает максимально возможный рост численности населения. Численность населения села на расчетный срок составит 950 человек.

Дальнейшее развитие с. Нижняя Есауловка и всего Каменского сельсовета во многом зависит от стабильности и дальнейшего развития ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

# Глава 2.3.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА  И  ЕЁ  ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ

# 2.3.1. Состояние  сельскохозяйственного  производства  и  экономики  на

территории  села

На территории с. Нижняя Есауловка  на 2007 год располагалось 2 сельскохозяйственных предприятия:

- Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Камарчагское» (СХ ЗАО «Камарчагское»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» (ООО «Агрохолдинг Камарчагский»).

СХ ЗАО «Камарчагский» - предприятие животноводства (молочное направление), ООО «Агрохолдинг Камарчагский» занимается животноводством (молочно-мясное направление) и растениеводством (выращивание зерна).

Сельскохозяйственных предприятия и их подразделения

Таблица 14

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Выпускаемая продукция | Мощность по выпускаемой продукции, т. | Валовой выпуск, т.р. | Среднесписочная численность работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ ЗАО «Камарчагское» | животноводство | молоко | 55 | 420 | 10 |
| ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | животноводство | молоко | 2560 | 19200 | 140 |
|  | животноводство | мясо КРС | 265 | 11900 | 96 |
|  | растениеводство | зерно | 5043 | 18155 | 66 |

В отрасли сельского хозяйства занято 312 человек, общий валовой выпуск сельскохозяйственной продукции достигает 49 675 тыс. руб. в год.

Поголовье скота на сельскохозяйственных предприятиях на 01.01.07 г.

Таблица 15

| Наименование предприятия | Местонахождение подразделения | КРС | в т.ч. коров | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ ЗАО «Камарчагское» | с. Нижняя Есауловка | 25 | 25 | - |
| ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | с. Нижняя Есауловка | 1781 | 560 | 42 |
| Всего: | 1806 | 585 | 42 |

СХ ЗАО «Камарчагское» было организовано в 1981 году на базе 2-х отделений совхоза «Первомайский». Землепользование состоит из одного массива и расположено в северной части Манского района. Центральная усадьба находилось в селе Нижняя Есауловка в 10 км. от районного центра села Шалинское и в 5 км. от ближайшей железнодорожной станции Камарчага.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский» создан в середине 2004 года на базе хозяйств ЗАО «Камарчагское», сельхозартель «Колос», ООО «Торговый дом Камарчагский» и ООО «Камарчагский хлеб». На основании решения общего собрания учредителей от 12.04.2004 года, сельскохозяйственное акционерное общество «Камарчагское» вошло в состав общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» путем передачи своего имущества в уставной капитал ООО «Агрохолдинг Камарчагский». Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность СХ ЗАО «Камарчагское» было прекращено к началу 2008 г.

Создание ООО «Агрохолдинг Камарчагский» - это пример кооперации сельхозпроизводителей, переработки и реализации, которая позволят создать целостное экономическое пространство.

Рис. 2. «Агрохолдинг Камарчагский. МТФ»

Распределение земельного фонда ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

по угодьям по состоянию на 01.01.07 г.

Таблица 16

| Показатели | Площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь землепользования | 12366 |
| в том числе: сельскохозяйственные угодья | 7112 |
| из них: пашни | 5933 |
| сенокосы | 246 |
| пастбища | 933 |

Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают черноземы выщелоченные, оподзоленные, обыкновенные и почвы серые оподзоленные.

Производимая предприятием продукция реализуется по следующим направлениям: зерно реализуется на территории Манского района местным предприятиям и населению; мясо и мясная продукция реализуется в ближайших городах Красноярск, Железногорск, Сосновоборск; молоко и продукция молочной переработки реализуется через торговую сеть города Красноярск.

В 2006 г. сельскохозяйственное производство на ООО «Агрохолдинг Камарчагский» было убыточным, общая сумма убытков составила 7795 тыс. руб., часть из которого была покрыта за счет субсидий, в результате убыток снизился до 1689 т.р. Соответственно по итогам года предприятие низко рентабельно. Такая ситуация, резкое ухудшение по сравнению с показателями 2005 года, сложилась из-за заболевания животных туберкулезом, в результате чего было потеряна часть поголовья скота, что вызвало дополнительные затраты на его содержание.

Однако у предприятия видна и положительная динамика по отдельным показателям. Численность работников сокращается, однако увеличивается среднемесячная заработная плата, наибольший прирост заработной платы у работников занятых непосредственно в сельскохозяйственном производстве. Также увеличивается стоимость основных фондов и фондовооруженность рабочих, за счет приобретения новой техники.

Показатели  сельскохозяйственной деятельности

ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 17

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Темп роста (2006/2005), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовый результат от реализации с/х продукции | тыс. руб. | - 184 | 3285 | - 1892 | - 57,6 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 2700 | 1789 | 537 | 30,0 |
|  | животноводство | тыс. руб. | - 2884 | 1496 | - 2429 | - 162,4 |
| 2. | Выручка от реализации с/х продукции | тыс. руб. | 27693 | 52639 | 52798 | 100,3 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 12090 | 11141 | 3918 | 35,2 |
|  | животноводство | тыс. руб. | 15603 | 41498 | 48880 | 117,8 |
| 3. | себестоимость реализованной продукции с/х | тыс. руб. | 27877 | 49354 | 54690 | 110,8 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 9390 | 9352 | 3381 | 36,2 |
|  | животноводство | тыс. руб. | 18487 | 40002 | 51309 | 128,3 |
| 4. | Рентабельность с/х производства | % | - 0,7 | 6,7 | - 3,4 | - 50,7 |
| 5. | Затраты на производство с/х продукции | тыс. руб. | 33483 | 42865 | 50220 | 117,2 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 18164 | 18205 | 15839 | 87,0 |
|  | животноводство | тыс. руб. | 15319 | 24660 | 34381 | 139,4 |

Предприятие специализируется на растениеводстве и животноводстве. Финансово более прибыльна растениеводческая деятельность, в 2006 г. прибыль от растениеводства составила 537 т.р., а от животноводства убыток в 2429 т.р., в результате чего предприятие получило общий убыток – 1892 т.р. Затраты на производство по животноводству растут более быстрыми темпами, чем выручка от реализации продукции животноводства, что обусловливает низкую прибыльность данного вида деятельности.

Состав и структура товарной продукции в 2004 - 2006 г.г.

Таблица 18

| № п/п | Показатели | тыс. руб. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| 1 | Зерно | 10566 | 4684 | 400 | 22,6 | 8,9 | 0,8 |
| 2 | Прочая продукция растениеводства | 1543 | 3558 | 330 | 3,3 | 6,8 | 0,6 |
| 3 | Продукция растениеводства, реализованная в переработанном виде | 5596 | 2899 | 3188 | 12,0 | 5,5 | 6,0 |
|  | Итого продукция растениеводства | 17705 | 11141 | 3918 | 37,8 | 21,2 | 7,4 |
| 1 | КРС в живой массе | 7876 | 6921 | 7159 | 16,8 | 13,2 | 13,6 |
| 2 | Молоко цельное | 4798 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Продукция животноводства, реализованная в переработанном виде | 16401 | 34543 | 41683 | 35,1 | 65,7 | 79,0 |
|  | в т.ч. молочные продукты | 13315 | 30350 | 37076 | 28,5 | 57,7 | 70,3 |
| 4 | Мясопродукция | 3086 | 4193 | 4607 | 6,6 | 8,0 | 8,7 |
|  | Итого продукция животноводства | 29075 | 41464 | 48842 | 62,2 | 78,8 | 92,6 |
|  | Всего по предприятию | 46780 | 52605 | 52760 | 100 | 100 | 100 |

За последние три года наблюдается динамика по снижению доли продукции растениеводства и повышение доли продукции животноводства, в 2006 г. данное соотношение составило 7,4% продукция растениеводства и 92,6% - животноводства. Преобладающим видом продукции является переработанное молоко, доля которой по итогам 2006 г. в общем объеме произведенной продукции составляла 70,3%.

Производство и продуктивность скота

Таблица 19

| № п/п | Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство молока, тонн | 2433.6 | 2859 | 3122.3 |
| 2 | Удой на корову, кг. | 4040 | 4481 | 5256 |
| 3 | Среднесуточный привес, гр. | 603 | 574 | 505 |
| 4 | Приращение мяса, тонн | 195.5 | 217 | 214.3 |

Продуктивность скота высокая, видна положительная динамика увеличения удоев на одну корову до 5256 кг. в 2006 г., что позволило увеличить производства молока по итогам 2006 г. до 3122,3 тонн.

Площади посевов в ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 20

| № п/п | Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие на 01.01. сельхозугодий всего, га | 7991 | 7991 | 7112 |
|  | в т.ч. пашня, га | 6157 | 6157 | 5933 |
|  | сенокосы, га | 246 | 246 | 246 |
|  | пастбища, га | 1588 | 1588 | 933 |
| 2 | Посевная площадь всего, га | 5647 | 5503 | 3691 |
| 2.1 | в т.ч. зерновые | 3640 | 3138 | 1764 |
|  | из них пшеница | 1156 | 632 | 0 |
|  | ячмень | 1413 | 1814 | 1099 |
|  | овес | 936 | 622 | 665 |
| 2.2 | гречиха, га | 85 | 0 | 0 |
| 2.3 | горох, га | 50 | 70 | 0 |
| 2.4 | кормовые культуры всего, га | 1987 | 2345 | 1927 |
| 2.4.1 | в т.ч. однолетние травы | 1040 | 1573 | 1455 |
| 2.4.2 | многолетние травы посева прошлых лет | 947 | 772 | 472 |
| 4 | Вспахано паров | 1200 | 410 | 632 |
| 5 | Вспахано зяби | 3768 | 2261 | 2137 |

За период 2004 - 06 г.г. площадь сельхозугодий сокращается, соответственно и площади посевов уменьшаются. Так в 2006 г. засеяно зерновыми 1764 га., кормовыми культурами 1927 га.

В 2006 г. такие культуры как пшеница, гречиха и горох засеяна вообще не были, хотя в 2004 г. валовой сбор пшеницы составлял 2472,7 ц, в 2005 г. – 1336,7 ц с постоянной высокой урожайностью в 21 ц/га.

Валовой сбор в 2006 г. составил 2712,7 ц, в том числе 1673,7 ц  - ячмень, 1039 ц – овес. Средняя урожайность составила 15,4 ц/га.

Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственной продукции

ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 21

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га |
| Валовой сбор, всего | 7497.2 | 20.6 | 4833.6 | 15.4 | 2712.7 | 15.4 |
| из них пшеница | 2472.7 | 21 | 1336.7 | 21 | 0 | 0 |
| ячмень | 2180.8 | 22.5 | 2227.7 | 12.3 | 1673.7 | 15.2 |
| овес | 1702.2 | 18.2 | 1211.3 | 19.5 | 1039 | 15.6 |
| гречиха | 18.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горох | 122.1 | 24.4 | 57.9 | 8.2 | 0 | 0 |

В настоящее время на территории ООО «Агрохолдинг Камарчагский» имеются следующие постройки.

Характеристика существующих производственных построек

Таблица 22

| Наименование производственных объектов | Ед. изм. | Вместимость (мощность) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерносушильное хозяйство |
| зерносклад | тн | 2100 | 15 |
| склад металлический | тн | 600 | 3 |
| склад деревянный №1 | тн | 1000 | 60 |
| склад деревянный №2 | тн | 1000 | 60 |
| склад деревянный №3 | тн | 500 | 40 |
| склад деревянный №4 | тн | 500 | 60 |
| напольная сушилка | т/час | 500 | 50 |
| Животноводческие сооружения |
| коровник кирпичный | гол. | 200 | 11 |
| коровник кирпичный | гол. | 218 | 14 |
| коровник блочный | гол. | 210 | 4 |
| коровник блочный | гол. | 228 | 9 |
| 9 откормплощадка деревянная | гол. | 600 | 23 |
| 26003 нижний телятник деревянный | гол. | 400 | 6 |
| верхний телятник кирпичный | гол. | 420 | 10 |
| родильное отделение | гол. | 75 | 5 |
| 4 силосные траншеи | тн. | 10000 | 20 |
| автогараж | мест | 30 | 10 |
| машинный двор | ст. мест | 25 | 8 |
| склад запасных частей | кв.м. | 50 | 13 |
| контора | кв.м. | 680 | 10 |

Все постройки находятся в хорошем техническом состоянии, в настоящее время все используются в производстве, на ближайшие 5, 10 лет и более все сохраняются.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский» принимает участие в национальном проекте «Развитие АПК». Данное предприятие является крупнейшим участником проекта в Манском районе по направлению «Ускоренное развитие животноводства». В результате его реализации в 2006 г. модернизированы и технически перевооружены две животноводческие фермы на 400 голов коров. Приобретено животноводческое технологическое оборудование на сумму 4285,2 тыс. руб.

На эти цели предприятие получило инвестиционный кредит (4285,2 тыс. руб.) сроком до 8 лет. Кроме заемных средств в рамках краевой целевой программы осуществлялась  государственная поддержка племенного животноводства, которая позволила предприятию приобрести 164 головы племенного крупного скота.

На перспективу планируется строительство следующих производственных построек:

- двух сушилок СЗШ - 24 мощностью 24 т/час;

- двух металлических складов объемом на 6000 тн. зерна;

- миникомбикормового завода производительностью 10 тн/смену;

- откормплощадки на 400 голов с пунктом искусственного осеменения;

- двух коровников на 900 голов.

2.3.2.  Территориально – планировочная  организация  производственной  базы

Основным градообразующим предприятием села Нижняя Есауловка является предприятие ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Сельскохозяйственное производство является важным сектором экономики сельсовета. В настоящий момент основными задачами предприятий является увеличение объемов производства, обеспечение рентабельной работы, улучшение социально–экономических условий жизни сельского населения.

Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрохолдинг Камарчагский» находится в неблагополучном экономическом и финансовом положении. В последние годы основным видом продукции на предприятии является молоко цельное и переработанное. Значительное место в экономике хозяйства занимает зерно.

На перспективу предполагается сохранение производственной направленности ООО «Агрохолдинг Камарчагский» со стабильным увеличением объемов производства.

Перспективный план развития предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 23

| № п/п | Показатели | ед. изм. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность работающих | чел. | 350 | 380 |
| 2 | Объем производства основных видов продукции |  |  |  |
|  | зерно | тонн | 5000 | 5500 |
|  | молоко | тонн | 3900 | 4320 |
|  | мясо | тонн | 243 | 275 |
| 3 | Поголовье |  |  |  |
|  | КРС | гол. | 1900 | 2050 |
|  | в т.ч. коров | гол. | 650 | 720 |
|  | лошадей | гол. | 45 | 45 |
| 4 | Урожайность |  |  |  |
|  | зерно | ц / га | 20 | 20 |
| 5 | Продуктивность |  |  |  |
|  | Удой на 1 фуражную корову | кг. | 6000 | 6000 |
|  | Среднесуточный привес КРС | кг. | 550 | 550 |
|  | Получено приплода коров | гол. | 800 | 850 |

Общее увеличение поголовья КРС на первую очередь составит 1900 голов, из них коров – 650 голов, на расчетный срок поголовье КРС планируется 2050 голов, из них коров – 720 голов.

Для обоснования возможного поголовья скота далее будет приведен расчет возможного получения кормов. Наращивание поголовья и специализация производства на первую очередь были взяты с учетом данных предоставленных предприятием, а наращивание поголовья на расчетный срок рассчитывалось исходя из возможного получения кормов при экстенсивном возделывании земель, поэтому в расчетах использовалась относительно высокая урожайность. Представленные показатели являются приближенными и носят рекомендательный характер.

Потребность в кормах и площадь посева для выращивания КРС

Таблица 24

| №№ п/п | Наименование кормов | Годовая потребность на все стадо, ц | Урожайность, ц/га | Необходимая площадь посева, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сено | 20910 | 28 | 747 |
| 2 | Сенаж | 20910 | 140 | 149 |
| 3 | Силос | 104550 | 250 | 418 |
| 4 | Корнеплоды | 36592,5 | 250 | 146 |
| 5 | Зеленые корма | 103730 | 200 | 519 |
| 6 | Комбикорм | 30155,5 | 35 | 862 |
| 7 | Подстилка | 10455 | 30 | 349 |
| 8 | Всего | - | - | 3189 |
| 9 | Свободные пары | - | - | 957 |
|  | Всего земель | - | - | 4146 |

Рис. 3

Потребность в кормах и площадь посева для выращивания лошадей

Таблица 25

| № п/п | Наименование кормов | Годовая потребность на стадо, ц | Урожайность, ц/га | Необходимая площадь посева, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сено | 657 | 24 | 27,4 |
| 2 | Овес | 492,75 | 37,6 | 13,1 |
| 3 | Ячмень | 821,25 | 28,6 | 28,7 |
| 4 | Пшеница | 657 | 29,5 | 22,3 |
| 5 | Картофель | 1314 | 250 | 5,3 |
| 6 | Сенаж | 821,25 | 118 | 7,0 |
| 7 | Подстилка | 262,8 | 30 | 8,8 |
| 8 | Итого | - | - | 112,4 |
| 9 | 33% (запас) | - | - | 37,1 |
|  | всего земель | - | - | 150 |

Рис. 4

Общая потребность посева кормовых культур на расчетный срок

Таблица 26

| №№ | Использование земель | Поголовье, гол. | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корма для КРС | 2050 | 4146 |
| 2 | Корма для лошадей | 45 | 138 |
| 3 | Всего земель под корма | - | 4284 |
| 4 | Растениеводство | - | 2800 |
|  | Всего использование сельскохозяйственных угодий | - | 7084 |

Общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий составит 7 084 га, в том числе 2 800 га планируется отвести под растениеводство.

Для обеспечения кормовой базой поголовья КРС в 2 050 голов необходимо возделывать 4 146 га угодий, при поголовье лошадей в 45 голов потребуется использовать 138 га сельхозугодий.

Глава 2.4.  СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА

2.4.1.  Характеристика  существующего  жилищного  фонда

По данным Администрации Каменского сельсовета на 01.01.2007 г. жилищный фонд с. Нижняя Есауловка составляет 153 дома (258 квартир) общей площадь 14 411,05 м2, в том числе 724,8 м2  находится в государственной и муниципальной собственности и 13 686,2 м2 в частной собственности.

Состояние жилищного фонда

Таблица 27

| №№ | Показатели | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 14411,05 |
|  | в том числе: |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | 724,8 |
|  | - частной собственности | 13686,25 |
| 2 | Из общего жилищного фонда: | - |
|  | в двухэтажных домах | 117,99 |
|  | в одноэтажных домах | 14 293,06 |
|  | В домах с приквартирными земельными участками | 10 206 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | 4204,97 |
| 3 | Из общего жилого фонда: |  |
|  | в деревянных домах | 8 914,45 |
|  | В каменных, кирпичных домах | 5 493,6 |
| 4 | Жилищный фонд с износом до 70% | 14 411,05 |
|  | Жилищный фонд с износом более 70% | - |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |
|  | - централизованным водопроводом | 6196 |
|  | - канализацией | 7638 |
|  | в том числе: |  |
|  | - централизованной | 6196 |
|  | - в выгреба | 1442 |
|  | - теплом | 2882 |
|  | в том числе: |  |
|  | - горячей водой | 2882 |
|  | - электроплитами | 721 |
|  | - газовыми плитами | 13720 |

Жилищный фонд села представлен в основном одноэтажными жилыми домами. На одноэтажную застройку приходится 99% общей площади жилого фонда села Нижняя Есауловка. Двухэтажная застройка представлена одним жилым домом, площадью 117,99 м2. На каменные и кирпичные дома приходится 38% всего жилого фонда населенного пункта, преобладают деревянные дома – 62%.

2.4.2.  Жилищное  строительство

На расчетный срок прирост населения с. Нижняя Есауловка составит 185 человек. При коэффициенте семейности равном 3, прирост количества семей составит 62.

Предварительный расчет объемов жилищного строительства представлен в таблице 28. Расчет произведен исходя из обеспеченности общей площадью жилищного фонда – на первую очередь строительства – 21 м2, на расчетный срок – 24 м2.

Новое жилищное строительство села Нижняя Есауловка

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | Прирост населения, чел. | Прирост семей | Площадь строительства, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный срок | в том числе 1 очередь | расчетный срок | в том числе 1 очередь | расчетный срок | в том числе 1 очередь |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 185 | 85 | 62 | 28 | 4440 | 1785 |

Объем нового жилищного строительства соответствует количеству семей и составит 62 одноквартирных дома на расчетный срок, общая площадь которых 4 440 м2.

Объемы планируемого жилищного строительства и его ориентировочная стоимость представлены в следующей таблице:

Предложения по размещению жилищного строительства на первую очередь

и расчетный срок и его стоимость

Таблица 29

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество домов | Общая площадь, м2 | Общая стоимость жилья, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный срок | в том числе 1 очередь | расчетный срок | в том числе 1 очередь | расчетный срок | в том числе 1 очередь |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 62 | 28 | 4960 | 2240 | 97216 | 43904 |

Для ориентировочного расчета объемов жилищного строительства принята усредненная площадь проектируемых домов – 80 м2, коэффициент семейности 3.

Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Красноярскому краю на 1 квартал 2007 г. в соответствии с Приказом №149 от 18 декабря 2006 г. Министерства регионального развития Российской Федерации (19 600 руб.).

# 2.4.3.  Характеристика  существующих  учреждений  культурно - бытового

# назначения

В с. Нижняя Есауловка, так как оно является административным центом Каменского сельсовета, расположены учреждения I и II ступеней обслуживания (межпоселкового и внутрипоселкового обслуживания). Учреждения эпизодического пользования (районный Дом культуры, больница, музей, центральная районная библиотека, административные учреждения, и т.д.) расположены в районном  центре с. Шалинское.

Объекты культурно-бытового обслуживания с. Нижняя Есауловка

Таблица 30

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Характеристика объекта (фактич.) | Износ, % | Дальнейшее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | посещ. детей | 18 | 70 | Сохраняется с учетом капитального ремонта |
| 2 | МОУ «Нижне-Есауловская СОШ», спортзал 146 кв.м. | учащихся | 146 (по СанПИН 162) | 20 | Сохраняется |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 70 | Сохраняется |
| 4 | МУК «Нижне-Есауловский ИКЦД» | мест | 30 | 35 | В здании бывшего магазина |
| 5 | Библиотека | ед. хранения / чит. место | 11400 / 15 | 30 | В конторе ООО «Агрохолдинг Камарчагский» |
| 6 | Магазин ООО «Эрзи» | шт | 1 | - | Сохраняется |
| 7 | Магазин СПСК «Алмаз» | шт | 1 | - | Сохраняется |
| 8 | МУП Манского района «Каменский ЖКУ» | объект | 1 | 30 | В конторе ООО «Агрохолдинг Камарчагский» |
| 9 | Администрация Каменского сельсовета | объект | 1 | 49 | в бывшем здании нач. школы |
| 10 | Узел связи | объект | 1 | 30 | В конторе ООО «Агрохолдинг Камарчагский» |
| 11 | Почтамт | объект | 1 | 30 |  |
| 12 | Кладбище | га | 1,2 | х | Расширяется |

Рис. 5. Здание Нижне-Есауловской школы

Из объектов образования в селе расположена школа Муниципальное Общеобразовательное Учреждение (МОУ) «Нижне-Есауловская Средняя Общеобразовательная Школа (СОШ)» типовая, год постройки 1997 г., состояние удовлетворительное и  Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение (МДОУ) «Тополек» типовое здание, построено в 1985 г., здание аварийное, требующее капитального ремонта.

Дополнительно в летний период на базе МОУ «Нижне-Есауловская СОШ» ежегодно работает детский лагерь для учащихся вместимостью 70 человек, фактически за 2007 г. он принял 50 человек. При школе создан музей истории села.

В селе имеется фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в железобетонном одноэтажном здании детского сада, построенном в 1985 году.

Из учреждений культуры в с. Нижняя Есауловка расположен МУК «Нижне-Есауловский культурно – досуговый центр» в приспособленном здании бывшего магазина, библиотека расположена в приспособленном здании, занимает часть конторы ООО «Агрохолдинг Камарчагский». При Досуговом центре созданы и работают различные группы, ансамбли, проводятся тематические праздники, выставки художественной самодеятельности.

Узлы связи представлены отделениями «Почты России» и АТС, находятся в приспособленном здании конторы ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работает один участок от МУП Манского района «Каменский жилищно-коммунальный участок (ЖКУ)».

2.4.4.  Сводная  таблица  объектов  социального  и  культурно–бытового

обслуживания

Сложившаяся система культурно–бытового обслуживания населения не удовлетворяет нормативным требованиям перспективного развития и расселения села Нижняя Есауловка.

Расчет проектируемых учреждений обслуживания села сведен в таблицу 31. Проектом предлагается улучшение культурно–бытового обслуживания в соответствии с рекомендациями СНиПа 2.07.01-89*, исходя из численности и демографического состава населения.

Численность населения на 1 очередь: 850 человек;

Численность населения на расчетный срок: 950 человек.

Объемы строительства объектов культурно – бытового обслуживания

с. Нижняя Есауловка

Таблица 31

| № п/п | Наименование учреждения | Расчетная норма на 1000 жителей | Общая вместимость по нормативам | Сохраняемые | Намеченные к строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 ОС | РС | 1 ОС | РС | 1 ОС | РС | РС | в том числе на 1 ОС |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 50 мест | 80 мест | 43 мест | 76 мест | 30 мест | 30 мест | 100 мест | 50 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | 180 мест | 180 мест | 153 мест | 171 мест | 162 мест | 162 мест | 20 мест | 20 мест |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | - | - | - | 1 объект | 1 объект |
| 6 | Аптеки | - | - | 1 объект | 1 объект |
| 9 | Открытые спортивные площадки | 0,7 га | 0,7 га | 0,6 га | 0,7 га | - | 0,5 га | 0,5 га |
| 10 | Спортивные залы | 80 м2 | 80 м2 | 68 м2 | 76 м2 | 146 м2 | 146 м2 | - | - |
| 11 | Клубы | 80 мест | 80 мест | 68 мест | 76 мест | - | - | 290 мест | 290 мест |
| 12 | Сельские массовые библиотеки от 2 до 5 тыс. чел. | 5 тыс.ед. хранения | 1 объект на 5 тыс.ед. хранения | 11,4 тыс. ед. хран. (перенос в новый клуб) | 11,4 тыс. ед. хранен. | 11,4 тыс. ед. хранен. |
| 13 | Магазины | 200 м2 | 250 м2 | 170 м2 | 238 м2 | 2 объекта | 2 объекта | 2 объект | 1 объект |
| 14 | Предприятия общественного питания | 30 мест | 30 мест | 26 мест | 29 мест | - | 35 мест | - |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб. мест | 7 раб. мест | 6 раб. мест | 7 раб. мест | - | 7 раб. мест | 3 раб. мест |
| 16 | Прачечные | - | 60 кг. белья | - | 57 кг. белья | - | 125 кг. белья | 125 кг. белья |
| 17 | Химчистки | - | 3,5 кг. вещей | - | 3 кг. вещей | - | 1 объект | 1 объект |
| 18 | Бани | 5 мест | 7 мест | 4 мест | 7 мест | - | 10 мест | 10 мест |
| 19 | Отделения связи | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 20 | Отделения сберегательного банка | 1 объект | 1 объект | - | 1 объект | 1 объект |
| 21 | Организации и учреждения управления | - | 1 объект | - | 1 объект | 1 объект |
| 22 | Гостиницы | 4 мест | 6 мест | 3 мест | 6 мест |  |  | 6 мест | - |
| 23 | Кладбище традиционного захоронения | 0,25 га | 0,25 га | 1,2 га | 1,2 га | - | 0,5 га |
| 24 | Пожарные депо | до 5 тыс. чел. 1 пож. депо, 2 автомобиля | 1 х 2 машины | 1 объект | 1 объект | 1 объект |

Детские дошкольные учреждения: Сохраняется детский сад «Тополек» с учетом капитального ремонта и открытия дополнительных групп для приема детей на 100 мест. На расчетный срок, в непосредственной близости от центра, проектируется спортивный корпус со спортивным ядром. На территории школы планируется разместить учебный блок на 4 учебных помещения на расчетный срок.

Аптеки: На первую очередь запроектировать аптеку  в с. Нижняя Есауловка.

Открытые спортивные площадки: На первую очередь предлагается построить футбольное поле площадью 0,5 га. На расчетный срок предполагается спортивный корпус с бассейном.

Дома культуры: В с. Нижняя Есауловка запроектировать клуб на 290 мест. Библиотеку разместить в новом здании клуба.

На первую очередь в составе общественного центра предусмотрена церковь.

Магазины и предприятия общественного питания: На первую очередь предлагается строительство магазина повседневного спроса. На расчетный срок магазин смешанных товаров и торговый центр со столовой на 35 мест.

Предприятия бытового обслуживания, гостиницы: На первую очередь запроектировать кооперированное здание в составе комбината бытового обслуживания на 3 рабочих мест. Предлагается также построить кассу.  На первую очередь запроектированы навесы для торговли, а на расчетный срок предполагается рынок и в составе торгового центра: гостиница на 6 мест и КБО на 4 рабочих места.

Бани, прачечные, химчистки: На первую очередь запроектировать баню на 10 мест с прачечной на 125 кг. белья и химчисткой.

Организации и учреждения управления: На первую очередь строительства предлагается запроектировать административное здание, в нем разместить узел связи, почтамт, операционное окно сбербанка.

Пожарное депо: Предлагается разместить одно пожарное депо на 2 автомобиля на первую очередь.

# Глава 2.5. 	Инженерно-техническая  инфраструктура

# и  благоустройство  территории

2.5.1.  Водоснабжение  и  канализация

Современное состояние

Водоснабжение

По справкам ЖКХ на территории села имеется 4 скважины (рис. 6). В жилой зоне расположено две скважины дебитом 6,25 м3/час каждая: одна на переулке Коммунальный, вторая на улице Кольцевая. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина, расположенная  на пер. Коммунальный, не обеспечена зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84, а на ул. Кольцевая – обеспечена. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая расположены на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС). Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», но зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84 они не обеспечены и используются для технического и противопожарного водоснабжения. На территории села имеются 3 водонапорные башни объемом 15 м3 и высотой 12 м каждая. Они располагаются на двух скважинах, которые находятся на территории фермы КРС и на скважине, находящейся на улице Кольцевая.

Рис. 6. Существующая водозаборная скважина

Централизованная система водоснабжения существует в зданиях соцкультбыта, в производственной зоне и частично в зданиях жилой застройки села. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. Протяженность водопроводных сетей – 3 км. Водоснабжение на территории усадебной жилой застройки осуществляется из колодцев или скважин-колонок на личных усадьбах, а также привозной водой из реки. Централизованная система горячего водоснабжения существует в зданиях соцкультбыта, в производственной зоне и частично в зданиях жилой застройки села. Горячее водоснабжение в части зданий жилой застройки села - от индивидуальных водонагревателей. В остальной части зданий жилой застройки села горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение жилой зоны села принято здание школы. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принят 17,5 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение промышленной зоны села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется пожарными автомашинами, находящимися в пождепо с. Шалинское в 7 км от с. Нижняя Есауловка. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 7 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорных башнях общей емкостью 45 м3, а недостающий объем воды восполняется из реки. В целом  пожаротушение села организовано не достаточно.

Канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для зданий соцкультбыта, производственной зоны села и частично жилой застройки села осуществляется в выгребы, для остальных зданий жилой застройки села - в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из выгребов и надворных уборных  вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. Протяженность сетей канализации 1,5 км.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблице 32.

Расходы воды и стоков (современное состояние)

Таблица 32

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измерен | Кол-во ед. | Норма водопотр., л / сут. | Водопот-ребление, м3 / сут. | Водоот-ведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 153 | 230 | 35,19 | 35,19 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от местных водонагревателей | чел | 176 | 160 | 28,16 | 28,16 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием от скважин - колонок на усадьбе | чел | 77 | 30 | 2,31 | 2,31 |
| 4 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой или колодцами на усадьбе | чел. | 359 | 25 | 8,98 | - |
| 5 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | уч-ся | 152 | 11,5 | 1,75 | 1,75 |
| 6 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | мест | 30 | 105 | 3,15 | 3,15 |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 8 | Сельский клуб на 30 мест | мест | 30 | 10 | 0,30 | 0,30 |
| 9 | Магазин | объект | 2 | - | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Котельная | объект | 3 | - | 30,25 | - |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |
| 11 | коровы | гол | 151 | 50 | 7,55 | - |
| 12 | телята | гол | 46 | 25 | 1,15 | - |
| 13 | свиньи | гол | 162 | 12 | 1,94 | - |
| 14 | лошади | гол | 29 | 40 | 1,16 | - |
| 15 | птица | гол | 1500 | 0,38 | 0,57 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 36420 | 0,4 | 14,57* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 4615 | 3 | 13,85* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 93,66 | 72,31 |
|  | Промзона |
|  | ООО «Агрохолдинг»: |
| 16 | коровы | гол | 585 | 50 | 29,25 | - |
| 17 | телята | гол | 1221 | 25 | 30,53 | - |
| 18 | лошади | гол | 42 | 40 | 1,68 | - |
| 19 | Молочные блоки, 4320 т/год | т/сут | 16,06 | 3500 | 56,21 | 42,16 |
| 20 | Убойный цех, 265 т/год | т/сут | 0,99 | 20000 | 19,70 | 14,78 |
| 21 | Гараж на 30 автомашин | объект | 1 | - | 30,00 | 30,00 |
| 22 | Котельные | объект | 3 | - | 30,25 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 197,62 | 86,93 |
|  | неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 14,56 | 7,96 |
|  | Всего: |  |  |  | 305,84 | 167,20 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в селе отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

Проектное предложение

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, водонапорная башня объемом 50 м3 и высотой 15 м, 6 скважин (в том числе 1 резервная скважина). Существующая скважина на ул. Кольцевая сохраняется в качестве резервной скважины. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая, расположенные на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС), сохраняются и используются для технического и противопожарного водоснабжения. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,25 м3/час при глубине скважин 100 м. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на пер. Коммунальный, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пождепо села. При пожаротушении работают две скважины на ФКРС. Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды емкостью 150 м3 каждый и 4-х водонапорных башнях общей емкостью 95 м3.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны села и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем поступают по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут.

На I очередь строительства для производственных стоков из молочных блоков и убойного цеха проектируются канализационные очистные сооружения производительностью 60 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод.

Стоки из выгребов д. Малая Камарчага вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Нижняя Есауловка. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Малая Камарчага на очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в две нитки в реку Камарчага.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  33, 34, 35.

Дождевая канализация

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 29 бассейнов, в том числе 13 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 36. В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 4200 м3 с отсеком для маслонефтепродуктов проектируются на I очередь строительства. Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 37.

Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

Таблица 33

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л / сут. | Водопот-ребление, м3 / сут. | Водоот-ведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 414 | 230 | 95,22 | 95,22 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 436 | 170 | 74,12 | 74,12 |
| 3 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | уч-ся | 162 | 11,5 | 1,86 | 1,86 |
| 4 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | мест | 80 | 105 | 9,45 | 9,45 |
| 5 | ФАП с аптекой | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 6 | Сельский клуб на 290 мест | мест | 290 | 10 | 2,90 | 2,90 |
| 7 | Магазин | объект | 3 | - | 1,50 | 1,50 |
| 8 | Прачечные на 125 кг/смена | кг. белья | 125 | 75 | 9,38 | 9,38 |
| 9 | Баня на 10 мест | посещ. | 80 | 180 | 14,40 | 14,40 |
| 10 | КБО на 3 рабочих места | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Автостанция | объект | 1 | - | объект |  |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |
| 12 | коровы | гол | 151 | 50 | 7,55 |  |
| 13 | телята | гол | 46 | 25 | 1,15 | - |
| 14 | свиньи | гол | 162 | 12 | 1,94 |  |
| 15 | лошади | гол | 29 | 40 | 1,16 | - |
| 16 | птица | гол | 1500 | 0,38 | 0,57 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 91200 | 0,4 | 36,48* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 10200 | 3 | 30,60* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 222,89 | 210,52 |
|  | Промзона |
|  | ООО «Агрохолдинг» |
| 17 | коровы | гол | 650 | 50 | 32,50 | - |
| 18 | телята | гол | 1250 | 25 | 31,25 | - |
| 19 | лошади | гол | 42 | 40 | 1,68 | - |
| 20 | Молочные блоки, 3900 т/год | т/сут | 14,50 | 3500 | 50,74 | 38,06 |
| 21 | Убойный цех, 243 т/год | т/сут | 0,90 | 20000 | 18,07 | 13,55 |
| 22 | АЗС с придорожным сервисом | объект | 1 | - | 5,00 | 5,00 |
| 23 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 58,20 | - |
| 24 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
| 25 | Предприятие по обслуживанию автомобилей на 10 постов | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 214,54 | 73,71 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 21,87 | 14,21 |
|  | Всего: |  |  |  | 459,30 | 298,44 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Расходы воды и стоков (расчетный срок строительства)

Таблица 34

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л / сут. | Водопот-ребление, м3 / сут. | Водоот-ведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 950 | 230 | 218,50 | 218,50 |
| 2 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | уч-ся | 170 | 11,5 | 1,96 | 1,96 |
| 3 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад | мест | 130 | 105 | 18,90 | 18,90 |
| 4 | ФАП с аптекой | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 5 | Сельский клуб на 290 мест | мест | 290 | 10 | 2,90 | 2,90 |
| 6 | Магазин | объект | 4 | - | 2,00 | 2,00 |
| 7 | КБО в ТЦ на 4 места | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 8 | Бассейн в спортивном комплексе (пополнение 10%) | объект | 1 | - | 20,00 | 20,00 |
| 9 | Баня на 10 мест | посещ | 80 | 180 | 14,40 | 14,40 |
| 10 | КБО (обувная мастерская, ателье, парикмахерская) | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Прачечные на 125 кг/смена | кг. белья | 125 | 75 | 9,38 | 9,38 |
| 12 | Гостиницы | мест | 6 | 120 | 0,72 | 0,72 |
| 13 | Предприятия общественного питания | мест | 35 | 160 | 5,60 | 5,60 |
| 14 | Автостанция | объект | 1 | - | 0,18 | 0,18 |
| 15 | Рынок | м2 | 400 | 250 | 5,00 | 5,00 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |
| 16 | коровы | гол | 187 | 50 | 9,35 | - |
| 17 | телята | гол | 57 | 25 | 1,43 | - |
| 18 | свиньи | гол | 201 | 12 | 2,41 | - |
| 19 | лошади | гол | 36 | 40 | 1,44 | - |
| 20 | птица | гол | 1860 | 0,38 | 0,71 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 100800 | 0,4 | 40,32* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 11400 | 3 | 34,20* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 316,61 | 301,40 |
|  | Промзона |
|  | ООО «Агрохолдинг» |
| 21 | коровы | гол | 685 | 50 | 34,25 | - |
| 22 | телята | гол | 1365 | 25 | 34,13 | - |
| 23 | лошади | гол | 56 | 40 | 2,24 | - |
| 24 | Гараж на 30 автомашин | объект | 1 | - | 30,00 | 30,00 |
| 25 | Молочный блок, 4320 т/год | т/сут | 16,06 | 3500 | 56,21 | 42,28 |
| 26 | Убойный цех, 275 т/год | т/сут | 1,02 | 20000 | 20,45 | 15,33 |
| 27 | Машиноремонтный двор (МРД) | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 28 | Пожарное депо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
| 29 | Предприятие по обслуживанию автомобилей на 10 постов | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
| 30 | АЗС с придорожным сервисом | объект | 1 | - | 5,00 | 5,00 |
| 31 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 83,76 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 176,37 | 86,71 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 24,65 | 19,40 |
|  | Всего: |  |  |  | 517,63 | 407,39 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды  не включен.

Сводная таблица водопотребления и водоотведения

Таблица 35

| Зона потребителей | Водопотребление, м3 / сут | Водоотведение, м3 / сут |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | I очередь строи-тельства | Расчетный срок | Современное состояние | I очередь строи-тельства | Расчетный срок |
| Жилая | 93,66 | 222,89 | 316,61 | 72,31 | 210,52 | 301,28 |
| Промышленная | 197,62 | 214,54 | 176,37 | 86,93 | 73,71 | 86,71 |
| Итого: | 291,27 | 437,43 | 492,98 | 159,24 | 284,23 | 387,99 |
| Неучтенные расходы 5 % | 14,56 | 21,87 | 24,65 | 7,96 | 14,21 | 19,40 |
| Всего: | 305,84 | 459,30 | 517,63 | 167,20 | 298,44 | 407,39 |

Объемы дождевого и талого стока

Таблица 36

| № бассейна | Площадь бассейна, га | Объем дождевого стока, м3 | Объем талого стока, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,20 | 134,4 | 476 |
| 2 | 11,00 | 132 | 467,5 |
| 4 | 1,00 | 12 | 42,5 |
| 5 | 1,30 | 15,6 | 55,25 |
| 6 | 5,70 | 68,4 | 242,25 |
| 7 | 5,30 | 63,6 | 225,25 |
| 8 | 11,00 | 132 | 467,5 |
| 13 | 8,70 | 104,4 | 369,75 |
| 15 | 4,30 | 51,6 | 182,75 |
| 17 | 9,00 | 108 | 382,5 |
| 18 | 5,60 | 67,2 | 238 |
| 20 | 5,70 | 68,4 | 242,25 |
| 21 | 3,70 | 44,4 | 157,25 |
| 24 | 5,90 | 70,8 | 250,75 |
| 27 | 3,87 | 46,44 | 164,48 |
| 28 | 5,41 | 64,92 | 229,93 |
|  | Всего: | 1184,16 | 4193,91 |

Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

Таблица 37

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва | Расчетный срок стр - ва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 6 | 6 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 6 | 6 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 35 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 150 м3, объект | 2 | 2 |
| 5 | Водонапорная башня объемом 50 м3 высотой 15 м | 1 | 1 |
| 6 | Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км | 15,74 | 16,91 |
| 7 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-10х5,3,питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км | 0,65 | 0,65 |
| 8 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км | 0,58 | 0,58 |
|  | Канализация |  |  |
| 9 | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час, объект | 2 | 2 |
| 10 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км | 13,15 | 14,05 |
| 11 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | 0,60 | 0,60 |
| 12 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км (выпуск в реку) | 0,48 | 0,48 |
| 13 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут | 1 | 1 |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 14 | Пруды - отстойники емкостью 4200 м3, объект | 1 | 1 |
| 15 | Канализационная насосная станция производительностью 200 – 1200 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 16 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200 – 500 мм, укладываемых на глубину 1 – 1,5 м, км | 4,50 | 4,76 |
| 17 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 500 мм, укладываемых на глубину 1 – 1,5 м, км | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Напорный коллектор очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-315х15, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки (выпуск в реку), км | 1,03 | 1,03 |

2.5.2.  Теплоснабжение

Современное состояние

На территории жилой и производственной зон села имеется децентрализованная система теплоснабжения.

Рис. 7. Существующая котельная

В жилой зоне села расположены 2 котельные, установленной мощностью котлооборудования  2,95 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Отдельно стоящая котельная снабжает теплом административно-общественную застройку и прилегающие к ней жилые дома усадебной застройки. Пристроенная котельная снабжает теплом сельский клуб.

Жилой фонд остальной части села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

В производственной зоне - на территории гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» имеются собственные котельные. Производительность пристроенной котельной гаража -1,2 Гкал/ч, данных по котельной предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» нет.

Проектное предложение

Климатологические данные:

Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  40ºС;

то же, вентиляции - минус 40ºС;

средняя температура отопительного периода - минус 7,1ºС;

продолжительность отопительного периода - 234 суток.

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельскохозяйственных предприятий – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства.

Система теплоснабжения

I очередь строительства

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта, жилых домов усадебной застройки от проектируемой котельной, расположенной на севере села. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с температурами 95-70°С.

Действующая котельная, обслуживающая административно-общественную застройку села сохраняется до ввода в эксплуатацию новой котельной. Существующие внутриквартальные тепловые сети сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения.

Часть жилого фонда села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 2,711 Гкал/ч  (в том числе новое строительство – 0,543 Гкал/ч);

соцкультбыт – 1,561 Гкал/ч;

производство –  3,543 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной на 1 очередь строительства составит 3,824 Гкал/ч  (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Расчетный срок строительства

В селе  предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых и общественных зданий от новой котельной.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома - 3,293 Гкал/ч  (в том числе новое строительство – 1,125 Гкал/час);

соцкультбыт – 2,164 Гкал/ч;

производство –  5,81 Гкал/ч.

Расчетная потребность тепла составляет 11,432 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях), в том числе необходимая производительность новой котельной на расчетный срок составит 5,622 Гкал/ч.

Тепловые сети и сооружения

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы по серии 3.006.1-2.87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003.

Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в таблицу «Основные технико-экономические показатели».

2.5.3.  Электроснабжение

Современное состояние

Основным источником электроснабжения с. Нижняя Есауловка является сеть ОАО «МРСК Сибири», филиал  «Красноярскэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение с. Нижняя Есауловка осуществляется через ПС №148 «Шалинская» 35/10 кВ 2×4,00 МВА, с загрузкой 70% 5,60 МВА фидером №148 – 04 и ПС №179 «Н. Есауловка» 35/0,4 кВ 1×1,8 МВА, с загрузкой 90% 1,62 МВА.

Распределение электроэнергии на низком напряжении осуществляется через  ТП 10/0,4 кВ открытого и закрытого типа. Мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 2540 кВА, загрузка для однотрансформаторных ТП 90%, для двухтрансформаторных ТП 70%, cosφ 0,98. Распределительные сети 10 кВ – одноцепные, воздушные. Общая протяженность сетей 10 кВ – 1,20 км.

Мощность подключенных к сети потребителей 2056,04 кВт. Жилые дома, магазины, клуб относятся к потребителям III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания. Потребители II категории: средняя школа и детский сад, водозабор, резервным источником питания не обеспечены.

Проектное предложение

Проектом предусматривается реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующей и прокладка новой электрической сети 10 кВ;

реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующих  ТП 10/0,4 кВА;

установка  новых трансформаторных подстанций для проектируемых и, при необходимости, существующих объектов (таблицы 38, 39, 40).

Электроснабжение с. Нижняя Есауловка   осуществляется от сохраняемой  подстанции №179 «Н. Есауловка» и проектируемой подстанции №148 «Шалинская» 110/35/10 кВ (2Т×16 МВА с ЛЭП 110 кВ) в с. Шалинское.

Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10 / 0,4 кВ

(I очередь строительства)

Таблица  38

| № п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансформаторов | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |
| 1.1 | Жилые дома | 1328,12 | ТП №2 – ТП №8, сохр. ТП | 12 | 4330 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта |
| 1.2.1 | Детский сад – ясли «Тополек» с расширением до 130 мест | 82,80 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.2 | Средняя общеобразовательная школа на 162 места, школьная столовая | 74,52 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.3 | Административное здание (узел связи, почтамт, сберкасса) | 60,55 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.4 | Спортивная площадка (1 объект) | 3,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.5 | Сельский клуб, библиотека | 15,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.6 | Торговый центр со столовой на 35 мест, приемным пунктом КБО на 4 рабочих места и гостиницей на 6 мест | 126,54 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.7 | Церковь | 8,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.8 | ФАП с аптекой | 15,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.9 | Магазин смешанных товаров (2 объекта) | 46,28 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.10 | Магазин товаров повседневного спроса | 59,04 | ТП № 7 | 1 | 400 |
| 1.2.11 | Баня – прачечная на 10 мест и 125 кг белья | 33,98 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.12 | КБО на 3 рабочих места | 10,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.13 | Автостанция | 15,00 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.14 | Навесы для торговли | 10,00 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.15 | Пожарное депо на 2 автомобиля | 5,00 | ТП № 4 | 1 | 160 |
| 1.2.16 | АЗС с придорожным сервисом | 10,00 | ТП № 4 | 1 | 160 |
| Итого: | 1868,81 | ТП №2 – ТП №8, сохр. ТП | 12 | 4330 |
| I | Производственная зона |  |  |  |  |
| I.I | Стоянка сельскохозяйственной техники | 10,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.II | Загоны для скота (6 объектов) | 10,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.III | Строительный двор с пилорамой | 40,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.IV | Элеватор | 350,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.V | Ферма КРС на 1150 голов (с молочным и убойным блоками) | 540,80 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VI | Конный двор на 45 лошадей | 5,00 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VII | Предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей на 10 постов | 20,00 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VIII | Машиноремонтный двор | 25,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.IX | АЗС | 8,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.X | Скотомогильник | 15,00 | ТП №11 | 1 | 40 |
| I.XI | Полигон ТБО | 15,00 | ТП №11 | 1 | 40 |
| I.XII | Стоянка сельхозтехники | 10,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIII | Котельная | 172,95 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIV | Водонапорная башня на водозаборной скважине (резервная) | 10,05 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XV | Водонапорная башня на водозаборной скважине (2 объекта), сохраняемая для технических нужд | 20,10 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XVI | Насосная станция на водозаборной скважине (5 объектов) | 50,25 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XVII | Водозаборные сооружения | 19,40 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XVIII | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3 в сутки | 57,43 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XIX | Канализационные очистные сооружения для молочных блоков и убойного цеха производительностью 60 м3 в сутки | 44,44 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XX | КНС хозяйственно–бытовой и производственной канализации (2 объекта) | 6,80 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| Итого: | 1538,94 | ТП №1, ТП №9, ТП №10, ТП №7, ТП № 11, сохр. ТП | 6 | 1430 |
| Всего: | 3407,75 | ТП №1– ТП №11, сохр. ТП | 18 | 5760 |

Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10 / 0.4 кВ

(расчетный срок строительства)

Таблица  39

| № п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансформаторов | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома | 1607,74 | ТП №2 – ТП №8, сохр. ТП | 12 | 4330 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Детский сад – ясли «Тополек» с расширением до 130 мест | 82,80 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.2 | Средняя общеобразовательная школа на 162 места, школьная столовая | 74,52 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.3 | Административное здание (узел связи, почтамт, сберкасса) | 60,55 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.4 | Спортивная площадка (1 объект) | 3,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.5 | Сельский клуб, библиотека | 15,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.6 | Торговый центр со столовой на 35 мест, приемным пунктом КБО на 4 рабочих места и гостиницей на 6 мест | 126,54 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.7 | Церковь | 8,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.8 | ФАП с аптекой | 15,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.9 | Магазин смешанных товаров (2 объекта) | 46,28 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.10 | Магазин товаров повседневного спроса | 59,04 | ТП № 7 | 1 | 400 |
| 1.2.11 | Баня – прачечная на 10 мест и 125 кг белья | 33,98 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.12 | КБО на 3 рабочих места | 10,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.13 | Автостанция | 15,00 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.14 | Навесы для торговли | 10,00 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.15 | Пожарное депо на 2 автомобиля | 5,00 | ТП № 4 | 1 | 160 |
| 1.2.16 | АЗС с придорожным сервисом | 10,00 | ТП № 4 | 1 | 160 |
| 1.2.17 | Административное здание (администрация Каменского сельсовета, контора ООО «Агрохолдинг Камарчагский», «Каменский ЖКУ») | 42,89 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.18 | Универсальный блок на 4 учебных помещения | 31,10 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.19 | Спортивный корпус с бассейном | 75,90 | ТП № 3 | 1 | 250 |
| 1.2.20 | Спортивное ядро | 7,00 | ТП № 3 | 1 | 250 |
| 1.2.21 | Магазин смешанных товаров | 49,63 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.22 | Рынок | 80,50 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| Итого: | 2410,43 | ТП №2 – ТП №8, сохр. ТП | 12 | 4330 |
| I | Производственная зона |  |  |  |  |
| I.I | Стоянка сельскохозяйственной техники | 10,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.II | Загоны для скота (6 объектов) | 10,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.III | Строительный двор с пилорамой | 40,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.IV | Элеватор | 350,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.V | Ферма КРС на 1150 голов (с молочным и убойным блоками) | 540,80 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VI | Конный двор на 45 лошадей | 5,00 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VII | Предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей на 10 постов | 20,00 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VIII | Машиноремонтный двор | 25,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.IX | АЗС | 8,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.X | Скотомогильник | 15,00 | ТП №11 | 1 | 40 |
| I.XI | Полигон ТБО | 15,00 | ТП №11 | 1 | 40 |
| I.XII | Стоянка сельхозтехники | 10,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIII | Котельная | 254,27 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIV | Водонапорная башня на водозаборной скважине (резервная) | 10,05 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XV | Водонапорная башня на водозаборной скважине (2 объекта), сохраняемая для технических нужд | 20,10 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XVI | Насосная станция на водозаборной скважине (5 объектов) | 50,25 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XVII | Водозаборные сооружения | 19,40 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XVIII | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3 в сутки | 57,43 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XIX | Канализационные очистные сооружения для молочных блоков и убойного цеха производительностью 60 м3 в сутки | 44,44 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XX | КНС хозяйственно–бытовой и производственной канализации (2 объекта) | 6,80 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| Итого: | 1620,26 | ТП №1, ТП №9, ТП №10, ТП №7, ТП № 11, сохр. ТП | 6 | 1430 |
| Всего: | 4030,69 | ТП №1– ТП №11, сохр. ТП | 18 | 5760 |

Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ (в границах с. Нижняя Есауловка)

Таблица  40

| Наименование ЛЭП 10 кВ | Протяженность ЛЭП 10 кВ, км |
| --- | --- |
|  | Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| Сохраняемые | 2,32 | 2,32 |
| Проектируемые воздушные | 7,53 | 7,53 |
| Всего: | 9,85 | 9,85 |

На I очередь строительства необходимо 3407,75 кВт электрической мощности. Для промышленных, в том числе и сельскохозяйственных, предприятий села необходимо 1538,94 кВт электрической мощности. На I очередь и на расчетный срок строительства для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 5760 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на первую очередь и расчетный срок строительства  –  9,85 км.

На расчетный срок строительства необходимо 4030,69 кВт электрической мощности. Для промышленных, в том числе и сельскохозяйственных, предприятий села необходимо 1620,26 кВт электрической мощности.

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминевые провода на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от ОАО «Красноярскэнерго», типовых проектов и удельных норм. Результаты расчетов сведены в таблицу 41. К строительству принимаются типовые трансформаторные  подстанции открытого и закрытого типов.

Потребляемая электрическая мощность

Таблица  41

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Потребляемая электрическая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| 1 | Селитебная зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые дома | кВт | 962,23 | 1328,12 | 1607,74 |
| 1.2 | объекты соцкультбыта | кВт | 374,20 | 540,69 | 802,69 |
|  | Итого: |  | 1336,43 | 1868,81 | 2410,43 |
| 2 | Производственная зона | кВт | 719,61 | 1538,94 | 1620,26 |
|  | Итого: |  | 719,61 | 1538,94 | 1620,26 |
|  | Всего: |  | 2056,04 | 3407,75 | 4030,69 |

2.5.4.  Сооружения  связи

Современное состояние

Телефонная проводная связь

Информация о существующих в с. Нижняя Есауловка  объектах проводной телефонной связи предоставлена Красноярским филиалом ОАО «Сибирьтелеком».

Характеристика объектов проводной телефонной связи

(современное состояние)

Таблица 42

| Тип используемой АТС | Количество станций | Общая емкость телефонной станции, номеров | Используется абонентами, номеров | Протяженность линий связи, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АТСК – 50/200 | 1 | 120 | 81 | 35,98 |

Емкость существующей АТС используется на 68% при этом телефонной проводной связью обеспечено 47%  семей и организаций села.

Сотовая связь

Данные о существующих объектах сотовой связи предоставлены операторами сотовой связи, действующими на территории РФ. По данным операторов сотовой связи, существующие базовые станций сотовой связи находятся  за пределами территории села Нижняя Есауловка.

Телевизионное и радиовещание

Трансляция телевизионного и радиосигнала на территории с. Нижняя Есауловка осуществляется Красноярским РТПЦ. Филиал ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» находится по адресу: 660100, г. Красноярск, ул. Боткина, д. 61.

Персоналом предприятия на территории края обслуживаются:

- 9 станций мощностью от 5 до 150 кВт диапазонов НЧ, СЧ, ВЧ (ДВ, СВ, КВ);

- 13 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 1 до 4 кВт;

- 49 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 01 до 100 Вт.

Обеспечивается эфирная трансляция радиопрограмм: «Радио России», «Маяк», «Юность», «Авто-радио», радио «Шансон», «Радио 7 Красноярск», «Детское радио» и др.

Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 700 населенных пунктах Красноярского края.

Персонал предприятия обслуживает:

- 19 мощных ТВ станций - от 1 до 5 кВт и 1438 маломощных ТВ станций - от 1 до 100 Вт.

Охват населения телевизионными программами составляет:

- «Первый канал» - 99,7%;

- «ТК Россия» - 98,5%;

- «Телекомпания НТВ» - 12,1%;

- ТК «Культура» - 5,7%;

- ТК «Спорт» - 36,8%;

- ТРК «Петербург - 5 канал» - 41,4%;

- «Енисей-регион» - 84,8%.

Проектное предложение

Телефонная проводная связь

Емкость существующей АТС используется на 68%. При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных, в том числе и сельскохозяйственных, предприятий необходима установка новой цифровой АТС. На первую очередь проектом предусматривается установка цифровой  АТС  емкостью 283 номера, на расчетный срок строительства – АТС емкостью 317 номеров.

Для организаций используется 15% общей емкости проектируемых объектов проводной телефонной сети связи, Характеристика проектируемых объектов проводной телефонной связи представлена в таблице 43.

Характеристика объектов проводной телефонной связи

Таблица 43

| Количество номеров |
| --- |
| Первая очередь | Расчетный срок |
| Для жилого фонда | Для организаций | Для жилого фонда | Для организаций |
| 240 | 43 | 269 | 48 |

Охват глобальной сетью «Интернет» населения села планируется на первую очередь 70%, на расчетный срок 100%. Проектом предусматривается прокладка мультисервисной (оптоволоконной) сети связи. Ориентировочная протяженность сетей связи, сохраняемых и проектируемых на  первую очередь и расчетный срок строительства в с. Нижняя Есауловка – 39,52 км.

Сотовая связь

Данные о проектируемых объектах сотовой связи предоставлены операторами сотовой связи, действующими на территории РФ. По данным операторов сотовой связи, планируемые базовые станций сотовой связи будут устанавливаться  за пределами села Нижняя Есауловка.

Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основные задачи ЕПТК:

• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от вещателей и производителей контента;

• коммутация и технический контроль качества телепрограмм;

• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам;

• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах;

• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей.

Рис. 8. Схема ЕПТК

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно-оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС»  «Красноярский КРТПЦ» будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

2.5.5.  Инженерная  подготовка  территории

В геоморфологическом отношении село расположено на I надпойменной террасе р. Камарчага (приток р. Есауловка), протекающей в южной части села Нижняя Есауловка.

Рельеф волнистый, расчленен логами в центральной и юго-восточной части. Пойма р. Камарчага сильно заболочена, берега обрывистые (высота 0,5-1,0 м), частично залесена, поверхность кочковатая, в юго-восточной части заболочена.

Площадка сложена в западной, центральной, восточной частях села суглинками на глубину 6,0-8,0 м. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,8 м. Грунтовые воды встречены в южной части площадки на пониженных участках рельефа на глубине 2,1-6,5 м.

Согласно гидрогеологическому районированию, с. Нижняя Есауловка расположено на периферии Рыбинского артезианского межгорного бассейна – на границе с Алтае-Саянским гидрогеологическим массивом.

На территории села распространены подземные воды четвертичных аллювиальных, верхне-, среднедевонских отложений.

Подземные воды верхнедевонского (мощность водосодержащих пород от 57 до 130 м) и среднедевонского (мощность отложений достигает 300 м., подземные воды вскрыты на глубине 57-80 м) водоносных комплексов по условиям залегания относятся к категории защищенных.

Территория проектируемого села по природным условиям в целом пригодна для застройки, но требует проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка.

- Отвод поверхностных стоков.

- Водопонижение.

- Укрепление береговой полосы.

- Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного водоотвода и решает высотную организацию улично-дорожной сети с системой водостоков. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в пределах от 0,05% до 0,36%.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается только выборочная под здания, так как поверхностный отвод с территории существующей и проектируемой застройки обеспечен естественным рельефом.

- Отвод поверхностных стоков

В проекте принята открытая система водостоков.

Водоотвод по улицам осуществляется по продольным лоткам. Для отвода поверхностных вод  из пониженных мест предусмотрено устройство закрытой ливневой канализации.

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Территория  кладбища по периметру  подлежит обваловке, для отвода поверхностных вод с нагорной стороны, и для  предотвращения попадания поверхностных сточных  вод с территории кладбищ на прилегающие земли. Суммарная длина обваловки составляет 512 м.

- Водопонижение

Водопонижение на проектируемой территории требуется только на участках с наличием подземных вод, залегающих на глубинах 2,1 м - 4,0 м при строительстве подземных сооружений и коммуникаций в зоне капитальной застройки. Необходимо проводить мероприятия по водопонижению - устройство различных видов дренажных систем и мероприятия по защите от подтопления – устройство гидроизоляционных покрытий, фильтрующих призм, пристенных и пластовых дренажей.

- Укрепление береговой полосы

Необходимо предусмотреть мероприятия по защите береговой полосы от размыва. Данное мероприятие обеспечивается проведением берегоукрепительных работ:

- по границе застройки в верхней части береговой полосы устраивается водоотводная канава для отвода поверхностных вод без очистки в реку;

- вдоль берега реки создается прирусловая лесная полоса, которая защищает берег от эрозии, оползней и абразии. Ее ширина составляет от 15-30 метров.

Защитная лесная полоса состоит из:

- берегоукрепительной ленты (ширина 3-9 м; разные виды ивы);

- санитарной ленты (ширина 12-21 м; ива белая, тополь, береза повислая, вяз гладкий, сосна обыкновенная).

2.5.6.  Санитарная  очистка  и  утилизация

В настоящее время на территории села Нижняя Есауловка образуются твердые бытовые и промышленные отходы.

Сведения об объемах образования отходов на территории села отсутствуют, это связано с недостаточным качеством учета, а так же с отсутствием системы сбора отходов.

Количественные характеристики отходов, образующихся в ходе технологических процессов, производственной сферы оценить расчетным методом не представляется возможным в виду отсутствия данных о видах образования отходов. Объемы образования ТБО, в связи с отсутствием сведений, были оценены в проекте расчетным способом.

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов села образуются следующие виды твердых бытовых отходов:

- смет с твердых бытовых покрытий;

- ТБО от жилой застройки;

- ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных в документах: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления».

Таблица 44

| № п/п | Твердые бытовые отходы | Норма бытовых отходов, на ед. измер. | Ед. изм. | Количество | Объем твердых бытовых отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. полож. | на I очер. стр-ва | на расчет. срок стр-ва | сущ. полож. | на I очер. стр-ва | на расчет. срок стр-ва |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел. | 153 | 414 | 950 | 30,6 | 82,80 | 190,00 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел. | 612 | 436 | 0 | 183,6 | 130,80 | 0,00 |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей | 5 | м2 | 36420 | 91200 | 100800 | 182,1 | 456,00 | 504,00 |
| 4 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 18 | 50 | 80 | 1,71 | 4,75 | 7,60 |
| 5 | От школ | 24 | чел | 146 | 173 | 182 | 3,504 | 4,15 | 4,368 |
| 6 | От культурных учреждений клубы | 27 | мест | 0 | 290 | 290 | 0 | 7,83 | 7,83 |
| 7 | От гостиницы | 120 | мест | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,72 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 401,514 | 686,332 | 714,518 |

В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Уборка территории села производится с помощью мусороуборочных машин. Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами. Исходя из расчета ориентировочных нормативов и объемов образования твердых бытовых отходов в селе Нижняя Есауловка на первую очередь и на расчетный срок потребуется один мусоровоз.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО, тем не менее, могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации.

При их эксплуатации образуется осадок сточных вод, а также загрязненные фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены вопросы утилизации осадка.

Глава 2.6.  ТРАНСПОРТНАЯ  СТРУКТУРА  И  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ

2.6.1.  Внешние  межселенные  связи

Село Нижняя Есауловка является административным центром Каменского сельсовета, расположенного в северо–восточной части Манского района.

Село расположено на расстоянии 8 км от районного центра Манского района с. Шалинское, 4 км от ближайшей железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги, 89 км от краевого центра г. Красноярска.

Нижняя Есауловка расположено в непосредственной близости к магистральным автотранспортным коммуникациям, в двадцати шести с половиной километрах северо-западнее села проходит автодорога федерального значения М 53 «Байкал». В пяти с половиной километрах северо-западнее, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Непосредственно от села до автодороги М 53 «Байкал» и других дорог регионального значения подъезд обеспечивает автодорога регионального значения «Шалинское – Кускун».

Автомобильный транспорт

Связь с краевым центром: пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляются  автомобильным транспортом по дорогам: регионального значения «Шалинское – Кускун» и федерального значения М 53 «Байкал».

Дороги имеют асфальтовое покрытие. Состояние дорог удовлетворительное.

В настоящее время транзитный и грузовой транспорт проходят по территории села. Так как интенсивность движения транзитного транспорта мала, транзитные пути принято оставить прежними, но с соблюдением санитарных требований от жилой застройки.

Пассажирским пунктом прибытия и отправления является автостанция, запроектированная  в восточной селитебной части села. Такое размещение позволит обеспечить равноудалённость автостанции от прилегающей жилой застройки и организацию отстойно-разворотной площадки с соблюдением санитарных норм.

Рис. 9. Автодорога в райцентр с. Шалинское

2.6.2.  Внутренний  сельский  транспорт

Грузовой транспорт

Парк грузового транспорта находящегося в ведении сельсовета в селе состоит из 2 грузовых тракторов (МТ3-80, ЮМЗ-6).

В связи с развитием производства к расчётному сроку грузооборот в  с. Нижняя Есауловка  должен возрасти, что потребует увеличения парка грузового транспорта до 24 единиц (соответственно уровню автомобилизации 25 грузовых автомобилей на 1000 жителей п. 6.3 СНиП 2.07.01-89*), и как следствие, расширения  автохозяйств.

Пассажирский транспорт

Внешние пассажирские перевозки осуществляются маршрутами районного и краевого значения.

Сведения о маршрутах пассажирских перевозок проходящих через

с. Нижняя Есауловка

Таблица 45

| Номер маршрута | Обслуживающая организация | Количество автобусов | Интервал между маршрутами | Пункт отправления – конечный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние маршруты |
| 520 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | 12 ч. | Красноярск-Нарва |
| 530 | ГППКК «Манское АТП» | 2 | 5 ч. | Красноярск-Шалинское |
| 572 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | 12 ч. | Красноярск-Мина |
| Внутренние маршруты |
| 101 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | 1 ч. | Шало-Камарчага |
| 103 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | 1 ч. | Шало-Первоманск |
| 104 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | 4 ч. | Камарчага-Орешное |
| 102 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | пятница, суббота, воскресенье | Камарчага-Покосное |
| 105 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | Вторник, пятница | Шало-Тингино |
| 516 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | 10 ч. | Камарчага-Анастасино |
| 517 | ГППКК «Манское АТП» | 1 | 10 ч. | Камарчага-Жержул |

Внутри села, организации пассажирских маршрутов не требуется, так как все здания социального, культурного и бытового обслуживания находятся в радиусе пешеходной доступности.

Трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом, исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, число ведомственных автомобилей должно составить 3 единицы (3 ведомственных автомобиля на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п. 6.3). Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89* п. 6.2.

Легковой  и  служебный  транспорт

В настоящее время на население 765 чел. в селе насчитывается 248 единицы легкового автотранспорта. Обеспеченность населения автомобильным транспортом составляет 310 автомобилей на 1000 чел, что выше  нормативного значения  согласно СНиП 2.07.01-89* п. 6.3 (200-250 автомобилей на 1000 чел.). На расчетный срок (население 950 чел.), с учетом прироста населения в 185 чел. и сохранения существующего уровня автомобилизации в с. Нижняя Есауловка,  количество легкового транспорта составит 310 ед., включая 3 такси (3 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п. 6.3) и 3 ведомственных автомобиля (3 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п. 6.3);  мотоциклов и мопедов – 95 ед. (100 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п. 6.3).

Такси

Пассажирскими перевозками в с. Нижняя Есауловка занимаются индивидуальные перевозчики - жители села. На  расчетный срок предусмотрено  организовать фирму такси с количеством автомобилей 3 шт.  (3 такси на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п. 6.3).

2.6.3.  Структура  улично–дорожной  сети

Въезд  в  село  осуществляется  с  северной  стороны.

В настоящее время улично-дорожная сеть села имеет прямоугольную схему. Главные и основные улицы в жилой застройке располагаются преимущественно в продольном и поперечном направлениях. Проезжая часть некоторых главных улиц поселка имеет асфальтобетонное покрытие, остальные улицы и дороги гравийное и грунтовое.

Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом: сложившейся системы улиц и дорог; требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающими территориями;  формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и центра села.

С целью улучшения транспортного обслуживания  населения  настоящим  проектом  предлагается  корректировка улично-дорожной  сети, с  учётом оптимизации  ее  плотности.

Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной. Центры существующей застройки и проектируемых районов связаны главными улицами.

Главные улицы так же связывают селитебную застройку с производством, объектами  центра и имеют выход на  дорогу, связывающую село с другими населенными пунктами.

Классификация проектируемых улиц и дорог произведена по категориям согласно табл. 9  СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»: сельские дороги, главные улицы, улицы в жилой застройке – основные, улицы в жилой застройки – второстепенные, проезды (см. графическую часть проекта, лист ГП-7).

На схеме транспортной инфраструктуры представлены рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог с учетом реконструкции  существующих, что  позволит  организовать  хорошее  транспортное обслуживание населения.

Ширина проектируемых улиц и  дорог в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 14 м до 36 м (см. профили улиц графическая часть проекта, лист ГП-7 «Схема транспортной инфраструктуры»).

Поперечные профили для главных улиц приняты по типу 1,2; для основных улиц в жилой застройке по типу 3,4,5,6;  для второстепенных улиц в жилой застройке по типу 7,8;  для проездов по типу 9. Для сельских дорог, связывающих с. Нижняя Есауловка с промышленными зонами  рекомендуется тип 10.

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, назначенной категории улиц и дорог (с учетом табл.9  СНиП 2.07.01-89*, «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»), ширина проезжей части улиц и  дорог  принята для:

- поселковых дорог – 7,0 м;

- сельских дорог – 6,0 м;

- главных улиц – 7,0 м;

- основных улиц в жилой застройке – 6,0 - 7,0 м (6,0 м в условиях существующей застройки);

- второстепенных улиц в жилой застройке – 6,0 - 7,0 м (6,0 м в условиях существующей застройки);

- проездов – 5,0 м.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и проездов устраиваются разворотные площадки размером 15х15 м.

Проезжие части улиц и дорог на расчетный срок запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Пешеходное движение по улицам и переулкам предусмотрено по тротуарам, на дорогах и проездах по обочинам. Ширина тротуаров принята: на главных улицах – 2,25 м, на основных улицах в жилой застройке – 1,50 м, на второстепенных улицах в жилой застройке и переулках – 1,00 м. Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Покрытие, пешеходной части площадей, скверов, рекомендуется выполнить брусчатым и плиточным.

Протяженность улично–дорожной сети на первую очередь составляет 15,2 км, на расчетный срок составляет 16,8 км. Существующая протяженность составляет – 10,0 км.

2.6.4.  Организация  транспортного  обслуживания

К сооружениям для постоянного хранения и обслуживания  автотранспорта  относятся  гаражи для личного и служебного пользования, открытые автостоянки для постоянного хранения, открытые автостоянки для временного хранения, АЗС, СТО.  Расчёт сооружений производится по  нормам  СНиП  2.07.01-89*.

Гаражи

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется  в  гаражах на территориях придомовых земельных участков.

На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по селу, в основном на территориях земельных участков  жилых  домов.

Транспорт, спецтехника частных предпринимателей  размещается на территориях производственных предприятий расположенных в восточной части села.

Гаражи служебного транспорта располагаются на существующих и проектируемых  производственных  площадках.

Автостоянки

Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по поселку в основном на территориях земельных участков  жилых  домов.

В настоящее время на территории поселка нет действующих автостоянок.

При определении общей потребности в местах для временного хранения легковых автомобилей учтены и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением коэффициентов (см. прим.2 п. 6.33 СНиП 2.07.01-89*).

Общее расчетное количество легкового  автотранспорта составит:

310 х 1 + (47 х 0,5 + 48 х 0,25) = 346 единиц.

Открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для  70%  расчетного парка, согласно СНиП 2.07.01-89* п. 6.33 и п. 6.36, площадь стоянок составит 6,05 тыс.м2  (346  х 0,7 х  25 м2  на  машино/место).

Месторасположение временных стоянок  предусмотрено следующим образом:

- в районах общественных зданий и специализированных центров располагаются  5% стоянок, что составляет 0,30 тыс. м2;

- в  жилых и производственных районах  25%, что составляет -  1,51  тыс. м2;

- в зонах  массового кратковременного отдыха  15%, т.е.  0,91 тыс. м2 .

Остальная площадь парковочных и стояночных мест обеспечивается в зонах усадебной застройки (СНиП 2.07.01-89* п. 6.33).

Для грузовых автомобилей  стоянки располагаются  в пределах производственных зон.

Для маршрутных автобусов на территории автостанции предусмотрена  площадка  для  отстоя.

Автозаправочные станции

В настоящее время в селе Нижняя Есауловка нет автозаправочных станций.

Ниже приведен расчет требуемого количества заправок.

Расчет автозаправочных станций сделан исходя  из  нормативов  заправок:

-    автобус – 1 заправка в сутки;

-    грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

-    легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

-    мотоциклы - 1 заправка за 2 суток

Требуемое количество заправок равно:

11 / 1 + 19/2  + 310 / 3 + 95/ 2    =  171 заправки / сут.

Приведение различных транспортных средств к легковому автомобилю:

310 х 1+11 х 3+19 х 3+47 х 0,75 + 48 х 0,5 = 459 авт.

Исходя из требуемого количества заправок (1 раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей) для села достаточно одной АЗС.

АЗС запроектирована в северо-восточной части на выезде из села Нижняя Есауловка на  дороге регионального значения «Шалинское – Кускун».

Станции технического обслуживания

В настоящий момент на территории села нет действующих станций техобслуживания.

На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.40). Потребность составит 2 поста, размер земельного участка менее 1,0 га.

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в северо-восточной части села, на одной площадке с проектируемой АЗС.

ЧАСТЬ 3.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ  ТЕРПЛАНИРОВАНИЮ.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

СЕЛА  НИЖНЯЯ  ЕСАУЛОВКА

Архитектурно-планировочная организация нового генплана Нижней Есауловки, предлагаемая проектом, построена на максимальном учёте всех факторов, влияющих на структурную организацию села, а именно: учёте климатических особенностей, условий рельефа площадки, её инженерно-геологической характеристики, специфики производственных территорий, а также, существующей планировки и реальных возможностей территориального роста.

Территориальные возможности для ведения нового жилищного строительства села весьма ограничены. У населённого пункта имеются факторы, ограничивающие его дальнейшее территориальное развитие: русло реки, ЛЭП, дороги, сложившиеся производственные площадки.

В результате анализа существующей ситуации в основу проектных решений комплексной архитектурно-планировочной организации территории положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории, основанное на эффективном использовании природных, экологических и планировочных её качеств.

# -  максимальное использование существующих территорий поселения,

-  минимальное изъятие не освоенных сельскохозяйственных земель,

-  совершенствование системы культурно-бытового обслуживания,

-  совершенствование инженерно-транспортной сети,

-  охрана окружающей среды, сохранение и восстановление ландшафта.

В планировочной структуре населённого пункта намечены следующие преобразования:

- основное развитие планировочной структуры населённого пункта, осуществляется за счёт освоения свободных площадок, а также, планируемой реконструкции существующих жилых кварталов;

- улучшение объемно-пространственного решения центра рекомендуется путём частичного  сноса ветхих строений, общей реконструкции, осуществления благоустройства и озеленения;

- развитие планировочной структуры решается путём создания чёткой транспортной схемы, пешеходных связей, системы зеленых насаждений, в том числе и по основным улицам, системы подцентров культурно-бытового обслуживания;

- организация промышленно-складских территорий с учётом выделения территорий для малого  предпринимательства и бизнеса;

- обязательное восстановление озеленённых, специальных и санитарно-защитных зон от источников вредности, промзон, зелёных насаждений вдоль дорог, а также, озеленения неудобиц, с целью улучшения санитарно-гигиенического состояния села и окружающей его природной среды;

- улучшение санитарного состояния жилых территорий за счёт проведения комплекса мероприятий по благоустройству и инженерной подготовке территории, обеспечивающих охрану территории от размыва, просадочности грунтов и  т.д.

# Глава 3.1.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПОТЕНЦИАЛА

Территориально рост населённого пункта ограничен с двух сторон: с востока существующими производственными площадками ОАО «Агрохолдинг Камарчагский»; с юга речкой Камарчага;

В силу ряда экономических причин, запланированное секционное строительство, по предыдущему генплану, не было реализовано. Жилая застройка осуществлялась двухквартирными усадебными жилыми домами с земельными участками площадью 0,1 га. Застроена была лишь незначительная часть жилой территории по улицам Строителей, Комсомольской, Зеленой, Центральной.

На ул. Школьной построена средняя образовательная школа на 162 места, а в пер. Коммунальном детский сад-ясли «Тополек» на 30 мест и административное здание в составе: конторы «Агрохолдинга Камарчагский», помещения администрации Каменского сельсовета, Каменского ЖКУ, библиотеки, узла связи, почтамта.

Проектом предложен единственно возможный вариант перспективного развития села в северо-западном  направлении (см. приложения к пояснительной записке).

При уточнении конкретных границ территории с. Нижняя Есауловка в проекте генерального плана приняты во внимание существующие границы населённого пункта, установленные при кадастровом делении и резервные территории для перспективного развития с обязательным решением следующих градостроительных задач:

1. Определение соответствующего режима использования территорий, находящихся в водоохранной и прибрежных зонах р. Камарчага в соответствии с Водным кодексом РФ, а именно: регулирование режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения засорения  и загрязнения русла, недопустимость размещения любого строительства и проведения, в связи с  этим,  инженерных мероприятий по благоустройству;

2. Анализ по категориям существующего и проектируемого земельного фонда села и выбор необходимых территорий для перспективного развития и за расчетным сроком;

3. Определение необходимых площадей под новое жилищное строительство на первую очередь в северо-западной части села;

4. Уточнение местоположения свалки мусора и скотомогильника с организацией на площадке  биотермических ям.

Основной задачей проекта остаётся обеспечение гармоничного и комфортного развития сельского поселения, упорядочение использования территорий населённого пункта, сохранение органичной  взаимосвязи его с природной средой.

Соответственно, материалами нового генерального плана предлагается площадки существующей селитебной зоны села сохранить и наметить дальнейшее развитие  жилого образования в два этапа:

- в существующих границах поселения, на свободных от застройки землях в северном направлении (на первую очередь строительства);

-  в северо-западном направлении на новой площадке (на расчётный срок  строительства);

# Глава 3.2.  ДОСТИГНУТЫЙ  УРОВЕНЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНПЛАНА

Основным градостроительным документом генерального плана, по которому  велась застройка в селе, с 1982 г. до настоящего времени является проект «Планировки и застройки центральной усадьбы Камарчагского молочного совхоза в с. Нижняя Есауловка» выполненный проектным институтом «Красноярск ЦМПИ» (Красноярское крайколхозстройобъединение).

За прошедший период, генеральный план реализован только частично.

Для освоения были предложены единственно возможные площадки в западной и северо-западной части населённого пункта. Данное решение позволяло создать комфортные условия проживания села.

Кварталы, предусмотренные под жилищное строительство в настоящее время застроены только по улицам Строителей, Комсомольской, Зеленой, Центральной.

Не был сформирован общественный центр села и площадь.

В соответствии с технико-экономическими показателями проекта на расчётный срок предполагался рост численности населения до 1100 чел. Однако, намеченный прирост численности не был достигнут и  население согласно статистических  данных составляет всего 765 чел.

Жилой фонд вместо ожидаемого 22,2 тыс. м2 общей площади по генплану на расчётный срок, в  настоящее время составляет - 14,4 тыс. м2. К концу расчётного срока (2002 г.) также не получила должного развития инженерная инфраструктура и производственное строительство. До настоящего времени территории коммунально-производственных зон продолжают использоваться с малой интенсивностью, (слабо развито малое предпринимательство имеет тенденцию к сокращению).

Однако, территориально, занимаемая площадь села увеличилась с 86 га., фактически, до 93 га.

Всё  это повлекло за собой необходимость новой корректировки генплана.

При этом основная планировочная структура населённого пункта не нарушена, и её формирование будет продолжаться в соответствии с основными положениями развития селитебной территории с. Нижняя Есауловка.

# Глава 3.3.  ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

# ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

3.3.1.  Структурно-планировочный  каркас  селитебной  территории

В соответствии с принятым вариантом развития генплана, предусматривается основное развитие жилого образования в северо-западном направлении. Главный въезд в село сохраняется существующий - с юга.

Селитебная зона представляет собой довольно компактную структуру с формирующимся, по ул. Центральной, общественным центром, и общественно-коммунальным подцентром на пересечении  ул. Школьная и Трактовая.

В этом подцентре запроектированы: автостанция, рынок, пожарное депо на 2 автомобиля и АЗС с придорожным сервисом.

Часть жилых домов по улицам Советская и Октябрьская (где относительно старая жилая застройка с большим износом) правее ул. Трактовой – проектом предложено сохранить до амортизационного износа зданий с последующим их выносом. Так как эта территория находится в санитарной зоне от производственных площадок «Агрохолдинга Камарчагский».

Рис. 10. Район первоочередной застройки

На первую очередь новое строительство предусматривается в северной части селитьбы, формируя эстетический вид транзитной дороги в районный центр с. Шалинское (рис. 10).

В этом же направлении развивается жилищное строительство и в дальнейшем. Здесь имеются достаточные резервы для строительства жилья с учётом максимального сохранения и использования сложившейся сетки улиц. Определение необходимых объёмов новых резервных территорий, обеспечивающих возможность расселения прироста численности населения на расчётный срок, предусматривается с учётом увеличения нормы жилой площади на 1 жителя до 24 м2.

Главной особенностью архитектурно-планировочной композиции проектируемого села является сложившаяся веерообразная структура улиц - с единым формирующимся общественным центром, который должен обеспечить существование всего «центра сельсовета», как единого градостроительного  комплекса.

Главные улицы - являются структурообразующими - композиционно-архитектурными осями генплана: ул. Советская, Кольцевая, Центральная, Школьная, которая остается главным въездом в село и основной пешеходной осью. Транспортный въезд проектом предполагается организовать по ул. Центральная и ул. Октябрьская.

Все зоны связываются между собой районными и местными улицами и имеют пешеходную  связь с центром. Вдоль транспортных коммуникаций имеется возможность каждую зону обеспечить  всеми  видами инженерного и дополнительного нормативного культурно-бытового обслуживания.

Общественный центр на островке улиц Центральная и переулка Коммунальный формируется с одной стороны - двумя административными зданиями, в одном из которых разместятся: администрация Каменского сельсовета, контора «Агрохолдинга Камарчагский», Каменское ЖКУ; в другом: узел связи, сберкасса, почтамт. С другой стороны: Сельский клуб на 290 мест с библиотекой и торговый центр с КБО на 4 места, гостиницей на 6 мест и столовой на 35 мест.  Центром композиции площади выступает проектируемую церковь. Восточнее общественного центра разместилась школа, южнее детский сад-ясли, северо-западнее запроектирован стадион и спортивный корпус с бассейном, а за территорией школы еще один небольшой подцентр с фельдшерско-акушерским пунктом, аптекой, КБО на 3 рабочих места, баней на 10 мест с прачечной на 125 кг. белья и химчисткой.

Основную часть селитебной территории составляет, преимущественно, существующая одноэтажная усадебная застройка с приусадебными участками, разделённая сеткой улиц на небольшие  кварталы.

Новая усадебная застройка получит своё развитие в северном и северо-западном направлении. Жилая зона на новой площадке организована вдоль главной  улицы, дублируя основную сетку улицу села. Другие жилые улицы свяжут новую зону селитьбы с существующими основными улицами и разделят жилой массив на равновеликие кварталы с застройкой по периметру индивидуальными усадебными домами с земельными наделами от 0,15 до 0,20 га. Все жилые кварталы и группы домов имеют нормативную пешеходную доступность к местам  расположения детских школьных и дошкольных учреждений, а также, к остановкам общественного  транспорта и связаны между собой зелёными пешеходными аллеями.

Жилые дома в санитарных зонах производственных территорий сохраняются до амортизационного износа зданий, с последующим их сносом и переселением жителей на новое место. Территории санитарно-защитных зон сохраняемых существующих предприятий озеленяются.

Проектом определено новое место для размещения автостанции на первую очередь строительства, в центральной части села слева от главного въезда с учётом пешеходной доступности. Здесь же предполагается организация нового рынка.

3.3.2.  Функциональное  зонирование

Настоящим проектом предусмотрено упорядочение функционального зонирования, создание комфортных условий проживания, обеспечения удобных функциональных связей с объектами соцкультбытового обслуживания.

Производственная зона сформировалась в восточной части населённого пункта. Это предприятие ОАО «Агрохолдинг Камарчагский». В него входят:

- склад сена;

- строительный двор и пилорама;

- загоны для скота;

- элеватор;

- силосная яма;

- ферма КРС на 1806 голов;

- территория гаража;

- скотомогильник.

В данном районе также находятся АЗС и кладбище.

В санитарно-защитную зону от данного предприятия попадает значительная часть жилой застройки села.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны предлагается:

- сократить поголовье КРС на существующей площадке до 1150 голов;

- запроектировать дополнительно вторую площадку фермы КРС на 900 голов;

- переоборудовать площадку гаража в предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей на 10 постов;

- расположить машиноремонтный двор и стоянку сельскохозяйственной техники на новых площадках.

Дополнительно на территории производственной зоны проектируется конный двор на 45 лошадей, а также котельная и станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сутки.

На территории производственной зоны предусмотрены резервные площадки для развития существующих производств и размещения нового производственного строительства.

Также предусмотрено некоторое расширение территории существующего кладбища в восточном направлении.

Из водозаборных сооружений сохраняются - водонапорная башня на водозаборной скважине в западной части села и две водонапорные башни на водозаборных скважинах в производственной зоне (для технических нужд). Насосная станция на водозаборной скважине в центральной части населённого пункта закрывается из-за отсутствия необходимой санитарной зоны. Дополнительно проектируются 5 насосных станций на водозаборных скважинах и водозаборные сооружения с водонапорной башней объемом 50 м3 в западной части села.

Полигон ТБО проектируется севернее скотомогильника.

# 3.3.3.  Организация  производственных  территорий

Территории производственных зон формируются на существующих площадках. На площадке между жилой и производственной зонами запроектированы комплексы дорожного сервиса. Свободные территории в границах производственной зоны планируются под частные предприятия для возможного развития малого бизнеса, что полностью отвечает последним решениям Министерства экономики и регионального развития края «О перспективном размещении объектов строительства для субъектов малого предпринимательства».

Территории, освободившиеся после выноса жилья в юго-восточной части населённого пункта из санитарных зон, могут быть использованы для посева технических культур либо для развития предприятий малого бизнеса с малой степенью вредности.

# 3.3.4.  Озеленение  и  рекреационные  территории

Система озеленения является составляющей частью архитектурно-планировочной структуры генерального плана. Озелененная пойма р. Камарчага служит естественным природным зеленым окружением, подступающим к селу с юга. Организацией пруда на берегу реки будет служить главным местом отдыха населения, эстетическим и красивым местом не только населенного пункта, но и всего сельского Совета. Новая зона отдыха имеет непосредственную связь с парком общественного центра и подцентрами, зелеными аллеями вдоль улиц и дорог.

Вдоль дороги регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва в границах села предусмотрена организация лесозащитной полосы шириной 30 м.

Наличие сильных ветров, открытая местность, резкие колебания температуры вызывают необходимость организации озеленения общего пользования внутри селитебной территории. Основу планировочного решения бульваров могут составить рядовые посадки и живые изгороди из кустарников, а также партерное озеленение: скверы, бульвары, парки, улицы и так далее.

В селе Нижняя Есауловка застройка усадебная с приусадебными участками, озеленение которых активно включается в общую систему. Внутри территорий у общественных зданий рекомендуется сохранение зелёных посадок с устройством пешеходных дорожек и площадок для отдыха с партерным озеленением.

Проектом предусматривается также включение в единую зелёную систему села санитарно-защитного озеленение вдоль дорог и территорий жилых кварталов, прибрежной зоны, а также аллей и озеленения лечебных и детских учреждений.

Глава 3.4. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНПЛАНА

С. НИЖНЯЯ  ЕСАУЛОВКА

Таблица 46

| N пп | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | I очередь | Расчет. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах: | га / м2 на чел. | 93,0 / 1216 | 221,5 / 2606 | 221,5 / 2606 |
|  | в том числе территории: - жилых зон | га / % | 53,5 / 57,5 | 45,4 / 20,5 | 57,9 / 26,1 |
|  | из них: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | « | 53,5 / 57,5 | 45,4 / 20,5 | 57,9 / 26,1 |
|  | - общественно – деловых зон | га / % | 2,48 / 2,7 | 9,14 / 4,1 | 11,64 / 5,3 |
|  | - производственных зон | « | - | 30,24 / 13,6 | 31,74 / 14,3 |
|  | - зон инженерной инфраструктуры | « | 13,8 / 14,8 | 67,4 / 30,4 | 53,44 / 24,1 |
|  | - рекреационных зон | « | - | 6,0 / 2,7 | 7,3 / 3,3 |
|  | - зон специального назначения (кладбища) | « | - | 1,7 / 0,8 | 1,7 / 0,8 |
|  | - иных зон (прочие неучтенные земли и резерв) | « | 23,22 / 24,97 | 61,62 / 27,8 | 57,76 / 26,1 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | га / % | 37,5 / 100 | 62,56 / 100 | 63,56 / 100 |
|  | из них: - зеленые насаждения общего пользования | « | - | 11,7 / 5,3 | 10,5 / 4,7 |
|  | - улицы, автомобильные дороги, проезды, площади | « | 4,02 / 24,05 | 13,6 / 21,74 | 12,56 / 19,76 |
|  | - прочие территории общего пользования | « | 33,5 / 76,0 | 37,26 / 59,56 | 40,5 / 63,72 |
| 1.3 | Из общей площади земель села территории для резерва | га / % | Нет данных | - | 8,3 / 3,7 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения села | человек | 765 | 850 | 950 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | « | 8 | 9 | 10 |
|  | убыль | « | 10 | 11 | 12 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | « | 35 | 39 | 43 |
|  | убыль | « | 27 | 30 | 34 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел. / % | 188 /24,6 | 209 /24,6 | 234 /24,6 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16—59, женщины 16--54 лет) | « | 461 /60,2 | 512 /60,2 | 572 /60,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | « | 116 /15,2 | 129 /15,2 | 144 /15,2 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | человек | 416 | 470 | 517 |
|  | из них: в материальной сфере | чел. / % | 327 / 78,6 | 366 / 77,87 | 399 /77,17 |
|  | в обслуживающей сфере | « | 89 / 21,39 | 104 / 22,12 | 118 / 22,82 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 228 | 256 | 290 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 14,4 | 17,85 | 22,8 |
|  | в том числе: государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей пл. квартир / % | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
|  | частной собственности | « | 13,7 / 100 | 16,95 / 100 | 21,7 / 100 |
| 3.2 | Из общей площади жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах | « | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | « | 14,3 / 100 | 17,75 / 100 | 22,7 / 100 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | « | Нет данных | -- | -- |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площади квартир | -- | - | 6,5 |
|  | в том числе: государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей пл. квартир / % | -- | -- | -- |
|  | частной собственности | « | -- | - | 3,2 / 14,4 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: техническому состоянию | тыс. м2 общей пл. квартир / % | -- | -- | -- |
|  | реконструкции | « | -- | -- | -- |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, прибрежных защитных полос) | « | - | - | 3,3 / 15,35 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 14,4 | 14,4 | 11,1 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | « | -- | 3,45 | 11,7 |
|  | в том числе: за счет местного бюджета | тыс. м2 общей пл. квартир / % | -- | 3,45 | 8,4 |
|  | за счет средств населения | « | -- | 3,45 / 100 | 3,3 / 28,2 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
|  | по этажности в том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное | « | -- | -- | -- |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | « | -- | 3,45 / 100 | 11,7 / 100 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | на свободных территориях | « | -- | 3,45 / 100 | 11,7 / 100 |
|  | за счет реконструкции и существующей застройки | « | -- | - | - |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 18,82 | 21,0 | 24,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения – всего / 1000 чел. | мест | 30 / 39 | 80 / 94 | 130 / 137 |
|  | - общеобразовательные школы | « | 162 / 212 | 162 / 191 | 182 / 171 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |
|  | - амбулатория | объект | - | - | - |
|  | - фельдшерско-акушерский пункт | « | 1 | 1 | 1 |
|  | - аптека (аптечный киоск) | « | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
|  | - магазины – всего / 1000 чел. | м2 торг. пл. | 2 объекта нет данных | 255 / 300 | 285 / 300 |
|  | в том числе: продовольственных товаров | « | Нет данных | 85 / 100 | 95 / 100 |
|  | непродовольственных товаров | « | « | 170 / 200 | 190 / 200 |
|  | - предприятия питания – всего / 1000 чел. | Посадочных мест | « | - | 35 / 37 |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест всего /на 1000 чел. | Нет данных | 3 / 3,5 | 7 / 7 |
|  | в том числе непосредственного обслуживания населения – всего / 1000 чел. | рабочих мест | « | 3 / 3,5 | 7 / 7 |
| 4.5 | Предприятия коммунального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | - прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | - | 125 / 147 | 125 / 132 |
|  | - химчистки – всего / 1000 чел. | кг. вещей в смену | - | 3 / 3,5 | 3,3 / 3,5 |
|  | - бани – всего / 1000 чел. | мест | - | 10 / 12 | 10 / 11 |
|  | - гостиницы – всего / 1000 чел. | « | - | - | 6 / 6 |
|  | - пожарные депо | объект/маш | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
|  | - общественные уборные – всего / 1000 чел. | прибор | - | 2 / 1 | 2 / 1 |
|  | - кладбища традиционные – всего / 1000 чел. | га | 1,2 / 1,6 | 1,2 / 1,4 | 1,7 / 1,8 |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | -- клубы всего / 1000 чел. | посадочных мест | 30 / 39 | 290 / 341 | 290 / 305 |
|  | - библиотеки всего / 1000 чел. | тыс. ед. хранения | - | 5 / 5,9 | 5 / 5,3 |
| 4.7 | Физкультурно – спортивные сооружения из них: |  |  |  |  |
|  | плоскостные сооружения – всего / 1000 чел. | га | Нет данных | 0,5 / 0,6 | 1,0 / 1,1 |
|  | спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | Нет данных | 146 / 172 | 300 / 316 |
|  | бассейны -- всего / 1000 чел. | м2 зеркала воды | - | - | 100 / 105 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |
|  | - отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операционных мест | Нет данных | 1 / 1,2 | 1 / 1,1 |
|  | - организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
|  | - общая протяженность улиц и дорог в том числе: | км | 7,6 | 30,9 | 40,7 |
|  | - с усовершенствованным покрытием | км | 6,1 | 17,3 | 27,1 |
|  | - обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 250 | 250 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. м3 сут. | 0,31 | 0,46 | 0,52 |
|  | в том числе: - на хозяйственно - питьевые нужды | « | 0,10 | 0,23 | 0,33 |
|  | - на производственные нужды | « | 0,21 | 0,23 | 0,19 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | « | 0,49 | 0,75 | 0,75 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/ сут на чел. | 400 | 540 | 545 |
|  | Протяженность сетей | км | 3,00 | 17,62 | 18,78 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3 сут. | 0,17 | 0,30 | 0,41 |
|  | в том числе: хозяйственно – бытовые сточные | « | 0,08 | 0,22 | 0,32 |
|  | - производственные сточные воды | « | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
|  | Производительность очистных сооружений | « | - | 0,46 | 0,46 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,5 | 11,83 | 12,84 |
| 6.3 | Канализация дождевая |  |  |  |  |
|  | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс. м3 | - | 1,19 | 1,19 |
|  | Количество талых стоков, поступающих на очистку | « | - | 4,19 | 4,19 |
|  | Производительность очистных сооружений | « | - | 4,20 | 4,20 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 6,96 | 7,19 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,10 | 3,48 | 4,11 |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт∙ч / год | 1,99 | 6,82 | 8,06 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | « | 1,20 | 3,74 | 4,82 |
|  | - на производственные нужды | « | 0,79 | 3,08 | 3,24 |
|  | Потребность в электроэнергии на 1 человека в год | кВт∙ч / год | 2601,31 | 8023,53 | 8484,21 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | « | 1568,63 | 4400,00 | 5073,68 |
|  | - на производственные нужды | « | 1032,68 | 3623,53 | 3410,53 |
|  | Протяженность сетей 35 кВ | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ | км | 1,20 | 9,85 | 9,85 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Млн. Гкал / год | 0,0136 | 0,017 | 0,025 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | « | 0,008 | 0,009 | 0,012 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал / ч | 2,400 | 3,824 | 5,622 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | « | 3,431 | 4,343 | 5,810 |
|  | Протяженность сетей | км | 2,83 | 5,10 | 9,10 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
|  | Емкость АТС | номеров | 120 | 283 | 317 |
|  | Обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 47 | 100 | 100 |
|  | Протяженность линий связи | км | 35,98 | 39,52 | 39,52 |
|  | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Засыпка пониженных мест | тыс. м3 | - | 1,60 | 1,60 |
|  | Срезка возвышенных мест | « | - | 0,72 | 0,72 |
|  | Обваловка территорий | м3 | - | 224 | 224 |
|  | Водоотводная канава | м.п. | - | 1015 | 1015 |
|  | Озеленение укрепляемых берегов | га | - | 6,63 | 6,63 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | т / год | 401,514 | 686,332 | 714,518 |
|  | Усовершенствованные свалки (ТБО) | единиц | - | 1 | 1 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |
|  | Население, проживающее в санитарно–защитных зонах | чел. | 138 | --- | --- |
|  | Озеленение санитарно–защитных зон (древесно-кустарниковые насаждения) | га | --- | 23,1 | 51,36 |
|  | Озеленение водоохранных зон | « | --- | --- | 12,6 |

ЧАСТЬ 4. 	ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

На первую очередь развития с. Нижняя Есауловка генеральным планом намечено жилищное строительство в северной части селитебной территории. Здесь имеются достаточные резервы для строительства жилья с учётом максимального сохранения и использования сложившейся сетки улиц.

Первая очередь строительства охватывает период с 2010 г. по  2020 г. На  этом  этапе  застройки  села  проектом  ставится  задача: расширить  сеть  учреждений  соцкультбыта, приблизив её  к рекомендуемой  (см. ТЭП  по проекту);  продолжить  формирование  общепоселкового центра и начать формирование подцентра; обеспечить село необходимым инженерно-техническим благоустройством.

Численность населения села на первую очередь определена в 850 человек. При норме  обеспеченности в 21 м2  общей  площади на 1 жителя к концу первой очереди село  должно  располагать  жилым  фондом  в 17,85 тыс. м2 общей  площади квартир. Из общего объема существующего  жилого фонда  в 17,85 тыс. м2, ветхий фонд, с  износом  более 70%, подлежащий замене составляет  3,2 тыс. м2. На первую очередь планируется сохранить жилой фонд до амортизации. Объем  нового  жилищного строительства с учетом выбытия на первую очередь составит 3,3 тыс.м2 (организация санитарно-защитных зон и прибрежных защитных полос).

Всего на первую очередь проектом расселяется 225 чел. (75 семей, что соответствует 3,3 тыс.м2  жилого фонда).

Для обслуживания населения запроектированы два общественных подцентра с объектами социально-культурного назначения. Один на ул. Центральной, где разместятся: фельдшерско-акушерский пункт с аптекой, КБО на 3 рабочих места и баня на 10 мест с прачечной на 125 кг. белья с химчисткой. Второй на пересечении ул. Школьная и Трактовая. Здесь формируется торговая площадь с автовокзалом, а на автодороге в с. Шалинское разместятся АЗС с придорожным сервисом и пожарное депо на 2 автомобиля.

Помимо этого, реконструируется существующий детский сад - ясли «Тополек». Предусмотрен капитальный ремонт и открытие дополнительно двух групп для приема детей на 50 мест, что позволит расширить вместимость детского сада до 80 мест.

Водоснабжение

На I очередь строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, водонапорная башня объемом 50 м3 и высотой 15 м, 6 скважин (в том числе 1 резервная скважина). Существующая скважина на ул. Кольцевая сохраняется в качестве резервной скважины. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая, расположенные на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС), сохраняются и используются для технического и противопожарного водоснабжения. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,25 м3/час при глубине скважин 100 м. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на пер. Коммунальный, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пождепо села. При пожаротушении работают две скважины на ФКРС. Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды емкостью 150 м3 каждый и 4-х водонапорных башнях общей емкостью 95 м3.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны села и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем поступают по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут.

На I очередь строительства для производственных стоков из молочных блоков и убойного цеха проектируются канализационные очистные сооружения производительностью 60 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод.

Стоки из выгребов д. Малая Камарчага вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблице 33.

Дождевая канализация

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 36. В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 4200 м3 с отсеком для маслонефтепродуктов проектируются на I очередь строительства. Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 37а.

Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

Таблица 33

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л / сут. | Водопот-ребление, м3 / сут. | Водоот-ведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 414 | 230 | 95,22 | 95,22 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 436 | 170 | 74,12 | 74,12 |
| 3 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | уч-ся | 162 | 11,5 | 1,86 | 1,86 |
| 4 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | мест | 80 | 105 | 9,45 | 9,45 |
| 5 | ФАП с аптекой | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 6 | Сельский клуб на 290 мест | мест | 290 | 10 | 2,90 | 2,90 |
| 7 | Магазин | объект | 3 | - | 1,50 | 1,50 |
| 8 | Прачечные на 125 кг/смена | кг. белья | 125 | 75 | 9,38 | 9,38 |
| 9 | Баня на 10 мест | посещ. | 80 | 180 | 14,40 | 14,40 |
| 10 | КБО на 3 рабочих места | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Автостанция | объект | 1 | - | объект |  |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |
| 12 | коровы | гол | 151 | 50 | 7,55 |  |
| 13 | телята | гол | 46 | 25 | 1,15 | - |
| 14 | свиньи | гол | 162 | 12 | 1,94 |  |
| 15 | лошади | гол | 29 | 40 | 1,16 | - |
| 16 | птица | гол | 1500 | 0,38 | 0,57 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 91200 | 0,4 | 36,48* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 10200 | 3 | 30,60* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 222,89 | 210,52 |
|  | Промзона |
|  | ООО «Агрохолдинг» |
| 17 | коровы | гол | 650 | 50 | 32,50 | - |
| 18 | телята | гол | 1250 | 25 | 31,25 | - |
| 19 | лошади | гол | 42 | 40 | 1,68 | - |
| 20 | Молочные блоки, 3900 т/год | т/сут | 14,50 | 3500 | 50,74 | 38,06 |
| 21 | Убойный цех, 243 т/год | т/сут | 0,90 | 20000 | 18,07 | 13,55 |
| 22 | АЗС с придорожным сервисом | объект | 1 | - | 5,00 | 5,00 |
| 23 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 58,20 | - |
| 24 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
| 25 | Предприятие по обслуживанию автомобилей на 10 постов | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 214,54 | 73,71 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 21,87 | 14,21 |
|  | Всего: |  |  |  | 459,30 | 298,44 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Объемы дождевого и талого стока

Таблица 36

| № бассейна | Площадь бассейна, га | Объем дождевого стока, м3 | Объем талого стока, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,20 | 134,4 | 476 |
| 2 | 11,00 | 132 | 467,5 |
| 4 | 1,00 | 12 | 42,5 |
| 5 | 1,30 | 15,6 | 55,25 |
| 6 | 5,70 | 68,4 | 242,25 |
| 7 | 5,30 | 63,6 | 225,25 |
| 8 | 11,00 | 132 | 467,5 |
| 13 | 8,70 | 104,4 | 369,75 |
| 15 | 4,30 | 51,6 | 182,75 |
| 17 | 9,00 | 108 | 382,5 |
| 18 | 5,60 | 67,2 | 238 |
| 20 | 5,70 | 68,4 | 242,25 |
| 21 | 3,70 | 44,4 | 157,25 |
| 24 | 5,90 | 70,8 | 250,75 |
| 27 | 3,87 | 46,44 | 164,48 |
| 28 | 5,41 | 64,92 | 229,93 |
|  | Всего: | 1184,16 | 4193,91 |

Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

Таблица 37а

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва |
| --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 6 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 6 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 35 м3/час, объект | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 150 м3, объект | 2 |
| 5 | Водонапорная башня объемом 50 м3 высотой 15 м | 1 |
| 6 | Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км | 15,74 |
| 7 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-10х5,3,питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км | 0,65 |
| 8 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км | 0,58 |
|  | Канализация |  |
| 9 | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час, объект | 2 |
| 10 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км | 13,15 |
| 11 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | 0,60 |
| 12 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км (выпуск в реку) | 0,48 |
| 13 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут | 1 |
|  | Дождевая канализация |  |
| 14 | Пруды - отстойники емкостью 4200 м3, объект | 1 |
| 15 | Канализационная насосная станция производительностью 200 – 1200 м3/час, объект | 1 |
| 16 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200 – 500 мм, укладываемых на глубину 1 – 1,5 м, км | 4,50 |
| 17 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 500 мм, укладываемых на глубину 1 – 1,5 м, км | 0,20 |
| 18 | Напорный коллектор очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-315х15, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки (выпуск в реку), км | 1,03 |

Теплоснабжение

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта, жилых домов усадебной застройки от проектируемой котельной, расположенной на севере села. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с температурами 95-70°С.

Действующая котельная, обслуживающая административно-общественную застройку села сохраняется до ввода в эксплуатацию новой котельной. Существующие внутриквартальные тепловые сети сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения.

Часть жилого фонда села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 2,711 Гкал/ч  (в том числе новое строительство – 0,543 Гкал/ч);

соцкультбыт – 1,561 Гкал/ч;

производство –  3,543 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной на 1 очередь строительства составит 3,824 Гкал/ч  (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Электроснабжение

Проектом предусматривается реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующей и прокладка новой электрической сети 10 кВ;

реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующих  ТП 10/0,4 кВА;

установка  новых трансформаторных подстанций для проектируемых и, при необходимости, существующих объектов (таблицы 38, 40а).

Электроснабжение с. Нижняя Есауловка осуществляется от сохраняемой  подстанции №179 «Н. Есауловка» и проектируемой подстанции №148 «Шалинская» 110/35/10 кВ (2Т×16 МВА с ЛЭП 110 кВ) в с. Шалинское.

Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10 / 0,4 кВ

(I очередь строительства)

Таблица  38

| № п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансформаторов | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |
| 1.1 | Жилые дома | 1328,12 | ТП №2 – ТП №8, сохр. ТП | 12 | 4330 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта |
| 1.2.1 | Детский сад – ясли «Тополек» с расширением до 130 мест | 82,80 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.2 | Средняя общеобразовательная школа на 162 места, школьная столовая | 74,52 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.3 | Административное здание (узел связи, почтамт, сберкасса) | 60,55 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.4 | Спортивная площадка (1 объект) | 3,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.5 | Сельский клуб, библиотека | 15,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.6 | Торговый центр со столовой на 35 мест, приемным пунктом КБО на 4 рабочих места и гостиницей на 6 мест | 126,54 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.7 | Церковь | 8,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.8 | ФАП с аптекой | 15,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.9 | Магазин смешанных товаров (2 объекта) | 46,28 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.10 | Магазин товаров повседневного спроса | 59,04 | ТП № 7 | 1 | 400 |
| 1.2.11 | Баня – прачечная на 10 мест и 125 кг белья | 33,98 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.12 | КБО на 3 рабочих места | 10,00 | ТП № 6 | 2 | 400 |
| 1.2.13 | Автостанция | 15,00 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.14 | Навесы для торговли | 10,00 | ТП № 5 | 1 | 400 |
| 1.2.15 | Пожарное депо на 2 автомобиля | 5,00 | ТП № 4 | 1 | 160 |
| 1.2.16 | АЗС с придорожным сервисом | 10,00 | ТП № 4 | 1 | 160 |
| Итого: | 1868,81 | ТП №2 – ТП №8, сохр. ТП | 12 | 4330 |
| I | Производственная зона |  |  |  |  |
| I.I | Стоянка сельскохозяйственной техники | 10,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.II | Загоны для скота (6 объектов) | 10,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.III | Строительный двор с пилорамой | 40,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.IV | Элеватор | 350,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.V | Ферма КРС на 1150 голов (с молочным и убойным блоками) | 540,80 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VI | Конный двор на 45 лошадей | 5,00 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VII | Предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей на 10 постов | 20,00 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
| I.VIII | Машиноремонтный двор | 25,00 | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.IX | АЗС | 8,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.X | Скотомогильник | 15,00 | ТП №11 | 1 | 40 |
| I.XI | Полигон ТБО | 15,00 | ТП №11 | 1 | 40 |
| I.XII | Стоянка сельхозтехники | 10,00 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIII | Котельная | 172,95 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIV | Водонапорная башня на водозаборной скважине (резервная) | 10,05 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XV | Водонапорная башня на водозаборной скважине (2 объекта), сохраняемая для технических нужд | 20,10 | ф. 148 – 04 – 6 | 2 | 630 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XVI | Насосная станция на водозаборной скважине (5 объектов) | 50,25 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XVII | Водозаборные сооружения | 19,40 | ТП №10 | 1 | 100 |
|  |  |  | ТП № 7 | 1 | 400 |
| I.XVIII | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3 в сутки | 57,43 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XIX | Канализационные очистные сооружения для молочных блоков и убойного цеха производительностью 60 м3 в сутки | 44,44 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| I.XX | КНС хозяйственно–бытовой и производственной канализации (2 объекта) | 6,80 | ТП № 9 | 1 | 160 |
|  |  |  | ф. 148 – 04 – 14 | 1 | 630 |
| Итого: | 1538,94 | ТП №1, ТП №9, ТП №10, ТП №7, ТП № 11, сохр. ТП | 6 | 1430 |
| Всего: | 3407,75 | ТП №1– ТП №11, сохр. ТП | 18 | 5760 |

Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ (в границах с. Нижняя Есауловка)

Таблица  40а

| Наименование ЛЭП 10 кВ | Протяженность ЛЭП 10 кВ, км |
| --- | --- |
|  | Первая очередь строительства |
| Сохраняемые | 2,32 |
| Проектируемые воздушные | 7,53 |
| Всего: | 9,85 |

На I очередь строительства необходимо 3407,75 кВт электрической мощности. Для промышленных, в том числе и сельскохозяйственных, предприятий села необходимо 1538,94 кВт электрической мощности. На I очередь и на расчетный срок строительства для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 5760 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на первую очередь и расчетный срок строительства  –  9,85 км.

Сооружения  связи

Телефонная проводная связь

Емкость существующей АТС используется на 68%. При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных, в том числе и сельскохозяйственных, предприятий необходима установка новой цифровой АТС. На первую очередь проектом предусматривается установка цифровой  АТС  емкостью 283 номера.

Охват глобальной сетью «Интернет» населения села планируется на первую очередь 70%.

Проектом предусматривается прокладка мультисервисной (оптоволоконной) сети связи. Ориентировочная протяженность сетей связи, сохраняемых и проектируемых на  первую очередь и расчетный срок строительства в с. Нижняя Есауловка – 39,52 км.

Сотовая связь

Данные о проектируемых объектах сотовой связи предоставлены операторами сотовой связи, действующими на территории РФ. По данным операторов сотовой связи, планируемые базовые станций сотовой связи будут устанавливаться  за пределами села Нижняя Есауловка.

Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

ПРИЛОЖЕНИЯ