Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

с. Нижняя Есауловка

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

Охрана окружающей среды

35-2-303/19 – ООС

Том 4

2010

Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

с. Нижняя Есауловка

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

Охрана окружающей среды

35-2-303/19 – ООС

Том 4

Генеральный директор института 					В.К. Шадрин

Заместитель генерального директора,

главный градостроитель  института 					Э.М. Панов

Главный градостроитель проектов					Г.В. Марчуков

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2010

| Мастерская территориального планирования |
| --- |
| Начальник мастерской - | Н.А. Сидоров |
| Руководитель отдела ЭО и ИО - | Г.А. Забродская |
| Эколог II категории - | А.С. Измайлова |

СОСТАВ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  с.  НИЖНЯЯ  ЕСАУЛОВКА

ТОМ 1        	РАЗРАБОТКА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  с.  НИЖНЯЯ  ЕСАУЛОВКА

Часть 1      	Пояснительная  записка

Часть 2	Графические материалы

Лист ГП-1	Схема землепользования М 1: 10 000

Лист ГП-2	План современного использования территории (опорный план).

Схема комплексной оценки территории М 1: 2 000

Лист ГП-3	Генеральный план (основной чертеж) совмещенный с проектом первой очереди

М 1: 2 000

Лист ГП-4	Схема инженерной инфраструктуры (водоснабжение, хозяйственно-бытовая

канализация)  М 1: 2 000

Лист ГП-5	Схема инженерной инфраструктуры (инженерная подготовка территории,

дождевая канализация)  М 1: 2 000

Лист ГП-6	Схема инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение

и связь)  М 1: 2 000

Лист ГП-7	Схема транспортной инфраструктуры М 1: 2 000

Лист ГП-8	Схема градостроительного зонирования М 1: 2 000

Лист ГП-9	Разбивочный чертеж красных линий М 1: 2 000  Фрагмент

Лист ГП-10	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

М 1: 2 000  Фрагмент

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТОМ 2         	ИСХОДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 3         	ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ

ТОМ 4         	ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ.

ТОМ 5     	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                         	5

ЧАСТЬ 2.  ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 	6

Глава 2.1  Климат	6

Глава 2.2  Геологическое строение и рельеф	6

Глава 2.3  Гидрогеологические условия	7

Глава 2.4  Почвы	8

Глава 2.5  Минерально-сырьевые ресурсы	9

Глава 2.6  Растительный и животный мир	9

Глава 2.7  Земельные ресурсы	10

Глава 2.8  Радиационная обстановка	10

ЧАСТЬ3.  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	11

Глава 3.1  Состояние атмосферного воздуха	11

3.1.1  Котельные	12

3.1.2  Автозаправочные станции	15

3.1.3  Транспорт и СТО	16

3.1.4  Производственные и сельскохозяйственные предприятия	26

Глава 3.2  Состояние поверхностных и подземных вод	30

Глава 3.3  Обращение с отходами и санитарная очистка территории	32

ЧАСТЬ 4.  ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

ЧАСТЬ 5.  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ	39

ЧАСТЬ 6.  ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	42

ЧАСТЬ 7.  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ	43

ЧАСТЬ 8.  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	43

ЧАСТЬ 9.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	44

Глава 9.1  Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха	45

Глава 9.2  Проектные предложения по охране почв	45

Глава 9.3  Проектные предложения по охране водных объектов	46

9.3.1  Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения	46

9.3.2  Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения	47

Приложение А 	48

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	49

Часть 1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Современная деятельность человека вызывает значительные видимые и скрытые изменения параметров окружающей среды. В процессе своей жизнедеятельности человек воздействует на природные компоненты среды обитания – атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, животный мир и растительность. Вмешательство в естественные процессы растет и приводит к изменениям структуры почв, идентификации эрозийных процессов, активных геохимических и химических процессов в атмосфере, гидросфере и литосфере, происходят изменения микроклимата и т.д.

Окружающая среда (ОС) – совокупность природных и природно-антропогенных факторов, оказывающих непосредственное воздействие на уровень жизни населения. Главный объект охраны окружающей среды - природная составляющая, а так же объекты культурного наследия.

Для сохранения окружающей среды необходимо:

- бережно относиться ко всем, без исключения, компонентам окружающей природной среды;

- разработать комплекс мероприятий по охране ОС (в т.ч. систему мониторинга);

- своевременно выявлять неблагоприятные воздействия на компоненты ОС.

Раздел «Охрана окружающей среды» входит в состав проекта «генерального плана села Нижняя Есауловка Каменского сельсовета Манского района Красноярского края».

Целью разработки раздела является устойчивое развитие села Нижняя Есауловка и обеспечение благоприятных условий проживания населения, важнейшим фактором которых является состояние окружающей среды.

Основные задачи:

- характеристика природных условий территории села Нижняя Есауловка;

- выявление зон с особыми условиями использования территории, а также оценка размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде.

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории села.

Село Нижняя Есауловка является административным Каменского сельсовета расположенного в северо–восточной части Манского района, в 8 км от районного центра с. Шалинское и в 4 км от железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги, в 89 км от краевого центра.

Территория села Нижняя Есауловка граничит:

- на севере – сельхозугодия Агрохолдинга «Камарчагский»;

- на западе - лесной массив;

- на востоке – территория ООО «Агрохолдинг Камарчагский»;

- на юге - река Камарчага;

На территорий Каменского сельсовета расположены шесть населенных пунктов: с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный. В данной работе анализ экологической ситуации производился для села Нижняя Есауловка, административного центра Каменского сельсовета.

Манский район входит в состав Красноярского края Российской Федерации. Центром района является село Шалинское, расположенное на расстоянии 97 км от краевого центра и 15 км от железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги.

Район расположен в центральной части Красноярского края, на юго-востоке от краевого центра, в бассейне правых притоков Енисея, самым крупным из которых является река Мана. Кроме Маны в районе имеется большое количество рек, озер и искусственных водоемов.

Юго-западная часть территории Манского района входит в возвышенный и предгорный южно-таёжный округ, северо-восточная часть входит в Канский лесостепной округ. Большая часть территории расположена в таежных предгорьях Восточных Саян. Протяжённость района с севера на юг 197 км.

Численность населения села Нижняя Есауловка на 01.01.2007 г. составила - 765 человек. На расчетный срок проектная численность населения составит 950 человек.

Часть 2   ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

2.1   Климат

Село Нижняя Есауловка, Манского района Красноярского края согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному району.

Климат резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и коротким жарким летом. Гидротермический коэффициент довольно благоприятен для земледелия. Средние температуры июля и августа не опускаются ниже 17,6 °С. Периоды с температурой выше 0 и 10 °С имеют продолжительность, соответственно 183 и 103 дня. Длительность безморозного периода не превышает 83 дня. Относительная влажность воздуха довольно высокая.

Температура воздуха в течении года меняется от -280С до + 210С.

Средняя температура января –18,2°С, июля +19,1°С. Абсолютный минимум температур – 53°С, максимум +36°С. Среднее количество осадков, выпадающих с ноября по март – 85 мм, с апреля по октябрь – 369 мм, суточный максимум – 97 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – 2,5 м.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

2.2   Геологическое строение и рельеф

Манский карстово-спелеологический район (площадь 6200 км2) расположен в бассейне реки Мана, на площади которого местами обнажены карстующиеся породы венда и нижнего кембрия. В них выявлены отдельные пещеры и их группировки. Спелеологическую известность району обеспечили конгломератовые спелеосистемы, являющиеся крупнейшими в мире. Район расположен в предгорной местности, почти сплошь покрытой тайгой. Абсолютные отметки вершин достигают 750 м, относительные превышения – 400 м.

Манский прогиб (северо-западная часть Восточного Саяна - горная система протяженностью свыше 1000 км в южной части Сибири от левобережья Енисея до побережья Байкала), со всех сторон ограничен крупными разломами, Бельское поднятие, Сисим-Казырский синклинорий (западная часть Восточного Саяна), состоит из серии крупных синклиналей (Кизир-Казырская) и антиклиналей. Кембрийские отложения фундамента представлены мощными толщами мраморов, известняков, эффузивов, сланцев и песчано-конгломератовых пород и метаморфическими гнейсами, сланцами архейского и протерозойского возраста.

В западной части Восточного Саяна преобладают плосковерхие хребты, которые, постепенно повышаясь в юго-восточном направлении, образуют так называемые белогорья (Манское, Канское и др.) и «белки», получившие своё название от пятен снега, сохраняющихся на них большую часть года. Манскому Белогорью присущ среднегорный рельеф. Горы расчленены долинами рек, наиболее крупные из которых — Мана и Шинда.

В строении прогиба выделены: нижнепалеозойский структурный ярус, средне-верхнепалеозойский, с которым связано формирование основных черт строения впадин.

Горные хребты поращены темнохвойной тайгой, сменяющейся выше 1500 м кедрово-пихтовым редколесьем, перемежающимся участками тундры.

Более 50% площади Восточных Саян занимают горно-таёжные ландшафты с темнохвойными елово-кедрово-пихтовыми или светлыми лиственнично-кедровыми лесами. Верхняя граница леса поднимается до высоты 1500-1800 м на западе. Выше распространены высокогорные ландшафты с кустарниковой или мохово-лишайниковой растительностью. Вершины и склоны гор часто представляют собой каменистую тундру с широко развитыми курумами.

По типу рельефа территория Манского района делится на три геоморфологические зоны: северную, среднюю, южную. В северной зоне расположена западная часть Канской лесостепи, она представляет собой высокоподнятую глубоко расчленённую врезами речной сети холмисто-увалистую равнину, частично освоенную под сельскохозяйственное производство.

Рельеф средней зоны – предгорья Восточных Саян – в основном холмисто-увалистый, резко расчленённый долинами речек, логами. Увалы высокие, выпуклые, имеют переход к сопкообразным вершинам и низкогорному рельефу. Местность более приподнята над уровнем моря, чем лесостепь. Лога и долины речек глубокие и заболочены.

Южная зона занимает северную часть Восточных Саян, которые представляют нагорье с высотами до 800 – 1000 метров на северо-западе и до 3000 метров на юго-востоке. В состав нагорья входят несколько хребтов.

Особенности рельефа территории оказали своё влияние на размещение сельскохозяйственных угодий, поселений, которые в основном располагаются на равнинных местах, в долинах рек, на открытых местах Канской лесостепи. Именно здесь, в степной зоне, проживает более 60% населения.

Село Нижняя Есауловка по типу рельефа относится к северной геоморфологической зоне.

Село расположено на первой надпойменной террасе реки Камарчага (приток реки Есауловка), в южной части сельсовета Каменский. Рельеф террасы волнистый, расчленен логами в центральном и юго-восточном направлении.

2.3   Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию, с. Нижняя Есауловка расположено на периферии Рыбинского артезианского межгорного бассейна – на границе с Алтае-Саянским гидрогеологическим массивом.

На территории села распространены подземные воды четвертичных аллювиальных, верхне-, среднедевонских отложений.

Водоносный аллювиальный комплекс (aQ) распространен в долине реки Есауловка и её притоков. Водовмещающие отложения представлены песчано-галечными отложениями с песчано-глинистым заполнителем.

Подземные воды безнапорные относятся к категории не защищенных и не представляют практического интереса для организации водозаборов с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Верхнедевонский водоносный комплекс (D3) распространен в центральной и восточной части села, и приурочен к трещиноватым песчаникам, переслаивающимся алевролитам, аргиллитам. Для водосодержащих пород характерна высокая степень глинистости. Обводнённость пород неравномерная, наряду с интенсивно обводнёнными участками встречаются участки безводные.

Подземные воды комплекса широко используются для водоснабжения населения.

Среднедевонский водоносный комплекс (D2) распространен в центральной и западной части с. Нижняя Есауловка, и приурочен к трещиноватым песчаникам, известняками, мергелями, гравеллитами и конгломератами. Подземные воды не используются для водоснабжения в с. Нижняя Есауловка, хотя достаточно широко используются в Манском районе для водоснабжения.

Подземные воды верхнедевонского и нижнедевонского водоносных комплексов по условиям залегания относятся к категории защищенных.

Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» (ООО «Агрохолдинг Камарчагский») имеет лицензию КРР № 01682 ВЭ на право пользования участками недр с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в селах Тертеж, Нижняя Есауловка, Шалинское Манского района Красноярского края. Срок действия лицензии до 06.04.2031 г.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский», на территории с. Нижняя Есауловка, осуществляет добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения на нескольких участках недр:

- двумя одиночными водозаборными скважинами, расположенными на восточной окраине села – 1(6) с 1968 г. и 2(7) с 1990 г.;

- двумя одиночными водозаборными скважинами, расположенными на выпасах – 3(8) и 4(9) с 1983 г.

Эксплуатационные запасы подземных вод участков действующих водозаборов не оценивались и на государственную экспертизу не представлялись.

Одиночными скважинами эксплуатируются подземные воды верхнедевонского водоносного комплекса. Водоносные породы представлены песчаником на известковистом цементе с прослоями известняка, алевролита. Вскрытая эффективная мощность водоносного комплекса 30-35 м. Глубина залегания подземных вод 65-70 м, установившийся уровень 20-29 м, величина напора составляет 36-50 м. Глубина скважин по 100м, фильтры установлены в интервале 65-90м, 70-90м.

Зона санитарной охраны строгого режима для скважин 1(6) и 2(7) в с. Нижняя Есауловка в лицензии принята в сложившихся границах, и составляет 25 м. Для скважин 3(8) и 4(9), расположенных на выпасах - 30 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые-магниевые, минерализация 0,4-0,6 г/дм3.Подземные воды соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству СанПиН 2.1.4.107-01.

В настоящее время, в с. Нижняя Есауловка, эксплуатируются подземные воды верхнедевонского водоносного комплекса, среднедевонский водоносный комплекс не эксплуатируется. Обводненность отложений среднего девона неравномерна по площади.

Таким образом, на перспективу в с. Нижняя Есауловка возможно организовать водоснабжение за счет подземных вод, используя имеющиеся водозаборные сооружения. А также, пробурить новые водозаборные скважины на площади распространения верхнедевонского и среднедевонского водоносных комплексов, в непосредственной близости от водопотребителя.

2.4   Почвы

В схеме почвенно-географического районирования Манский район находится в присаянском предгорном районе подтаежной зоны дерново-подзолистых и серых лесных почв.

Основной фон в почвенном покрове района составляют серые и темно-серые лесные оподзоленные почвы со значительным удельным весом черноземов оподзоленных и дерново-подзолистых почв.

Село Нижняя Есауловка относится к лесостепной зоне Манского района, в предгорном районе среднесибирской провинции северной лесостепной зоны серых лесных почв, оподзоленных (располагаются по нижним частям склонов, их шлейфам и западинам) и выщелоченных черноземов (они сформировались под злаково-степной разнотравной растительностью в условиях умеренного увлажнения и нормального прогревания верхнего горизонта, располагаются почвы этого типа на пониженных платообразных вершинах увалов и очень пологих склонов).

По основным элементам рельефа в селе Нижняя Есауловка развиваются серые различной степени гумусированные (занимают повышенные участки рельефа) и мощности оподзоленные почвы, по покатым южным склонам – выщелоченные черноземы.

Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают черноземы выщелоченные, оподзоленные, обыкновенные и почвы серые оподзоленные.

Вблизи села преобладают березовые леса, характерна заболоченность. Под березовым лесом формируются темно-серые почвы с богатой травянистой растительностью.

С южной стороны села протекает р. Камарчага, в ее пойме образуются почвы болотного типа. Образуются они в условиях избыточного увлажнения за счет грунтовых вод и длительного поверхностного увлажнения.

2.5   Минерально-сырьевые ресурсы

В Манском районе известны месторождения бурого угля, торфа, свинца и цинка, россыпного золота, флюсовых известняков, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, глин тугоплавких для строительных изделий, песков стекольных, песчано-гравийных материалов, строительного камня, карбонатных пород для строительной извести, грунтов.

Проявления представлены: бурым углем, торфом, железом, свинцом и цинком, ртутью, золотом, серебром, ураном, кварцем оптическим, фосфоритом, точильными камнями, турмалином, глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, строительными камнями, облицовочными камнями, карбонатными породами для строительной извести, известняками для цемента, сырьем для производства минеральной ваты, сапропелями.

В окрестностях с. Нижняя Есауловка расположено месторождение торфа «Коленчатое».

Месторождение находится в трёх километрах на юго-восток от ст. Камарчага. Площадь месторождения 3404,0 га, в границах промышленной глубины – 1576 га. Максимальная мощность залежи -1,79 м, средняя -1,03 м. Запасы торфа по категории А составляют 140,0 тыс. тонн.

Непосредственно на территории с. Нижняя Есауловка рудопроявления и месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

2.6   Растительный и животный мир

Основные породы деревьев Манской тайги – кедр, сосна, лиственница, пихта, береза, осина.

Из кустарников на территории района наиболее широко представлены жимолость, смородина, голубика, брусника, малина, черника; из грибов – белые грибы, грузди, лисички, маслята, опята, подберезовики, подосиновики, рыжики, сыроежки и др.

Район богат животным миром, птицей и рыбой. В окрестностях района обитает более 150 видов птиц, более 50 видов млекопитающих, а в реках – более 20 видов рыб.

К осёдлым, постоянно обитающим на территории района птицам относятся тетеревиные - рябчик, глухарь, тетерев. Преобладает сибирская таежная фауна. К ней относятся: овсянка-ремез, овсянка белоголовая, овсянка-крошка, чернозобый дрозд; в горной части – трехпалый дятел, лапландский неясыть, щур, некоторые клесты. К смешанной сибирско-китайской фауне относятся чечевица, овсянка-дубровник, сорокопут, глухая кукушка, мухоловка малая, мухоловка-мугимаки, пеночка-королек, сибирский и земляной дрозд, соловей-свистун, соловей-красношейка, зимний соловей; к европейскому типу – щегол, иволга, певчий дрозд и многие другие.

Типичными млекопитающими и птицами района являются косуля, заяц―русак, заяц-беляк, колонок, ворона, сорока, воробей, синица.

Территория с. Нижняя Есауловка представлена в основном березами и не большими площадями лесов смешанного типа, встречается редколесье. Луговая растительность - дерновинно-злаковые разнотравья. Среди растений главное значение имеют такие дерновинные злаки, как ковыль―волосатик (тырса), типчак ложноовечий, калерия стройная, змеевка растопыренная, овсец пустынный, пырей гребенчатый, матлики, осоки. Из разнотравья обычны полыни, астра алтайская, вероника беловойлочная, подмаренник настоящий, а из кустарников ― таволга, карагана, лапчатка кустарникова.

В долине реки Камарчага – ива, черемуха, черная и красная смородина.

Территория села Нижняя Есауловка высоко освоенная в сельскохозяйственном отношении. Естественный растительный покров образован остепненными лугами и, незначительно, березовыми высокотравными лесами.

Для села типичными представителями птиц являются ворона, сорока, воробей.

Из мелких непромысловых доминируют грызуны (суслик длиннохвостый, полевки и др).

К числу редких, внесённых в Красные книги России и Красноярского края на территории района, относятся скопа, филин, серый журавль, кобчик. На территории села Нижняя Есауловка нет представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу России и Красноярского края.

2.7   Земельные ресурсы

В настоящее время юридически оформленной границы с. Нижняя Есауловка нет, проект черты, на данный населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующая граница села обозначена в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов, относящихся к землям населенных пунктов. Площадь земель с. Нижняя Есауловка вычислена путем камеральных измерений. Общая площадь земель в принятой границе села составляет 92,7 га.

Объекты, не стоящие на кадастровом учете

Вне границ населенных пунктов находятся: АЗС в 140 метрах к северо-востоку села Нижняя Есауловка; кладбище в 260 метрах к северо-востоку села; водозаборные сооружения в 100 метрах западнее, в 480 и в 800 метрах восточнее села; стоянка сельхозтехники в 340 метра южнее села.

Проектируемое землепользование

По проекту в территорию населенного пункта предлагается включить следующие территории:

- земли сельскохозяйственного назначения 125,3 га, из них 96,7 га пашня;

- земли лесного фонда 5,2 га;

- земли населенных пунктов 0,5 га;

- земли промышленности и иного специального назначения 15 га;

Развитие населенного пункта планируется в северо-западном и восточном направлениях. Большая часть включаемых земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС) земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границу с. Нижняя Есауловка не превышает на 50% средний УПКС по Манскому району.

В результате изменения границы с. Нижняя Есауловка площадь вышеуказанного населенного пункта изменилась за счет включения земель сельскохозяйственного назначения на 125,3 га, земель населенных пунктов на 0,5 га, промышленности и иного специального назначения на 15 га, земель лесного фонда на 5,2 га. Общая площадь земель села в проектируемой границе составляет 238,7 га.

2.8   Радиационная обстановка

В современной радиобиологии существует беспороговая концепция влияния радиоактивного облучения на человека. Основная её суть заключается в том, что нет абсолютно безопасного уровня облучения, и любая его доза отрицательно влияет на жизнеспособность высших организмов.

Известно, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет не внешнее проникающее гамма-излучение, а облучение, связанное с попавшими в организм при дыхании, с пищей и водой радиоактивными элементами. Одним из таких элементов является радон – продукт распада урана. Радон – бесцветный, без запаха газ с периодом полураспада 3,82 суток, в 7,5 раз тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде. Сам он и его продукты распада являются интенсивными альфа-излучателями. Энергия альфа-частиц достигает 7,68 мэВ, что обуславливает их чрезвычайно активное воздействие на биологические ткани. В настоящее время считается, что наряду с курением, воздействие радона является одной из основных причин рака легких. В то же время, в небольших количествах, при наружном применении и радиологическом контроле, радон, содержащийся в воде и грязях, оказывает хороший эффект при лечении самых различных заболеваний.

Радон, содержащийся в воздухе, представляет опасность для организма человека, в этом случае он не выводится из организма. Поднимаясь по трещинам и разломам из глубин земной коры, радон может скапливаться в жилых и рабочих помещениях. При использовании стройматериалов с повышенными содержаниями урана, в помещениях также выделяется радон. По действующим санитарным нормам его концентрация в воздухе во вновь строящихся зданиях не должна превышать 100 Бк/м3, в уже существующих – 200 Бк/м3.

В соответствии с Государственным докладом о состоянии атмосферного воздуха на территории Красноярского края за 2008 год, радиационная обстановка в Манском районе остается благополучной.

Контроль радиационной обстановки в круглосуточном режиме осуществляется автоматизированной системой наблюдения, созданной Правительством Красноярского края. Наблюдения ведутся в 34 автоматизированных постах на территории 8 административных районов края, включая Манский район. Значения мощности гамма-фона автоматизированной системы наблюдения демонстрируются на электронном табло в городе Красноярске. По итогам года превышения норм не зафиксировано.

Часть 3   ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1   Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных компонентов окружающей природной среды. Благоприятное состояние атмосферного воздуха составляет естественную основу устойчивого социально-экономического развития. Он выполняет биологические, производственные, транспортные и иные функции. Качество атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, продолжительность жизни, а также на качественное состояние других элементов окружающей среды, особенно животного и растительного мира.

Источники загрязнения атмосферного воздуха могут быть естественными и искусственными.

Естественные источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение органических веществ.

К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы отопления жилищ, сельское хозяйство, бытовые отходы.

Основным видом воздействия на атмосферный воздух села Нижняя Есауловка являются:

- выбросы загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, окись углерода, двуокиси азота, оксида азота, и др. от производственных комплексов в результате сжигания топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от производств, и т.д.;

- выхлопные газы от автомобильного транспорта.

Согласно докладу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае, а так же Государственному докладу о состоянии и охране окружающей среды Красноярского края:

1). В атмосферный воздух территорий населенных мест Красноярского края от автомобильного транспорта поступают тысячи тонн загрязняющих веществ, около 200 наименований, большинство которых токсичны. Основная доля вредных автомобильных выбросов приходится на оксиды углерода и азота, углеводороды. По данным УГИБДД ГУВД по Красноярскому краю количество различных видов автомобильного транспорта увеличилось в 2008 г., по сравнению с 2007 г., на 38602 единицы и составило 773954 единицы автотранспортных средств.

2). Систематические лабораторные наблюдения за химическим загрязнением воздушной среды населенных мест проводятся Красноярским территориальным центром по мониторингу загрязнения окружающей среды Среднесибирского УГМС, учреждениями Роспотребнадзора по Красноярскому краю, другими организациями в крупных промышленных городах Красноярского края.

Загрязнение атмосферного воздуха, которое складывается из поступлений вредных веществ от стационарных и передвижных источников, является одним из ведущих факторов риска для здоровья человека. Учитывая существующую систему мониторинга загрязнения атмосферы, включающую динамическое слежение за группой обязательных основных и специфических веществ, приоритетный список контролируемых веществ, в соответствии с критериями приоритетности, не включает химических соединений, характеризующихся опасным действием (канцерогенные вещества беспорогового действия с различной степенью доказанности канцерогенности для человека, а также пыль различной степени дисперсности – PM10, PM2,5, дифференцированная по составу).

Обязательным условием организации наблюдений за загрязнением атмосферы является соблюдение принципов регулярности, единства программ и методов определений, репрезентативности мест наблюдений.

В Красноярском крае в 2008 году объем суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 946,8 тыс. т, в том числе от стационарных источников – 521,9 тыс. т.

Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (2001-2008 гг.), тыс. т представлена в таблице ниже.

| Годы | Суммарные выбросы | Выбросы от стационарных источников | Выбросы от автотранспорта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 637,5 | 447,9 | 189,6 |
| 2008 | 946,8 | 521,9 | 424,9 |

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу промышленными предприятиями, зависят от технологических процессов производств.

На территории села Нижняя Есауловка нет крупных и вредных производств. Стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются производственные и коммунальные объекты (АЗС, котельная), незначительное количество выбросов дают печи жилых домов. Газоулавливающие установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ выбросов в атмосферу от производственных предприятий не используются.

3.1.1  Котельные

Существующее положение (современное состояние) с. Нижняя Есауловка

На территории жилой и производственной зон села имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В жилой зоне села расположены 2 котельные, установленной мощностью котлооборудования 2,95 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Отдельно стоящая котельная (центральная часть села, пер. Коммунальный) снабжает теплом административно - общественную застройку и прилегающие к ней жилые дома усадебной застройки. Пристроенная котельная (ул. Трактовая) снабжает теплом сельский клуб.

Жилой фонд остальной части села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

В производственной зоне (восточная часть села) - на территории гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» имеются собственные котельные. Производительность пристроенной котельной гаража -1,2 Гкал/ч, данных по котельной предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» нет.

Продолжительность отопительного периода - 234 суток.

Проектные предложения

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельскохозяйственных предприятий – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства.

Система теплоснабжения

На I очередь строительства

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта, жилых домов усадебной застройки от проектируемой котельной, расположенной на севере села. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с температурами 95-70°С.

Действующая котельная, обслуживающая административно - общественную застройку села сохраняется до ввода в эксплуатацию новой котельной. Существующие внутриквартальные тепловые сети сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения.

Часть жилого фонда села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 2,711 Гкал/ч  (в том числе новое строительство – 0,543 Гкал/ч);

соцкультбыт – 1,561 Гкал/ч;

производство –  3,543 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной на 1 очередь строительства составит 3,824 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Расчетный срок строительства

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых и общественных зданий от новой котельной.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома -3,293 Гкал/ч (в том числе новое строительство – 1,125 Гкал/час);

соцкультбыт – 2,164 Гкал/ч;

производство –  5,81 Гкал/ч.

Расчетная потребность тепла составляет 11,432 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях), в том числе необходимая производительность новой котельной на расчетный срок составит 5,622 Гкал/ч.

Тепловые сети и сооружения

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб, укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком.

Топливом для котельных служит бурый уголь Ирша-Бородинского разреза. Доставка угля до котельных производится автотранспортом. Уголь выгружается на примыкающий к зданиям котельных склад угля. Склад угля является неорганизованным источником выделения угольной пыли.

Основным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются котлоагрегаты котельных. Основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферу через дымовые трубы котельных.

При сгорании угля в атмосферу поступает значительное количество золы и недогоревшего топлива, а так же загрязняющие вещества:

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70% (зола);

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20% (пыль угольная);

- сажа;

- бенз(а)пирен;

- азота диоксид;

- азота оксид;

- ангидрид сернистый;

- углерода оксид;

Эффектом суммирующего действия обладают вещества ангидрид сернистый и азота диоксид.

Котлоагрегаты существующих котельных не оснащены пылеулавливающим оборудованием.

В настоящее время работают все котлоагрегаты в отопительный сезон.

На территории котельных в с. Нижняя Есауловка предусмотрены площадки с бетонированным основанием, с установленным металлическим контейнером для сбора и временного хранения золошлаковых отходов.

При проектировании единой центральной котельной в северной части села, на ее территории предусматривается площадка с бетонным основанием для временного хранения (не более 6 месяцев) золошлаковых отходов.

По мере накопление, золошлаковые отходы передаются для нужд населения (минеральное удобрение, посыпка дорог в гололедицу), а так же сторонним организациям для вывоза на полигон, или использование в строительстве. Бурый уголь Ирша-Бородинского разреза согласно ФККО имеет V класс опасности.

Исследования показывают, что применение золошлаков в сельском хозяйстве улучшает агрофизические свойства почвы, пополняет ее микро- и макроэлементный состав, улучшает пористость, нейтрализует кислотность.

В строительстве золошлаковые отходы могут быть использованы при:

- производстве портландцемента (в качестве алюмосиликатного компонента используется вместо глины зола.);

- производстве мелкоштучных изделий (кирпич, блоки) по пропарочной технологии (зола и шлак смешивают с 3 % раствором НСl, прессуют в форме кирпича или блока, а полученные изделия пропаривают в камере при температуре паро-воздушной смеси 90 … 95 0С в течение 14 … 16 час.);

- производстве изделий из конструктивно-теплоизоляционного зольного газобетона (в настоящее время производятся на ряде заводов РФ);

- производстве изделий и материалов из золошлакового расплава (шлаковое литье, пористый заполнитель, шлаковата). Производство изделий и материалов из шлакового расплава реализуется в трех направлениях:

- расплав разливается в термоформы, в которых медленно остывая, кристаллизуется, получают брусчатку, фундаментные блоки, дорожные камни, бордюры, лотки и др.

- расплав поризуется водой с получением пористого щебня – шлаковая пемза (термозит).

- расплав раздувается паром, волокна осаждаются и подпрессовываются с получением теплоизоляционных матов или плит.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» котельные должны иметь санитарно-защитные зоны:

- для котельных тепловой мощностью 200Гкал (п.7.1.10), работающих на твердом топливе размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае, на основании расчетов рассеивания и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а так же на основании результатов натурных исследований.

Таким образом, размер санитарно-защитной зон должен устанавливаться для проектируемой центральной котельной с. Нижняя Есауловка на стадии рабочего проекта.

В результате реализации решений генерального плана при увеличении мощности котельной, возрастёт потребность в сжигании большего количества твердого топлива, что будет сопровождаться увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения нагрузки на атмосферный воздух при проектировании и строительстве центральной котельной необходимо:

- установить систему очистки отходящих газов (батарейные циклоны, золоуловители) с высоким коэффициентом очистки;

- определить высоту и диаметр дымовой трубы исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосферу (согласно ГОСТ «Охрана природы»).

Проектируемая центральная котельная расположена в северной части села, на удалении от жилой застройки, общественных зданий и сооружений.

Таким образом, не возникнет трудностей организовать санитарно-защитную зону вокруг котельной с соблюдением всех норм и правил согласно СанПиН.

3.1.2    Автозаправочные станции

Автозаправочные станции предназначены для приёма, хранения и реализации нефтепродуктов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы автотранспорта, углеводороды, попадающие в почву с талым снегом и дождевыми стоками, утечки на объектах их хранения и переработки топлива. Нефтепродукты являются токсичными веществами третьего класса опасности. Попав в грунт, они образуют пленку, ухудшающую воздухо- и водообмен. В результате гибнут растения и микроорганизмы. Процесс разложения нефтепродуктов в почве протекает крайне медленно. За три-четыре года происходит окисление некоторых компонентов. Образуются пирены, которые через 25 - 30 лет превращаются в самые токсичные вещества первого класса опасности – бенз(а)пирены.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин (при закачке нефтепродуктов), а также случайные проливы нефтепродуктов на поверхность, при этом максимальные разовые выбросы носят кратковременный характер.

К основным загрязняющим веществам выделяющимся при эксплуатации АЗС относятся: при заправке бензином - смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, непредельные углеводороды - пентилены (амилены - смесь изомеров), а так же ксилол, бензол, толуол, этилбензол; при заправке дизельным топливом - углеводороды предельные С12-С19, ароматические углеводороды (по бензолу) и сероводород.

Существующее положение

В настоящее время на территории с. Нижняя Есауловка автозаправочных станций, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу – нет.

На территории агрохолдинга «Камарчагский» есть одна автозаправочная станция. Реализуемый вид топлива – дизельное топливо. АЗС предназначена для заправки топливом транспорта, работающего на территории агрохолдинга.

Проектные предложения:

Из расчета автозаправочных станций (исходя из нормативов заправок) для села Нижняя Есауловка достаточно одной АЗС (1 раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей).

АЗС запроектирована в северо-восточной части на выезде из села Нижняя Есауловка на дороге регионального значения «Шалинское–Кускун». АЗС проектируется с придорожным сервисом.

Реализуемый вид топлива на АЗС бензин и дизельное топливо. Доставка топлива на АЗС будет осуществляется автоцистернами по автодороге общего пользования. По правилам техники безопасности на АЗС может происходить одновременно разгрузка только одной автоцистерны, заправка топливных баков автомобилей в этот период не осуществляется.

Автозаправочную станцию, расположенную на территории агрохолдинга реконструируют (на территории АЗС проектируют помещением для СТО на 2 поста).

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин при сливе бензина и случайные проливы нефтепродуктов на поверхность.

Согласно СанПиНа 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов», для АЗС необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону.

Согласно СанПиН автозаправочных станций для заправки легкового и грузового автотранспорта жидким и газовым топливом, не оборудованные системой закольцовки паров бензина должны иметь СЗЗ в размере 100 метров по всем направлениям.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон от проектируемой, а так же реконструируемой АЗС соблюдаются по всем направлениям.

3.1.3   Транспорт и СТО

К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, более чем из двухсот компонентов, среди которых много канцерогенов. Автомобиль также добавляет в почву и воздух тяжелые металлы и другие вредные вещества. Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги и режим движения автотранспорта.

При работе двигателей транспорта (прогрев двигателей, холостой ход, движение) происходят выделения и выбросы загрязняющих веществ (при работе карбюраторных двигателей - оксид углерода, оксиды серы и азота, углеводороды (по бензину), бенз(а)пирен, формальдегид; при работе дизельных двигателей - дополнительно сажа).

Эффектом суммации вредного воздействия при совместном присутствии в воздухе обладают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта - сернистый ангидрид и азота диоксид.

Выбросы соединений свинца от двигателей автотранспорта в настоящий период практически отсутствуют в связи с принятием Федерального Закона №34-ФЗ от 22.03.2003 г. о запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации с 1 июля 2003 г.

Специфика транспорта в отношении загрязнения атмосферного воздуха состоит в следующем:

- процессы, определяющие выбросы в атмосферу от передвижных источников, являются кратковременными, нерегулярными;

- основная часть выбросов поступает в атмосферу при передвижении по автомагистралям и дорогам села (в среднем до 95%), в таком случае выбросы учитываются в фоновых концентрациях.

В селе на данный момент отсутствуют стационарные посты для наблюдения за загрязнением атмосферы.

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Манского района согласно приложения А составляют:

Таблица 3.1.3.1 - Ориентировочные концентрации загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе Манского района

| Наименование загрязняющих веществ | Фоновая концентрация, мг/м3 | Предельно допустимая максимальная разовая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (пыль) | 0,220 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,074 | 0,2 |
| Сернистый ангидрид | 0,025 | 0,5 |
| Оксид углерода | 2,5 | 5,0 |

Из таблицы видно, что ориентировочные фоновые концентрации в Манском районе не превышают ПДКм.р для всех загрязняющих веществ. Уровень загрязнения вредных веществ находится в пределах допустимого.

Существующее положение

Нижняя Есауловка расположено в непосредственной близости к магистральным автотранспортным коммуникациям, в двадцати шести с половиной километрах северо-западнее села проходит автодорога федерального значения М 53 «Байкал». В пяти с половиной километрах северо-западнее, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.

Въезд в село осуществляется с северной стороны.

Связь с краевым центром: пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляются  автомобильным транспортом по дорогам: регионального значения «Шалинское–Кускун» и федерального значения М 53 «Байкал».

В настоящее время транзитный и грузовой транспорт проходят по территории села. Так как интенсивность движения транзитного транспорта мала, транзитные пути принято оставить прежними, но с соблюдением санитарных требований от жилой застройки.

Парк грузового транспорта в селе состоит из 2 грузовых тракторов (МТ3-80, ЮМЗ-6).

Внешние пассажирские перевозки осуществляются маршрутами районного и краевого значения.

Внутри села, организации пассажирских маршрутов не требуется, так как все здания социального, культурного и бытового обслуживания находятся в радиусе пешеходной доступности.

Пассажирскими перевозками в с. Нижняя Есауловка занимаются индивидуальные перевозчики - жители села.

Проектные предложения:

- В связи с развитием производства к расчётному сроку грузооборот в селе должен возрасти, что потребует увеличения парка грузового транспорта, и как следствие, расширения автохозяйств.

- Трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом.

- На расчетный срок предусмотрено организовать фирму такси.

- В центральной части села (с учетом проектируемой границы) предусмотрено строительство автостанции (при учете равноудаленности от прилегающей жилой застройки). Отстойно-разворотная площадка проектируется с соблюдением санитарных норм и правил.

- Улично-дорожная сеть села запроектирована с учетом:

- сложившейся системы улиц и дорог;

- требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей территорией;

- формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и центра села;

Автомобильный парк, является практически основным источником загрязнения окружающей среды, а также – одним из источников, создающих повышенный уровень шума и вибрации.

В борьбе с проблемами шума и для снижения вредных выбросов в атмосферу, приведения их объёмов к нормативным показателям рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:

- создание шумозащитного озеленения, ветрозащитных, санитарных зелёных зон между производственными территориями и жильём;

- современное герметичное остекление;

- снижение шума за счёт шумопоглотителей, снижение выбросов за счёт пылеуловителей, мониторинг и усовершенствования правил труда производственных процессов и т.д.

Станции технического обслуживания (СТО)

В настоящий момент на территории села нет действующих станций техобслуживания.

Проектные предложения:

На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.40). Потребность составит 2 поста, размер земельного участка менее 1,0 га.

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в северо-восточной части села, на одной площадке с реконструируемой АЗС.

На станции технического обслуживания автомобилей предусматриваются следующие виды работ:

- диагностика общего состояния автомобилей и отдельных его агрегатов;

- мелкосрочный ремонт;

- замена тормозных колодок, шин, масла в двигателе и т.д

- регулировка развал - схождения колес;

- ремонт оборудования.

Технологическим процессом предусматривается проведение работ с использованием специализированного оборудования, технологической оснастки и средств механизации.

Факторами вредного воздействия на среду обитания населения при эксплуатации СТО являются химическое загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие, связанные с работой оборудования и автотранспорта.

При проектировании различных участков технического ремонта и осмотра в помещении будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

1). На участке шиноремонтных работ в помещении при обработке местных повреждений (шероховке) резинотехнических изделий будет выделяться резиновая пыль. При приготовлении клея, промазке клеем и сушке - пары бензина. При вулканизации - углерода оксид и ангидрид сернистый.

2). На механическом участке при сварочных работах (электродуговая сварка) в помещении будет выделяться - железа оксид, марганец, оксид хрома, диоксид азота. При газовой резки металла - марганец, хром оксид, оксиды железа и углерода, диоксид азота.

3). На аккумуляторном участке во время зарядки аккумуляторных батарей:

- серная кислота - при зарядке кислотных аккумуляторов;

- натрия гидроокись (щелочь) - при зарядке щелочных аккумуляторов.

4). Валовые выбросы от передвижных источников - двигателей автотранспорта (движение по помещению СТО, по территории; прогрев двигателей; холостой ход) составляют незначительную величину по валовым выбросам, но разнообразны по составу.

Основные источники выделения загрязняющих веществ будут двигатели автомобилей (движение по территории, холостой ход). Выбросы будут кратковременными.

Выбросы от участков по ремонту и обслуживанию автотранспорта будут носить нерегулярный характер.

В целях санитарно-эпидемиологической безопасности населения и в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов“ для СТО с количеством постов не более 10 (предприятие IV класса опасности) необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону в 100 метров.

Территория ООО «Агрохолдинга Камарчагский» позволяет организовать санитарно-защитную зону для проектируемого помещения СТО на площадке существующей АЗС размером 100м по всем направлениям.

Гаражи, автостоянки

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах, на территориях придомовых земельных участков.

Проектные предложения для гаражей:

- На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков жилых домов;

- Транспорт, спецтехника частных предпринимателей размещается на территориях производственных предприятий расположенных в восточной части села;

- Гаражи служебного транспорта размещаются на существующих и проектируемых производственных площадках;

- На I очередь строительства в восточной части села проектируют пожарное депо на 2 машины.

Проектные предложения для ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

- Стоянка для сельскохозяйственной техники проектируется на новой площадке в северной части территории агрохолдинга;

- Территория гаража реконструируется в предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей до 10 постов (западная часть территории агрохолдинга);

- На первую очередь строительства проектируется машиноремонтный двор (северная часть площадки, рядом со стоянкой для сельскохозяйственной техники);

Проектные предложения для автостоянок:

В настоящее время на территории поселка нет действующих автостоянок.

- Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков жилых домов;

- открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, согласно СНиП 25 м2 на  машино/место;

- для грузовых автомобилей стоянки располагаются в пределах производственных зон;

- для маршрутных автобусов на территории автостанции предусмотрена площадка для отстоя.

Открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, согласно СНиП 2.07.01-89* п. 6.33 и п. 6.36.

Месторасположение временных стоянок предусмотрено следующим образом:

- в районах общественных зданий и специализированных центров располагаются 5% стоянок;

- в жилых и производственных районах 25%;

- в зонах массового кратковременного отдыха 15%.

Остальная площадь парковочных и стояночных мест обеспечивается в зонах усадебной застройки (СНиП 2.07.01-89* п. 6.33).

Основными источниками выделения загрязняющих веществ, при хранении транспорта в закрытом помещении (гараж) и на открытой площадке (автостоянка) являются двигатели автомобилей.

С образованием и выбросом вредных веществ в атмосферу от транспорта связаны следующие процессы: прогрев двигателей, холостой ход, движение автомобилей по территории до выезда на автодорогу.

Валовые выбросы от двигателей транспорта составят незначительную величину, но разнообразны по составу.

При работе двигателей транспорта, работающего на бензине, а так же на дизтопливе происходят выделения и выбросы следующих загрязняющих веществ:

- азота диоксид;

- сернистый ангидрид;

- углерод оксид;

- бензин (в пересчете на углерод);

- керосин;

- сажа.

Эффектом суммации при совместном присутствии в воздухе обладают ангидрид сернистый и азота диоксид.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- при размещении наземных гаражей-стоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства.

- разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, автостоянок, паркингов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров;

- для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются;

- санитарные разрывы для автостоянок при количестве до 50 машино-мест устанавливаются в размере (табл. 7.1.1):

- 15м до фасадов жилых домов и торцов с окнами,

- 10м - до торцов жилых домов без окон,

- 25м - до территорий школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок отдыха, игр и спорта.

Запроектированные гаражи, и места для автостоянок на расчетный срок в селе Нижняя Есауловка, не противоречат санитарным нормам и правилам.

В связи с деятельностью на территории села вышеперечисленных объектов будут образовываться следующие виды отходов:

| N/n | Наименование отходов | Код по ФККО | Производство (наименование) | Опасные свойства отходов | Класс опасности отхода | Операции по размещению отхода | Способ хранения | Объект конечного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ртутные лампы отработанные | 353 301 00 13 01 1 | Производственные помещения: автостанция, СТО, гаражи, АЗС, МРД | Токсичность | 1 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Храниться в помещении в вертикальном положении в герметичном контейнере. | Временное накопление до передачи по договору** на демеркуризацию (обеззараживание) |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные с неслитым электролитом | 921 101 01 13 01 2 | СТО, Машиноремонтный двор (МРД) | Токсичность | 2 | Отход размещается до передачи другим предприятиям | Хранятся на стеллажах аккумуляторных участков СТО | Временное накопление до передачи лицензированной организации для обезвреживания, переработки |
| 3 | Масла трансмиссионные отработанные*** | 541 002 06 02 03 3 | Гаражи, СТО МРД | Пожароопасность | 3 | Сливается в искусственный сборник*** | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для переработки |
| 4 | Масла индустриальные отработанные*** | 541 002 05 02 03 3 | Гаражи, СТО МРД | Пожароопасность | 3 | Сливается в искусственный сборник*** | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для переработки |
| 5 | Отработанные автомобильные фильтры масляные**** | 54900000 13 07 3 | Гаражи, СТО, МРД | Пожароопасность, токсичность | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масла 15 % и более)**** | 549 027 00 01 03 3 | Гаражи, СТО, МРД | Пожароопасность | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 7 | Лом меди несортированный | 353 103 01 01 01 3 | Гаражи, СТО, МРД | Токсичность. | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для обезвреживания, переработки |
| 8 | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 546 015 00 04 03 3 | АЗС | Данные не установлены | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 9 | Отработанные автомобильные фильтры воздушные**** | 18700000 13 00 4 | Гаражи, СТО, МРД | Пожароопасность | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 10 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)***** | 912 004 00 01 00 4 | Автостанция, СТО, АЗС, гаражи, МРД | Данные не установлены | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 11 | Расчёт образования отходов (смет) с территории организации, содержащий опасные компоненты в количестве соответствующему 4 классу опасности***** | 912 001 02 01 01 4 | Автостанция, СТО, АЗС, гаражи, МРД | Данные не установлены | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 12 | Шины пневматические отработанные | 575 002 00 13 00 4 | Гаражи, СТО, МРД | Данные не установлены | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | хранятся навалом на грунтовом экране | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 13 | Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) | 314 023 04 01 03 4 | АЗС | Пожароопасность | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 14 | Тормозные накладки отработанные***** | 57000000 13 00 4 | Гаражи, СТО, МРД | Данные не установлены | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | хранятся в закрытом металлическом контейнере на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 15 | Отработанные автомобильные фильтры воздушные**** | 18700000 13 00 4 | Гаражи, СТО, МРД | Данные не установлены | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | хранятся в закрытом металлическом контейнере на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 16 | Отходы лакокрасочных средств (емкости из под ЛКМ)* | 555 000 00 00 00 0 | СТО, МРД | Токсичность. | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | хранятся в закрытом металлическом контейнере на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 17 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)**** | 549 027 01 01 03 4 | Гаражи, СТО, автостанция, АЗС, МРД | Пожароопасность | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 18 | Свечи зажигания автомобильные отработанные***** | 351 001 01 01 99 5 | Гаражи, СТО, МРД | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с грунтовым покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 19 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов***** | 314 043 02 01 99 5 | Механические мастерские СТО | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 20 | Лом черных металлов несортированный | 351 301 00 01 99 5 | Гаражи, СТО, МРД | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранится навалом на площадке с грунтовым основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 21 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов****** | 351 216 01 01 99 5 | СТО Сварочный участок | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 22 | Стружка черных металлов Незагрязненная****** | 351 320 00 01 99 5 | СТО механические участки | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 23 | Лом алюминия несортированный | 353 101 01 01 99 5 | Гаражи, СТО, МРД | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 24 | Обрезки резины***** | 575 001 02 01 00 5 | Гаражи, СТО, МРД | Данные не установлены | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 25 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак***** | 923 101 00 01 99 5 | Автостанция, Гаражи, АЗС, СТО, МРД | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |

3.1.4  Производственные и сельскохозяйственные предприятия

Аграрный комплекс

Существующее положение

Главной отраслью аграрного комплекса с. Нижняя Есауловка является животноводство и растениеводство. Продукция представлена в сельскохозяйственном предприятии ООО «Агрохолдинг Камарчагский», расположенного с восточной стороны вблизи села. Территориально агрохолдинг не входит в границы села (существующее положение). На перспективу территория агрохолдинга Камарчагский будет включена в границы села Нижняя Есауловка.

На территории села Нижняя Есауловка на 2007 год располагалось два сельскохозяйственных предприятия:

- Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Камарчагское» (СХ ЗАО «Камарчагское») - предприятие животноводства (молочное направление);

- ООО «Агрохолдинг Камарчагский» - занимается животноводством (молочно-мясное направление) и растениеводством (выращивание зерна).

СХ ЗАО «Камарчагское» было организовано в 1981 году. Землепользование состоит из расположено в северной части Манского района одного массива. Центральная усадьба находилась в селе Нижняя Есауловка в 10 км. от районного центра села Шалинское и в 5 км. от ближайшей железнодорожной станции Камарчага.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский» создан в середине 2004 года на базе хозяйств ЗАО «Камарчагское», сельхозартель «Колос», ООО «Торговый дом Камарчагский» и ООО «Камарчагский хлеб». На основании решения общего собрания учредителей от 12.04.2004 года, сельскохозяйственное акционерное общество «Камарчагское» вошло в состав общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» путем передачи своего имущества в уставной капитал ООО «Агрохолдинг Камарчагский». Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность СХ ЗАО «Камарчагское» было прекращено к началу 2008 г.

Животноводство

Характеристика существующих производственных построек ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

- Зерносушильное хозяйство (зерносклады, напольная сушилка);

- Животноводческие сооружения (коровник на 1806 голов, откормплощадка, загоны для скота, телятник, родительное отделение, силосные траншеи);

- Гараж;

- 2 котельные;

- Стоянка сельскохозяйственной техники;

- Строительный двор с пилорамой;

- Элеватор, контора.

В данном районе также находятся АЗС и кладбище.

Все постройки находятся в хорошем техническом состоянии, в настоящее время все используются в производстве, на ближайшие 5, 10 лет и более все сохраняются.

Специфика предприятий по выращиванию, откорму и содержанию животных определяется следующим:

- преобладающее влияние неорганизованных выбросов – до 99,5% от общего объема выделений;

- нерегулярный характер процессов выделения и образования загрязняющих веществ, определяющих выбросы, как от самих животных, так и от продуктов их жизнедеятельности, связанный с деятельностью микроорганизмов – деструкторов, которая зависит от температурных условий, и среды обитания.

При содержании и откорме животных в атмосферный воздух выделяются:

1. Образующиеся в результате ферментативного расщепления аминокислот и деструкции остатков не переваренного корма: углерод диоксид; азот закись, (гигиенические нормативы на них отсутствуют) и следующие 3В:

- аммиак;

- дигидросульфид (сероводород);

- метан;

- спирты, в том числе: метанол (метиловый спирт), этанол (спирт этиловый) и др. − нормируются в пересчете на метанол;

- фенолы: гидроксиметилбензол (крезол, трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)), гидроксибензол (фенол) и др. - нормируются в пересчете на гидроксиметилбензол;

- эфиры сложные: изобутилацетат, (1-метилэтил)ацетат, этилформиат и др. -нормируются в пересчете на этилформиат;

- карбонильные соединения, в том числе альдегиды (ацетальдегид, бутаналь, гексаналь, 3-метилбутаналь, 2-метилпропаналь, пентаналь, проп-2-ен-1-аль, пропаналь и другие) и кетоны (бутан-2-он, бутан-2,3-дион, пропан-2-он (ацетон) и др.) - нормируются в пересчете на пропаналь;

- карбоновые кислоты: бутановая, гексановая, 3-метилбутановая, 2-метил-пропионовая, пентановая, пропионовая, этановая и др. - нормируются в пересчете на гексановую кислоту (кислота капроновая);

- сульфиды и дисульфиды, в том числе: диметилсульфид, диметилдисульфид-нормируются в пересчете на диметил сульфид;

- меркаптаны: метантиол, смесь природных меркаптанов, этантиол-нормируются в пересчете на этантиол (этилмеркаптан);

- амины, в том числе: 2,3 бензпиррол (индол), дибутиламин, диметиламин, диэтиламин, метиламин, 3-метилиндол (скатол) и др. нормируются в пересчете на метиламин (монометиламин);

2. Микробный аэрозоль животноводческих производственных помещений (при наличии в составе аэрозоля грибов рода Аспергиллус не более 20% и грибов рода Кандида не более 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечной палочки и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий):

- микроорганизмы.

3. Пыль животного происхождения, выделяющаяся с поверхности тела животного:

- пыль меховая (шерстяная, пуховая).

Удаление навоза осуществляется 3 раза в день. При содержании животных используется подстилка. Весь навоз (свежий и перепревший) хранится на бетонированном навозохранилище, которое имеет обваловку. В атмосферу выбрасываются аммиак, дигидросульфид, метан, метанол, гидроксиметилбензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, этантиол, метиламин, микроорганизмы.

Нормативные санитарно-защитные зоны от производств ООО «Агрохолдинг Камарчагский» согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 ското-мест для молодняка – 500 метров (п. 7.1.11);

- загоны для скота (временное содержание животных до 1200 голов) – 300 метров;

- силосные траншеи – 100 метров

- котельные - нет данных (устанавливаются по расчету рассеивания);

- АЗС– 100 метров;

- Элеваторы – 100 метров;

- Объекты по хранению и обслуживанию сельскохозяйственной техники – 300 метров;

- Летняя стоянка для техники – 100 метров;

- Строительный двор с пилорамой – 100 метров.

Сложившая жилая застройка села Нижняя Есауловка не позволяет в полной мере организовать нормативные санитарно-защитные зоны от всех промышленных площадок ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

В санитарно-защитную зону от данного предприятия попадает значительная часть жилой застройки села.

Жилые дома в санитарных зонах производственных территорий сохраняются до амортизационного износа зданий, с последующим их сносом и переселением жителей. Территории санитарно-защитных зон сохраняемых существующих предприятий озеленяются.

Проектные предложения

Для организации нормативных санитарно-защитных зон от реконструируемых и проектируемых производств ООО «Агрохолдинг Камарчагский » предлагается:

- Строительство фермы КРС на 900 голов на новой площадке с молочным блоком и убойным цехом, таким образом, на существующей ферме поголовье составит 1150 голов.

- расположить объекты по обслуживанию техники на новой площадке (машиноремонтный двор, предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, стоянку для сельскохозяйственной техники).

- дополнительное строительство производственных построек:

- двух сушилок и складов для зерна;

- откормплощадки на 450 голов с пунктом искусственного осеменения;

- конный двор на 45 голов (на территории агрохолдинга – с восточной стороны)

- станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сутки (за территорией агрохолдинга с южной стороны).

Все постройки будут расположены на удалении от жилой застройки, с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Выбросы от проектируемых производств ООО «Агрохолдинг Камарчагский»:

Склад зерна

Зерносклады предназначены для хранения зерна выращиваемого на территории агрохолдинга. Источником выбросов являются дверные проемы, высотой 4 м. Выбросы (пыль зерновая) образуются при пересыпке, хранении зерна, а так же погрузочно-разгрузочных работ.

Молочный блок

Основным выбросом в атмосферу при охлаждении (компрессорными аммиачными установками) готовой продукции от молочного блока продукции будет аммиак.

Убойный цех

Выбросы в атмосферу от мясоперерабатывающих производств отличаются по качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием технологических процессов переработки сырья животного происхождения.

Особенностью этих выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно пахнущих веществ (одорантов). Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ с определением количества выбросов более детально будет произведена на стадии рабочего проектирования.

Наряду с одорантами в выбросах от убойного цеха присутствуют твердые частицы животного и растительного происхождения.

Трупы животных, последы во время отелов, а также конфискаты при вынужденном убое подлежат сбору с последующим уничтожением посредством сжигания с использованием термической смеси в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» или обеззараживания в специальной биотермической яме, оборудованной в соответствии с действующими требованиями.

Конный двор

К основным загрязняющим веществам от конного двора можно отнести: микроорганизмы, меркаптаны (по метилмеркаптану), амины (по диметиламину), аммиак, сероводород, карбоновые кислоты (по капроновой кислоте), карбонильные соединения (по альдегиду пропионовому), пыль меховая (шерстяная, пуховая), сульфиды (по диметилсульфиду), фенолы (по фенолу).

Периоды года (теплый, переходный, холодный) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы со среднемесячной температурой выше +5(С относятся к теплому периоду года, месяцы, в которых среднемесячная температура колеблется от + 5(С до - 5(С - к переходному, ниже -5(С - к холодному периоду.

На протяжении каждого отдельно взятого периода величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ существенно не меняются. При переходе из одного периода в другой качественный и количественный состав загрязняющих веществ заметно меняется и, следовательно, изменяются и величины удельных выделений. В холодный период, находясь в неотапливаемом помещении, животное усваивает кормов на 10 - 12% больше, чем в теплый, при этом выделяет больше загрязняющих веществ. С другой стороны, навоз, урина в холодный период почти не разлагаются, накапливаясь в помещениях для содержания скота, или в лучшем случае, в навозохранилищах. В начале теплого периода все меняется: животные выделяют меньше загрязняющих веществ (исключая жаркое время, когда они потеют), навоз и урина, накопленные за весь холодный и переходный периоды, начинают разлагаться, выбрасывая в атмосферу загрязняющих веществ в сотни раз больше, чем сами животные.

Все проектируемые постройки по содержанию животных (конный двор, коровники) должны быть обустроены таким образом, чтобы навоз и навозные стоки не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды, были обязательно предусмотрены мероприятия по максимальной утилизации стоков и отходов (навоз и смёт).

При организованном удалении воздуха из помещений концентрация вредных веществ в устье выброса не должна превышать предельно допустимых значений (ПДЗ) в рабочей зоне.

Для предотвращения загрязнения земель, необходимо запроектировать закрытое навозохранилище. Санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11 – 500 метров. В условиях сложившейся застройки не возникнет трудностей организовать нормативную санитарно-защитную зону по всем направлениям от закрытого навозохранилища.

Растениеводство

Существующее положение

На момент обследования растениеводство в с. Нижняя Есауловка развито на предприятии ООО «Агрохолдинг Камарчагский», мощность выпускаемой продукции (зерно) до 5000 тонн. Общая площадь землепользования – 12366 га (пашни, сенокосы, пастбища, сельскохозяйственные угодья).

Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают черноземы выщелоченные, оподзоленные, обыкновенные и почвы серые оподзоленные.

Зерно реализуется на территории Манского района Красноярского края.

Проектные предложения

На перспективу предполагается сохранение производственной направленности ООО «Агрохолдинг Камарчагский» со стабильным увеличением объемов производства.

Общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий составит 7 084 га, в том числе 2 800 га планируется отвести под растениеводство.

Лесоперерабатывающее производство

На территории ООО «Агрохолдинг Камарчагский» расположен строительный двор с пилорамой.

На перспективу развития строительный двор с пилорамой сохраняется на прежней площадке (центральная часть территории агрохолдинга).

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). При распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. В деревообрабатывающих цехах в процессах раскроя пиломатериалов на заготовки и рейки выделяется древесная пыль. Источниками выделения древесной пыли являются циркульные пилы, торцовочные станки, станки фуговальные, рейсмусовые, сверлильные, фрезерные, строгальные, шипорезные, шлифовальные и др. Образуется пыль различной крупности.

Источниками выбросов древесной пыли в атмосферу являются трубы пылеулавливающих сооружений.

В целях уменьшения вредного воздействия от деревообрабатывающих станков на окружающую среду необходимо установить современные системы очистки с высоким коэффициентом пылеулавливания, что приведет к минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух.

Размер нормативной санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - 100 метров. Размер СЗЗ соблюдается по всем направлениям.

ВЫВОД:

Проектом генерального плана предлагается включить территорию агрохолдинга в границу села Нижняя Есауловка, таким образом, территория агрохолдинга и села будут иметь единую (общую) границу.

На перспективу развития планируется сохранить основную производственную сферу - ООО «Агрохолдинг Камарчагский» в восточной части села с соблюдением нормативных санитарно-защитных зон по всем направлениям.

В производственной зоне агрохолдинга зарезервированы площадки для размещения дополнительно новых производственных построек на перспективу, с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до ближайшей жилой застройки.

При реализации Генерального плана ожидается рост техногенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, в том числе и на атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения на перспективу являются производственные и коммунальные объекты, перерабатывающее производство и автомагистрали. В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредным предприятием, являющимся приоритетным по привносу загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться: фермы КРС с убойным цехом, загоны для скота, стоянка сельскохозяйственной техники, машиноремонтный двор, это предприятие III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м. Остальные предприятия, по санитарной классификации относятся к предприятиям IV – V класса опасности, с соответствующими санитарными зонами – 100 м.- 50 м. Планируемое наращивание мощностей данных предприятий укладывается в санитарные нормативные параметры.

Предприятия I класса опасности: полигон ТБО, скотомогильник с биотермическими камерами, с санитарной защитной зоной 1000 м., запроектированы в северо-восточном направлении от границ ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

При складировании отходов в толще карт ТБО под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

С целью улучшения состояния атмосферы Генеральным планом предлагается проведение ряда мероприятий по охране воздушного бассейна.

Для всех промышленных предприятий, необходимо разработать проекты предельно-допустимых выбросов и проекты санитарно-защитных зон, для того чтобы провести объективную оценку возможности их воздействия на состояние здоровья населения.

3.2   Состояние поверхностных и подземных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод в с. Нижняя Есауловка являются:

- организованные сбросы неочищенных сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- организованные сбросы неочищенных бытовых сточных вод;

- дождевые и талые воды, стекающие в водоем с поверхности земли и содержащие растворенные химические вещества и взвеси, необорудованной очистными сооружениями;

- осадки из атмосферы, содержащие атмосферные загрязнения (кислотные дожди), поля (вынос с поверхностным стоком в реки минеральных и органических веществ в результате водной эрозии почв).

- неорганизованные сбросы в водоёмы при авариях на канализационных сетях.

Неблагоприятное состояние вод будет иметь место в зонах интенсивного смыва загрязняющих веществ с полей и сброса сточных вод.

Водопотребление с. Нижняя Есауловка составляет 305,84 м3/сут, водоотведение 167,20 м3/сут.

Укрепление береговой полосы

Необходимо предусмотреть мероприятия по защите береговой полосы от размыва. Данное мероприятие обеспечивается проведением берегоукрепительных работ:

- по границе застройки в верхней части береговой полосы устраивается водоотводная канава для отвода поверхностных вод без очистки в реку;

- вдоль берега реки создается прирусловая лесная полоса, которая защищает берег от эрозии, оползней и абразии. Ее ширина составляет от 15-30 метров.

Защитная лесная полоса состоит из:

- берегоукрепительной ленты (ширина 3-9 м; разные виды ивы);

- санитарной ленты (ширина 12-21 м; ива белая, тополь, береза повислая, вяз гладкий, сосна обыкновенная).

Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для зданий соцкультбыта, производственной зоны села и частично жилой застройки села осуществляется в выгребы, для остальных зданий жилой застройки села - в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из выгребов и надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. Протяженность сетей канализации 1,5 км.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования.

Проектные предложения:

На I очередь строительства централизованная канализация  проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны села и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем поступают по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут.

На I очередь строительства для производственных стоков из молочных блоков и убойного цеха проектируются канализационные очистные сооружения производительностью 60 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод.

Стоки из выгребов д. Малая Камарчага вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Нижняя Есауловка. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Малая Камарчага на очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в две нитки в реку Камарчага.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в с. Нижняя Есауловка отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

Проектные предложения

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 29 бассейнов, в том числе 13 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 4200 м3 с отсеком для маслонефтепродуктов проектируются на I очередь строительства.

3.3   Обращение с отходами и санитарная очистка территории

В настоящее время на территории с. Нижняя Есауловка образуются твердые бытовые и промышленные отходы.

Сведения об объемах образования отходов на территории села отсутствуют, это связано с недостаточным качеством учета, а так же с отсутствием системы сбора отходов.

Количественные характеристики отходов, образующихся в ходе технологических процессов, производственной сферы оценить расчетным методом не представляется возможным в виду отсутствия данных о видах образования отходов. Объемы образования ТБО, в связи с отсутствием сведений, были оценены в проекте расчетным способом.

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов села образуются следующие виды твердых бытовых отходов:

- смет с твердых бытовых покрытий;

- ТБО от жилой застройки;

- ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных в документах: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления».

ТБО от жилой застройки

На момент обследования численность населения села Нижняя Есауловка составила 765 человек.

Норматив образования отходов составит:

- при норме накопления ТБО от домов оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением 200 кг на 1 человека в год

200 х 153 = 30600 кг/год = 30,6 т/год;

- при норме накопления ТБО от прочих жилых домов, 300 кг на 1 человека в год

300 х 612 = 183600 кг/год = 183,6 т/год.

Принимаемая в проекте численность населения на 1 очередь составит 850 человек, на расчетный срок 950 человек.

При норме накопления ТБО от жилых домов, оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением 200 кг на 1 человека в год:

На первую очередь: 200 х 414 человек = 548600 кг/год = 548,6 т/год;

На расчетный срок: 200 х 950 человек = 190000 кг/год = 190,0 т/год

При норме накопления ТБО от прочих жилых домов 300 кг на 1 человека в год количество отходов составит:

На первую очередь: 300 х 436= 130800 кг/год = 130,8 т/год

Смет с твердых покрытий

Площадь твердых покрытий на существующее положение составляет - 36420 м2

5 х 36420 = 182100 кг/год = 182,1 т/год

В селе предусматривается 91200 м2 на первую очередь и 100800 м2 на расчетный срок твердых покрытий. При норме накопления отходов 5 кг/год с 1 м2 количество отходов составит:

На первую очередь: 5 х 91200 = 456000 кг/год = 456,00 т/год.

На расчетный срок: 5 х 100800 = 504000 кг/год = 504,00 т/год.

ТБО от детских дошкольных учреждений

Сохраняется детский сад «Тополек» с учетом капитального ремонта и открытия дополнительно двух групп. На расчетный срок, в непосредственной близости от центра, проектируется спортивный корпус.

Вместимость детского сада - 30 детей, фактически детский сад «Тополек» посещает - 18 детей.

За норматив образования отходов принимается расчетное значение равное

95х18 = 1710 кг/год = 1,71 т/год.

Сохраняется детский сад «Тополек» с учетом капитального ремонта и открытия дополнительно двух групп для приема детей на 50 мест.

На первую очередь и расчетный срок:

95 х 80 = 7600 кг/год = 7,6 т/год

ТБО от школ

На существующее положение среднюю общеобразовательную школу посещает 146 учащихся. Проектная вместимость школы – 162 мест.

Следовательно, количество образовавшихся твердых бытовых отходов составит при норме накопления 24 кг/год на одного учащегося согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.: -1999 г.»

24 х 146 = 3504 кг/год = 3,504 т/год

На первую очередь: 24 х 173 = 4152 кг/год = 4,152 т/год

Расчетный срок: 24 х 182 = 4368 кг/год = 4,368 т/год

ТБО от культурных учреждений

В с. Нижняя Есауловка запроектирован клуб на 290 мест.

На первую очередь и расчетный срок:

27 х 290 = 7830 кг/год = 7,83 т/год

ТБО от гостиницы

На момент обследования гостиниц в селе нет.

На расчетный срок проектом предполагается составе проектируемого торгового центра разместить гостиницу на 6 мест.

120 х 6 = 720 кг/год = 0,72 т/год

Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории с. Нижняя Есауловка на существующее положение и проектные предложения представлены в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1 – Нормативы и объемы образования твердых бытовых отходов в

с. Нижняя Есауловка

| № п/п | Твердые бытовые отходы | Норма твердых бытовых отходов, кг. на ед. изм. | Ед. изм. | Количество | Объем твердых бытовых отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 153 | 414 | 950 | 30,6 | 82,8 | 190,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 612 | 436 | - | 183,6 | 130,8 | - |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей | 5 | м2 | 36420 | 91200 | 100800 | 182,1 | 456,0 | 504,0 |
| 4 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 18 | 80 | 80 | 1,71 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | От школ | 24 | чел | 146 | 173 | 182 | 3,504 | 4,152 | 4,368 |
| 8 | От гостиницы | 120 | мест | 0 | 0 | 6 | - | - | 0,72 |
| 11 | От культурных учреждений | 27 | мест | 0 | 290 | 290 | - | 7,83 | 7,83 |
| ВСЕГО: | 401,514 | 686,332 | 714,518 |

В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Уборка территории села производиться с помощью мусороуборочных машин. Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозом. Исходя из расчета ориентировочных нормативов и объемов образования твердых бытовых отходов в с. Нижняя Есауловка на первую очередь и на расчетный срок потребуется один мусоровоз.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО тем не менее могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации.

При их эксплуатации образуется осадок сточных вод, а также загрязненные фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены вопросы утилизации осадка.

Отходы животноводческих предприятий представлены в основном навозными стоками. Эти стоки целесообразно использовать в качестве ценного органического удобрения, которое можно использовать на собственных пахотных угодьях. Запашка навоза запрещается на территориях водоохранных зон водоемов и водотоков, в пределах 1 и 2 поясов ЗСО водозаборов, на подтопленных участках.

Часть 4   ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По справкам ЖКХ на территории села имеется 4 скважины. В жилой зоне расположено две скважины дебитом 6,25 м3/час каждая: одна на переулке Коммунальный, вторая на улице Кольцевая. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина, расположенная  на пер. Коммунальный, не обеспечена зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84, а на ул. Кольцевая – обеспечена. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая расположены на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС). Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», но зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84 они не обеспечены и используются для технического и противопожарного водоснабжения. На территории села имеются 3 водонапорные башни объемом 15 м3 и высотой 12 м каждая. Они располагаются на двух скважинах, которые находятся на территории фермы КРС и на скважине, находящейся на улице Кольцевая.

Централизованная система водоснабжения существует в зданиях соцкультбыта, в производственной зоне и частично в зданиях жилой застройки села. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. Протяженность водопроводных сетей – 3 км. Водоснабжение на территории усадебной жилой застройки осуществляется из колодцев или скважин-колонок на личных усадьбах, а также привозной водой из реки. Централизованная система горячего водоснабжения существует в зданиях соцкультбыта, в производственной зоне и частично в зданиях жилой застройки села. Горячее водоснабжение в части зданий жилой застройки села - от индивидуальных водонагревателей. В остальной части зданий жилой застройки села горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение жилой зоны села принято здание школы. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принят 17,5 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение промышленной зоны села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется пожарными автомашинами, находящимися в пождепо с. Шалинское в 7 км от с. Нижняя Есауловка. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 7 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорных башнях общей емкостью 45 м3, а недостающий объем воды восполняется из реки. В целом пожаротушение села организовано не достаточно.

Проектное предложение:

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: насосная станция II подъема , 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, водонапорная башня объемом 50 м3 и высотой 15 м, 6 скважин (в том числе 1 резервная скважина). Существующая скважина на ул. Кольцевая сохраняется в качестве резервной скважины. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая, расположенные на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС), сохраняются и используются для технического и противопожарного водоснабжения. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,25 м3/час при глубине скважин 100 м. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на пер. Коммунальный, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пождепо села. При пожаротушении работают две скважины на ФКРС. Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды емкостью 150 м3 каждый и 4-х водонапорных башнях общей емкостью 95 м3.

Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый – зона строгого режима, второй – зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий – зона ограничений против химического загрязнения.

Подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений (fQIII) и водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений (aQIII+H), рекомендованные для эксплуатации, не защищены от загрязнения.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый - зона строгого режима, второй - зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического загрязнения.

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, и связанную с ним насосную станцию. Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения водозаборной скважины. Его назначение – защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена и обеспечена охраной. Затрубное и околотрубное пространство скважины должно быть зацементировано с целью изоляции водоносного горизонта от загрязнения с поверхности.

Верхнеднедевонский водоносный комплекс относится к категории защищенных. Согласно п. 2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.027-95, граница зоны санитарной охраны первого пояса должна отстоять от водозабора на расстоянии 30 м. Учитывая защищенность подземных вод, размер ЗСО первого пояса при необходимости может быть сокращен по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени Тм = 200 суток (для защищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном случае – 20 лет (7 300 сут.).

Во втором и третьем поясах строительство новых объектов, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов. Запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Такие объекты могут быть расположены в третьем поясе ЗСО при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта после согласования с центром государственного санитарно–эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны проектируемого водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем.

1. Мероприятия по первому поясу:

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения:

Расчет радиусов зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов (RII, RIII) с. Нижняя Есауловка

Скважина № 1 (6): RII – 200 м, RIII – 258 м.

Скважина № 2 (7): RII – 200 м, RIII – 258 м.

Скважина № 3 (8): RII – 200 м, RIII – 203 м.

Скважина № 4 (9): RII – 200 м, RIII – 203 м.

Расчет радиуса зоны санитарной охраны II и III пояса выполнены для фактического дебита водозаборных скважин, и для расчетного предельно-допустимого значения дебита, определенного в лицензионном соглашении КРР № 01682 ВЭ. Границы зоны санитарной охраны I и II пояса, при малом дебите водозаборных скважин – совпадают, радиус зоны санитарной охраны вокруг водозаборных скважин должен быть не менее 30 м.

Водозаборные скважины при максимально допустимом водоотборе негативного воздействия на окружающую среду не окажут. Цементация затрубного и околотрубного пространства скважин и рекомендуемые мероприятия по санитарным поясам надежно защищают подземные воды от загрязнения.

Часть 5   САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по факторам воздействия за её пределами;

- организацию при необходимости дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до ПДК при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Режим территории санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и котеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте - и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер любой санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

В соответствии с санитарной классификацией существующие производственные объекты относятся к предприятиям III, IV, V класса опасности с санитарно-защитными зонами соответственно 300м, 100м, и 50м.

К предприятиям III класса опасности (СЗЗ – 300метров) относится убойный цех, фермы КРС.

Остальные предприятия имеют IV – V класс опасности с санитарно-защитными зонами – 100 и 50 метров соответственно.

Санитарно-защитные зоны производственных территорий села Нижняя Есауловка представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Санитарно-защитные зоны производственных территорий

с. Нижняя Есауловка

| №п/п | Производственная площадка | Нормативный размер СЗЗ согласно пункту СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, метров | Соответствует / Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |
| 1 | Ферма КРС на 1806 голов | 500 м., п.7.1. | Не соответствует |
| 2 | Загоны для скота | 300 м., п.7.1. | Соответствуют |
| 3 | Силосные траншеи | 50 м., п.7.1.14 | Соответствуют |
| 4 | Склад сена | 50 м., п.7.1.14 | Соответствует |
| 5 | Стоянка сельскохозяйственной техники | 300м., 7.1.11 | Не соответствует |
| 6 | Гараж | 100 м., 7.1.12 | Соответствует |
| 7 | Элеватор | 100 м., 7.1.8 | Соответствует |
| 8 | Строительный двор с пилорамой | 100 м., 7.1.5 | Соответствуют |
| 9 | АЗС | 100 м., п. 7.1.12 | Соответствует |
| 10 | Котельные | По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 11 | Кладбище | 50 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 12 | Скотомогильник | 1000 м., | Не соответствует |
| Проектные предложения |
| 1 | Фермы КРС на 1150 голов | 300м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 2 | Фермы КРС на 900 голов | 300 м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 3 | Убойный цех | 300м., п.7.1.8 | Соответствует |
| 4 | Молочный блок | 50м., | Соответствует |
| 5 | Загоны для скота | 300 м., | Соответствует |
| 6 | Силосные траншеи | 50 м., | Соответствует |
| 7 | Склад сена | 50 м., | Соответствует |
| 8 | Строительный двор с пилорамой | 100 м., | Соответствует |
| 9 | Элеватор | 100 м., п.7.1.8 | Соответствует |
| 10 | Стоянка сельскохозяйственной техники | 300 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 11 | Конный двор на 45 лошадей | 50 м, п. 7.1.11 | Соответствует |
| 12 | АЗС с придорожным сервисом | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 13 | АЗС с помещением СТО на 2 поста | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 14 | Пожарная часть | 50 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 15 | Центральная котельная | п. 7.1.10, По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 16 | Предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей до 10 постов | 100 м., 7.1.11 | Соответствует после амортизации |
| 17 | Автостанция | 100 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 18 | Машиноремонтный двор | 300м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 19 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 20 | Полигон ТБО, скотомогильник с биотермической ямой | 1000 м., п.7.1.12 | Соответствуют |
| 21 | Канализационные очистные сооружения для молочных блоков и убойного цеха | 150 м., п.7.1.13 | Соответствует |
| 22 | Станция биологической очистки сточных вод | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 23 | Пруды-отстойники | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |

ВЫВОД:

Местоположение производственных комплексов сохраняется, за исключением территории ферм КРС, скотомогильника, стоянки сельскохозяйственной. Предлагается данные объекты разместить так же на территории ООО «Агрохолдинга Камарчагский» с соблюдений всех санитарных норм и правил.

Проектом предлагается корректировка границ производственных площадок, уточняются их габариты и местоположение с учётом санитарных зон, существующих и перспективных сооружений и построек.

Новые производственные площадки размещаются на свободных территориях существующей производственной зоны агрохолдинга, учитывается функциональное назначение, мощность и местоположение существующих и проектируемых построек.

За проектируемой границей села в северо-восточном направлении проектируется скотомогильник и полигон ТБО, с соблюдением санитарно-защитной зоны 1000 метров по всем направлениям.

Строительство автостанции и АЗС с придорожным сервисом проектируются в центральной части села, с учетом проектируемых границ.

Для убойного цеха и молочного блока предусматриваются канализационные очистные сооружения.

Общепоселковая котельная проектируется в центральной части села (с учетом проектируемы границ).

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории села генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон перспективных предприятий.

- участки перспективной и существующей жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон проектируемых предприятий.

- разработка проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон для каждого предприятия.

Часть 6    ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К зонам специально назначения можно отнести: кладбище, скотомогильник с биотермической ямой, полигон твёрдых бытовых отходов.

Селективный сбор, утилизация и переработка твердых бытовых и промышленных отходов на территории села в настоящее время не осуществляется.

Неиспользованные промышленные отходы и отходы потребления, размещаются на объектах временного складирования.

Расположение существующей свалки в селе Нижняя Есауловка не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Для улучшения экологической обстановки и предотвращения захламления земель планируется строительство полигона твёрдых бытовых отходов, скотомогильника с биотермической ямой в северо-восточном направлении от села.

Площадка для строительства полигона размещается вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. По отношению к с. Нижняя Есауловка площадка находится с подветренной стороны.

На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами (СП 2.1.7.1038-01 п.2.4).

При складировании отходов в толще карт ТБО под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

Полигон ТБО, скотомогильник согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 относится по санитарной классификации к предприятиям I класса опасности с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит закрыть несанкционированные свалки и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения, экологическую безопасность окружающей природной среды, предотвратит развитие опасных геологических процессов и явлений.

Проектом строительство скотомогильника с биологическими камерами предусмотрено на расстоянии санитарного разрыва, рядом с полигоном ТБО. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 биотермическая яма относится по санитарной классификации к предприятиям I класса с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров.

Проектируемые объекты коммунального хозяйства: полигон ТБО и скотомогильник с биотермической ямой предусматриваются северо-восточнее от территории ООО «Агрохолдинг Камарчагский» (от проектируемой границы с. Нижняя Есауловка, на расстоянии соответственно 0.41 км и 0.49 км.).

Существующее кладбище располагается восточнее села Нижняя Есауловка на удалении от жилой зоны. На перспективу существующее кладбище сохраняется с соблюдением санитарного разрыва от селитебной зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 п. 7.1.12).

Часть 7    ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами водных объектов, в соответствии с Водным кодексом РФ, являются территории, которые примыкают к береговой линии водоёмов, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

С южной стороны от села протекает река Камарчага, ширина водоохранной зоны, а так же ширина прибрежной защитной полосы для р. Камарчага составляет - 50 м.

В границах водоохранных зон рек запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- передвижение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения транспорта по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеотмеченными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, водопоя.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, том числе, в научных целях.

Часть 8   ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории села Нижняя Есауловка особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Часть 9   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1   Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу, установка и внедрение современного пылегазоочистного оборудования (фильтры, приточно-вытяжная вентиляция для складов хранения материалов, циклоны, фильтры и т.д.) на промышленных предприятиях (ООО «Агрохолдинг Камарчгский»);

- совершенствование технологических процессов;

- для снижения концентрации аммиака, пыли и общей микробной контаминации для дезодорации воздуха в зданиях содержания крупнорогатого скота целесообразно использовать:

ультрафиолетовые лампы и другие приборы в соответствии с рекомендациями по их использованию; различные адсорбенты, используемые для подстилки в зданиях напольного содержания скота: соломенную резку, древесные опилки, торф, гранулированные цеолитные породы (ГЦП) и др.

- при проектировании закрытого навозохранилища для ферм КРС территория должна быть: защищена лесозащитной полосой шириной не менее 10 м.

- для реконструируемых сельскохозяйственных предприятий, выделяющих производственные вредности, необходимо предусматривать внедрение более совершенной технологии производства, применение более эффективных средств и установок по улавливанию и утилизации производственных выбросов;

- установка пылегазоочистных фильтров для промышленной котельной;

- переход на централизованное теплоснабжение;

- использование менее загрязненных видов топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- при неблагоприятных метеоусловиях необходимо приостановить деятельность производств, связанных с выбросом большого количества взвешенных веществ (котельная), запретить погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания автотранспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на всех крупных загрязнителях атмосферного воздуха;

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной опасности предприятия (в первую очередь расчёт СЗЗ для котельной);

- соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий;

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг за состоянием качества атмосферного воздуха;

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- организация озеленения общего пользования внутри селитебной территории.

Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Озелененная пойма р. Камарчага служит естественным природным зеленым окружением, подступающим к селу с юга. Организацией пруда на берегу реки будет служить главным местом отдыха населения, эстетическим и красивым местом не только населенного пункта, но и всего сельского Совета. Новая зона отдыха имеет непосредственную связь с парком общественного центра и подцентрами, зелеными аллеями вдоль улиц и дорог.

Вдоль дороги регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва в границах села предусмотрена организация лесозащитной полосы шириной 30 м.

Наличие сильных ветров, открытая местность, резкие колебания температуры вызывают необходимость организации озеленения общего пользования внутри селитебной территории. Основу планировочного решения бульваров могут составить рядовые посадки и живые изгороди из кустарников, а также партерное озеленение: скверы, бульвары, парки, улицы.

В селе Нижняя Есауловка застройка усадебная с приусадебными участками, озеленение которых активно включается в общую систему. Внутри территорий у общественных зданий рекомендуется сохранение зелёных посадок с устройством пешеходных дорожек и площадок для отдыха с партерным озеленением.

Проектом предусматривается также включение в единую зелёную систему села санитарно-защитного озеленение вдоль дорог и территорий жилых кварталов, прибрежной зоны, а также аллей и озеленения лечебных и детских учреждений.

9.2   Проектные предложения по охране почв

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв села в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений рек.

- обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства села, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью необходимо:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку и парковку автотранспорта в неустановленных местах;

-запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- увеличить количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, которые поглощают наибольшее количество тяжелых металлов.

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

- выполнение противоэрозионных агротехнических мероприятий, например, безотвальная обработка и обработка почвы поперек склонов, нулевая зяблевая вспашка, посев специальными противоэрозионными сеялками, щелевание, бороздование, залужение сильноэродированных земель; севообороты, внесение удобрений, при использовании которых достигается не только воспроизводство почвенного плодородия, но и сохранение водных ресурсов, растительного и животного мира; размещение лесополос поперек господствующих эрозионно-опасных и суховейных ветров.

- строительство полигона ТБО;

- строительство скотомогильника с биотермической ямы;

- мониторинг радиационной обстановки;

- выявление прежних мест захоронения животных, зараженных сибиреязвенной инфекцией;

- проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель;

- внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

9.3   Проектные предложения по охране водных объектов

Проектные предложения по охране водных объектов:

- ликвидация стихийных свалок на территории села;

- строительство централизованной системы водоснабжения и канализации;

- запрещение сброса сточных вод в водоем без очистки;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

9.3.1   Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных водных объектов являются мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращению его загрязнения.

К числу мероприятий относятся:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки; хозяйственно-бытовые и производственные стоки поступают в канализационные насосные станции и затем подаются на сооружения биологической очистки с последующим сбросом в р. Камарчага;

- организация и развитие централизованной системы водоотведения;

- жителям, имеющим личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения, возможно, устанавливать для отдельного дома или для группы домов;

- строительство систем дождевой канализации с устройством высокоэффективных очистных сооружений; дождевые стоки очищаются на прудах- отстойниках с последующим сбросом в р. Камарчага на расстоянии 1 км от границы жилой застройки села;

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков автостоянок, участков мойки, ремонта и технического обслуживания автотранспорта;

- строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков, обеспечение сельскохозяйственных предприятий (убойный цех) системой очистных сооружений сточных вод;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с последующим их утверждением для всех промышленных предприятий;

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

- внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения;

- организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- согласовывать условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором;

- организация и проведение системы мониторинга поверхностного водного объекта р. Камарчага;

- обеспечение производственного и государственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-допустимыми сбросами и качеством воды в водоёмах путём введения жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм её расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях.

9.3.2   Мероприятия по охране подземных вод

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

- запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты;

- устройство защитной гидроизоляции трубопроводов и колодцев;

- уборка и смет мусора, присыпка нефтяных пятен опилками с последующей зачисткой;

- озеленение свободных участков от застройки;

- устройство бордюров;

- обустройство разведанных подземных источников воды, тампонаж неиспользуемых скважин, внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация и озеленение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- поэтапная замена изношенных водопроводных и канализационных сетей;

- ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбищ, скотомогильников, полигона ТБО, мест хранения промышленных отходов, санкционированных свалок и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- установление лимитов водопотребления для крупных производственных объектов с максимальным сокращением потребления на технические нужды подрусловой воды и воды из подземных водозаборов.

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня, осуществление контроля загрязнения подземных вод;

- проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающего водозабора и по поиску МПВ, расположенного вне жилой застройки, для строительства нового водозабора подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г №73-ФЗ. (в ред. от 27.12. 2009 № 365 ФЗ)

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды от 19.12.1991 г. №7-ФЗ.

- Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения

от 30.03.1999 г. № 52ФЗ.

- Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" от 4 мая 1999г. №96-ФЗ.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

- МПР РФ приказ №333 от 17.12.2007 «Об утверждении Методики разработки НДС веществ микроорганизмов…».

- СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений».

- СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, 2009г).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.1279 – 03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения».

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- СП 2.1.7.1038 – 01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2008 г.

- «Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008год» Красноярск 2009

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 января 1996 г. №1005

- Перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-Петербург,2008г.

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

- Справочник по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, Москва, 1999г.