# Открытое акционерное общество

# Красноярский территориальный институт

# По проектированию градостроительной документации

# И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

# Пояснительная записка

35-1-303/19 – ПЗ

# Том 1, часть 1

| Генеральный директор института | В.К. Шадрин |
| --- | --- |
| Главный градостроитель мастерской | В.Ф. Савина |
| Главный градостроитель проектов | Г.В. Марчуков |

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2010

| Проект разработан авторским коллективом |
| --- |
| Мастерская территориального планирования |
| Начальник мастерской - | Н.А. Сидоров |
| Отдел территориального планирования и градостроительной планировки территории |
| Руководитель отдела - | В.Ф. Савина |
| Главный градостроитель проектов Руководитель градостроительного сектора №3 - | Т.И. Мадонова |
| Градостроитель III категории - | П.С. Краснощекова |
| Отдел экономического обоснования и инфраструктурного обеспечения |
| Руководитель отдела Главный инженер проектов - | Г.А. Забродская |
| Ведущий градостроитель - | И.В. Магомедова |
| Градостроитель III категории - | Т.В. Якоби |
| Руководитель сектора инженерного обеспечения территории и ИТМ ГО ЧС Главный специалист - | Н.В. Некошнова |
| Инженер ВК III категории - | А.Н. Филатов |
| Инженер ЭС III категории - | Н.П. Таркина |
| Руководитель сектора землепользования Ведущий специалист - | И.С. Чижов |
| Землеустроитель III категории - | Т.А. Нефодина |
| Ведущий инженер - | И.Г. Черногор |
| Экономист II категории - | Н.П. Данеко |
| Эколог II категории - | А.С. Измайлова |
| Комплексная мастерская |
| Начальник мастерской - | В.В. Грановская |
| Заведующий группой - электрик - | Б.А. Успенская |

СОСТАВ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТОМ 1        	РАЗРАБОТКА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Часть 1      	Пояснительная  записка

Часть 2	Графические материалы

Лист ГП-1	Схема современного использования Каменского сельсовета М 1: 50 000

Лист ГП-2	Схема комплексной оценки территории Каменского сельсовета М 1: 25 000

Лист ГП-3	Схема границ территорий и земель. Схема инженерной и

транспортной инфраструктуры Каменского сельсовета М 1: 50 000

Лист ГП-4	Проектный план Каменского сельсовета М 1: 25 000

Лист ГП-5	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Малая Камарчага М 1: 5 000

Лист ГП-6	Схемы генерального плана (проектное предложение)

д. Малая Камарчага М 1: 5 000

Лист ГП-7	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Сергеевка М 1: 5 000

Лист ГП-8	Схемы генерального плана (проектное предложение)

д. Сергеевка М 1: 5 000

Лист ГП-9	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) с. Тертеж М 1: 5 000

Лист ГП-10	Схемы генерального плана (проектное предложение)

с. Тертеж М 1: 5 000

Лист ГП-11	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Тингино М 1: 5 000

Лист ГП-12	Схемы генерального плана (проектное предложение)

д. Тингино М 1: 5 000

Лист ГП-13	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) п. Ягодный М 1: 5 000

Лист ГП-14	Схемы генерального плана (проектное предложение)

п. Ягодный М 1: 5 000

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ТОМ 2         	ИСХОДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 3         	ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

ТОМ 4     	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ

Цели  и  задачи  проекта  территориального  планирования	6

Историческая  справка  и  краткая  характеристика  сельсовета	8

ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ

ЧАСТЬ 1.   СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ	9

Глава 1.1.   	ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС	9

1.1.1.	Климатические  характеристики	9

1.1.2.	Месторождения полезных ископаемых	9

1.1.3	Памятники археологии, архитектуры, культуры и истории	10

ЧАСТЬ 2.   КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА  С  ОБОСНОВАНИЕМ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА	12

Глава 2.1.   	ЗЕМЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ	12

Глава 2.2.   	ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ	18

2.2.1.	Существующее расселение	18

2.2.2.	Градообразующие кадры	20

2.2.3.	Проектная численность населения	22

Глава 2.3.   	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА  И  ЕЁ  ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ	23

2.3.1.	Состояние сельскохозяйственного производства и экономики

на территории сельсовета	23

2.3.2.	Территориально-планировочная организация производственной базы	29

Глава 2.4.   	СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ  СФЕРА	32

2.4.1.	Характеристика  существующего  жилищного  фонда	32

2.4.2.	Жилищное  строительство	35

2.4.3.	Характеристика  существующих  учреждений  культурно-бытового  назначения	36

2.4.4.	Организация  объектов  социального  и  культурно-бытового  обслуживания	39

Глава 2.5.   	ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	43

2.5.1.	Водоснабжение  и  канализация	43

2.5.2.	Теплоснабжение	65

2.5.3.	Электроснабжение	69

2.5.4.	Сооружения  связи	71

Глава 2.6.   	ТРАНСПОРТНАЯ  СТРУКТУРА	73

ЧАСТЬ 3.   МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ

ТЕРПЛАНИРОВАНИЮ.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА	76

Глава 3.1.   	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПОТЕНЦИАЛА	76

Глава 3.2.   	ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА	77

3.2.1.	Архитектурно-планировочная  организация  территории  сельсовета	77

3.2.2.	Проектные предложения по планировочной структуре населенных пунктов

на территории сельсовета	79

Глава 3.3.   	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА	83

ЧАСТЬ 4.   ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  	88

ПРИЛОЖЕНИЯ:	92

*Примечание:  Структурные  разделы  пояснительной  записки  иллюстрируются

соответствующими  копиями основных  чертежей  (без масштаба).

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Проект генерального плана Каменского сельсовета разработан на основании закона Красноярского края №17-4399 от 27.12.2005 г. о краевой целевой программе «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы» по муниципальному контракту с Администрацией Манского района № 35-1-303/19 от 01 октября 2007 г. и задания на разработку градостроительной документации, утверждённого Главой Манского района.

Основными задачами проекта генерального плана территории

Каменского сельсовета являются:

- выявление природных, территориальных, экономических и трудовых ресурсов, возможностей их рационального и комплексного использования с позиций обеспечения здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- разработка планировочной структуры территории сельсовета, исходя из сложившейся градостроительной ситуации с учётом экологических требований, а также требований по совершенствованию культурно-бытового обслуживания, организации труда и отдыха населения.

- решение архитектурно-планировочных структур каждого населённого пункта, входящего в состав сельсовета.

- определение первоочередных мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры, жилищному строительству, строительству объектов культурно-бытового назначения.

Архитектурно-планировочная организация территории сельсовета разработана на 20 лет, с выделением первой очереди строительства. Продолжительность первой очереди 2010 - 2020 г.г.

Практическая цель проекта - определить градостроительное развитие населенных пунктов Каменского сельсовета, в т.ч. оценить их территориальные резервы, определить резервные территории для жилищного, культурно-бытового и производственного строительства. Оценить экологические проблемы воздействия промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий на жизнь и здоровье жителей.

При разработке проекта использованы следующие материалы и документы:

- Задание на разработку генерального плана Каменского сельсовета Манского района Красноярского края

- Схема территориального планирования Красноярского края, ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008 г.

- Разработка схемы территориального планирования Красноярской агломерации, ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», Москва - Красноярск, 2009 г.

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ

(в ред. от 27.07. 2010 № 240 ФЗ)

- Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ

(в ред. от 27.12. 2009 № 365 ФЗ)

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ

(в ред. от 14.03. 2009 № 32 - ФЗ)

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200 – ФЗ

(в ред. от 13.05. 2008 № 66 - ФЗ)

- Справочник полезных ископаемых Манского района, ООО Геоэкономика, 2002 г.

- Закон Красноярского края об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Манский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований №13-2864 от 21 января 2005 г.

- Закон Красноярского края «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов» от 27 июня 2006 г. № 19 – 4948

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 г. № 341-п «Об утверждении схемы развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года»

- СНиП 11 - 04 - 2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СНиП 2.07.01 - 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Москва, 1998 г.

- СНиП 30.02.97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения, Москва, 1998 г. (с поправками 2001 г.)

- СНиП 2.05.02 - 85 «Автомобильные дороги»

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Москва, 1998 г. (с изм. 6.10.2009 г.)

- СанПиН 2.1.1279–03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изм. 25.02.2010 г.)

- ПУЭ, 2005 г.

- Аэрофотосъемка М 1: 25000, выполненная в 1978 г. Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР, откорректированная и оцифрованная при натурном обследовании ОАО «Красноярскагропроект» в 2007 г.

- Мензульная съёмка с. Тертеж, д. Тингино М 1:2000, выполненная в 1992 г. Красноярским аэрогеодезическим предприятием «РОСКАРТОГРАФИЯ»

- Картографические материалы по учёту земель М 1:25000, выполнены - Госкомзем РФ РосНИИземпроект ВостсибНИИгипрозем Красноярск в 1993 г.

- Эталон проекта районной планировки административного района (ЦНИИП институт по градостроительству, Москва, 1975 г.).

Результаты мероприятий по территориальному планированию иллюстрированы на генеральном плане территории Каменского сельсовета, выполненном в М 1: 25 000, планах современного использования территории со схемой планировочных ограничений (опорных планах) М 1: 5 000 и схемах генерального плана (проектных предложениях) населенных пунктов.

# Историческая  справка  И  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕЛЬСОВЕТА

7 декабря 1983 года руководствуясь Положением «О порядке решения вопросов административно – территориального устройства РСФСР», «О порядке наименования и переименования государственных предприятий и иных объектов республиканского (РСФСР и АССР) и местного подчинения, а также колхозов и других кооперативных организаций» исполнительный комитет краевого Совета народных депутатов решил:

1. Разукрупнить сельсоветы Манского района, выделив из состава Камарчагского сельсовета с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, из состава Первоманского сельсовета – д. Тингино, д. Сергеевка, с. Тертеж, из состава Шалинского сельсовета – п. Ягодный.

2. Образовать новый сельсовет в Манском районе в составе с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, с. Тертеж, п. Ягодный с центром в с. Нижняя Есауловка.

Таким образом, Каменский сельсовет, как самостоятельное территориальное образование, создан 05.01.1984 года, - расположен в северо-восточной части Манского района. Центром поселения является с. Нижняя Есауловка, расположенное на расстоянии 8 км от районного центра, 4 км от железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги. Северная граница поселения граничит с Березовским районом, восточная с Уярским районом, западная с Первоманским и Камарчагским сельсоветами, южная с Шалинским сельсоветом Манского района. Протяженность с севера на юг составляет 37,3 км, с запада на восток – 24,4 км. Площадь территории сельсовета – 47 228,6 га.

Рис. 1. с. Нижняя Есауловка (вид на село)

ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ

ЧАСТЬ 1.  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

# Глава  1.1.  ПРИРОДНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС

1.1.1.  Климатические  характеристики

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер, метели, сильные осадки, грозы, засуха, выпадение града, гололёдные явления и др.), затрудняют деятельность в различных областях экономики, являются источником чрезвычайных ситуаций, представляют угрозу для людей или несут экономический ущерб.

Температура воздуха в течении года меняется от -280С до + 210С.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

1.1.2.  Месторождения полезных ископаемых

В Манском районе известны месторождения бурого угля, торфа, свинца и цинка, россыпного золота, флюсовых известняков, глин и суглинков, легкоплавких для кирпича, глин тугоплавких для строительных изделий, песков стекольных, песчано-гравийных материалов, строительного камня, карбонатных пород для строительной извести, грунтов.

Проявления представлены: бурым углем, торфом, железом, свинцом и цинком, ртутью, золотом, серебром, ураном, кварцем оптическим,  фосфоритом, точильными камнями, турмалином, глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, строительными камнями, облицовочными камнями, карбонатными  породами для строительной извести, известняками для цемента, сырьем для производства минеральной ваты, сапропелями.

На территории Каменского сельсовета известны следующие месторождения полезных ископаемых:

Торф: В окрестностях с. Нижняя Есауловка расположено месторождение «Коленчатое». Оно  находится в 3,4 км на юго-восток от ст. Камарчага. Площадь месторождения 3404,0 га, в границах промышленной глубины – 1576 га. Максимальная мощность залежи -1,79 м, средняя -1,03 м. Запасы торфа по категории А составляют 140,0 тыс. тонн.

«Тертежское» месторождение расположено в 14 км на северо-восток от райцентра села Шалинское и в 6 км на север от ж-д ст. Камарчага. Площадь месторождения 258,0 га, в границах промышленной глубины (0,7 м) – 112 га. Месторождение прослеживается вдоль реки Есауловка на расстоянии 4 км при ширине его 0,4 – 1,1 км и имеет общий уклон к реке Есауловка. Запасы торфа по категории А составляют 292,0 тыс. тонн и забалансовые – 53 тыс. тонн.

Глины тугоплавкие для строительных изделий: Участок аргиллитов «Восточный»  расположен в 2 км к северу, северо-востоку от деревни Тингино, на юго-западном склоне водораздела рек Тингина, Жандат. Полезная толщина представлена выветрелыми аргиллитами среднеюрского возраста. Пласт аргиллитов залегает согласно общему залеганию нижнекамалинской подсвиты средней юры (под углом 50) с падением на юго-запад. Средняя площадь пласта – 3,1 м. Площадь участка составила 5936,0 тыс. м2.

Аргиллиты рекомендуются для получения керамической плитки для внутренней облицовки стен, лицевого кирпича, терракоты, а при добавлении к аргиллитам плавней (пегматит, полевошпатовый концентрат, легкоплавкие глины) для улучшения их спекаемости и уменьшения водопоглащения – для производства керамической плитки для полов, фасадной глазурованной и неглазурованной плитки.

Участок алевролитов «Северный» расположен в 2 км к западу, юго-западу от деревни Сергеевка на водоразделе рек Тингино, Тертеж. Слой тугоплавкого светложгущегося сырья (алевролиты) мощностью 1,5 м залегает непосредственно под четвертичными отложениями согласно общему моноклинальному залеганию слоев с пологим падением на юго-запад (до 30) нижнекамалинской подсвиты среднеюрского возраста. Площадь участка составляет 1389,5 тыс.м2. Коэффициент вскрыши при средней мощности 2,26 м ожидается 1:5. Запасы глин по категории С2 составляют 3279,2 тыс. м3.

Также обнаружены проявления полезных ископаемых:

«Сергеевское» проявление бурого угля находится в 2,5 км на юго-запад от деревни Сергеевка в районе реки Тертеж. Скважиной пересечено два пласта угля мощностью 2,5 и 1,25 м. Угли залегают на небольшой глубине от поверхности.

«Тертежское» проявление легкоплавких глин (участок 4) расположено в 2.5 км на северо-запад от  села Тертеж, на водоразделах рек Тертеж и Есауловка. Площадь проявления 490,0 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 5,0 м.

(Участок 5) расположен на водоразделах рек Тертеж и Тингина в 1,5 км. к северо-западу от села Тертеж. Площадь проявления составляет 380 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 2,1 м. Прогнозные ресурсы суглинков категории P1 – 800 тыс. м2.

(Участок 6) расположен на водоразделах рек Тингина и Жандат в 9,0 км. к северо-востоку от села Тертеж в пределах «Восточного» участка светложгущихся глин. Площадь проявления составляет 650 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 5,6 м. Прогнозные ресурсы суглинков категории P1 – 3640 тыс. м2.

«Есаульское» проявление камней строительных обнаружено на правом берегу реки Есауловки, между устьями Большой и Малой Камарчаги, в 3,5 км. на восток от деревни Малая Камарчага. Полезная толща представлена среднезернистыми, известковистыми песчаниками кунгусской свиты верхнего девона. Проявление не разведано. Прогнозные ресурсы не подсчитывались.

Сапропель. «Тертежское» проявление расположилось в 14 км. на северо-восток от райцентра с. Шалинское и в 6 км. на север от ж-д ст. Камарчага. Тертежское проявление сапропеля расположено в пределах одноименного месторождения торфа на двух участках.

На участке Н1 донные отложения сапропеля отмечаются на площади в 10 га при мощности слоя от 0,5 м до 1,4 м, в среднем – 0,56 м. На участке Н2  от северной стороны донные отложения прослежены скважинами на площади 7 га при мощности слоя от 0,5 м до 1,2 м, в среднем – 0,56 м. Прогнозные ресурсы категории P1 сапропеля по всему проявлению составляют 102 тыс. м3 (88 тыс. тонн). Месторождение не разрабатывается. Сапропель может использоваться в качестве удобрения для почв, добавок для подкормки домашних животных и птиц, а также в лечебно-оздоровительных целях как лечебные грязи и в косметической промышленности.

1.1.3.  Памятники  археологии,  архитектуры,  культуры  и  истории

В проектируемых границах Каменского сельсовета с. Тертеж расположен следующий объект культурного наследия (памятник истории):

1. «Братская могила мирных жителей Фёдорова Степана и Кизерова Фёдора, зарубленных колчаковцами в мае 1919 г.» (кладбище).

Положение объекта культурного наследия в материалах проекта не учтено.

В соответствии с нормативной документацией, существующие объекты культурного наследия подлежат сохранению, использованию и популяризации среди местного и приезжего населения. На  каждом объекте должны быть установлены информационные надписи и обозначения, установлены границы их территории, как объектов градостроительной деятельности особого регулирования, установлены охранные зоны. Участки земли, занимаемые объектами культурного наследия, должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением.

ЧАСТЬ 2.  КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА

С  ОБОСНОВАНИЕМ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Глава 2.1.  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ

а. Современное использование земельных ресурсов сельсовета

Территория Каменского сельсовета составляет 47211,6 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 22632,9 га, земли населенных пунктов – 447,2 га, земли промышленности – 155,4 га, земли лесного фонда – 23976,1 га. Площади земель Каменского сельсовета вычислены путем камеральных измерений.

Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель

Таблица 1

| № п/п | Категории земель | Общая площадь земель | Сельхоз-угодия, га | из них пашня, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 22633,0 | 47,9 | 13822,9 | 9136,2 |
| 1.1 | - фонд перераспределения земель | - |  | - |  |
| 2. | Земли населенных пунктов | 447,1 | 1 | - |  |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. | 155,4 | 0,3 | - |  |
| 3.1 | в том числе: - промышленности | - |  |  |  |
| 3.2 | - земли энергетики | 0,50 |  |  |  |
| 3.2.1 | - земли транспорта, из них: | 154,9 |  |  |  |
| 3.2.2 | - железнодорожного | 119,0 |  |  |  |
| 3.2.3 | - автомобильного | 35,9 |  |  |  |
| 3.2.4 | - воздушного | - |  |  |  |
| 3.3 | - земли связи | - |  |  |  |
| 3.4 | - земли обороны и безопасности | - |  |  |  |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |  |  |
| 4.1 | - земли особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | - |  |  |  |
| 4.2 | - земли рекреационного назначения | - |  |  |  |
| 4.3 | - земли историко-культурного назначения | - |  |  |  |
| 5. | Земли лесного фонда | 23976,1 | 50,8 | 378,5 | - |
| 6. | Земли водного фонда | - |  |  |  |
| 7. | Земли запаса | - |  |  |  |
| Итого земель в административных границах | 47211,6 | 100 |  |  |

Из общей площади территории Каменского сельсовета земли сельскохозяйственного назначения занимают  22633,0 га, из них пашня составляет – 40,4%, залежь – 0,5%, кормовые угодья – 19,7%, под водными объектами, не входящими в земли водного фонда – 0,3%, болота – 1,5%.

В Каменском сельсовете Манского района расположены шесть населенных пунктов

с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный.

Распределение земель в границах населённого пункта с. Нижняя Есауловка

Таблица 2

| № п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Селитебная зона | 60,0 | 64,7 |
| 2 | Общественно-деловая | - |  |
| 3 | Производственная зона | - |  |
| 4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,7 | 10,5 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | - |  |
| 6 | Рекреационная зона | - |  |
| 7 | Иных зон | 23,0 | 24,8 |
|  | Итого | 92,7 | 100 |

Распределение земель в границах населённого пункта д. Малая Камарчага

Таблица 3

| № п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Селитебная зона | 63,8 | 64,8 |
| 2 | Общественно-деловая | - |  |
| 3 | Производственная зона | - |  |
| 4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | - |  |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | - |  |
| 6 | Рекреационная зона | - |  |
| 7 | Иных зон | 34,6 | 35,2 |
|  | Итого | 98,4 | 100 |

Распределение земель в границах населённого пункта д. Сергеевка

Таблица 4

| № п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Селитебная зона | 38,0 | 57,5 |
| 2 | Общественно-деловая | - |  |
| 3 | Производственная зона | - |  |
| 4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | - |  |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | - |  |
| 6 | Рекреационная зона | 10,5 | 15,9 |
| 7 | Иных зон | 17,6 | 26,6 |
|  | Итого | 66,1 | 100 |

Распределение земель в границах населённого пункта с. Тертеж

Таблица 5

| № п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Селитебная зона | 95,9 | 73,7 |
| 2 | Общественно-деловая | - |  |
| 3 | Производственная зона | 2,0 | 1,5 |
| 4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | - |  |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | - |  |
| 6 | Рекреационная зона | - |  |
| 7 | Иных зон | 32,2 | 24,8 |
|  | Итого | 130,1 | 100 |

На территории села Тертеж располагается один земельный участок, на который зарегистрировано право собственности Красноярского края.

Земельные участки в собственности субъектов РФ

Таблица 6

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) | Площадь, кв. м | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:24:2204008:69 | Красноярский край, Манский район, с. Тертеж, ул. Партизанская, д. 128 | 4917,0 | ГП «КрайДЭО» |

Распределение земель в границах населённого пункта д. Тингино

Таблица 7

| № п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Селитебная зона | 28,6 | 73,0 |
| 2 | Общественно-деловая | - |  |
| 3 | Производственная зона | 1,7 | 4,3 |
| 4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | - |  |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | - |  |
| 6 | Рекреационная зона | 1,6 | 4,1 |
| 7 | Иных зон | 7,3 | 18,6 |
|  | Итого | 39,2 | 100 |

Распределение земель в границах населённого пункта пос. Ягодный

Таблица 8

| № п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Селитебная зона | 4,8 | 23,3 |
| 2 | Общественно-деловая | - |  |
| 3 | Производственная зона | 1,2 | 5,8 |
| 4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | - |  |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | - |  |
| 6 | Рекреационная зона | - |  |
| 7 | Иных зон | 14,6 | 70,9 |
|  | Итого | 20,6 | 100 |

На территории сельсовета юридически оформленных границ населенных пунктов нет, проекты черт, на данные населенные пункты ранее не выполнялись. В настоящем проекте существующие границы населенных пунктов обозначены в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов 2010 года, относящихся к землям населенных пунктов.

в. Проектируемое использование земельных ресурсов сельсовета

Проведенный нами анализ установленных границ, а также предложения органов местного самоуправления сельсовета свидетельствуют о необходимости уточнения границ населенных пунктов с учетом особенностей использования земель местным населением, а также перспективы развития жилищного, производственного строительства и транспортной инфраструктуры.

На основе указанных предложений и уточнения материалов использования земель по цифровой карте территории района, проектом установлены новые границы земель различных категорий. Существующие и проектируемые границы земель показаны на проектном плане, схеме границ территорий и земель, схеме инженерной и транспортной инфраструктуры.

Экспликация земель включаемых (исключаемых) в территорию населенных пунктов по категориям

Таблица 9

| Категория земель | Общая площадь, га | Включается, га | Исключается, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Проектируемая |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Нижняя Есауловка |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 130,5 |  |
| Земли населенных пунктов | 92,7 | 238,7 | 0,5 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и др. |  |  | 15 |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |
| Земли запаса |  |  |  |  |
| Итого: | 92,7 | 238,7 | 146 | 0 |
| д. Малая Камарчага |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов | 98,4 | 98,4 |  |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и др. |  |  |  |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |
| Земли запаса |  |  |  |  |
| Итого: | 98,4 | 98,4 | 0 | 0 |
| д. Сергеевка |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 5,3 |  |
| Земли населенных пунктов | 66,1 | 71,5 |  |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и др. |  |  | 0,1 |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |
| Земли запаса |  |  |  |  |
| Итого: | 66,1 | 71,5 | 5,4 | 0 |
| с. Тертеж |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 81,6 |  |
| Земли населенных пунктов | 130,1 | 211,8 | 0,1 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и др. |  |  |  |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |
| Земли запаса |  |  |  |  |
| Итого: | 130,1 | 211,8 | 81,7 | 0 |
| д. Тингино |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 78,2 |  |
| Земли населенных пунктов | 39,2 | 117,8 | 0,5 | 0,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и др. |  |  |  |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |
| Земли запаса |  |  |  |  |
| Итого: | 39,2 | 117,8 | 78,7 | 0,1 |
| п. Ягодный |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 34,4 |  |
| Земли населенных пунктов | 20,6 | 55,8 | 0,8 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и др. |  |  |  |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |
| Земли запаса |  |  |  |  |
| Итого: | 20,6 | 55,8 | 35,2 | 0 |

Экспликация включаемых земель сельскохозяйственного назначения в территорию населенных пунктов

Таблица 10

| Номер кадастрового квартала (кадастровый номер) | Вид использования | Форма собственности | Включается, га | Землепользователь (название хозяйства) | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Нижняя Есауловка |
| 24:24:00 00 000:162 | под производственными сельскохозяй-ственными объектами | - | 55,4 | - | 1,1600 |
| 24:24:02 02 001:298 | под существующим зданием (коровник 1-2) | Государственная | 0,1 | - | 1,4600 |
| 24:24:02 02 001:299 | Под существующим зданием, автогараж | Государственная | 1,2 | - | 1,4600 |
| 24:24:02 02 001:303 | для сельскохозяйственного производства | Частная | 8,1 | ФЛ | 1,1600 |
| 24:24:00 00 000:133 | для сельскохозяйственного производства | Частная | 11,9 | ФЛ | 1,1600 |
| 24:24:02 02 001:325 | для сельскохозяйственного производства | Частная | 8,8 | ФЛ | 1,1600 |
| 24:24:02 02 001 | пашня | Государственная | 22,0 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 02 001 | пастбище | Государственная | 17,8 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| д. Сергеевка |
| 24:24:02 01 002 | пастбище | Государственная | 5,2 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:06 01 002 | пастбище | Государственная | 0,1 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| с. Тертеж |
| 24:24:02 01 004 | пастбище | Государственная | 11,1 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 01 004 | жилая застройка | Государственная | 1,8 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 01 004 | древесно-кустарниковая растительность | Государственная | 29,2 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | - |
| 24:24:02 01 003 | пашня | Государственная | 1,4 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 01 003 | пастбище | Государственная | 11,5 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 01 003 | пашня | Государственная | 0,7 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 01 004 | жилая застройка | Государственная | 0,3 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | - |
| 24:24:02 01 004 | земли под строениями и сооружениями, используемыми для производства и хранения сельскохозяйственной продукции | Государственная | 9,3 | ООО «Грибы Сибири» | 1,4553 |
| 24:24:02 01 003:181 | для сельскохозяйственного производства | - | 14,7 | ООО «Система» | 1,1600 |
| 24:24:02 01 003:176 | для производственной деятельности | Государственная | 1,6 | - | 1,9700 |
| д. Тингино |
| 24:24:02 01 002 | пашня | Государственная | 33,0 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 01 002 | пастбище | Государственная | 25,6 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 01 002 | земли под строениями и сооружениями | Государственная | 6,8 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,4553 |
| 24:24:02 01 002 | древесно-кустарникрвая растительность | Государственная | 12,8 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | - |
| п. Ягодный |
| 24:24:02 02 002 | пашня | Государственная | 9,9 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 02 002 | пастбище | Государственная | 16,3 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 02 002 | древесно-кустарникрвая растительность | Государственная | 2,2 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,1616 |
| 24:24:02 02 002 | земли под строениями и сооружениями | Государственная | 2,8 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | 1,4553 |
| 24:24:02 02 002:46 | для сельскохозяйственного производства | - | 1,6 | ООО Компания «СИБТЕХПРОМ» | 1,1600 |
| 24:24:02 02 002:48 | для сельскохозяйственного производства | - | 1,6 | ООО Компания «СИБТЕХПРОМ» | 1,1600 |

Земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, включаемые в границы: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, д. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный, не входят в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Манского района, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району на 30 и более процентов, использование которых для других целей не допускается, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2010 № 496-п (таб. 21).

Предлагаемое распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель

Таблица 11

| № п/п | Категории земель | Общая площадь земель | Сельхоз-угодия, га | из них пашня, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 22308,4 | 47,3 | 13599,7 | 9037,2 |
| 1.1 | - фонд перераспределения земель | - |  | - |  |
| 2. | Земли населенных пунктов | 793,9 | 1,6 | - |  |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. | 140,3 | 0,3 | - |  |
| 3.1 | в том числе: - промышленности | - |  |  |  |
| 3.2 | - земли энергетики | 0,5 |  |  |  |
| 3.2.1 | - земли транспорта, из них: | 139,8 |  |  |  |
| 3.2.2 | - железнодорожного | 119,0 |  |  |  |
| 3.2.3 | - автомобильного | 20,8 |  |  |  |
| 3.2.4 | - воздушного | - |  |  |  |
| 3.3 | - земли связи | - |  |  |  |
| 3.4 | - земли обороны и безопасности | - |  |  |  |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |  |  |
| 4.1 | - земли особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | - |  |  |  |
| 4.2 | - земли рекреационного назначения | - |  |  |  |
| 4.3 | - земли историко-культурного назначения | - |  |  |  |
| 5. | Земли лесного фонда | 23970,9 | 50,8 | 378,50 | - |
| 6. | Земли водного фонда | - |  |  |  |
| 7. | Земли запаса | - |  |  |  |
| Итого земель в административных границах | 47211,6 | 100 |  |  |

Общая площадь сельсовета осталась без изменений. Площадь земель населенных пунктов  увеличилась на 346,8 га за счет включения земель сельскохозяйственного назначения на 329,9 га, земельных участков земель населенных пунктов расположенных вне границ населенных пунктов на 1,9 га, земель промышленности на 15,1 га и за счет исключения земель населенных пунктов на 0,1 га.

Глава 2.2.  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

# 2.2.1.  Существующее  расселение

По данным Администрации Каменского сельсовета Манского  района  численность населения сельсовета на 01.01.2007 г. составляла 1585 человек. Динамика численности населения сельсовета представлена в таблице 12.

Численность населения по населенным пунктам Каменского сельсовета

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | 2007 г. в % к сельсовету |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2005 г. | на 01.01.2006 г. | на 01.01.2007 г. |  |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 772 | 773 | 765 | 48,3 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 154 | 155 | 145 | 9,1 |
| 3 | д. Сергеевка | 95 | 97 | 97 | 6,1 |
| 4 | с. Тертеж | 547 | 557 | 560 | 35,3 |
| 5 | д. Тингино | 20 | 17 | 15 | 0,9 |
| 6 | п. Ягодный | 4 | 3 | 3 | 0,2 |
|  | Всего по сельсовету | 1592 | 1602 | 1585 | 100 |

Численность населения Каменского сельсовета колеблется в пределах 1600 человек, что составляет порядка  8,9% от общей численности населения Манского района (на 01.01.2007 года 17842 человек).

Наиболее крупными населенными пунктами Каменского сельсовета являются села Нижняя Есауловка и Тертеж, суммарно в данных населенных пунктах на 01 января 2007 г. проживало 1325 чел, что составляет 83,6% населения сельсовета.

На 01.01.2007 г. количество семей по сельсовету составляло 478, коэффициент семейности равен 3,3.

Показатели естественного и механического прироста, выбытия населения Каменского сельсовета за три года представлены в таблице 13.

Движение населения

Таблица 13

| Показатели | Год | В среднем за 3 года |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 1586 | 1592 | 1602 | 1593 |
| Рождаемость, чел. | 23 | 19 | 17 | 20 |
| Смертность, чел. | 16 | 17 | 31 | 21 |
| Естественное изменение, чел. (Р – С) | 7 | 2 | -14 | -1 |
| Механический прирост, чел. (МП) | 69 | 69 | 64 | 67 |
| Механическое выбытие, чел. (МВ) | 70 | 61 | 67 | 66 |
| Миграционное изменение, чел. (МП – МВ) | -1 | 8 | -3 | 1 |

В среднем за три года естественная убыль населения составила 1 человек, миграционный прирост 1 человек. В результате численность населения не подвержена изменениям, естественные процессы превышения смертности над рождаемостью компенсируются механическим приростом населения.

Данные о половом и возрастном составе населения Каменского сельсовета

на 01.01.2007 г.

Таблица 14

| Возрастная категория | Женщины | Мужчины | Итого населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % от общего числа женщин | человек | % от общего числа мужчин |  |
| Младше трудоспособного возраста (0 – 15 лет) | 191 | 23,3 | 179 | 23,4 | 370 |
| Трудоспособного возраста (16-54 для женщин; 16-59 для мужчин) | 445 | 54,2 | 501 | 65,6 | 946 |
| Старше трудоспособного возраста (55 и старше для женщин; 60 и старше для мужчин) | 185 | 22,5 | 84 | 11,0 | 269 |
| Всего | 821 | 100 | 764 | 100 | 1585 |

Численность женщин превышает численность мужчин по всем возрастным категориям. Наибольшее различие наблюдается по категории старше трудоспособного возраста, мужчин этой категории на 100 человек меньше женщин. Всего населения в трудоспособном возрасте составляет 946 чел, или 59,7% населения сельсовета.

Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется как стабильная. Половозрастная структура населения сельсовета характеризуется преобладанием женского населения старше трудоспособного возраста, и резким снижением численности мужчин в том же возрасте, что говорит о том, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин.

Показатели демографической нагрузки трудоспособного населения на 100 человек

Таблица 15

| Год | Возрастная группа | Общая демографическая нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  | Младше трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |  |
| 2007 | 39,1 | 28,4 | 67,5 |

Коэффициент общей демографической нагрузки показывает, что в 2007 году количество потенциальных иждивенцев в возрасте до 15 лет и от 60 лет и старше достигает 67,5 на 100 потенциальных работников в возрасте 16-59 лет. В общей демографической нагрузке значение детей превышает значение пожилых, это говорит о том, что стареющее население будет сменяться подрастающим поколением.

2.2.2.  Градообразующие  кадры

Градообразующие кадры в Каменском сельсовете представлены как сельскохозяйственными кадрами, так и кадрами других отраслей.

36,5% от общей численности населения сельсовета официально заняты, остальные занимаются личным подсобным хозяйством, причем в большей степени данное положение относится к женщинам, так как 70,9% всех женщин сельсовета официально не трудоустроены.

Отраслевая структура занятого населения

Таблица 16

| № п/п | Отрасль, наименование предприятий и организаций | Численность работающих на 01.01.2007 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % от числа занятых | % от числа населения |
|  | Органы управления: | 10 | 1,7 | 0,6 |
| 1 | Каменский сельский Совет депутатов | 10 |  |  |
|  | Образование: | 70 | 12,1 | 4,4 |
| 2 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | 34 |  |  |
| 3 | МОУ «Тертежская основная общеобразовательная школа» | 28 |  |  |
| 4 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | 8 |  |  |
|  | Культура: | 16 | 2,8 | 1,0 |
| 5 | Сельский клуб с. Нижняя Есауловка | 9 |  |  |
| 6 | Сельский клуб с. Тертеж | 7 |  |  |
|  | Здравоохранение: | 4 | 0,7 | 0,3 |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Нижняя Есауловка | 2 |  |  |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Тертеж | 2 |  |  |
|  | Связь: | 6 | 1,0 | 0,4 |
| 9 | Почтовое отделение с. Нижняя Есауловка | 2 |  |  |
| 10 | Почтовое отделение с. Тертеж | 2 |  |  |
| 11 | Узел связи с. Нижняя Есауловка | 1 |  |  |
| 12 | Узел связи с. Тертеж | 1 |  |  |
|  | Сельское хозяйство: | 405 | 69,9 | 25,6 |
| 13 | ЗАО «Камарчагское» с. Нижняя Есауловка | 10 |  |  |
| 14 | ООО «Агрохолдинг Камарчагский» с. Нижняя Есауловка | 302 |  |  |
| 15 | ООО «Грибы Сибири» с. Тертеж | 93 |  |  |
|  | Транспорт: | 36 | 6,2 | 2,3 |
| 16 | Филиал ГПКК «ДРСУ-2» | 15 |  |  |
| 17 | Придорожный сервис | 21 |  |  |
|  | ЖКХ: | 15 | 2,6 | 0,9 |
| 18 | МУП Манского района «Каменский жилищно-коммунальный участок» | 15 |  |  |
|  | Торговля | 17 | 2,9 | 1,1 |
| 19 | Магазины | 17 |  |  |
|  | ИТОГО по сельсовету | 579 | 100 | 36,5 |

Всего, по данным представленным в таблице, на различных предприятиях и в организациях Каменского сельского совета занято 579 человек, что составляет 36,5% от общей численности сельсовета. Около 70%  численности работающих заняты на сельскохозяйственных предприятиях. Наиболее крупное сельскохозяйственное предприятие - это ООО «Агрохолдинг Камарчагский», которое обеспечивает работой  302 человека, что составляет 75% занятых на сельскохозяйственных предприятиях.

Основными работодателями являются сельскохозяйственные предприятия, такие как ООО «Агрохолдинг Камарчагский» и ООО «Грибы Сибири». От развития и стабильной работы данных предприятий во многом зависит развитие всего сельского Совета.

Величина этих кадров на перспективу по сельскохозяйственным предприятиям определена расчетным путем исходя из прогнозируемых объемов сельскохозяйственных работ и норм трудозатрат по отраслям производства.

Распределение работающего населения по отраслям на первую очередь

и расчетный срок

Таблица 17

| Отрасль | Количество работающих, чел. |
| --- | --- |
|  | 2018 год | 2028 год |
| Органы управления | 10 | 10 |
| Образование | 80 | 90 |
| Здравоохранение | 8 | 10 |
| Культура | 18 | 20 |
| Связь | 8 | 10 |
| Сельское хозяйство | 443 | 485 |
| Промышленность строительных материалов | 70 | 80 |
| Транспорт | 38 | 40 |
| ЖКХ | 15 | 20 |
| Торговля | 30 | 35 |
| ИТОГО по сельсовету: | 720 | 800 |

2.2.3.  Проектная  численность  населения

1. Проектная численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста (Нn).

В таблице 18 представлены средние показатели рождаемости, смертности, механического прироста и выбытия населения сельсовета за период 2004-2006 г.г. На основе этих данных была рассчитана проектная численность населения по населенным пунктам сельсовета (таб. 19).

Средние показатели по Каменскому сельсовету за 2004 - 2006 г.г., чел.

Таблица 18

| №№ | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость (Р) | 20 |
| 2 | Смертность (С) | 21 |
| 3 | Механический прирост (МР) | 67 |
| 4 | Механическое выбытие (МВ) | 66 |
| 5 | Естественное выбытие | 1 |
| 6 | Механический прирост | 1 |

Расчет проектной численности населения ведется по следующей формуле:

(1)

где, Н1 – исходный год (2007 г.),

n – количество лет в периоде.

Н 2018 = 765 + (20 – 21)* 11 + (67 – 66)* 11 = 1585 чел.

Н 2028 = 765 + (20 – 21)* 21 + (67 – 66)* 21 = 1585 чел.

Проектная численность населения с учетом статистических данных, чел.

Таблица 19

| №№ | Наименование населенного пункта | Численность населения на начало года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 765 | 831 | 891 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 145 | 106 | 70 |
| 3 | д. Сергеевка | 97 | 62 | 34 |
| 4 | с. Тертеж | 560 | 575 | 590 |
| 5 | д. Тингино | 15 | 10 | 0 |
| 6 | п. Ягодный | 3 | 1 | 0 |
|  | Всего по сельсовету | 1585 | 1585 | 1585 |

Численность населения Каменского сельсовета не подвержена резким изменениям, естественные  процессы смертности населения компенсируются миграционными, в результате чего к расчетному сроку численность населения останется на уровне 2007 года, то есть составит 1585 человек. Однако, по наиболее крупным населенный пунктам (с. Нижняя Есауловка и с. Тертеж) наблюдается увеличение численности населения за счет миграции. С учетом демографической ситуации сельсовета увеличение  численности населения п. Ягодный и д. Тингино на перспективу (к 2028 году), в этом варианте расчета, не планируется.

2. Проектная численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в трудовых ресурсах (Нрасч).

Расчет численности населения на расчетный срок с учетом потребности в трудовых ресурсах производится по формуле:

(2)

Где, Нрасч - расчетная численность населения, чел.,

П - общая потребность рабочих мест на перспективу  - 800 (исходя из потребности в персонале на перспективу),

В - удельный вес работников от общей численности населения, % (принимается равным 36,5%).

Н 2028 = (800 * 100) / 36,5 = 2200 чел.

Численность населения Каменского сельсовета на расчетный срок составит 2200 чел, прирост населения за 20 лет составляет 615 чел.

В таблице 20 представлена численность населения по населенным пунктам сельсовета, рассчитанная с учетом планируемого расселения.

Численность населения с учетом потребности в рабочих кадрах, чел.

Таблица 20

| №№ | Наименование населенного пункта | Численность населения на начало года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 765 | 850 | 950 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 145 | 150 | 160 |
| 3 | д. Сергеевка | 97 | 100 | 100 |
| 4 | с. Тертеж | 560 | 560 | 560 |
| 5 | д. Тингино | 15 | 280 | 400 |
| 6 | п. Ягодный | 3 | 30 | 30 |
|  | Всего по сельсовету | 1585 | 1970 | 2200 |

При расчете населения, учитывающем статистические данные по рождаемости, смертности и миграционным процессам по населенным пунктам, численность населения сельсовета останется неизменной, то есть на расчетный срок составит 1585 чел. населения в Каменском сельсовете.

Для улучшения сложившейся ситуации необходима разработка программы, направленной на поддержание как сельскохозяйственных и промышленных предприятий, так и предприятий и организаций других отраслей, повышения их экономической привлекательности, увеличения заработной платы работников и создания новых рабочих мест.

При расчете населения, учитывающем возрастающую потребность в рабочей силе - население увеличится за 20 лет на 615 человек, что принимается за основу для дальнейших расчетов, так как учитывает максимально возможный рост численности населения. На расчетный срок принимаемая численность населения сельсовета составит 2200 человек. Рост численности населения возможен при стабильной работе сельскохозяйственных и промышленных предприятий и увеличения объёмов производства.

# Глава 2.3.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА  И  ЕЁ  ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ

2.3.1. Состояние  сельскохозяйственного  производства  и  экономики  на

территории  сельсовета

Важным направлением развития Красноярской агломерации и как следствие, всего Манского района, является создание на основе инновационных технологий продовольственного кольца агломерации, обеспечивающего население экологически чистыми натуральными продуктами питании и, прежде всего, качественной молочной продукцией.

Имеющиеся резервы земельных ресурсов в Большемуртинском, Сухобузимском, Манском районах являются хорошей основой для увеличения объемов производства продовольствия. Базовое направление – сочетание мелкотоварного фермерского производства и организация переработки их продукции (ЛПХ и кооперативы), крупнотоварного производства.

Центральный макрорайон, куда входит северная часть Манского района, является крупнейшим производителем овощей (доля в краевом производстве составляет 30%), мяса птицы (38% краевого производства), яиц (более 57% краевого производства) в крае.

Наряду агропромышленным освоением, не менее ценными являются лесные ресурсы центрального макрорайона. Они сосредоточены в основном в Емельяновском, Большемуртинском, Сухобузимском и Манском районах (50—60 % объемов макрорайона).

На территории Каменского сельсовета по состоянию на 2007 год располагались 3 сельскохозяйственных предприятия:

- Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Камарчагское» (СХ ЗАО «Камарчагское») в с. Нижняя Есауловка;

- Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» (ООО «Агрохолдинг Камарчагский») в с. Нижняя Есауловка;

- Общество с ограниченной ответственностью «Грибы Сибири» (ООО «Грибы Сибири») в с. Тертеж.

СХ ЗАО «Камарчагский» занималось животноводством (молочное направление), ООО «Агрохолдинг Камарчагский» занимается животноводством (молочно-мясное направление) и растениеводством (выращивание зерна), ООО «Грибы Сибири» занимается растениеводством (выращивание шампиньонов).

СХ ЗАО «Камарчагское» было организовано в 1981 году на базе 2-х отделений совхоза «Первомайский». Землепользование состояло из одного массива и расположено в северной части Манского района. Центральная усадьба находилось в селе Нижняя Есауловка в 10 км. от районного центра села Шалинское и в 5 км. от ближайшей железнодорожной станции Камарчага.

В 2004 г. на основании решения общего собрания учредителей от 12.04.2004 года, сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Камарчагское» вошло в состав общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» путем передачи своего имущества в уставной капитал ООО «Агрохолдинг Камарчагский». Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность СХ ЗАО «Камарчагское» было прекращено к началу 2008 г.

Сельскохозяйственные предприятия и их подразделения

Таблица 21

| Наименование предприятия | Населенный пункт | Вид деятельности | Выпускаемая продукция | Мощность по выпускаемой продукции | Валовой выпуск, т.р. | Среднесписочная численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ ЗАО «Камарчагское» | с. Нижняя Есауловка | животн-во | молоко | 55 т | 420 | 10 |
| ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | с. Нижняя Есауловка | животн-во | молоко | 2560 т | 19200 | 140 |
|  |  | животн-во | мясо КРС | 265 т | 11900 | 96 |
|  |  | растен-во | зерно | 5043 т | 18155 | 66 |
| ООО «Грибы Сибири» | с. Тертеж | растен-во | грибы | 311 т | 24880 | 93 |

В отрасли сельского хозяйства занято порядка 400 человек, общий валовой выпуск сельскохозяйственной продукции достигает 74 555 тыс. руб. в год.

Поголовье скота на сельхозпредприятиях на 01.01.07 г.

Таблица 22

| Наименование предприятия | Местонахождение подразделения | КРС | в т.ч. коров | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ ЗАО «Камарчагское» | с. Нижняя Есауловка | 25 | 25 | - |
| ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | с. Нижняя Есауловка | 1781 | 560 | 42 |

Поголовье КРС по сельсовету составляет порядка 1,8 тыс. голов, из которых порядка 585 голов коров, в ООО «Агрохолдинг Камарчагский» содержится еще 42 лошади.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский» создан в середине 2004 года  на базе хозяйств ЗАО «Камарчагское», сельхозартель «Колос», ООО «Торговый дом Камарчагский» и ООО «Камарчагский хлеб». Создание ООО «Агрохолдинг Камарчагский» это пример кооперации сельхозпроизводителей, переработки и реализации, которая позволяет создать целостное экономическое пространство.

Распределение земельного фонда ООО «Агрохолдинг Камарчагский» по угодьям

по состоянию на 01.01.2007 г.

Таблица 23

| Показатели | Площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь землепользования | 12366 |
| в том числе: сельскохозяйственные угодья | 7112 |
| из них: пашни | 5933 |
| сенокосы | 246 |
| пастбища | 933 |

Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают черноземы выщелоченные, оподзоленные, обыкновенные и почвы серые оподзоленные.

Производимая предприятием ООО «Агрохолдинг Камарчагский» продукция реализуется по следующим направлениям: зерно реализуется на территории Манского района местным торговым предприятиям и населению; мясо и мясная продукция реализуется в ближайших городах Красноярск,  Железногорск, Сосновоборск; молоко и продукция молочной переработки реализуется через торговую сеть города Красноярск.

Рис. 2. ООО «Агрохолдинг Камарчагский. МТФ»

Показатели  сельскохозяйственной деятельности ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 24

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Темп роста (2006 / 2005), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовый результат от реализации с/х продукции | тыс. руб. | -184 | 3285 | -1892 | -57,6 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 2700 | 1789 | 537 | 30,0 |
|  | животноводство | тыс. руб. | -2884 | 1496 | -2429 | -162,4 |
| 2 | Выручка от реализации с/х продукции | тыс. руб. | 27693 | 52639 | 52798 | 100,3 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 12090 | 11141 | 3918 | 35,2 |
|  | животноводство | тыс. руб. | 15603 | 41498 | 48880 | 117,8 |
| 3 | себестоимость реализованной продукции с/х | тыс. руб. | 27877 | 49354 | 54690 | 110,8 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 9390 | 9352 | 3381 | 36,2 |
|  | животноводство | тыс. руб. | 18487 | 40002 | 51309 | 128,3 |
| 4 | Рентабельность с/х производства | % | -0,7 | 6,7 | -3,4 | -50,7 |
| 5 | Затраты на производство с/х продукции | тыс. руб. | 33483 | 42865 | 50220 | 117,2 |
|  | в т.ч. растениеводства | тыс. руб. | 18164 | 18205 | 15839 | 87,0 |
|  | животноводство | тыс. руб. | 15319 | 24660 | 34381 | 139,4 |

Предприятие специализируется на растениеводстве и животноводстве. Финансово более прибыльна растениеводческая деятельность, в 2006 г. прибыль от растениеводства составила 537 т.р., а от животноводства убыток в 2429 т.р. в результате чего предприятие получило общий убыток – 1892 т.р. Затраты на производство по животноводству растут более быстрыми темпами, чем выручка от реализации продукции животноводства, что обусловливает низкую прибыльность данного вида деятельности.

Состав и структура товарной продукции в 2004 - 2006 г.г.

Таблица 25

| № п/п | Показатели | тыс. руб. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| 1 | Зерно | 10566 | 4684 | 400 | 22.6 | 8.9 | 0.8 |
| 2 | Прочая продукция растениеводства | 1543 | 3558 | 330 | 3.3 | 6.8 | 0.6 |
| 3 | Продукция растениеводства, реализованная в переработанном виде | 5596 | 2899 | 3188 | 12.0 | 5.5 | 6.0 |
|  | Итого продукция растениеводства | 17705 | 11141 | 3918 | 37.8 | 21.2 | 7.4 |
| 1 | КРС в живой массе | 7876 | 6921 | 7159 | 16.8 | 13.2 | 13.6 |
| 2 | Молоко цельное | 4798 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Продукция животноводства, реализованная в переработанном виде | 16401 | 34543 | 41683 | 35.1 | 65.7 | 79.0 |
|  | в т.ч. молочные продукты | 13315 | 30350 | 37076 | 28.5 | 57.7 | 70.3 |
| 4 | Мясопродукция | 3086 | 4193 | 4607 | 6.6 | 8.0 | 8.7 |
|  | Итого продукция животноводства | 29075 | 41464 | 48842 | 62.2 | 78.8 | 92.6 |
|  | Всего по предприятию | 46780 | 52605 | 52760 | 100 | 100 | 100 |

За последние три года наблюдается динамика по снижению доли продукции растениеводства и повышение доли продукции животноводства, в 2006 г. данное соотношение составило 7,4% продукция растениеводства и 92,6% - животноводства. Преобладающим видом продукции является переработанное молоко, доля которой по итогам 2006 г. в общем объеме произведенной продукции составляла 70,3%.

Производство и продуктивность скота

Таблица 26

| № п/п | Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство молока, тонн | 2433,6 | 2859 | 3122,3 |
| 2 | Удой на корову, кг. | 4040 | 4481 | 5256 |
| 3 | Среднесуточный привес, гр. | 603 | 574 | 505 |
| 4 | Проращивание мяса, тонн | 195,5 | 217 | 214,3 |

Продуктивность скота высокая, видна положительная динамика увеличения удоев на одну корову до 5256 кг. в 2006 г., что позволило увеличить производства молока по итогам 2006 г. до 3122,3 тонн.

Площади посевов в ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 27

| № п/п | Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие на 01.01. сельхозугодий всего, га | 7991 | 7991 | 7112 |
|  | в т.ч. пашня, га | 6157 | 6157 | 5933 |
|  | сенокосы, га | 246 | 246 | 246 |
|  | пастбища, га | 1588 | 1588 | 933 |
| 2 | Посевная площадь всего, га | 5647 | 5503 | 3691 |
| 2.1 | в т.ч. зерновые | 3640 | 3138 | 1764 |
|  | из них пшеница | 1156 | 632 | 0 |
|  | ячмень | 1413 | 1814 | 1099 |
|  | овес | 936 | 622 | 665 |
| 2.2 | гречиха, га | 85 | 0 | 0 |
| 2.3 | горох, га | 50 | 70 | 0 |
| 2.4 | кормовые культуры всего, га | 1987 | 2345 | 1927 |
| 2.4.1 | в т.ч. однолетние травы | 1040 | 1573 | 1455 |
| 2.4..2 | многолетние травы посева прошлых лет | 947 | 772 | 472 |
| 3 | Вспахано паров | 1200 | 410 | 632 |
| 4 | Вспахано зяби | 3768 | 2261 | 2137 |

За период 2004-06 г. площадь сельхозугодий сокращается, соответственно и площади посевов уменьшаются. Так в 2006 г. засеяно зерновыми 1764 га., кормовыми культурами 1927 га.

Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственной продукции

ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 28

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га |
| Валовой сбор, всего | 7497.2 | 20.6 | 4833.6 | 15.4 | 2712.7 | 15.4 |
| из них пшеница | 2472.7 | 21 | 1336.7 | 21 | 0 | 0 |
| ячмень | 2180.8 | 22.5 | 2227.7 | 12.3 | 1673.7 | 15.2 |
| овес | 1702.2 | 18.2 | 1211.3 | 19.5 | 1039 | 15.6 |
| гречиха | 18.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горох | 122.1 | 24.4 | 57.9 | 8.2 | 0 | 0 |

В 2006 г. такие культуры как пшеница, гречиха и горох засеяна вообще не были, хотя в 2004 г. валовой сбор пшеницы составлял 2472,7 ц., в 2005 г. – 1336,7 ц. с постоянной высокой урожайностью в 21 ц/га.

Валовой сбор в 2006 г. составил 2712,7 ц., в том числе 1673,7 ц. - ячмень, 1039 ц. – овес. Средняя урожайность составила 15,4 ц/га.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский» принимает участие в национальном проекте «Развитие АПК». Данное предприятие является крупнейшим участником проекта в Манском районе по направлению «Ускоренное развитие животноводства». В результате его реализации в 2006 г. модернизированы и технически перевооружены две животноводческие фермы на 400 голов коров. Приобретено животноводческое технологическое оборудование на сумму 4285,2 тыс. руб.

На эти цели предприятие получило инвестиционный кредит (4285,2 тыс. руб.) сроком до 8 лет. Кроме заемных средств рамках краевой целевой программы осуществлялась государственная поддержка племенного животноводства, которая позволила предприятию приобрести 164 головы племенного крупного скота.

ООО «Грибы Сибири»

Общество с ограниченной ответственностью «Грибы Сибири» современный сельскохозяйственный комплекс по выращиванию и переработке грибов – шампиньонов. Уставный капитал общества 12 516,64 тыс. руб., в том числе 5 000 тыс. руб. заемный капитал.

ООО «Грибы Сибири» функционирует на базе бывшего животноводческого комплекса, была проведена реконструкция здания животноводческого комплекса (два корпуса) и оборудован один цех по выращиванию грибов и их заморозке площадью 216 кв. м., построен один компостный цех, котельная.  В дальнейшем планируется  оборудовать второй цех по выращиванию грибов площадью 216 кв. м, а также строительство второго компостного цеха.

Показатели деятельности ООО «Грибы Сибири»

Таблица 29

| № п/п | Показатели | 2006 г. | 2007 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства грибов, тонн | 300 | 311 | 11 |
| 2 | Объем производства грибов, тыс. руб. | 24000 | 24880 | 880 |
| 3 | Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 4500 | 4550 | 50 |
| 4 | Численность работающих, чел | 93 | 93 | 0 |
| 5 | Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. | 4800 | 4976 | 176 |

За период 2006-2007 г.г. видна положительная динамика деятельности предприятия. Так, увеличился объем производства грибов на 11 тонн, или на 880 тыс. руб. В результате прибыль от реализации увеличилась на 50 тыс. руб. Изменений в численности работников не произошло, однако годовой фонд оплаты труда увеличился на 176 тыс. руб., что свидетельствует о повышении средней заработной платы работников.

2.3.2.  Территориально – планировочная  организация  производственной  базы

Основными перспективными направлениями специализации формируемого агропромышленного пояса на территории Емельяновского, Сухобузимского, Большемуртинского, Манского районов станут:

создание 15 - 20 высокотоварных молочных ферм;

восстановление производства мяса на Первоманском свинокомплексе до 20 тыс. голов в год, увеличение производства мяса на Шуваевском свинокомплексе до 10 тыс. голов;

организация производство мяса КРС в Большемуртинском, Манском, Емельяновском, Сухобузимском районе.

Экономической специализацией Манского района останется: сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесозаготовка, деревообработка, туризм и рекреация, транспорт и логистика.

Основными градообразующими предприятиями Каменского сельсовета являются предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» и ООО «Грибы Сибири». В настоящий момент основными задачами предприятий является увеличение объемов производства, обеспечение рентабельной работы, улучшение социально – экономических условий жизни сельского населения.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрохолдинг Камарчагский» находится в неблагополучном экономическом и финансовом положении: отрасль животноводства приносит убытки. В последние годы основным видом продукции на предприятии является молоко цельное и переработанное. Значительное место в экономике хозяйства занимает зерно.

На перспективу предполагается сохранение производственной направленности ООО «Агрохолдинг Камарчагский» со стабильным увеличением объемов производства.

Перспективный план развития предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

Таблица 30

| № п/п | Показатели | ед. изм. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность работающих | чел. | 320 | 350 |
| 2 | Объем производства основных видов продукции |  |  |  |
|  | зерно | тонн | 5000 | 5500 |
|  | молоко | тонн | 3900 | 4320 |
|  | мясо | тонн | 243 | 275 |
| 3 | Поголовье |  |  |  |
|  | КРС | гол. | 1900 | 2050 |
|  | в т.ч. коров | гол. | 650 | 720 |
|  | лошадей | гол. | 45 | 45 |
| 4 | Урожайность |  |  |  |
|  | зерно | ц/га | 20 | 20 |
| 5 | Продуктивность |  |  |  |
|  | Удой на 1 фуражную корову | кг. | 6000 | 6000 |
|  | Среднесуточный привес КРС | кг. | 550 | 550 |
|  | Получено приплода коров | гол. | 800 | 850 |

Общее увеличение поголовья КРС на первую очередь составит 1900 голов, из них коров – 650 голов, на расчетный срок поголовье КРС планируется 2050 голов, из них коров – 720 голов.

Для обоснования возможного поголовья скота далее будет приведен расчет возможного получения кормов. Наращивание поголовья и специализация производства на первую очередь были взяты с учетом данных предоставленных предприятием, а наращивание поголовья на расчетный срок рассчитывалось исходя из возможного получения кормов при экстенсивном возделывании земель, поэтому в расчетах использовалась относительно высокая урожайность. Представленные показатели являются приближенными и носят рекомендательный характер.

Потребность в кормах и площадь посева для выращивания КРС

Таблица 31

| №№ п/п | Наименование кормов | Годовая потребность на все стадо, ц | Урожайность, ц / га | Необходимая площадь посева, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сено | 20910 | 28 | 747 |
| 2 | Сенаж | 20910 | 140 | 149 |
| 3 | Силос | 104550 | 250 | 418 |
| 4 | Корнеплоды | 36592,5 | 250 | 146 |
| 5 | Многолетние травы на зеленый корм | 103730 | 200 | 519 |
| 6 | На комбикорм | 30155,5 | - | 862 |
| 7 | На подстилку | 10455 | - | 349 |
| 8 | Всего | - | - | 3189 |
| 9 | Свободные пары | - | - | 957 |
|  | Всего земель | - | - | 4146 |

Рис. 3

Рис. 4

Потребность в кормах и площадь посева для выращивания лошадей

Таблица 32

| № п/п | Наименование кормов | Годовая потребность на стадо, ц. | Урожайность, ц / га | Необходимая площадь посева, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сено | 657 | 24 | 27,4 |
| 2 | Овес | 492,75 | 37,6 | 13,1 |
| 3 | Ячмень | 821,25 | 28,6 | 28,7 |
| 4 | Пшеница | 657 | 29,5 | 22,3 |
| 5 | Картофель | 1314 | 250 | 5,3 |
| 6 | Сенаж | 821,25 | 118 | 7,0 |
| 7 | На подстилку | 262,8 | - | 8,8 |
| 8 | Итого | - | - | 112,4 |
| 9 | 33% (запас) | - | - | 37,1 |
|  | всего земель | - | - | 150 |

Общая потребность посева кормовых культур на расчетный срок

Таблица 33

| №№ | Использование земель | Поголовье, гол. | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корма для КРС | 2050 | 4146 |
| 2 | Корма для лошадей | 45 | 138 |
| 3 | Всего земель под корма | - | 4284 |
| 4 | Растениеводство | - | 2800 |
|  | Всего использование сельскохозяйственных угодий | - | 7084 |

Общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий составит 7 084 га, в том числе 2 800 га планируется отвести под растениеводство.

Для обеспечения кормовой базой поголовья КРС в 2 050 голов необходимо возделывать 4 146 га угодий, при поголовье лошадей в 45 голов потребуется использовать 138 га сельхозугодий.

ООО «Грибы Сибири»

Выращивание грибов – одно из самых выгодных и перспективных направлений развития фермерской деятельности. Шампиньон, как один из видов культивируемых грибов, представляет большой интерес. Общедоступное сырье для его выращивания, повышенный спрос на рынке, отработанная до мелочей технология его выращивания и детальная организация производства делает этот вид деятельности достаточно привлекательным для капиталовложений.

Культивирование шампиньонов позволяет предотвратить пищевые отравления, вызываемые потреблением дикорастущих грибов. Выращивать съедобные грибы можно круглый год, вне зависимости от климатических и почвенных условий, на питательных субстратах, малопродуктивных для иных целей.

Перспективный план развития предприятия ООО «Грибы Сибири»

Таблица 34

| Показатели | ед. изм. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем производства продукции | ц | 3500 | 4000 |
| Объем производства продукции | тыс. руб. | 28000 | 32000 |
| Прибыль от реализации продукции | тыс. руб. | 5200 | 5800 |
| Численность работающих | чел. | 95 | 100 |
| Годовой фонд оплаты труда | тыс. руб. | 5600 | 6600 |

Повышение спроса на грибы на мировом рынке способствует дальнейшему усовершенствованию методов их выращивания на основе глубокого изучения биологии культуры.

Использование при производстве грибов экологически чистые технологии, исключающие использование химических стимуляторов роста, позволит поддерживать высокое качество производимой продукции.

Населенные пункты Каменского сельсовета перспективны для развития малого бизнеса и личных подсобных хозяйств.

В районе с. Нижняя Есауловка предлагается предусмотреть придорожный сервис с АЗС, автомойкой в районе существующей застройки;

в д. Малая Камарчага предлагается организация придорожного сервиса;

в районе д. Тингино и с. Тертеж предлагается строительство кирпичного завода, производительностью до 10 млн. штук кирпича в год на расчетный срок. Численность работников завода составит 80 человек.

в с. Тертеж, д. Сергеевка и пос. Ягодный предлагается зарезервировать территории под будущие личных подсобные хозяйства. Помимо этого в поселке Ягодный проектом предлагается резервировать территории для «второго» жилья жителей г. Уяра и дачных участков.

Глава 2.4.  СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА

2.4.1.  Характеристика  существующего  жилищного  фонда

По данным Администрации Каменского сельсовета Манского района на 01.01.2007 г. общая площадь жилищного фонда составляла 39 652,75 м2, в том числе 1 911,65 м2  находится в государственной и муниципальной собственности и 37 741,1 м2 в частной собственности. Таким образом, практически весь жилищный фонд Каменского сельсовета находится в частной собственности (95,2%). Содержание и ремонт жилищного фонда в основном осуществляется за счет средств частных лиц.

Распределение жилищного фонда по отдельным населенным пунктам по состоянию

на 01.01.07 г.

Таблица 35

| № п/п | Населенный пункт | Общая площадь жилищного фонда, кв.м. | Жилищный фонд по формам собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственная и муниципальная | частная |
|  |  |  | кв.м. | % от общей площади | кв.м. | % от общей площади |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 14411.05 | 724.8 | 5.0 | 13686.25 | 95.0 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 3974.9 | 0 | 0.0 | 3974.9 | 100.0 |
| 3 | д. Сергеевка | 4422.7 | 0 | 0.0 | 4422.7 | 100.0 |
| 4 | с. Тертеж | 14136.9 | 1186.85 | 8.4 | 12950.05 | 91.6 |
| 5 | д. Тингино | 2607.2 | 0 | 0.0 | 2607.2 | 100.0 |
| 6 | п. Ягодный | 100 | 0 | 0.0 | 100 | 100.0 |
|  | Всего по сельсовету | 39652.75 | 1911.65 | 4.8 | 37741.1 | 95.2 |

Характеристика жилищного фонда по этажности

Таблица 36

| № п/п | Населенный пункт | одноэтажные | двухэтажные | Общая площадь жилищного фонда, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов / квартир | общая площадь, кв.м. | домов / квартир | общая площадь, кв.м. |  |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 153 / 259 | 14411,05 | - | - | 14411,05 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 66 / 85 | 3974,9 | 0 | 0 | 3974,9 |
| 3 | д. Сергеевка | 70 / 87 | 4422,7 | 0 | 0 | 4422,7 |
| 4 | с. Тертеж | 221 / 273 | 13506,9 | 2 / 9 | 630 | 14136,9 |
| 5 | д. Тингино | 61 / 61 | 2117,9 | 3 / 3 | 489,3 | 2607,2 |
| 6 | п. Ягодный | 3 / 3 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | Всего по сельсовету | 574 / 768 | 38533,45 | 5 / 12 | 1119,30 | 39652,75 |

Жилищный фонд Каменского сельсовета представлен одно и двух этажной застройкой. На одноэтажную застройку приходится порядка 97% общей площади жилищного фонда, оставшиеся 3% общей площади расположены в двухэтажных домах.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

Таблица 37

| № п/п | Населенный пункт | каменные, кирпичные | деревянные | Общая площадь жилищного фонда, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов/ квартир | общая площадь, кв.м. | домов/ квартир | общая площадь, кв.м. |  |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 42 /84 | 5493,6 | 111 / 174 | 8914,45 | 14411,05 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 0 | 0 | 66 / 85 | 3974,9 | 3974,9 |
| 3 | д. Сергеевка | 1 / 1 | 247 | 69 / 86 | 4175,7 | 4422,7 |
| 4 | с. Тертеж | 35 / 70 | 5355 | 188 / 210 | 8781,9 | 14136,9 |
| 5 | д. Тингино | 1 / 1 | 244 | 63 / 63 | 2363,2 | 2607,2 |
| 6 | п. Ягодный | 3 / 3 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | Всего по сельсовету | 82 / 159 | 11439,6 | 497 / 618 | 28213,15 | 39652,75 |

В каменных, кирпичных и домах расположено порядка 29%, в деревянных домах 71% общей площади жилищного фонда.

Характеристика жилищного фонда по износу

Таблица 38

| № п/п | Населенный пункт | износ до 70% | износ свыше 70% | Общая площадь жилищного фонда, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов/ квартир | общая площадь, кв.м. | домов/ квартир | общая площадь, кв.м. |  |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 153 / 258 | 14411,05 | 0 | 0 | 14411,05 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 66 / 85 | 3974,9 | 0 | 0 | 3974,9 |
| 3 | д. Сергеевка | 70 / 87 | 4422,7 | 0 | 0 | 4422,7 |
| 4 | с. Тертеж | 222 / 273 | 13656,9 | 1 / 8 | 480 | 14136,9 |
| 5 | д. Тингино | 64 / 64 | 2607,2 | 0 | 0 | 2607,2 |
| 6 | п. Ягодный | 3 / 3 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | Всего по сельсовету | 587 / 703 | 39172,75 | 1 / 8 | 480 | 39652,75 |

Жилищный фонд с износом свыше 70% имеется только в с. Тертеж, это один восьмиквартирный дом общей площадью 480 кв.м. Остальной жилищный фонд имеет износ менее 70%.

Рис. 5. д. Сергеевка. Жилая застройка

Обеспеченность жилого фонда  коммунальным благоустройством в %

от общего жилищного фонда

Таблица 39

| № п/п | Населенный пункт | водопровод | канализация | тепло | горячей водой (централизо- ванное) | электро- плитами | газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизованная | в выгреба | централизованное | автономное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 43 | 43 | 10 | 20 | 80 | 20 | 5 | 95 |
| 2 | д. Малая Камарчага | - | - | - | - | - | - | 5 | 95 |
| 3 | д. Сергеевка | - | - | - | - | - | - | 2 | 98 |
| 4 | с. Тертеж | 38 | - | 38 | - | 100 | - | 3 | 97 |
| 5 | д. Тингино | - | - | - | - | - | - | 4 | 96 |
| 6 | п. Ягодный | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

Наиболее обеспеченным коммунальными услугами населенным пунктом является административный центр Каменского сельсовета – с. Нижняя Есауловка, а также второй по численности населения населенный пункт – с. Тертеж. В остальных населенных пунктах сельсовета отсутствует централизованная канализация, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение.

2.4.2.  Жилищное  строительство

На расчетный срок прирост населения Каменского сельсовета составит 615 человек. При коэффициенте семейности равном 3, прирост количества семей составит 205.

Предварительный расчёт объёмов жилищного строительства представлен в таблице 40. Расчёт произведён исходя из обеспеченности общей площадью жилищного фонда – на 1 очередь строительства – 21 м2 на человека, на расчетный срок – 24 м2.

Необходимая площадь строительства жилья с учетом выбытия на 1 очередь

Таблица 40

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население сущ. | Жил. фонд сущ., м2 | Списание жил. фонда, м2 | Жил. фонд за минусом выбытия, м2 | Население на 2018 г. | Площадь жил. фонда для населения 2018 г., м2 (21 м2) | Необходимая площадь стр-ва, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 765 | 14411,1 | 2161,7 | 12249,4 | 850 | 17850 | 5600,6 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 145 | 3974,9 | 596,2 | 3378,7 | 150 | 3150 | 0,0 |
| 3 | д. Сергеевка | 97 | 4422,7 | 663,4 | 3759,3 | 100 | 2100 | 0,0 |
| 4 | с. Тертеж | 560 | 14136,9 | 480,0 | 13656,9 | 560 | 11760 | 0,0 |
| 5 | д. Тингино | 15 | 2607,2 | 391,1 | 2216,1 | 280 | 5880 | 3663,9 |
| 6 | п. Ягодный | 3 | 100,0 | 15,0 | 85,0 | 30 | 630 | 545,0 |
|  | Всего по сельсовету | 1585 | 39652,8 | 4307,4 | 35345,4 | 1970 | 41370 | 9809,5 |

На первую очередь для численности населения 1970 человек, необходимо 41370 м2 жилой площади. С учетом выбытия изношенного жилого фонда необходимо построить 9 809,5 м2 жилья. В населенных пунктах Малая Камарчага, Сергеевка и Тертеж для прогнозируемого населения строительство дополнительных площадей не требуется.

Необходимая площадь строительства жилья с учетом выбытия на расчетный срок

Таблица 41

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население сущ. | Жил. фонд сущ., м2 | Списание жил. фонда, м2 | Жил. фонд за минусом выбытия, м2 | Население на 2028 г. | Площадь жил. фонда для населения 2028 г., м2 (24 м2) | Необходимая площадь стр-ва, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 765 | 14411,1 | 4323,3 | 10087,7 | 950 | 22800 | 12712,3 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 145 | 3974,9 | 1192,5 | 2782,4 | 160 | 3840 | 1057,6 |
| 3 | д. Сергеевка | 97 | 4422,7 | 1326,8 | 3095,9 | 100 | 2400 | 0,0 |
| 4 | с. Тертеж | 560 | 14136,9 | 480,0 | 13656,9 | 560 | 13440 | 0,0 |
| 5 | д. Тингино | 15 | 2607,2 | 782,2 | 1825,0 | 400 | 9600 | 7775,0 |
| 6 | п. Ягодный | 3 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 30 | 720 | 650,0 |
|  | Всего по сельсовету | 1585 | 39652,8 | 8134,8 | 31518,0 | 2200 | 52800 | 22194,8 |

На расчетный срок для численности населения 2200 человек, необходимо 52800 м2 жилой площади. С учетом выбытия изношенного жилого фонда необходимо построить 22194,8 м2 жилья. Строительство дополнительных площадей не требуется в  населенных пунктах Сергеевка и Тертеж.

# 2.4.3.  Характеристика  существующих  учреждений  культурно - бытового

# назначения

В настоящее время система культурно-бытового обслуживания территории Каменского сельсовета имеет следующую структуру. Опорным пунктом обслуживания является с. Нижняя Есауловка. В административном центре расположены учреждения I и II ступеней обслуживания (межпоселкового и внутрипоселкового обслуживания). Все остальные населенные пункты имеют только учреждения первой ступени обслуживания, как правило, это магазины, детские сады, начальные и общеобразовательные школы, ФАПы.

Объекты культурно – бытового обслуживания Каменского сельсовета

Таблица 42

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Характеристика объекта (фактич) | Износ, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нижняя Есауловка |
| 1 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | посещ. детей | 18 | 70 | Сохраняется с учетом капитального ремонта |
| 2 | МОУ «Нижне-Есауловская СОШ», спортзал 146 кв.м. | учащихся | 149 | 20 | Сохраняется |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места | объект | 1 | 30 | При детском саде |
| 4 | Сельский клуб | вместимость зала | 30 | 35 | В здании бывшего магазина |
| 5 | Библиотека | ед. хранения / чит. место | 11400 / 15 | 30 | В конторе ООО «Агрохолдинг Камарчагский» |
| 6 | Магазин ООО «Эрзи» | объект | 1 | - | Сохраняется |
| 7 | Магазин СПСК «Алмаз» | объект | 1 | - | Сохраняется |
| 8 | МУП Манского района «Каменский ЖКУ» | объект | 1 | 30 | В конторе ООО «Агрохолдинг Камарчагский» |
| 9 | Администрация Каменского сельсовета | объект | 1 | 49 | В бывшем здании нач. школы |
| 10 | Узел связи | объект | 1 | 30 | В конторе ООО «Агрохолдинг Камарчагский» |
| 11 | Почтамт | объект | 1 | 30 |  |
| 12 | Кладбище | га | 3 | х | Расширяется |
| д. Малая Камарчага |
| 1 | Кладбище | га | 1 | х | Расширяется |
| д. Сергеевка |
| 1 | Магазин | объект | 1 | - | Сохраняется |
| 2 | Клуб | мест | 20 | - | Реконстр. под администр. помещения |
| 3 | Кладбище | га | 1 | х | Расширяется |
| с. Тертеж |
| 1 | МОУ «Тертежская ООШ», спортзал 80 кв.м. | учащихся | 58 | 90 | Снос на 1 оч. стр-ва |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места | объект | 1 | 30 | Сохраняется |
| 3 | Сельский клуб | вместимость зала | 30 | 30 | В здании бывшей совхозной столовой |
| 4 | Библиотека | ед. хранения / чит. место | 9850 / 6 | 30 | В здании бывшей столовой ООО «Агрохолдинг Камарчагский» |
| 5 | Почтамт | объект | 1 | 30 |  |
| 6 | Магазин | объект | 2 | - | Сохраняется |
| 7 | Столовая (рядом со зданием школы) | мест | 20 | х | Снос на 1 очередь строительства |
| 8 | Придорожный сервис | объект | 6 |  | Сохраняется |
| 9 | Кладбище | га | 3 | х | Расширяется |
| д. Тингино |
|  | Кладбище | га | 1 | х | Расширяется |
| п. Ягодный |
|  | Объектов социального и культурно – бытового обслуживания нет |

Инфраструктура культурно-бытового обслуживания населения наиболее развита в с. Нижняя Есауловка, в административном центре сельсовета. Достаточно развита инфраструктура в селе Тертеж, в остальных населенных пунктах сельсовета  социальная инфраструктура развита слабо.

Система народного образования представлена двумя школами и детским садом.

В с. Нижняя Есауловка Муниципальное Общеобразовательное Учреждение (МОУ) «Нижне-Есауловская Средняя Общеобразовательная Школа (СОШ)» типовая, год постройки 1997 г., состояние удовлетворительное. Вместимость школы по СанПиНу составляет 162 места.

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение (МДОУ) «Тополек» типовое здание, построено в 1985 г., строение аварийное, требующее капитального ремонта. Вместимость по СанПиНу – 30 мест.

В с. Тертеж  Муниципальное Общеобразовательное Учреждение (МОУ) «Тертежская Основная Общеобразовательная Школа (ООШ)» находится в здании бывшего детского дома, год постройки 1936, находится в аварийном состоянии. Проектная вместимость по СанПиНу 2003 года составляет 100 мест.

В летний период на базе МОУ «Нижне-Есауловская СОШ» ежегодно работает оздоровительный лагерь для учащихся вместимостью 70 человек.

Система здравоохранения  представлена двумя ФАПами в с. Нижняя Есауловка и с. Тертеж.

Учреждения культуры: в с. Нижняя Есауловка расположен сельский клуб в приспособленном здании бывшего магазина, библиотека расположена в приспособленном здании, занимает часть конторы ООО «Агрохолдинг Камарчагский». В с. Тертеж расположен сельский клуб в здании бывшей совхозной столовой, библиотека расположена в здании бывшей столовой ЗАО «Камарчагское». В с. Нижняя Есауловка и с. Тертеж при школах созданы музеи истории села.

Спорт: Спортивные залы в Каменском сельсовете находятся при школах. Спорт в сельсовете представлен следующими видами: вольная борьба, волейбол, самбо, футбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и с 2006 года образована хоккейная команда «Мана».

При Нижне-Есауловской школе построена стандартная спортивная площадка и хоккейная коробка.

Узел связи расположен в с. Нижняя Есауловка.

Почта расположена в с. Нижняя Есауловка и с. Тертеж.

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено одним участком Муниципальное Унитарное Предприятие (МУП) Манского района «Каменский Жилищно-Коммунальный участок (ЖКУ)», расположенным в с. Нижняя Есауловка.

Рис. 6. Магазин с. Нижняя Есауловка

В деревнях Малая Камарчага, Тингино и поселке Ягодный объектов социального культурно-бытового обслуживания нет, имеются кладбища площадью по 1 га.

В деревне Сергеевка имеется 1 магазин и кладбище площадью 1 га.

2.4.4.  Организация  объектов  социального  и  культурно–бытового  обслуживания

Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания населения не удовлетворяет нормативным требованиям перспективного расселения и развития Каменского сельсовета.

Расчет проектируемых учреждений обслуживания Каменского сельсовета сведен в таблицу 43. Проектом предлагается улучшение культурно-бытового обслуживания в соответствии с рекомендациями СНиПа 2.07.01-89*, исходя из численности и демографического состава населения.

Объемы строительства объектов культурно - бытового обслуживания

Каменского сельсовета

Таблица 43

| № № | Наименование учреждения | Существу- ющее положение | Норма на 1000 жителей | Потребность на перспективное население | Сохраняемых | Намеченных к строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | РС | в т. ч. на 1 оч. |
| с. Нижняя Есауловка (население: сущ. 765 чел, 1 очередь - 850 чел, расчетный срок - 950 чел.) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | 30 | 50 | 80 | 43 | 76 | 30 | 30 | 100 | 50 |
| 2 | Общеобразовательная школа, мест | 162 | 180 | 180 | 153 | 171 | 162 | 162 | 20 | 20 |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | 1 об. | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 4 | Аптеки, объект | - | по заданию на проектирование |  |  | 1 об. | 1 об. |
| 5 | Открытые спортивные площадки, га | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Спортивные залы, м2 | 146 | 80 | 80 | 68 | 76 | 146 | 146 | - | - |
| 7 | Клубы, мест | 30 | 80 | 80 | 68 | 76 | - | - | 290 | 290 |
| 8 | Сельские массовые библиотеки ед. хранения | 5000 | 5000 ед. хранения | 1 объект, 5000 ед. хранения | 11,4 тыс. ед. хран. (перенос в нов. клуб) | 11,4 тыс. ед. хран. | 11,4 тыс. ед. хран. |
| 9 | Магазины, м2 | 2 об | 200 м2 | 250 м2 | 170 м2 | 238 м2 | 2 об | 2 об | 2 об | 1 об |
| 10 | Предприятия общественного питания, мест | - | 30 | 30 | 26 | 29 | - | - | 35 | - |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания, мест | - | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | 7 | 3 |
| 12 | Прачечные, кг. белья в смену | - | - | 60 | - | 57 | - | - | 125 | 125 |
| 13 | Химчистки, кг. вещей в см | - | - | 3,5 | - | 3 | - | - | 1 об | 1 об |
| 14 | Бани, мест | - | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | 10 | 10 |
| 15 | Отделения связи, объект | 1 об | 1 об | 1 об | 1 об | 1 об | 1 об | - | 1 об | - |
| 16 | Отделения сберегательного банка | - | 1 объект | 1 объект | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 17 | Организации и учреждения управления, объект | - | по заданию на проектирование | - | 1 об. | 1 об. |
| 18 | Гостиницы, мест | - | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | 6 | - |
| 19 | Пожарные депо, ед. техн. | - | 1 пож. депо, 2 автом. | 1 х 2 машины | - | 1 об. | 1 об. |
| 20 | Церковь, объект | - | - | - | - | 1 об. | 1 об. |
| д. Малая Камарчага (население: сущ. 145 чел., 1 очередь - 150 чел., расчетный срок - 160 чел.) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | - | 100 | 100 | 15 | 16 | - | - | 15 | 15 |
| 2 | Начальная школа, мест | - | 180 | 180 | 27 | 29 | - | - | 25 | 25 |
| 3 | Медпункт, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 4 | Аптеки, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 5 | Открытые спортивные площадки, га | - | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Магазины, м2 | - | 300 | 300 | 45 | 48 | - | - | 48 | 48 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания, мест | - | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 р.м. | 1 р.м. |
| 8 | Предприятия общественного питания, мест | - | 40 | 40 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 |
| 9 | Прачечные, кг. белья в смену | - | 60 | 60 | 9 | 10 | - | - | выездная | выездная |
| 10 | Химчистки, кг. вещ. в см | - | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 | - | - | выездная | выездная |
| 11 | Выездная почта, объект | - | - | - | - | - | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 12 | Гостиницы, мест | - | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 13 | Кафе, мест | - | 30 | 30 | 6 | 6 | - | - | 1 об. | 1 об. |
| д. Сергеевка (население: сущ. 97 чел., 1 очередь - 100 чел., расчетный срок -100 чел.) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | - | 100 | 100 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
| 2 | Начальная школа, мест | - | 180 | 180 | 18 | 18 | - | - | 5 | 5 |
| 3 | Медицинский пункт, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 4 | Аптечный киоск, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 5 | Открытые спортивные площадки, га | - | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Клубы, мест | 20 | 80 | 80 | 8 | 8 | - | - | 150 (в кооп. здании) | 150 (в кооп. здании) |
| 7 | Сельские массовые библиотеки ед.хр. | - | 5000 ед. хранения | 1 объект, 5000 ед. хранения | - | 0,6 (в кооп. здании) | 0,6 (в кооп. здании) |
| 8 | Магазины, м2 | 1 об | 300 | 300 | 30 | 30 | 1 об | 1 об | 30 | 30 |
| 9 | Предприятия общественного питания, мест | - | 40 | 40 | 4 | 4 | - | - | 4 (в кооп. здании) | 4 (в кооп. здании) |
| 10 | Прачечные, кг. белья в смену | - | 60 | 60 | 6 | 6 | - | - | выездная | выездная |
| 11 | Химчистки, кг. вещ в см | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | выездная | выездная |
| 12 | Бани, мест | - | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 13 | Пожарный пост | - | 1 пож. депо, 2 автом. | 1 машина | - | 1 об. | 1 об. |
| с. Тертеж (население: сущ. 560 чел, 1 очередь - 560 чел., расчетный срок - 560 чел.) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | - | 100 | 100 | 56 | 56 | - | - | 45 | 20 |
| 2 | Общеобразовательная школа, мест | 100 | 180 | 180 | 101 | 101 | - | - | 80 | 80 |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 4 | Аптеки, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 5 | Открытые спортивные площадки, га | - | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Спортивные залы, м2 | - | 80 | 80 | 45 | 45 | - | - | 45 | 45 |
| 7 | Клубы, мест | 30 | 80 | 80 | 280 | 280 | - | - | 250 | 250 |
| 8 | Сельские массовые библиотеки ед.хр. | 9850 | 5000 ед. хранения | 1 объект, 5000 ед. хранения | 9850 | В кооп. здании | В кооп. здании |
| 9 | Магазины, м2 | 1 об | 300 | 300 | 168 | 168 | 1 об | 1 об | 1 об. | - |
| 10 | Предприятия общественного питания, мест | - | 40 | 40 | 22 | 22 | - | - | 30 | - |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания, мест | - | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| 12 | Прачечные, кг. белья в смену | - | 60 | 60 | 34 | 34 | - | - | 34 | 34 |
| 13 | Химчистки, кг. вещ. в см | - | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | - | - | выездная | выездная |
| 14 | Бани, мест | - | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 |
| 15 | Отделения связи, объект | 1 об. | 1 об | 1 об | 1 об | 1 об | 1 об. | 1 об. | - | - |
| 16 | Гостиницы, мест | - | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 (в прид. сервисе) | 3 (в прид. сервисе) |
| 17 | Пожарный пост, ед. тех. | - | 1 пож. депо, 2 автом. | 1 машина | - | 1 об. | 1 об. |
| д. Тингино (население: сущ. 15 чел, 1 очередь - 280 чел., расчетный срок 400 чел.) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | - | 100 | 100 | 28 | 40 | - | - | 40 | 40 |
| 2 | Общеобразовательная школа, мест | - | 180 | 180 | 50 | 72 | - | - | 80 | 80 |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 4 | Аптеки, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 5 | Открытые спортивные площадки, га | - | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,3 |
| 6 | Спортивные залы, м2 | - | 80 | 80 | 22 | 32 | - | - | 45 | 45 |
| 7 | Клубы, мест | - | 80 | 80 | 140 | 200 | - | - | 200 | 200 |
| 8 | Сельские массовые библиотеки ед.хр. | - | 5000 ед. хранения | 1 объект, 5000 ед. хранения | - | в досуговом центре |
| 9 | Магазины, м2 | - | 300 | 300 | 84 | 120 | - | - | 2 об. | 1 об. |
| 10 | Предприятия общественного питания, мест | 20 | 40 | 40 | 11 | 16 | 20 (в прид. сервисе) | - | - |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания, мест | - | 7 | 7 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 12 | Прачечные, кг. белья в смену | - | 60 | 60 | 17 | 24 | - | - | 24 | - |
| 13 | Химчистки, кг. вещ. в см | - | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 | - | - | выездная | выездная |
| 14 | Бани, мест | - | 7 | 7 | 2 | 3 | - | - | 5 | - |
| 15 | Отделения связи, объект | - | 1 об. | 1 об. | 1 об. | 1 об. | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 16 | Гостиницы, мест | - | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 |
| 17 | Пожарный пост | - | 1 пож. депо, 2 автом. | 1 машина | - | 1 об. | 1 об. |
| п. Ягодный (население: сущ. 3 чел., 1 очередь - 30 чел., расчетный срок - 30 чел.) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | - | 100 | 100 | 3 | 3 | - | - | - |
| 2 | Общеобразовательная школа, мест | - | 180 | 180 | 5 | 5 | - | - | В центре сельсовета |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| 4 | Аптеки, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| 5 | Магазины, м2 | - | 300 | 300 | 9 | 9 | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 6 | Выездная почта, объект | - | - | - | - | - | - | - | 1 об. | 1 об. |
| 7 | Пожарный пост | - | 1 пож. депо, 2 автом. | 1 машина | - | 1 об. | 1 об. |

Организации и учреждения управления: в с. Нижняя Есауловка на первую очередь строительства предлагается запроектировать административное здание, в нем разместить узел связи, почту, операционное окно сбербанка; реконструировать существующее административное здание, оставив в нем администрацию Каменского сельсовета, контору ОАО «Агрохолдинг Камарчагский» и Каменское ЖКУ.

В д. Тингино, д. Малая Камарчага и д. Сергеевка в новых кооперированных зданиях разместить административные помещения и почту на первую очередь строительства. В с. Тертеж реконструируется существующее кооперированное здание с почтой и проектируется новое административное здание на первую очередь строительства.

Детские дошкольные учреждения: В с. Нижняя Есауловка сохраняется детский сад «Тополек» с учетом капитального ремонта и открытия дополнительных групп для приема детей на 100 мест. На расчетный срок, в непосредственной близости от центра, проектируется спортивный корпус со спортивным ядром. На территории школы планируется разместить дополнительный учебный блок на 4 учебных помещения.

В д. Малая Камарчага на первую очередь запланировано строительство детского сада на 15 мест совмещенного с начальной школой на 25 учащихся, в д. Сергеевка детского сада на 10 мест с начальной школой на 18 учащихся.

В с. Тертеж на первую очередь предлагается построить образовательную школу на 80 учащихся совмещенную с детским садом на 20 мест и детский сад на 25 мест.

В д Тингино на первую очередь проектом предусмотрена образовательная школа на 80 учащихся с детским садом на 40 мест.

ФАПы, аптеки: В с. Тертеж сохраняется фельдшерско-акушерский пункт и аптека в кооперированном здании. В с. Нижняя Есауловка на первую очередь запроектирована аптека. В д. Малая Камарчага  и д. Сергеевка медпункт и аптечный киоск размещены в новых кооперированных зданиях, а в д. Тингино в кооперированном здании расположились ФАП и аптека.

Открытые спортивные площадки, спортивные залы: На первую очередь в с. Нижняя Есауловка предлагается построить футбольное поле площадью 0,5 га. На расчетный срок спортивный зал с бассейном. На первую очередь на территориях школ, в д. Малая Камарчага предусмотрено строительство спортивной площадки, а в с. Тертеж и д. Тингино при школе спортивные залы. На территориях школ стадионы.

Дома культуры: В с. Тертеж сохранен Дом молитвы, запроектирован новый клуб на 250 мест. В с. Нижняя Есауловка намечено строительство нового клуба на 290 мест с библиотекой. На первую очередь в составе общественного центра предусмотрена церковь. В д. Сергеевка, в новом кооперированном здании, предусмотрен клуб на 150 мест, а в новом досуговом центре д. Тингино клуб с залом на 200 мест и библиотекой. В п. Ягодный на расчетный срок проектируется часовня.

Магазины и предприятия общественного питания: В с. Нижняя Есауловка на первую очередь предлагается строительство магазина повседневного спроса, на расчетный срок магазина смешанных товаров и торгового центра со столовой на 35 мест. В д. Малая Камарчага на первую очередь предусмотрено строительство магазина, а в составе придорожного сервиса кафе на 10 мест, в д. Сергеевка в составе кооперированного здания предлагается построить кафе на 4 места. В с. Тертеж на первую очередь предусмотрено строительство магазина и гостиницы в составе придорожного сервиса. В д. Тингино необходимо построить два магазина, по одному на первую очередь и расчетный срок строительства.

Предприятия бытового обслуживания, гостиницы: В существующем реконструируемом кооперированном здании с. Тертеж предусмотрено КБО на 4 раб места. В новом досуговом центре на первую очередь предусмотрено строительство в кооперированном здании - КБО на 3 раб. места. В с. Нижняя Есауловка на первую очередь запроектированы: комбинат бытового обслуживания на 3 рабочих мест, навесы для торговли. На расчетный срок предполагается построить рынок и в составе торгового центра: гостиницу на 6 мест и КБО на 4 рабочих места. В д. Малая Камарчага в составе придорожного сервиса предложено строительство гостиницы на 10 мест, на первую очередь, в новом кооперированном здании д. Сергеевка - приемный пункт КБО.

Бани, прачечные, химчистки: На первую очередь в с. Нижняя Есауловка предусмотрено строительство бани на 10 мест с прачечной на 125 кг. белья с химчисткой, а в с. Тертеж бани-прачечной на 5 мест и 34 кг. белья. В д. Сергеевка баня предусмотрена в комплексе с пожарным постом. На расчетный срок строительства в д. Тингино размещена баня-прачечная на 5 мест и 24 кг. белья.

Пожарное депо: В с. Нижняя Есауловка предлагается построить пожарное депо на 2 автомобиля на первую очередь, а в д. Сергеевка, д. Тингино, с. Тертеж и п. Ягодный пожарные посты на 1 автомобиль.

Глава 2.5.  Инженерно - техническая  инфраструктура

# и  благоустройство  территории

2.5.1.  Водоснабжение  и  канализация

Современное состояние

с. Нижняя Есауловка

Водоснабжение

По справкам ЖКХ на территории села имеется 4 скважины. В жилой зоне расположено две скважины дебитом 6,25 м3/час каждая: одна на переулке Коммунальный, вторая на улице Кольцевая. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина, расположенная  на пер. Коммунальный, не обеспечена зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84, а на ул. Кольцевая – обеспечена. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая расположены на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС). Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», но зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84 они не обеспечены и используются для технического и противопожарного водоснабжения. На территории села имеются 3 водонапорные башни объемом 15 м3 и высотой 12 м каждая. Они располагаются на двух скважинах, которые находятся на территории фермы КРС и на скважине, находящейся на улице Кольцевая.

Рис. 7. Существующая водозаборная скважина

Централизованная система водоснабжения существует в зданиях соцкультбыта, в производственной зоне и частично в зданиях жилой застройки села. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. Протяженность водопроводных сетей – 3 км. Водоснабжение на территории усадебной жилой застройки осуществляется из колодцев или скважин-колонок на личных усадьбах, а также привозной водой из реки. Централизованная система горячего водоснабжения существует в зданиях соцкультбыта, в производственной зоне и частично в зданиях жилой застройки села. Горячее водоснабжение в части зданий жилой застройки села - от индивидуальных водонагревателей. В остальной части зданий жилой застройки села горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение жилой зоны села принято здание школы. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принят 17,5 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение промышленной зоны села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется пожарными автомашинами, находящимися в пождепо с. Шалинское в 7 км от с. Нижняя Есауловка. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 7 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорных башнях общей емкостью 45 м3, а недостающий объем воды восполняется из реки. В целом  пожаротушение села организовано не достаточно.

Канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для зданий соцкультбыта, производственной зоны села и частично жилой застройки села осуществляется в выгребы, для остальных зданий жилой застройки села - в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из выгребов и надворных уборных  вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. Протяженность сетей канализации 1,5 км.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблице 44.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в селе отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

д. Малая Камарчага

Водоснабжение

По справкам ЖКХ на территории деревни имеется 2 действующие скважины дебитом 6,3 м3/час каждая. Одна скважина расположена по ул. Восточная, 3, вторая скважина расположена за деревней на пастбище для поения коров в летнее время. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважины обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. На скважине по ул. Восточная, 3, расположен металлический бак для воды объемом 5 м3.

Централизованная система водоснабжения в деревне отсутствует. Жители пользуются колодцами, скважинами-колонками на усадьбах и привозной водой из скважин. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до д. Малая Камарчага – 8 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 8 минут, что соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в селе не организовано.

Канализация

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

д. Сергеевка

Водоснабжение

По справкам ЖКХ на территории ФКРС расположена одна действующая скважина дебитом 8 м3/час. Качество воды в скважине соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина не обеспечена зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Рядом со скважиной расположена водонапорная башня объемом 15 м3 и высотой 12 м.

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. Население пользуется привозной водой из скважин. Резервуаров для воды не имеется. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо п. Первоманск. Расстояние от пожарного депо п. Первоманск до деревни Сергеевка – 20 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 30 минут, что не соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в деревне не организовано.

Канализация

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

с. Тертеж

Водоснабжение

По материалам обследования в жилой зоне поселка имеется 2 действующие скважины, расположенные по ул. Лесная и по ул. Юности. Дебит скважин 6,3 м3/час каждой. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина по ул. Лесная обеспечена зонами санитарной охраны, а по ул. Юности – не обеспечена. На скважинах расположены две водонапорные башни объемом 15 м3 и высотой 12 м каждая.

Централизованная система водоснабжения существует в некоторых зданиях жилой застройки села. Остальная часть села пользуется привозной водой из скважин. Протяженность сетей водоснабжения – 3,5 км. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание дома культуры проектной вместимостью зрительного зала 30 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение села осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящимся в пожарном депо п. Первоманск. Расстояние от пожарного депо до села Тертеж – 15 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 25 минут, что не соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Пожаротушение в селе не организовано.

Канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Жители зданий жилой застройки, обеспеченных централизованным холодным водопроводом, пользуются выгребами. Стоки из выгребов вывозятся машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. Остальные жители села пользуются надворными уборными.

д. Тингино

Водоснабжение

По справкам ЖКХ на территории деревни действующих скважин нет. Водонапорных башен и резервуаров  в деревне нет.

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. Население пользуется привозной водой из реки. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо до деревни Тингино – 34 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 40 минут, что не соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в деревне не организовано.

Канализация

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

п. Ягодный

Водоснабжение

По справкам ЖКХ в поселке расположена одна действующая скважина на территории ФКРС дебитом 8 м3/час. Качество воды в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина не обеспечена зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.  Рядом со скважиной расположена водонапорная башня объемом 15 м3 и высотой 12 м.

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. Население пользуется привозной водой из скважины. Резервуаров для воды не имеется. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение поселка принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение поселка осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до п. Ягодный – 15 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 25 минут, что не соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в поселке не организовано.

Канализация

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

Расходы воды и стоков (современное состояние)

Таблица 44

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измерен. | Кол-во ед. | Норма водопотр., л / сут. | Водопот-ребление, м3 / сут. | Водоот-ведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Нижняя Есауловка |
|  | Жилая зона |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 153 | 230 | 35,19 | 35,19 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от местных водонагревателей | чел | 176 | 160 | 28,16 | 28,16 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием от скважин-колонок на усадьбе | чел | 77 | 30 | 2,31 | 2,31 |
| 4 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой или колодцами на усадьбе | чел. | 359 | 25 | 8,98 | - |
| 5 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | уч-ся | 152 | 11,5 | 1,75 | 1,75 |
| 6 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | мест | 30 | 105 | 3,15 | 3,15 |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 8 | Сельский клуб на 30 мест | мест | 30 | 10 | 0,30 | 0,30 |
| 9 | Магазин | объект | 2 | - | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Котельная | объект | 3 | - | 30,25 | - |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |
| 11 | коровы | гол | 151 | 50 | 7,55 | - |
| 12 | телята | гол | 46 | 25 | 1,15 | - |
| 13 | свиньи | гол | 162 | 12 | 1,94 | - |
| 14 | лошади | гол | 29 | 40 | 1,16 | - |
| 15 | птица | гол | 1500 | 0,38 | 0,57 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 36420 | 0,4 | 14,57* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 4615 | 3 | 13,85* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 93,66 | 72,31 |
|  | Промзона |
|  | ООО «Агрохолдинг»: |  |  |  |  |  |
| 16 | коровы | гол | 585 | 50 | 29,25 | - |
| 17 | телята | гол | 1221 | 25 | 30,53 | - |
| 18 | лошади | гол | 42 | 40 | 1,68 | - |
| 19 | Молочные блоки, 4320 т/год | т/сут | 16,06 | 3500 | 56,21 | 42,16 |
| 20 | Убойный цех, 265 т/год | т/сут | 0,99 | 20000 | 19,70 | 14,78 |
| 21 | Гараж на 30 автомашин | объект | 1 | - | 30,00 | 30,00 |
| 22 | Котельные | объект | 3 | - | 30,25 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 197,62 | 86,93 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 14,56 | 7,96 |
|  | Всего: |  |  |  | 305,84 | 167,20 |
|  | д. Малая Камарчага |
|  | Жилая зона |
| 23 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой | чел | 145 | 50 | 7,25 | - |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 0,73 | - |
|  | Всего: |  |  |  | 7,98 | - |
|  | д. Сергеевка |
|  | Жилая зона |
| 24 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой | чел | 97 | 50 | 4,85 | - |
| 25 | Клуб на 20 мест | мест | 20 | 10 | 0,20 | 0,20 |
| 26 | Магазин | объект | 1 | - | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,05 | 1,20 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 0,61 | 0,12 |
|  | Всего: |  |  |  | 6,66 | 1,32 |
|  | с. Тертеж |
|  | Жилая зона |
| 27 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водопроводом и канализацией – в выгребы | чел | 45 | 120 | 5,40 | 5,40 |
| 28 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой | чел | 515 | 50 | 25,75 | - |
| 29 | (МОУ) «Тертежская Основная Общеобразовательная Школа (ООШ)» | уч-ся | 58 | 11,5 | 0,67 | 0,67 |
| 30 | Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 31 | Сельский клуб на 30 мест | мест | 30 | 10 | 0,45 | 0,45 |
| 32 | Магазин | объект | 2 | - | 1,00 | 1,00 |
| 33 | Столовая на 20 мест | усл. блюд | 480 | 16 | 7,68 | 7,68 |
| 34 | Гостиница на 10 мест (придорожный сервис) | мест | 10 | 120 | 1,20 | 1,20 |
| 35 | Кафе на 20 мест (придорожный сервис) | усл. блюд | 480 | 16 | 7,68 | 7,68 |
|  | Итого: |  |  |  | 41,40 | 15,65 |
|  | Промзона |
| 36 | ООО «Грибы Сибири», 311 т/год | объект | 1 | - | 6,00 | 3,00 |
| 37 | Фермерское хозяйство (теплицы)*, полив через 3 дня | м2 | 16000 | 3 | 16,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 22,00 | 3,00 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 6,34 | 1,86 |
|  | Всего: |  |  |  | 69,74 | 20,51 |
|  | д. Тингино |
| 38 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой | чел | 15 | 50 | 0,75 | - |
| 39 | Кафе на 20 мест (придорожный сервис) | усл. блюд | 480 | 16 | 7,68 | 7,68 |
| 40 | Гостиница на 20 мест (придорожный сервис) | мест | 10 | 120 | 1,20 | 1,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,63 | 8,88 |
|  | Промзона |
| 41 | Фермерское хозяйство «ООО Прогресс» | объект | 1 | - | 1,25 | - |
| 42 | Фермерское хозяйство (индивидуальный предприниматель Востротюг) | объект | 1 | - | 1,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 2,25 | 0,00 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 1,19 | 0,89 |
|  | Всего: |  |  |  | 13,07 | 9,77 |
|  | п. Ягодный |
|  | Жилая зона |
| 43 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой | чел | 3 | 50 | 0,15 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,15 | - |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 0,02 | - |
|  | Всего: |  |  |  | 0,17 | - |
|  | Всего, сельсовет: |  |  |  | 403,44 | 198,80 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Проектное предложение

с. Нижняя Есауловка

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема,  2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, водонапорная башня объемом 50 м3 и высотой 15 м, 6 скважин (в том числе 1 резервная скважина). Существующая скважина на ул. Кольцевая сохраняется в качестве резервной скважины. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая, расположенные на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС), сохраняются и используются для технического и противопожарного водоснабжения. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,25 м3/час при глубине скважин 100 м. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на пер. Коммунальный, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пождепо села. При пожаротушении работают две скважины на ФКРС. Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды емкостью 150 м3 каждый и 4-х водонапорных башнях общей емкостью 95 м3.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны села и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем поступают по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут.

На I очередь строительства для производственных стоков из молочных блоков и убойного цеха проектируются канализационные очистные сооружения производительностью 60 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод.

Стоки из выгребов д. Малая Камарчага вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Нижняя Есауловка. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Малая Камарчага на очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в две нитки в  реку Камарчага.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  45, 46, 47.

Дождевая канализация

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 29 бассейнов, в том числе 13 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га,  имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 48. В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 4200 м3 проектируются на I очередь строительства. Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 49.

д. Малая Камарчага

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  1 скважина, водонапорная башня объемом 150 м3 и высотой 15 м. Существующая скважина на ул. Восточная, 3, сохраняется в качестве резервной скважины. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемой скважины 6,3 м3/час. Скважина вынесена выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Существующая скважина, расположенная за деревней на пастбище сохраняется и используется для поения коров в летнее время.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание детских яслей – сада, объединенного с начальной школой. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до д. Малая Камарчага – 8 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 8 минут, что соответствует противопожарным нормам. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 150  м3 и высотой 15 м.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Нижняя Есауловка. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Малая Камарчага на очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  45, 46, 47.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Пруды - отстойники емкостью 1500 м3 с отсеком для маслонефтепродуктов проектируются на I очередь строительства.

д. Сергеевка

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 8 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на территории ФКРС, не обеспеченная зонами санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание клуба вместимостью зрительного зала 150 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 5 л/с, на наружное пожаротушение - 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту деревни. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 24 м.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения деревни. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 50 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Тингина.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  45, 46, 47.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Пруды - отстойники емкостью 800 м3 с отсеком для маслонефтепродуктов проектируются на I очередь строительства.

с. Тертеж

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Существующие скважины, не обеспеченные зонами санитарной охраны, должны быть затампонированы, а водонапорные башни на них - ликвидированы. Водонапорная башня объемом 15 м3 и высотой 12 м на водозаборной скважине по ул. Лесная сохраняется.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание дома культуры проектной вместимостью зрительного зала 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение села принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту села. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200  м3 и высотой 24 м.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения. Стоки из выгребов с. Тингино также вывозятся на очистные сооружения с. Тертеж. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Тингино на очистные сооружения с. Тертеж.

На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Есауловка.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  45, 46, 47.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Пруды - отстойники емкостью 1500 м3 с отсеком для маслонефтепродуктов проектируются на I очередь строительства.

д. Тингино

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 3 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 15 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание клуба вместимостью зрительного зала 200 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту деревни. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200  м3 и высотой 15 м.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется  для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Тертеж. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Тингино на очистные сооружения с. Тертеж.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  45, 46, 47.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Пруды - отстойники емкостью 1300 м3 с отсеком для маслонефтепродуктов проектируются на I очередь строительства.

п. Ягодный

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 18 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 8 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на территории ФКРС, не обеспеченная зонами санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение поселка принято здание коровника. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение поселка осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту поселка. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200  м3 и высотой 15 м.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация  проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения поселка. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 25 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Есауловка.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  45, 46, 47.

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Так как селитебная территория поселка менее 20 га и имеет свой выпуск, то поверхностные сточные воды с ее территории сбрасываются в реку Есауловка без очистки.

Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

Таблица 45

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л / сут. | Водопот-ребление, м3 / сут. | Водоот-ведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Нижняя Есауловка |
|  | Жилая зона |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел. | 414 | 230 | 95,22 | 95,22 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел. | 436 | 170 | 74,12 | 74,12 |
| 3 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | уч-ся | 162 | 11,5 | 1,86 | 1,86 |
| 4 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад «Тополек» | мест | 80 | 105 | 9,45 | 9,45 |
| 5 | ФАП с аптекой | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 6 | Сельский клуб на 290 мест | мест | 290 | 10 | 2,90 | 2,90 |
| 7 | Магазин | объект | 3 | - | 1,50 | 1,50 |
| 8 | Прачечные на 125 кг/смена | кг.белья | 125 | 75 | 9,38 | 9,38 |
| 9 | Баня на 10 мест | посещ | 80 | 180 | 14,40 | 14,40 |
| 10 | КБО на 3 рабочих места | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Автостанция | объект | 1 | - | объект |  |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |
| 12 | коровы | гол | 151 | 50 | 7,55 |  |
| 13 | телята | гол | 46 | 25 | 1,15 | - |
| 14 | свиньи | гол | 162 | 12 | 1,94 |  |
| 15 | лошади | гол | 29 | 40 | 1,16 | - |
| 16 | птица | гол | 1500 | 0,38 | 0,57 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 91200 | 0,4 | 36,48* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 10200 | 3 | 30,60* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 222,89 | 210,52 |
|  | Промзона |
|  | ООО «Агрохолдинг» |  |  |  |  |  |
| 17 | коровы | гол | 650 | 50 | 32,50 | - |
| 18 | телята | гол | 1250 | 25 | 31,25 | - |
| 19 | лошади | гол | 42 | 40 | 1,68 | - |
| 20 | Молочные блоки, 3900 т/год | т/сут | 14,50 | 3500 | 50,74 | 38,06 |
| 21 | Убойный цех, 243 т/год | т/сут | 0,90 | 20000 | 18,07 | 13,55 |
| 22 | АЗС с придорожным сервисом | объект | 1 | - | 5,00 | 5,00 |
| 23 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 58,20 | - |
| 24 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
| 25 | Предприятие по обслуживанию автомобилей на 10 постов | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 214,54 | 73,71 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 21,87 | 14,21 |
|  | Всего: |  |  |  | 459,30 | 298,44 |
|  | д. Малая Камарчага |
|  | Жилая зона |
| 26 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел. | 150 | 160 | 24,00 | 24,00 |
| 27 | Начальные школы | уч-ся | 25 | 11,5 | 0,29 | 0,29 |
| 28 | Детские дошкольные учреждения | мест | 15 | 105 | 1,58 | 1,58 |
| 29 | Аптека | объект | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Гостиница | мест | 10 | 230 | 2,30 | 2,30 |
| 31 | Магазин | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 32 | Кафе на 10 мест (в придорожном сервисе) | усл. блюд | 240 | 16 | 3,84 | 3,84 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,52 | 32,52 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 3,25 | 3,25 |
|  | Всего: |  |  |  | 35,77 | 35,77 |
|  | д. Сергеевка |
|  | Жилая зона |
| 33 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел. | 100 | 160 | 16,00 | 16,00 |
| 34 | Начальные школы | уч-ся | 5 | 11,5 | 0,06 | 0,06 |
| 35 | Детские дошкольные учреждения | мест | 10 | 105 | 1,05 | 1,05 |
| 36 | Аптека | объект | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 37 | Клуб (в кооперированном здании) на 100 посадочных мест | мест | 100 | 10 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Кафе (в кооперированном здании) на 4 места | усл. блюд | 96 | 16 | 1,54 | 1,54 |
| 39 | Магазин | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 40 | Баня на 4 места | посещ | 24 | 180 | 4,32 | 4,32 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,48 | 24,48 |
|  | Промзона |
| 41 | Ферма КРС (поголовье скота менее 1200 голов) | гол. | 1200 | 50 | 60,00 | - |
| 42 | Машиноремонтный двор | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
| 43 | Пожарный пост | объект | 1 |  | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 73,55 | 13,55 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 9,80 | 3,80 |
|  | Всего: |  |  |  | 107,84 | 41,84 |
|  | с. Тертеж |
|  | Жилая зона |
| 44 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел. | 560 | 160 | 89,60 | 89,60 |
| 45 | Начальные школы | уч-ся | 80 | 11,5 | 0,92 | 0,92 |
| 46 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 | 105 | 4,73 | 4,73 |
| 47 | Аптека | объект | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 48 | Клуб с залом на 250 мест | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 49 | Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 50 | ПБО 4 места | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 51 | Гостиница (придорожный сервис) | мест | 3 | 230 | 0,69 | 0,69 |
| 52 | Предприятия общепита, 30 мест | усл. блюд | 720 | 16 | 11,52 | 11,52 |
| 53 | Прачечная на 34 кг /смена | кг.белья | 34 | 75 | 2,55 | 2,55 |
| 54 | Магазин | объект | 2 | - | 1,00 | 1,00 |
| 55 | Баня на 5 мест | посещ | 40 | 180 | 7,20 | 7,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 121,47 | 121,47 |
|  | Промзона |
| 56 | ООО «Грибы Сибири», 350 т/год | объект | 1 | - | 7,00 | 3,50 |
| 57 | Фермерское хозяйство (теплицы)*поливка через 3 дня | м2 | 16000 | 3 | 16,00 | - |
| 58 | Машиноремонтные мастерские | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
| 59 | Пожарный пост | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 36,55 | 17,05 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 15,80 | 13,85 |
|  | Всего: |  |  |  | 173,82 | 152,37 |
|  | д. Тингино |
|  | Жилая зона |
| 60 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел. | 280 | 160 | 44,80 | 44,80 |
| 61 | Начальные школы | уч-ся | 80 | 11,5 | 0,92 | 0,92 |
| 62 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 105 | 4,20 | 4,20 |
| 63 | Аптека | объект | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 64 | Гостиницы | мест | 10 | 230 | 2,30 | 2,30 |
| 65 | Кафе на 16 мест (в досуговом центре) | усл. блюд | 384 | 16 | 6,14 | 6,14 |
| 66 | Кафе на 20 мест (в придорожном сервисе) | мест | 480 | 16 | 7,68 | 7,68 |
| 67 | Клуб (в досуговом центре) | мест | 200 | 10 | 2,00 | 2,00 |
| 68 | Магазин | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 69 | ПБО | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 70 | ФАП | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 71 | Баня на 5 мест | посещ | 40 | 180 | 7,20 | 7,20 |
| 72 | Прачечная на 24 кг /смена | кг.белья | 24 | 75 | 1,80 | 1,80 |
| 73 | Автостанция | объект | 1 | - | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 78,30 | 78,30 |
|  | Промзона |
| 74 | Фермерское хозяйство «ООО Прогресс» (с содержанием животных до 50 голов) | гол | 50 | 50 | 2,50 | - |
| 75 | Фермерское хозяйство (ИП Востротюг, с содержанием животных до 50 голов) | гол | 40 | 50 | 2,00 | - |
| 76 | Пожарный пост | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,05 | 3,55 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 8,64 | 8,19 |
|  | Всего: |  |  |  | 94,99 | 90,04 |
|  | п. Ягодный |
|  | Жилая зона |
| 77 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 30 | 160 | 4,80 | 4,80 |
| 78 | Магазин | объект | 1 | - | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,80 | 5,80 |
|  | Промзона |
| 79 | Фермерское хозяйство с содержанием животных до 100 голов | гол | 100 | 50 | 5,00 | - |
| 80 | Пожарный пост | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,55 | 3,55 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 1,44 | 0,94 |
|  | Всего: |  |  |  | 15,79 | 10,29 |
|  | Всего, сельсовет: |  |  |  | 887,51 | 628,74 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Расходы воды и стоков (расчетный срок)

Таблица 46

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л / сут. | Водопот-ребление, м3 / сут. | Водоот-ведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Нижняя Есауловка |
|  | Жилая зона |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 950 | 230 | 218,50 | 218,50 |
| 2 | МОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа» | уч-ся | 170 | 11,5 | 1,96 | 1,96 |
| 3 | МДОУ Нижне-Есауловский детский сад | мест | 130 | 105 | 18,90 | 18,90 |
| 4 | ФАП с аптекой | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 5 | Сельский клуб на 290 мест | мест | 290 | 10 | 2,90 | 2,90 |
| 6 | Магазин | объект | 4 | - | 2,00 | 2,00 |
| 7 | КБО в ТЦ на 4 места | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 8 | Бассейн в спортивном комплексе (пополнение 10%) | объект | 1 | - | 20,00 | 20,00 |
| 9 | Баня на 10 мест | посещ | 80 | 180 | 14,40 | 14,40 |
| 10 | КБО (обувная мастерская, ателье, парикмахерская) | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Прачечные на 125 кг/смена | кг. белья | 125 | 75 | 9,38 | 9,38 |
| 12 | Гостиницы | мест | 6 | 120 | 0,72 | 0,72 |
| 13 | Предприятия общественного питания | мест | 35 | 160 | 5,60 | 5,60 |
| 14 | Автостанция | объект | 1 | - | 0,18 | 0,18 |
| 15 | Рынок | м2 | 400 | 250 | 5,00 | 5,00 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |
| 16 | коровы | гол | 187 | 50 | 9,35 | - |
| 17 | телята | гол | 57 | 25 | 1,43 | - |
| 18 | свиньи | гол | 201 | 12 | 2,41 | - |
| 19 | лошади | гол | 36 | 40 | 1,44 | - |
| 20 | птица | гол | 1860 | 0,38 | 0,71 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 100800 | 0,4 | 40,32* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 11400 | 3 | 34,20* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 316,61 | 301,40 |
|  | Промзона |
|  | ООО «Агрохолдинг» |  |  |  |  |  |
| 21 | коровы | гол | 685 | 50 | 34,25 | - |
| 22 | телята | гол | 1365 | 25 | 34,13 | - |
| 23 | лошади | гол | 56 | 40 | 2,24 | - |
| 24 | Гараж на 30 автомашин | объект | 1 | - | 30,00 | 30,00 |
| 25 | Молочный блок, 4320 т/год | т/сут | 16,06 | 3500 | 56,21 | 42,28 |
| 26 | Убойный цех, 275 т/год | т/сут | 1,02 | 20000 | 20,45 | 15,33 |
| 27 | Машиноремонтный двор (МРД) | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 28 | Пожарное депо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
| 29 | Предприятие по обслуживанию автомобилей на 10 постов | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
| 30 | АЗС с придорожным сервисом | объект | 1 | - | 5,00 | 5,00 |
| 31 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 83,76 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 176,37 | 86,71 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 24,65 | 19,40 |
|  | Всего: |  |  |  | 517,63 | 407,39 |
|  | д. Малая Камарчага |
|  | Жилая зона |
| 32 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | чел | 160 | 230 | 36,80 |
| 33 | Начальные школы | уч-ся | уч-ся | 25 | 11,5 | 0,29 |
| 34 | Детские дошкольные учреждения | мест | мест | 15 | 105 | 1,58 |
| 35 | Аптека | объект | объект | 1 | - | 0,02 |
| 36 | Гостиница | мест | мест | 10 | 120 | 1,20 |
| 37 | Магазин | объект | объект | 1 | - | 0,50 |
| 38 | Кафе на 10 мест (в придорожном сервисе) | усл. блюд | 240 | 16 | 3,84 | 3,84 |
|  | Итого: |  |  |  | 44,22 | 44,22 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 4,42 | 4,42 |
|  | Всего: |  |  |  | 48,64 | 48,64 |
|  | д. Сергеевка |
|  | Жилая зона |
| 39 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 100 | 230 | 23,00 | 23,00 |
| 40 | Начальные школы | уч-ся | 5 | 11,5 | 0,06 | 0,06 |
| 41 | Детские дошкольные учреждения | мест | 10 | 105 | 1,05 | 1,05 |
| 42 | Аптека | объект | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 43 | Клуб (в кооперированном здании) на 100 посадочных мест | мест | 100 | 10 | 1,00 | 1,00 |
| 44 | Кафе (в кооперированном здании) 4 места | усл. блюд | 96 | 16 | 1,54 | 1,54 |
| 45 | Магазин | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 46 | Баня на 4 места | посещ | 32 | 180 | 5,76 | 5,76 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,92 | 32,92 |
|  | Промзона |
| 47 | Ферма КРС (поголовье скота менее 1200 голов) | гол | 1200 | 50 | 60,00 | - |
| 48 | Машиноремонтный двор | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 49 | Пожарный пост | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 70,55 | 10,55 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 10,35 | 4,35 |
|  | Всего: |  |  |  | 113,82 | 47,82 |
|  | с. Тертеж |
|  | Жилая зона |
| 50 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 560 | 230 | 128,80 | 128,80 |
| 51 | Начальные школы | уч-ся | 80 | 11,5 | 0,92 | 0,92 |
| 52 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 | 105 | 4,73 | 4,73 |
| 53 | Аптека | объект | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 54 | Клуб | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 55 | Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 56 | Гостиница (придорожный сервис) | мест | 3 | 230 | 0,69 | 0,69 |
| 57 | Предприятия общепита, на 30 мест | усл. блюд | 720 | 16 | 11,52 | 11,52 |
| 58 | Прачечная на 34 кг / смена | кг. белья | 34 | 75 | 2,55 | 2,55 |
| 59 | Пункт бытового обслуживания на 4 места | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 60 | Магазин | объект | 2 | - | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 160,67 | 160,67 |
|  | Промзона |
| 61 | ООО «Грибы Сибири», 400 т/год | объект | 1 | - | 8,00 | 4,00 |
| 62 | Фермерское хозяйство (теплицы)*поливка через 3 дня | м2 | 16000 | 3 | 16,00 | - |
| 63 | Машиноремонтные мастерские | объект | 1 | - | 10,00 | 10,00 |
| 64 | Пожарный пост | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 37,55 | 17,55 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 19,82 | 17,82 |
|  | Всего: |  |  |  | 218,04 | 196,04 |
|  | д. Тингино |
|  | Жилая зона |
| 65 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 280 | 230 | 64,40 | 64,40 |
| 66 | Начальные школы | уч-ся | 80 | 11,5 | 0,92 | 0,92 |
| 67 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 105 | 4,20 | 4,20 |
| 68 | Аптека | объект | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 69 | Гостиница | мест | 10 | 230 | 2,30 | 2,30 |
| 70 | Клуб в досуг. центре | мест | 200 | 10 | 2,00 | 2,00 |
| 71 | Кафе на 20 мест (в придорожном сервисе) | усл. блюд | 480 | 16 | 7,68 | 7,68 |
| 72 | Кафе на 16 мест (в досуговом центре) | усл. блюд | 384 | 16 | 6,14 | 6,14 |
| 73 | Магазин | объект | 2 | - | 1,00 | 1,00 |
| 74 | ПБО | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 75 | ФАП | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 76 | Автостанция | объект | 1 | - | 1,00 | 1,00 |
| 77 | Баня на 5 мест | посещ | 40 | 180 | 7,20 | 7,20 |
| 78 | Прачечная на 24 кг / смена | кг. белья | 24 | 75 | 1,80 | 1,80 |
|  | Итого: |  |  |  | 99,40 | 99,40 |
|  | Промзона |
| 79 | Фермерское хозяйство «ООО Прогресс» (с содержанием животных до 50 голов) | гол | 50 | 50 | 2,50 | - |
| 80 | Фермерское хозяйство (ИП Востротюг, с содержанием животных до 40 голов) | гол | 40 | 50 | 2,00 | - |
| 81 | Пожарный пост | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,05 | 3,55 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 10,75 | 10,30 |
|  | Всего: |  |  |  | 118,20 | 113,25 |
|  | п. Ягодный |
|  | Жилая зона |
| 82 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 30 | 230 | 6,90 | 6,90 |
| 83 | Магазин | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,40 | 7,40 |
|  | Промзона |
| 84 | Фермерское хозяйство с содержанием животных до 100 голов | гол | 100 | 50 | 5,00 | - |
| 85 | Пожарный пост | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,55 | 3,55 |
|  | Неучтенные расходы 10%: |  |  |  | 1,60 | 1,10 |
|  | Всего: |  |  |  | 17,55 | 12,05 |
|  | Всего, сельсовет: |  |  |  | 1033,88 | 825,19 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды  не включен.

Сводная таблица водопотребления и водоотведения

Таблица 47

| Населенный пункт потребителей | Водопотребление, м3 / сут. | Водоотведение, м3 / сут. |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | I очередь строи -тельства | Расчетный срок стр - ва | Современное состояние | I очередь строи -тельства | Расчетный срок стр - ва |
| с. Нижняя Есауловка | 305,84 | 459,30 | 517,63 | 167,20 | 298,44 | 407,39 |
| д. Малая Камарчага | 7,98 | 35,77 | 48,64 | 0,00 | 35,77 | 48,64 |
| д. Сергеевка | 6,66 | 107,84 | 113,82 | 1,32 | 41,84 | 47,82 |
| с. Тертеж | 69,74 | 173,82 | 218,04 | 20,51 | 152,37 | 196,04 |
| д. Тингино | 13,07 | 94,99 | 118,20 | 9,77 | 90,04 | 113,25 |
| п. Ягодный | 0,17 | 15,79 | 17,55 | 0,00 | 10,29 | 12,05 |
| Всего: | 403,44 | 887,51 | 1033,88 | 198,80 | 628,74 | 825,19 |

Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

Таблица 48

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва | Расчетный срок стр - ва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Нижняя Есауловка |
|  | Водопровод |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 6 | 6 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 6 | 6 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 35 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 150 м3, объект | 2 | 2 |
| 5 | Водонапорная башня объемом 50 м3 высотой 15 м | 1 | 1 |
| 6 | Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км | 15,74 | 16,91 |
| 7 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-10х5,3,питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км | 0,65 | 0,65 |
| 8 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км | 0,58 | 0,58 |
|  | Канализация |
| 9 | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час, объект | 2 | 2 |
| 10 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км | 13,15 | 14,05 |
| 11 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | 0,60 | 0,60 |
| 12 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км (выпуск в реку) | 0,48 | 0,48 |
| 13 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут | 1 | 1 |
|  | Дождевая канализация |
| 14 | Пруды - отстойники емкостью 4200 м3, объект | 1 | 1 |
| 15 | Канализационная насосная станция производительностью 200 – 1200 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 16 | Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС d =200 – 500 мм, укладываемых на глубину 0,3 – 1 м, км | 4,50 | 4,76 |
| 17 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 500 мм, укладываемых на глубину 0,3 – 1 м, км | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Напорный коллектор очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-315х15, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки (выпуск в реку), км | 1,03 | 1,03 |
|  | д. Малая Камарчага |
|  | Водопровод |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 1 | 1 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 3 | Водонапорная башня объемом 150 м3 высотой 15 м, объект | 1 | 1 |
|  | Канализация |
| 4 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | - | 2,3 |
| 5 | Дождевая канализация |
|  | Пруды - отстойники емкостью 1500 м3, объект | 1 | 1 |
|  | д. Сергеевка |
|  | Водопровод |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 1 | 1 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 3 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 24 м, объект | 1 | 1 |
|  | Канализация |
| 4 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 50 м3/сут. | 1 | 1 |
|  | Дождевая канализация |
| 5 | Пруды - отстойники емкостью 800 м3, объект | 1 | 1 |
|  | с. Тертеж |
|  | Водопровод |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 2 | 2 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 2 | 2 |
| 3 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 24 м, объект | 1 | 1 |
|  | Канализация |  |  |
| 4 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. | 1 | 1 |
| 5 | Дождевая канализация |  |  |
|  | Пруды - отстойники емкостью 1500 м3, объект | 1 | 1 |
|  | д. Тингино |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 3 | 3 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 3 | 3 |
| 3 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 15 м, объект | 1 | 1 |
|  | Канализация |  |  |
| 4 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | - | 5,5 |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 5 | Пруды - отстойники емкостью 1300 м3, объект | 1 | 1 |
|  | п. Ягодный |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 2 | 2 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 2 | 2 |
| 3 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 18 м, объект | 1 | 1 |
|  | Канализация |
| 4 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 25 м3/сут. | 1 | 1 |
|  | Дождевая канализация |
| 5 | Пруды - отстойники, объект | - | - |

2.5.2.  Теплоснабжение

Современное состояние

с. Нижняя Есауловка

Рис. 8. Существующая котельная

На территории жилой и производственной зон села имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В жилой зоне села расположены 2 котельные, установленной мощностью котлооборудования  2,95 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Отдельно стоящая котельная снабжает теплом административно - общественную застройку и прилегающие к ней жилые дома усадебной застройки. Пристроенная котельная снабжает теплом сельский клуб.

Жилой фонд остальной части села снабжается теплом от индивидуальных источников тепла.

В производственной зоне - на территории гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» имеются собственные котельные. Производительность пристроенной котельной гаража - 1,2 Гкал/ч, данных по котельной предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» нет.

с. Тертеж, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный

Отопление зданий соцкультбыта осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Жилой фонд снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

В селе Тертеж на территории комплекса ООО «Грибы Сибири» имеется электрокотельная мощностью 0,2 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Тепличное хозяйство отапливается от индивидуальных источников тепла.

В деревне Тингино фермерские хозяйства ООО «Прогресс» и ИП «Востротюг» снабжаются теплом  от индивидуальных источников тепла.

Проектное предложение

Климатологические данные:

Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  40ºС;

то же, вентиляции - минус 40ºС;

средняя температура отопительного периода - минус 7,1ºС;

продолжительность отопительного периода - 234 суток.

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельскохозяйственных предприятий – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства. Тепловые нагрузки по периодам строительства сведены в таблицу 49.

Система теплоснабжения

I очередь строительства

с. Нижняя Есауловка

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта, жилых домов усадебной застройки от проектируемой котельной, расположенной на севере села. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с температурами 95-70°С.

Действующая котельная, обслуживающая административно-общественную застройку села сохраняется до ввода в эксплуатацию новой котельной. Существующие внутриквартальные тепловые сети сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения.

Часть жилого фонда села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 2,711 Гкал/ч, в том числе новое строительство – 0,543 Гкал/ч;

соцкультбыт – 1,561 Гкал/ч;

производство – 3,543 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной на I очередь строительства составит 3,824 Гкал/ч  (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный

В населенных пунктах теплоснабжение проектируемых жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения.

Теплоснабжение удаленных сельскохозяйственных предприятий от индивидуальных источников тепла.

В селе Тертеж теплоснабжение производственного комплекса ООО «Грибы Сибири» от собственной котельной без изменения.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

д. Малая Камарчага

жилые дома – 0,703 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,373 Гкал/ч;

д. Сергеевка

жилые дома –  0,665 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,274 Гкал/ч;

с. Тертеж

жилые дома – 2,417 Гкал/ч;

соцкультбыт – 1,160 Гкал/ч;

производство – 0,190 Гкал/ч;

д. Тингино

жилые дома – 0,747 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,456 Гкал/ч;

п. Ягодный

жилые дома –  0,068 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,047 Гкал/ч.

Расчетный срок строительства

с. Нижняя Есауловка

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых и общественных зданий от новой котельной.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома - 3,293 Гкал/ч, в том числе новое строительство - 1,125 Гкал/ч;

соцкультбыт - 2,164 Гкал/ч;

производство - 5,810 Гкал/ч.

Расчетная потребность тепла составляет  11,432 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях), в том числе необходимая производительность новой котельной на расчетный срок составит 5,622 Гкал/ч.

д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный

В населенных пунктах теплоснабжение проектируемых жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения.

Теплоснабжение удаленных сельскохозяйственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

В селе Тертеж теплоснабжение производственного комплекса ООО «Грибы Сибири» - от собственной котельной.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

д. Малая Камарчага

жилые дома – 0,642 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,431 Гкал/ч;

д. Сергеевка

жилые дома –  0,581 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,411 Гкал/ч;

производство – 0,400 Гкал/ч;

с. Тертеж

жилые дома – 2,562 Гкал/ч (в том числе новое строительство – 0,282 Гкал/ч;

соцкультбыт – 1,160 Гкал/ч;

производство – 0,250 Гкал/ч;

д. Тингино

жилые дома – 1,141 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,758 Гкал/ч;

п. Ягодный

жилые дома –  0,079 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,056 Гкал/ч.

Тепловые сети и сооружения

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные железобетонные каналы из лотковых элементов по серии 3.006.1-2.87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных железобетонных элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003.

Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в таблицу «Основные технико-экономические показатели».

Тепловые  нагрузки

Таблица 49

| Населенные пункты | Исходные данные | Расход тепла, Гкал / ч | Расчетная потребность, Гкал / ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел | Расчетная площадь жилого фонда, м² | Жилой сектор | Общественный сектор | Промышленность, с/х, транспорт и т.д. | Неучтенные расходы, 5% | Итого | Индивидуальные источники | Централизованные источники* |
| Каменский сельсовет |
| I очередь строительства |
| с. Нижняя Есауловка | 850 | 17850 | 2,711 | 1,561 | 3,543 | 0,136 | 7,951 | 3,543 | 3,824 |
| д. Малая Камарчага | 150 | 3150 | 0,703 | 0,373 | - | 0,035 | 1,111 | 1,111 | - |
| д. Сергеевка | 100 | 2100 | 0,665 | 0,274 | - | 0,033 | 0,972 | 0,972 | - |
| с. Тертеж | 560 | 11760 | 2,417 | 1,160 | 0,190 | 0,121 | 3,888 | 3,888 | - |
| д. Тингино | 280 | 5880 | 0,747 | 0,456 | - | 0,037 | 1,240 | 1,240 | - |
| п. Ягодный | 30 | 630 | 0,068 | 0,047 | - | 0,003 | 0,118 | 0,118 | - |
| Итого | 1970 | 41370 | 7,311 | 3,871 | 3,733 | 0,365 | 15,280 | 11,672 | 3,824 |
| Расчетный срок строительства |
| с. Нижняя Есауловка | 950 | 22800 | З,293 | 2,164 | 5,810 | 0,165 | 11,432 | 5,810 | 5,622 |
| д. Малая Камарчага | 160 | 3840 | 0,642 | 0,431 | - | 0,032 | 1,105 | 1,105 | - |
| д. Сергеевка | 100 | 2400 | 0,581 | 0,411 | 0,400 | 0,029 | 1,421 | 1,421 | - |
| с. Тертеж | 560 | 13440 | 2,562 | 1,180 | 0,250 | 0,128 | 4,120 | 4,120 | - |
| д. Тингино | 400 | 9600 | 1,141 | 0,758 | - | 0,057 | 1,956 | 1,956 | - |
| п. Ягодный | 30 | 720 | 0,079 | 0,056 | - | 0,004 | 0,139 | 0,139 |  |
| Итого | 2200 | 52800 | 8,298 | 5,000 | 6,460 | 0,415 | 20,173 | 14,551 | 5,622 |

*Для централизованных источников тепловая нагрузка дана с учетом потерь тепла в наружных тепловых сетях - 6%.

2.5.3.  Электроснабжение

Современное состояние

Основным источником электроснабжения на территории Каменского сельсовета является сеть ОАО «МРСК Сибири» филиал «Красноярскэнерго».

Связь с энергосистемой и электроснабжение потребителей электроэнергии на территории сельсовета, осуществляется от подстанций:

Рис. 9. Трансформаторная подстанция 10 кВ

с. Тертеж, д. Тингино,  д. Сергеевка от ПС №80 «Ветвистое» 35/10 кВ 2×4 МВА фидером №80 – 07;

с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, п. Ягодный от ПС №148 «Шалинская»  35/10 кВ 2×4 МВА фидером №148 – 04. В с. Нижняя Есауловка находится ПС №179 35/0,4 кВ 1×1,8 МВА.

Электрические распределительные сети 10 кВ одноцепные, с секционированными и резервированными магистралями воздушные. Распределение электроэнергии на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 кВ открытого и закрытого типа. Токоприемники жилых домов, административно–общественных зданий в населенных пунктах сельсовета относятся к потребителям III категории и обеспечиваются  электроэнергией от одного источника питания. Потребители II и I категории: детские сады, школы, ФАПы, здание АТС, котельные, очистные сооружения, водозаборные сооружения резервными источниками питания не обеспечены. Данные о потребителях электроэнергии и трансформаторных подстанциях представлены в таблицах 50, 51.

Характеристика потребителей электроэнергии (современное состояние)

Таблица 50

| Наименование населенного пункта | Мощность потребителей электроэнергии, кВт |
| --- | --- |
|  | Жилые дома | Объекты соцкультбыта | Производственная зона | Итого |
| с. Нижняя Есауловка | 863,54 | 575,69 | 616,81 | 2056,04 |
| д. Малая Камарчага | 148,96 | - | - | 148,96 |
| д. Сергеевка | 232,75 | - | - | 232,75 |
| с. Тертеж | 852,43 | 568,28 | 608,87 | 2029,58 |
| д. Тингино | 186,20 | - | - | 186,20 |
| п. Ягодный | 58,65 | - | - | 58,65 |
| Итого: | 2342,53 | 1143,97 | 1225,68 | 4712,18 |

Характеристика ТП 10/0,4 кВ (современное состояние)

Таблица 51

| Наименование населенного пункта | Мощность | Протяженность ЛЭП 10 кВ, км |
| --- | --- | --- |
|  | ТП 10/0,4 кВ кВА | потребителей, кВт |  |
| с. Нижняя Есауловка | 2540 | 2056,04 | 1,20 |
| д. Малая Камарчага | 160 | 148,96 | 0,50 |
| д. Сергеевка | 250 | 232,75 | 0,30 |
| с. Тертеж | 2180 | 2029,58 | 2,50 |
| д. Тингино | 200 | 186,20 | 0,20 |
| п. Ягодный | 63 | 58,65 | 0,10 |
| Итого: | 5393 | 4712,18 | 4,80 |

Проектное предложение

Электроснабжение сельсовета осуществляется от сохраняемых подстанций №179 «Нижняя Есауловка», №80 «Ветвистое» и проектируемой ПС №148 «Шалинская» 110/35/10 кВ 2Т×16 МВА. Проектом предусматривается реконструкция электрических сетей 10 кВ и установка  новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (таблицы 52, 53). К строительству принимаются типовые трансформаторные подстанции открытого и закрытого типов.

Проектируемые воздушные ЛЭП 10 кВ  выполняются преимущественно сталеалюминевыми проводами на железобетонных опорах. Резервное питание водозаборных и очистных сооружений обеспечивается от ближайших однотрансформаторных подстанций.

Электроснабжение сельсовета (первая очередь строительства)

Таблица 52

| Наименование населенного пункта | Первая очередь строительства |
| --- | --- |
|  | Мощность потребителей, кВт | Мощность ТП 10/0,4 кВ кВА | Длина линий 10 кВ, км |
|  | Общая | Произв. нагрузки | Не произв. нагрузки |  |  |
| с. Нижняя Есауловка | 3407,75 | 1538,94 | 1868,81 | 5760 | 9,85 |
| д. Малая Камарчага | 1087,93 | 40,10 | 1047,83 | 1335 | 8,34 |
| д. Сергеевка | 1008,60 | 560,35 | 448,25 | 1650 | 6,60 |
| с. Тертеж | 2503,69 | 702,19 | 1801,50 | 3093 | 3,92 |
| д. Тингино | 817,88 | 103,55 | 714,33 | 2060 | 10,30 |
| п. Ягодный | 249,78 | 77,10 | 172,68 | 363 | 5,80 |
| Итого: | 9075,63 | 3022,23 | 6053,40 | 14261 | 44,81 |

Электроснабжение сельсовета (расчетный срок строительства)

Таблица 53

| Наименование населенного пункта | Расчетный срок строительства |
| --- | --- |
|  | Мощность потребителей, кВт | Мощность ТП 10/0,4 кВ кВА | Длина линий 10 кВ, км |
|  | Общая | Произв. нагрузки | Не произв. нагрузки |  |  |
| с. Нижняя Есауловка | 4030,69 | 1620,26 | 2410,43 | 5760 | 9,85 |
| д. Малая Камарчага | 1189,03 | 40,10 | 1148,93 | 1335 | 8,34 |
| д. Сергеевка | 1044 | 560,35 | 483,65 | 1650 | 6,60 |
| с. Тертеж | 2601,39 | 702,19 | 1899,20 | 3093 | 3,92 |
| д. Тингино | 1704,26 | 103,55 | 1600,71 | 2060 | 10,30 |
| п. Ягодный | 291,90 | 77,10 | 214,80 | 363 | 5,80 |
| Итого: | 10861,27 | 3103,55 | 7757,72 | 14261 | 44,81 |

2.5.4.  Сооружения  связи

Современное состояние

Телефонная проводная связь

Информация о существующих в Каменском сельсовете объектах проводной телефонной связи  предоставлена Красноярским филиалом ОАО «Сибирьтелеком», таблица 54.

Емкость существующих в сельсовете АТС используется на  59% при этом телефонной проводной связью обеспечено 40%  населения и организаций сельсовета. Протяженность проводных линий телефонной связи по территории сельсовета составляет 65,83 км.

Характеристика объектов проводной телефонной связи (современное состояние)

Таблица 54

| Наименование населенного пункта | Тип используемой АТС | Количество станций | Общая емкость телефонной станции, номеров | Используется абонентами, номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нижняя Есауловка | АТСК 50/200 | 1 | 120 | 81 |
| с. Тертеж | АТСК 50/200М | 1 | 50 | 19 |
| Всего по сельсовету: | 2 | 170 | 100 |

Сотовая связь

Информация о существующих объектах сотовой связи предоставлена операторами сотовой связи, действующими на территории РФ. По данным, предоставленным операторами сотовой связи, существующие базовые станций сотовой связи находятся  за пределами территории сельсовета.

Телевизионное и радиовещание

Трансляция телевизионного и радиосигнала на территории Каменского сельсовета осуществляется Красноярским РТПЦ. Ретранслятор телевизионного сигнала находится в с. Тертеж по адресу: с. Тертеж, ул. Юности, д. 1в и обеспечивает прием телевизионной программы «Енисей регион». Филиал ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» находится по адресу: 660100, г. Красноярск, ул. Боткина, д. 61.

Персоналом предприятия на территории края обслуживаются:

- 9 станций мощностью от 5 до 150 кВт диапазонов НЧ, СЧ, ВЧ (ДВ, СВ, КВ);

- 13 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 1 до 4 кВт;

- 49 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 01 до 100 Вт.

Обеспечивается эфирная трансляция радиопрограмм: «Радио России», «Маяк», «Юность», «Авто-радио», радио «Шансон», «Радио 7 Красноярск», «Детское радио» и др.

Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 700 населенных пунктах Красноярского края.

Персонал предприятия обслуживает:

- 19 мощных ТВ станций - от 1 до 5 кВт и 1438 маломощных ТВ станций - от 1 до 100 Вт.

Охват населения телевизионными программами составляет:

- «Первый канал» - 99,7%;

- «ТК Россия» - 98,5%;

- «Телекомпания НТВ» - 12,1%;

- ТК «Культура» - 5,7%;

- ТК «Спорт» - 36,8%;

- ТРК «Петербург - 5 канал» - 41,4%;

- «Енисей-регион» - 84,8%.

Проектное предложение

Телефонная проводная связь

Информация о существующих объектах сотовой связи предоставлена операторами сотовой связи, действующими на территории РФ. По данным, предоставленным операторами сотовой связи, существующие базовые станций сотовой связи находятся  за пределами территории сельсовета.

Телевизионное и радиовещание

Трансляция телевизионного и радиосигнала на территории Каменского сельсовета осуществляется Красноярским РТПЦ. Ретранслятор телевизионного сигнала находится в с. Тертеж по адресу: с. Тертеж, ул. Юности, д. 1в и обеспечивает прием телевизионной программы «Енисей регион». Филиал ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» находится по адресу: 660100, г. Красноярск, ул. Боткина, д. 61.

Персоналом предприятия на территории края обслуживаются:

- 9 станций мощностью от 5 до 150 кВт диапазонов НЧ, СЧ, ВЧ (ДВ, СВ, КВ);

- 13 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 1 до 4 кВт;

- 49 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 01 до 100 Вт.

Обеспечивается эфирная трансляция радиопрограмм: «Радио России», «Маяк», «Юность», «Авто-радио», радио «Шансон», «Радио 7 Красноярск», «Детское радио» и др.

Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 700 населенных пунктах Красноярского края.

Персонал предприятия обслуживает:

- 19 мощных ТВ станций - от 1 до 5 кВт и 1438 маломощных ТВ станций - от 1 до 100 Вт.

Охват населения телевизионными программами составляет:

- «Первый канал» - 99,7%;

- «ТК Россия» - 98,5%;

- «Телекомпания НТВ» - 12,1%;

- ТК «Культура» - 5,7%;

- ТК «Спорт» - 36,8%;

- ТРК «Петербург - 5 канал» - 41,4%;

- «Енисей-регион» - 84,8%.

Характеристика объектов проводной телефонной связи (проектное предложение)

Таблица 55

| Наименование населенного пункта сельсовета | Количество номеров |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Для жилого фонда | Для организаций | Для жилого фонда | Для организаций |
| с. Нижняя Есауловка | 240 | 43 | 269 | 48 |
| д. Малая Камарчага | 42 | 8 | 45 | 8 |
| д. Сергеевка | 29 | 5 | 29 | 5 |
| с. Тертеж | 159 | 28 | 159 | 28 |
| д. Тингино | 79 | 14 | 114 | 20 |
| п. Ягодный | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Всего по сельсовету: | 557 | 100 | 624 | 111 |

Сотовая связь

Информация о проектируемых объектах сотовой связи предоставлена операторами сотовой связи, действующими на территории РФ. Установка новых базовых станций сотовой связи планируется операторами за пределами территории сельсовета.

Телевизионное и радиовещание

Рис. 10. Схема ЕПТК

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно - технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основные задачи ЕПТК:

• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от вещателей и производителей контента;

• коммутация и технический контроль качества телепрограмм;

• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам;

• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах;

• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей.

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно-оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

Глава 2.6.  ТРАНСПОРТНАЯ  СТРУКТУРА

Пассажирские и грузовые перевозки в границах сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Расстояние от административного центра сельсовета с. Нижняя Есауловка до районного центра с. Шалинское 8 км, до г. Красноярска 60 км. Ближайшая железнодорожная станция находятся в пос. Камарчага,  ближайшая пассажирский аэропорт – в с. Емельяново.

Связь с краевым центром осуществляется по автомагистрале федерального значения (М-53) «Байкал» Москва - Владивосток, которая пересекает территорию сельсовета с запада на восток, по дороге регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва и местным автомобильным дорогам. Практически параллельно федеральной трассе М53 проходит транссибирская железнодорожная магистраль, которая также является активной транспортной артерией не только сельсовета, но и всего Манского района. Протяжённость автомобильных дорог регионального, и местного значения составляет 48,7 км.

Благодаря тому, что сельсовет входит в зону Красноярской агломерации автодорожная сеть развита в должной мере, все населенные пункты сельсовета связаны между собой автодорогами регионального и местного значения. По территории сельсовета осуществляется транзитное движение автотранспорта в населённые пункты соседних муниципальных образований по федеральной трассе М53 «Байкал», в Уярский район; а по региональной автодороге «Кускун-Шалинское–Нарва», и далее по районной дороге, - в Партизанский район.

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории сельсовета реализуются мероприятия в рамках программы обслуживания населения пассажирскими перевозками на внутрирайонных маршрутах, общее количество маршрутов – 7, в том числе два маршрута осуществляют сообщения между г. Красноярском, районным центром и другими населенными пунктами Манского района, а один маршрут проходит из г. Красноярска, через районный центр с. Шалинское в п. Мина Минского сельсовета Партизанского района. Перевозки осуществляет ГППКК «Манское АТП».

Пассажирские перевозки

Таблица 56

| №№ | Пункт назначения (промежуточные пункты) | Номер маршрута | Количество автобусов | Интервал движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внешние маршруты |
| 1 | «Красноярск – Нарва» (Нарва, Кийя, Н.Михайловка, Сосновка, В.Есауловка, Шалинское, Н. Есауловка, М. Камарчага, Камарчага, Первоманск, Ветвистый) | 520 | 1 | 12 ч. |
| 2 | «Красноярск – Шалинское» (Шалинское, Н. Есауловка, М. Камарчага, Камарчага, Первоманск, Ветвистый) | 530 | 2 | 5 ч. |
| 3 | «Красноярск – Мина» (Мина, В.Лог, Кирза, Баджей, Орешное, Нарва, Кийя, Н.Михайловка, Сосновка, В.Есауловка, Шалинское, Н. Есауловка, М. Камарчага, Камарчага, Первоманск, Ветвистый) | 572 | 1 | 12 ч. |
| Внутренние маршруты |
| 4 | «Шалинское – Камарчага» (Шалинское, Н. Есауловка, М. Камарчага, Камарчага) | 101 | 1 | 1 ч. |
| 5 | «Шалинское – Первоманск» (Шалинское, Н. Есауловка, М. Камарчага, Камарчага, Первоманск) | 103 | 1 | 1 ч. |
| 6 | «Камарчага – Орешное» (Камарчага, М. Камарчага, Н. Есауловка, Шалинское, В.Есауловка, Сосновка, Н.Михайловка, Кийя, Нарва, Орешное) | 104 | 1 | 4 ч. |
| 7 | «Камарчага – Покосное» (Камарчага, М. Камарчага, Н. Есауловка, Шалинское, В.Есауловка, Сосновка, Н.Михайловка, Сугристое, Покосное) | 102 | 1 | пятница, суббота, воскресенье |
| 8 | «Шало – Тингино» (Шалинское, Н. Есауловка, М. Камарчага, Камарчага, Тертеж, Сергеевка, Тингино) | 105 | 1 | вторник, пятница |
| 9 | «Камарчага – Анастасино» (Камарчага, М. Камарчага, Н. Есауловка, Шалинское, В.Есауловка, Сосновка, Н.Михайловка, Кийя, Нарва, Орешное, Колбинский, Анастасино) | 516 | 1 | 10 ч. |
| 10 | «Камарчага – Жержул» (Камарчага, М. Камарчага, Н. Есауловка, Шалинское, В.Есауловка, Сосновка, Н.Михайловка, Кийя, Б.Унгут, М.Унгут, Жержул) | 517 | 1 | 10 ч. |

Программа предусматривает охват пассажирскими перевозками всех населенных пунктов сельсовета. Расписание движения автобусов составлено таким образом, что доставка жителей осуществляется в районный центр к 8 часам утра.

В проекте даны предложения по улучшению транспортной системы внутрихозяйственных, внешних связей:

1. Планируется замена щебёночно-гравийного покрытия дороги, связывающей д. Сергеевка и грунтовую дорогу до пос. Ягодный на асфальтобетонное (протяжённость - 20 и 8 км. соответственно).

2. Проектируются подъезды с улучшенным гравийно-щебёночным покрытием к объектам коммунального обслуживания: кладбища, полигоны ТБО, биотермические ямы общей протяженностью – 16,9 км (до кладбищ – 8 км, до полигонов ТБО и биотермических ям 8,9 км соответственно).

ЧАСТЬ 3.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ  ТЕРПЛАНИРОВАНИЮ.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Архитектурно-планировочная организация генерального плана Каменского сельсовета построена на максимальном учёте всех факторов, влияющих на структурную организацию территории, а именно: учёте климатических особенностей, условий рельефа площадок населенных пунктов, инженерно-геологической характеристики, специфики производственных территорий, а также, существующей планировки и реальных возможностей территориального роста.

Территориальные возможности для нового жилищного строительства характеризуются факторами, ограничивающими их дальнейшее территориальное развитие: русла рек, ЛЭП, дороги, сложившиеся производственные площадки, сельскохозяйственные угодия.

Мероприятия по упорядочению планировочной структуры населённых пунктов и всей территории сельского Совета предусматривают:

- модернизацию существующей транспортной инфраструктуры территории сельсовета, улучшение дорожного покрытия существующих дорог и строительство новых;

- развитие населённых пунктов, за счёт освоения свободных площадок, а также, планируемой реконструкции существующих жилых кварталов;

- улучшение объемно-пространственного решения центров поселений за счет частичного  сноса ветхих строений, общей реконструкции, благоустройства и озеленения;

- упорядочение транспортной схемы, пешеходных связей, системы зеленых насаждений, в том числе и по основным улицам, системы подцентров культурно-бытового обслуживания;

- организации промышленно-складских территорий, резервирования территорий для развития  малого предпринимательства и бизнеса;

- формирование озеленённых, специальных и санитарно-защитных зон от источников вредности, промзон, зелёных насаждений вдоль дорог, а также, озеленение неудобиц, с целью улучшения санитарно-гигиенического состояния населенных мест и окружающей природной среды;

- проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивающих их защиту от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Глава 3.1.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИАЛЬНООГО  ПОТЕНЦИАЛА

Территория Каменского сельсовета находится в северо-восточной части Манского района. Административный центр сельсовета находится в с. Нижняя Есауловка, в 8 км от районного центра с. Шалинское и в 4 км от железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги. Ближайшая грузовая пристань находится в с. Атаманово и г. Красноярск, речной вокзал – в г. Красноярске, аэропорт – в п. Емельяново. Сельсовет граничит: на севере - с Березовским районом, на востоке - с Уярским районом, на западе - с Первоманским и Камарчагским сельсоветами, на юге - с Шалинским сельсоветом.

Каменский сельсовет имеет достаточно развитые транспортные связи, протяжённость автомобильных дорог регионального, и местного значения составляет 48,7 км. Планировочной осью является транспортная связь – автодорога федерального значения (М-53) «Байкал» Москва - Владивосток, которая пересекает территорию сельсовета с запада на восток. Транспортное сообщение  между районным центром и трактом осуществляется по автомобильной дороге краевого значения Кускун-Шалинское-Нарва и местным автомобильным дорогам.

На территории сельсовета находятся шесть населённых пунктов: с. Нижняя Есауловка – административный центр, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, с. Тертеж, пос. Ягодный. Численность населения сельсовета на 1.01.2007 г. составляла - 1587 человек.

Площадь территории сельсовета составляет: 47 228,6 га.

Из общего земельного фонда сельского Совета 47211,6 га, большую часть составляют земли сельхозяйственного назначения – 22632,9 га, (47,93%); земли, промышленности и транспорта - 155,4 га (0,32%); земли населённых пунктов - 447,2 га, (0,94%).

Жилая застройка в населённых пунктах представлена одноэтажными одно-двухквартирными домами в деревянном и кирпичном исполнении. Двухэтажная застройка присутствует в с. Нижняя Есауловка. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное. Более половины существующего жилого фонда имеют износ 65%.

Значительная часть имеющихся в наличии зданий общественного назначения находится в с.  Нижняя Есауловка, износ зданий 20% - 70%.

В настоящее время на территории сельсовета основными градообразующими предприятиями являются предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» и ООО «Грибы Сибири».

В последние годы крупнейшее сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрохолдинг Камарчагский» динамично развивается. Основным видом продукции на предприятии остается производствомолока цельного и переработанного. Значительное место в экономике хозяйства занимает зерно. На перспективу предполагается сохранение производственной направленности ООО «Агрохолдинг Камарчагский» со стабильным увеличением объемов производства. Основные производственные мощности предприятия находятся в административном центре сельсовета, с. Нижняя Есауловка.

ООО «Грибы Сибири» находятся во втором по величине населенном пункте сельсовета, с. Тертеж. Выращивание грибов – одно из самых выгодных и перспективных направлений развития личной подсобной деятельности. Шампиньон, как один из видов культивируемых грибов, представляет большой интерес. Общедоступное сырье для его выращивания, повышенный спрос на рынке, отработанная до мелочей технология его выращивания и детальная организация производства делает этот вид деятельности достаточно привлекательным для капиталовложений.

Населенные пункты Каменского сельсовета позиционируются как территории благоприятные для развития бизнеса и личных подсобных хозяйств.

Территория сельсовета располагает благоприятными естественными ландшафтами: водными объектами - р. Есауловка  и ее притоками речками Камарчага, Тертеж, Тингина, Малая Таргинка, искусственными водоемами, лесными массивами.

Административный центр - с. Нижняя Есауловка расположен на берегу речки Камарчага по дороге в райцентр с. Шалинское, окружен перелесками смешанного леса и полями. Деревня Малая Камарчага расположена севернее с. Нижняя Есауловка.

Деревня Сергеевка и поселок Ягодный привлекательны для отдыха местного населения. Деревня расположилась на слиянии ручья в р. Тингина, а поселок на р. Малая Таргинка. Пруды и прилегающие массивы леса, местами вплотную подступающие к этим населенным пунктам создают уникальный, живописный ландшафт.

Деревня Тингино и село Тертеж расположены на федеральной трассе М53 «Байкал». С востока от д. Тингино протекает р. Тингина, от протоки, которой севернее сформирован пруд, место отдыха местного населения. В с. Тертеж по восточной окраине протекает р. Тертеж, южнее деревни впадая в р. Есауловка.

Глава 3.2. 	ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

# КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

3.2.1.  Архитектурно - планировочная  организация  территории  сельсовета

В основу проектных решений комплексной архитектурно-планировочной организации территории положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории, основанное на эффективном использовании природных, экономических и планировочных её качеств;

- максимальное использование существующих территорий поселений;

- минимальное  изъятие не освоенных сельскохозяйственных земель;

- совершенствование системы культурно-бытового обслуживания;

- дальнейшее совершенствование транспортной сети;

- охрана окружающей среды, сохранение и восстановление ландшафтов.

Задачей проекта явилось обеспечение гармоничного развития сельских поселений, упорядочение использования межселенных территорий, органичной взаимосвязи природной и искусственной среды.

Исходя из этих положений, проектом предлагается  более чёткое зонирование с организацией и фиксацией следующих основных функциональных зон:

- территорий перспективного развития селитебных территорий,

- территорий сельскохозяйственных производств,

- территорий рекреации и отдыха населения,

- территорий личных подсобных и индивидуальных хозяйств,

- территорий охраняемого ландшафта.

Функциональное зонирование предопределялась, в первую очередь, исходя из характера современного использования территорий.

1. Территория сельсовета сохраняется в прежних границах.

2. Территории сельсовета в водоохранных и прибрежных зонах рек Есауловка, Камарчага, Тертеж, Тингина, Малая Таргинка обусловливают соответствующий режим использования, в соответствии с водным кодексом РФ, а именно: недопустимость размещения вредных производств, вырубки леса, необходимость проведения инженерных мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов, расположенных в границах водоохранных и прибрежных защитных полос.

3. В проекте генплана сельсовета закреплено местоположение населённых пунктов сельсовета. Населённые пункты с. Нижняя Есауловка и с. Тертеж обладают достаточными производственными базами, территориями, для развития производства. В д. Тингино – развитие производства не планируется.

Схемами генеральных планов населенных пунктов предусмотрены резервные территории, учитывающие возможную перспективу их развития.

4. Сохранены территории существующих личных подсобных хозяйств, предусмотрены резервные площадки под развитие личных подсобных хозяйств (д. Сергеевка, пос. Ягодный).

5. Определены зоны рекреаций и охраняемых ландшафтов для организации отдыха населения.

Проектом предлагается использование для отдыха населения: прибрежные территории рек и искусственных водоёмов, а также лесные массивы, примыкающие к населённым пунктам.

6. Проектом предусмотрены территории для новых кладбищ, мусоросвалок и биотермических ям. Два кладбища в с. Тертеж и д. Тингино расположенные с нарушением санитарных разрывов до жилой застройки предлагаются к закрытию.

Существующие скотомогильники и мусоросвалки на территории сельсовета – неорганизованные. Биотермическая яма запроектирована одна на сельсовет в с. Нижняя Есауловка. Полигон твердых бытовых отходов планируется организовать северо-восточнее существующей производственной зоны на расстоянии 500 метров, близ села Нижняя Есауловка и деревни Малая Камарчага. Этот полигон также будет обслуживать и п. Ягодный.

Полигон для обслуживания с. Тертеж, д. Сергеевка, д. Тингино и кирпичного завода предлагается разместить по дороге на д. Сергеевка на расстоянии 1000 м. от автотрассы М53 «Байкал».

7. При обосновании проекта генерального плана сельсовета были использованы границы населённых пунктов, учтённые в кадастровом делении Манского района. В тех поселениях, где необходимо территориальное развитие, установлены новые границы населённых пунктов.

8. В предлагаемых границах населённых пунктов чётко обозначено функциональное зонирование земельного фонда.

Рис. 11. Неорганизованная свалка мусора с. Нижняя Есауловка

3.2.2.  Проектные  предложения  по  планировочной  структуре  населенных  пунктов

на  территории  сельсовета

село Нижняя Есауловка

Село Нижняя Есауловка является административным центром и расположено в южной части сельсовета, в 8 км от районного центра с. Шалинское. Связь с краевым и районным центрами осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва и по федеральной автотрассе М53 «Байкал».

Село расположено на берегу речки Камарчага. В настоящее время в селе проживает 765 человека. На расчетный срок планируется увеличение населения до 950 человек. Существующий жилой фонд составляет 14 411,05 м2 общей площади (153 дома, 258 квартир) представлен в основном усадебными одноэтажными одно-двухквартирными домами. К расчетному сроку общая площадь жилого фонда достигнет 22 800 м2. Проектом закреплено существующее функциональное зонирование, сохранено местоположение всех существующих производственных территорий. Жилую зону предлагается  развивать на основе существующей, с максимальным сохранением сложившейся сети улиц. Новое жилищное строительство планируется в северо-западной части села. Резервная территория для жилищного строительства, предусмотрена в северо-западном направлении вдоль автодороги регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва.

Существующие жилые дома, расположенные в санитарно-защитной зоне от фермы КРС «Агрохолдинга Камарчагский» сохраняются до амортизации. Новое жилищное строительство на данной территории не допускается.

Общественный центр формируется с одной стороны - двумя административными зданиями, в одном из которых разместятся: администрация Каменского сельсовета, контора «Агрохолдинга Камарчагский», Каменское ЖКУ; в другом: узел связи, сберкасса, почтамт. С другой стороны: Сельский клуб на 290 мест с библиотекой и торговый центр с КБО на 4 места, гостиницей на 6 мест и столовой на 35 мест. Восточнее общественного центра разместилась школа, южнее детский сад-ясли, северо-западнее запроектирован стадион и спортивный корпус с бассейном, а за территорией школы небольшой подцентр с фельдшерско-акушерским пунктом, аптекой, КБО на 3 рабочих места, баней на 10 мест с прачечной на 125 кг. белья и химчисткой.

Производственная территория сложилась в восточной части населённого пункта. Она представлена одним предприятием - ОАО «Агрохолдинг Камарчагский».

Существующее кладбище расположено в границах населённого пункта севернее производственной зоны.

деревня Малая Камарчага

Деревня расположена в 5 км. севернее административного центра сельсовета с. Нижняя Есауловка и в 10 км. от районного центра, с левой стороны автомобильной дороги регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва. Рельеф площадки спокойный.

В настоящее время в деревне проживает 145 человек. Общая площадь жилого фонда – 3974,9 м2.

Перспективное население составит 160 человек. Общая площадь жилого фонда - 3840 м2.

Существующая жилая застройка представлена одноэтажными одно-двухквартирными деревянными домами. Износ зданий 45% - 65%. Первоочередное строительство планируется по ул. Восточной на свободной территории. На расчётный срок застраивается свободная территория в южной части деревни, а также возможно уплотнение существующей селитебной территории.

В настоящее время объектов соцкультбыта в деревни нет. Проектом предложено сформировать общественный центр деревни в геометрическом центре на свободной территории.

На первую очередь планируется строительство кооперированного здания в составе: административного помещения, выездной почты, медпункта, аптечного киоска, приемного пункта КБО на 1 раб.  место; детского ясли-сада на 15 мест объединенного с начальной школой на 25 учащихся; спортивной площадкой на территории школы и магазина. Западнее деревни, на автодороге сохраняется придорожный сервис: с АЗС, кафе на 10 посетителей и гостиницей на 10 мест.

Существующее кладбище, расположенное за границами населённого пункта сохраняется на перспективу.

деревня Сергеевка

Деревня расположена в 20 км севернее с. Нижняя Есауловка и в 28 км. от райцентра с. Шалинское. Связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге с гравийным покрытием. С севера и северо-востока деревня ограничена речкой Тингина, бывшей фермой КРС и небольшими массивами леса.

В настоящее время деревне проживает 97 человек. Общая площадь существующего жилого фонда – 4422,7 м2. На расчетный срок планируется увеличение населения до 100 человек. Общая площадь жилого фонда составит - 2400 м2.

Существующая жилая застройка представлена одноэтажными одно - двухквартирными домами, в основном в деревянном исполнении с износом около 65%.

Планировочная структура существующей деревни представляет собой ряд параллельных улиц. Из общественных зданий в деревне имеется один магазин и клуб на 20 мест. Действующих производственных комплексов на территории населённого пункта нет.

Новое жилищное строительство планируется на месте существующей, за счёт использования свободных участков внутри селитебной территории. Резервная территория для строительства жилья на перспективу предусмотрена в южном направлении.

Из общественных зданий в деревне сохраняется магазин. В центральной части на первую очередь планируется строительство кооперированного здания в составе: административных помещений, медпункта, аптечного киоска, клуба с залом на 50 мест, библиотеки, кафе на 4 места и приемного пункта КБО; детского сада-ясли на 10 мест совмещенного с начальной школой и пожарного поста с баней.

В границах населённого пункта, строительство новых производственных комплексов не предусматривается. Реконструируется бывшая ферма КРС с общим поголовьем до 1200 голов. Рядом с фермой предусматривается организация машиноремонтного двора и склада ГСМ.

Для изоляции грузового движения проектируется объездная автодорога, вдоль западной границы населённого пункта.

Площадка под кладбище сохраняется существующая западнее существующей деревни. Полигон ТБО предусмотрен один на три населенных пункта д. Сергеевка, с. Тертеж и д. Тингино недалеко от д. Тингино.

село Тертеж

Село находится в одном километре справа от федеральной автотрассы М53 «Байкал», в 12 км.    севернее центра сельсовета с. Нижняя Есауловка и в 20 км. от районного центра с. Шалинское.

Существующее население села 560 чел. На расчетный срок увеличения населения не планируется. Существующий жилой фонд составляет 14 136,9 м2 общей площади и представлен в основном усадебными одноэтажными одно-двухквартирными жилыми домами. К расчетному сроку жилой фонд составит 13 440 м2.

По восточной окраине села протекает речка Тертеж. Проектом закреплено существующее функциональное зонирование, сохранено местоположение всех существующих производственных территорий. Жилую зону предлагается развивать за счет уплотнения существующей.

Из общественных зданий сохраняется Дом молитвы; реконструируется кооперированное здание в составе: почты, библиотеки, магазина, ФАП, аптеки, КБО на 4 раб. места. Планируется на первую очередь строительства: клуб с залом на 250 мест; образовательной школы на 80 учащихся с детским садом на 20 мест; пришкольного стадиона; здания администрации; баня-прачечная на 5 мест и 34 кг. белья; пожарного поста и в существующем придорожном сервисе гостиницы. На расчетный срок запроектированы: кафе на 30 посадочных мест, детский сад на 25 мест и магазин.

Производственная территория сложилась в западной части населённого пункта. Она представлена фермерским хозяйством (теплицы), ООО «Грибы Сибири» и придорожным сервисом. Проектом запроектированы новые площадки: МРМ и склад ГСМ на расчетный срок, а на перспективу территория для развития малого бизнеса.

Существующее кладбище расположено на северной окраине жилой зоны с нарушением санитарных норм. Проектом предлагается кладбище к закрытию, для которого определена новая площадка восточнее села.

деревня Тингино

Деревня расположена в 17 км северо-восточнее с. Нижняя Есауловка и в 25 км. от райцентра с. Шалинское слева от федеральной автотрассы М53 «Байкал». С северо-востока деревня ограничена речкой Тингина и прудом, образовавшимся от ее притока.

В настоящее время деревне проживает 15 человек. Общая площадь существующего жилого фонда – 2607,2 м2. Это в основном дачный населенный пункт. С началом строительства кирпичного завода, юго-западнее деревни и пуском его в эксплуатацию деревня может получить развитие. На расчетный срок планируется увеличение населения до 400 человек. Общая площадь жилого фонда составит - 9600 м2.

Существующая жилая застройка представлена одноэтажными одно - двухквартирными домами, в основном в деревянном исполнении с износом около 40 - 70%.

Общественных зданий в деревне нет. На трассе в придорожном сервисе, расположены: кафе на 20 мест с гостиницей на 10 мест. Из действующих производственных территорий существуют два фермерских хозяйства: ООО «Прогресс» и ИП «Востротюг».

Новое жилищное строительство планируется за счёт использования имеющих свободных участков в границах селитебной территории. Первая очередь предусмотрена в западном направлении. Резервная территория для строительства жилья намечена на север.

На первую очередь планируется формирование общественного центра в составе: клуба с залом на 200 мест, библиотеки и кафе на 16 мест; общеобразовательной школы на 80 учащихся совмещенной с ясли-садом на 40 мест; спортивным ядром; кооперированным зданием в составе: административных помещений, приемного пункта КБО на 3 раб. места, почты, ФАП, аптеки и магазина.

На расчетный срок строительства - бани-прачечной на 5 мест и 24 кг. белья и автостанции.

Планируется перенос личного подсобного хозяйства ИП «Востротюг» на первую очередь строительства из жилой зоны в производственную, на территории соседствующую с личным подсобным хозяйством ООО «Прогресс».

Существующее кладбище расположено в полосе отвода автотрассы М53 «Байкал». Проектом предлагается перенос существующего кладбища на новую площадку по дороге на н.п. Пинчино.

поселок Ягодный

Поселок расположена в 8 км юго-восточнее с. Нижняя Есауловка и в 46 км. от райцентра с. Шалинское. Связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге с грунтовым покрытием. С севера поселок ограничен речкой Малая Таргинка, с запада рекой Есауловка, с востока территорией разрушенной фермы КРС. Вдоль русла рек тянутся бескрайние массивы леса.

В настоящее время в поселке проживает всего 3 человека. Общая площадь существующего жилого фонда – 100,0 м2. Общественных зданий в поселке нет.

Проектом предлагается развивать как территорию под будущие фермерские хозяйства и предприятия малого бизнеса. В дальнейшем, возможно, резервировать территории для дачных участков и «второго жилья» жителей ближайших крупных населенных пунктов.

Тем самым уже на первую очередь планируется увеличение населения до 30 человек. Общая площадь жилого фонда составит - 630 м2, а к расчетному сроку достигнет - 720 м2.

Новое жилищное строительство планируется вести вдоль р. Есауловка на свободной территории. При въезде в поселок на границе производственной и жилой зон организуется общественный центр. На первую очередь запроектирован магазин товаров повседневного спроса, на расчетный срок часовня.

В границах населённого пункта, предусмотрено строительство личного подсобного хозяйства с содержанием животных до 100 голов на месте разрушенной фермы КРС, восточнее от хозяйства запроектирована складская зона, а западнее резервная площадка для предприятий малого бизнеса.

Глава 3.3. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Таблица 57

| N пп | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | I очередь | Расчет. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория муниципального образования |
| 1.1 | Общая площадь земель сельсовета в установленных границах; | га | 47211,6 | 47211,6 | 47211,6 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: | га / % | 22632,9 / 47,9 | 22632,9 / 47,9 | 22308,4 / 47,25 |
|  | - пашни | « | 9136,2 / 19,35 | 9136,2 / 19,35 | 9037,2 / 19,14 |
|  | - сельскохозяйственные угодия | « | 13822,9 / 29,27 | 13822,9 / 29,27 | 13599,7 / 28,8 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельсовета, земли неселенных пунктов, всего | га / % | 447,1 / 0,94 | 447,1 / 0,94 | 793,9 / 1,68 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта | га / % | 155,4 / 0,3 | 155,4 / 0,3 | 140,3 / 0,29 |
|  | в т. ч: земли под промышленными объектами |  | - | - | - |
|  | земли энергетики, (под ЛЭП) |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | земли транспорта: |  | 154,9 | 154,9 | 139,8 |
|  | автомобильного |  | 35,9 | 35,9 | 20,8 |
|  | железнодорожного |  | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| 1.4 | земли рекреационного назначения | « | - |  |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | « | 23976,1 / 50,78 | 23976,1 / 50,78 | 23970,9 / 50,77 |
| 1.6 | Земли водного фонда | « | - | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | « | - | - | - |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельсовета | человек | 1585 | 1970 | 2200 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |
|  | прирост | « | 17 |  |  |
|  | убыль | « | 31 |  |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |
|  | прирост | « | 64 |  |  |
|  | убыль | « | 67 |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел. / % | 370 / 23,4 |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | « | 946 / 65,6 |  |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | « | 269 / 11,0 |  |  |
| 2.5 | Численность занятого населения – всего: | человек | 579 / 100 | 720 /100 | 800 /100 |
|  | из них: в материальной сфере | чел. / % | 441 / 76,2 | 481 / 66.8 | 525 / 65,6 |
|  | в том числе: сельское хозяйство | « | 441 / 76,2 | 443 / 61,5 | 485 / 60,6 |
|  | строительство | « | - | 70 / 9,7 | 80 / 10,0 |
|  | в обслуживающей сфере | « | 138 / 23,8 | 239 / 33,2 | 275 / 34,4 |
| 2.6 | Число населенных пунктов – всего: | единиц | 6 | 6 | 6 |
|  | из них с численностью населения: 1-5 тыс. чел. | « | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,1-1 тыс. чел. | « | 6 | 6 | 6 |
| 2.7 | Плотность сельского населения | чел. / км2 | 3,37 | 4,19 | 4,68 |
| 3 | Экономический потенциал |
| 3.1 | Объем производства с/х продукции | млн. руб / год | 76,8 |  |  |
| 4 | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей пл. квартир | 39,65 | 41,37 | 52,8 |
|  | в том числе: государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей пл. кварт / % | 1,91 / 4,81 | 1,91 / 4,61 | 1,91 / 3,61 |
|  | частной собственности | « | 37,74 / 95,18 | 39,46 / 95,38 | 50,89 / 96,38 |
| 4.2 | Из общей площади жилищного фонда: в 2 – этажных блокированных домах | « | - | - | - |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | « | 39,65 / 100 | 41,37 / 100 | 52,8 / 100 |
| 4.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | « | 0,5 / 1,26 | - | - |
| 4.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей пл. квартир | - | - | 6,5 |
| 4.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей пл. квартир | 39,65 / 100 | 39,65 / 100 | 33,15 / 100 |
| 4.6 | Новое жилищное строительство - всего | « | - | 1,78 | 19,65 |
| 4.7 | Замена существующего жилого фонда с износом более 70% (частные дома) | « |  |  | 6,5 |
| 4.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности в том числе: | « |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | « |  | 1,78 | 19,65 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 5.1 | Учреждения образования |
|  | детские дошкольные учреждения - всего / 1000 чел. | мест | 60 / 38 | 165 / 83 | 240 / 109 |
|  | общеобразовательные школы - всего / 1000 чел. | учащихся | 162 / 180 | 342 / 180 | 342 / 180 |
|  | учреждения начального образования | « | - | 30 / 180 | 30 / 180 |
| 5.2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
|  | фельдшерско-акушерский пункт, медпункт | объект | - | 5 | 5 |
|  | - аптеки, аптечные киоски | объект | - | 5 | 5 |
| 5.3 | Предприятия торговли и общественного питания |
|  | магазины – всего / 1000 чел. (м2 торг. площ) | « | 4 об / 483 | 5 об / 360 | 7 об / 361 |
|  | - предприятия общественного питания – всего / 1000 чел. | посадочных мест | 20 / 40 | 34 / 40 | 79 / 40 |
| 5.4 | Предприятия бытового обслуживания – всего / 1000 чел. | раб. мест | - | 10 / 7 | 15 / 7 |
| 5.5 | Предприятия коммунального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |
|  | прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | - | 159 / 60 | 183 / 60 |
|  | химчистки – всего / 1000 чел. | кг. вещей в смену | - | 1 об / 3,5 | 1 об / 3,5 |
|  | бани – всего / 1000 чел. | мест | - | 20 / 6 | 25 / 7 |
|  | гостиницы – всего / 1000 чел. | « | - | 14 / 6 | 20 / 6 |
|  | пожарные депо | объект / маш. | - | 3 / 4 | 3 / 4 |
|  | кладбища традиционные – всего / 1000 чел. | га | 4,3 / 2,7 | 6,0 / 3,0 | 6,0 / 2,7 |
| 5.6 | Учреждения культуры и искусства |
|  | клубы всего / 1000 чел. | посетительских мест | 80 / 51 | 690 / 350 | 690 / 314 |
|  | библиотеки всего / 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 21,3 / 11 | 26,9 / 12 | 26,9 / 12 |
| 5.7 | Физкультурно–спортивные сооружения из них: |
|  | плоскостные сооружения – всего / 1000 чел. | га | - | 1,9 / 0,8 | 2,0 / 0,9 |
|  | спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | 146 / 80 | 236 / 80 | 236 / 80 |
| 5.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |
|  | отделения связи | объект | 2 | 5 | 5 |
|  | отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операционных мест | - | 1 / 0,9 | 1 / 1,1 |
|  | организации и учреждения управления суды, юридические консультации, нотариальные конторы, военкомат - всего | объект | 1 | 1 | 2 |
| 5.10 | Конфессиональные объекты |
|  | церковь, часовня | объект | - | 5 | 5 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
|  | Протяженность железнодорожной сети | м | 13 286 | 13 286 | 13 286 |
|  | Протяженность автомобильных дорог – всего: | м | 30 783 | 30 783 | 30 783 |
|  | в том числе: федерального значения | м | 22 550 | 22 550 | 22 550 |
|  | регионального значения | м | 8 233 | 8 233 | 8 233 |
|  | местного значения | м | - | - | - |
|  | Протяженность трубопроводного транспорта (нефтепровод) | м | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
|  | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | железнодорожной | м / га | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | автомобильной | м / га | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |
|  | Водопотребление – всего в том числе: | тыс. м3 / сут | 0,17 | 0,52 | 0,71 |
|  | - на хозяйственно - питьевые нужды | « | 0,23 | 0,37 | 0,32 |
|  | - на производственные нужды | « | 0,40 | 0,89 | 1,03 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | « | 1,48 | 1,92 | 1,92 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л / сут. на чел. | 255 | 451 | 497 |
| 7.2 | Канализация |
|  | Общее поступление сточных вод - всего, в том числе: | тыс. м3 / сут. | 0,10 | 0,51 | 0,70 |
|  | - хозяйственно–бытовые сточные | « | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
|  | - производственные сточные воды | « | 0,20 | 0,63 | 0,83 |
|  | Производительность очистных сооружений | « | - | 0,92 | 0,92 |
| 7.3 | Канализация дождевая |
|  | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс. м3 | - | 2,64 | 2,64 |
|  | Количество талых стоков, поступающих на очистку | « | - | 9,30 | 9,30 |
|  | Производительность очистных сооружений | « | - | 9,30 | 9,30 |
| 7.4 | Электроснабжение |
|  | Источники покрытия электрических нагрузок | МВА | 5,40 | 9,26 | 11,08 |
|  | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт∙ч в год | 7,36 | 18,15 | 21,73 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | « | 5,00 | 12,11 | 15,52 |
|  | на производственные нужды | « | 2,36 | 6,04 | 6,21 |
|  | Потребность в электроэнергии на 1 человека в год | кВт∙ч / год | 4643,53 | 9213,20 | 12700,00 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | « | 3154,57 | 6147,21 | 9877,27 |
|  | - на производственные нужды | « | 1488,96 | 3065,99 | 2822,73 |
|  | Протяженность сетей 35 кВ (с. Нижняя Есауловка) | км | 3154,57 | 6147,21 | 9877,27 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ | км | 1488,96 | 3065,99 | 2822,73 |
| 7.5 | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла, в том числе | млн. гкал / год | 0,027 | 0,034 | 0,045 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | « | 0,021 | 0,026 | 0,032 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | гкал / ч | 2,400 | 3,824 | 5,622 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | « | 9,135 | 11,456 | 14,551 |
|  | Протяженность сетей | км | 2,97 | 5,10 | 9,10 |
| 7.6 | Связь |
|  | Емкость АТС | номеров | 170 | 657 | 735 |
|  | Обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 40 | 100 | 100 |
|  | Протяженность линий связи | км | 65,83 | 79,00 | 88,87 |
|  | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 | 100 |
| 7.7 | Санитарная очистка территории |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | 2 | 2 |
|  | Неорганизованные свалки | « | 4 | - | - |

ЧАСТЬ 4. 	ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Экономические:

Несмотря на резкоконтинентальный климат, территория сельсовета пригодна для проживания и хозяйственной деятельности, что способствует интенсификации территориального освоения. Благодаря тому, что сельсовет входит в зону Красноярской агломерации, автодорожная сеть развита в должной мере. Практически все населенные пункты связаны между собой автодорогами регионального и местного значения. Связь с краевым центром осуществляется по автомагистрале федерального значения М53 «Байкал» и транссибирской железнодорожной магистрале. Эти трассы с востока на запад проходят по территории сельсовета. Расстояние от административного центра сельсовета с. Нижняя Есауловка до краевого центра г. Красноярска 89 км, до районного центра с. Шалинское 8 км, до ближайшей железнодорожной станции Камарчага 4 км.

По состоянию на 2007 г. численность населения Каменского сельсовета составляла -1585 чел. Планируется, что основной прирост численности населения будет обеспечен за счет привлечения населения на планируемый к строительству кирпичный завод, развития личных подсобных  хозяйств и малого бизнеса, а также дальнейшего процветания уже имеющихся сельскохозяйственных производителей ООО «Агрохолдинг Камарчагский» и ООО «Грибы Сибири».

Жилищный фонд и объекты культурно-бытового обслуживания:

Всего в Каменском сельсовете 579 домов, общей площадью 39 652,75 м2. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда по сельсовету, включая ветхое и аварийное жилье, составляет – 25,0 м2 / чел.

Из общего объема существующего жилищного фонда один восьмиквартирный дом в с. Тертеж, общей площадью 480 кв.м. с износом свыше 70%. Остальной жилищный фонд имеет износ менее 70%.

На первую очередь для численности населения 1970 человек, необходимо 41370 м2 жилой площади. С учетом выбытия изношенного жилого фонда необходимо построить 9 809,5 м2 жилья.

В д. Малая Камарчага, д. Сергеевка и с. Тертеж строительство будет осуществляться в существующих границах населенных пунктов, перераспределяя существующий жилой фонд с целью улучшения условий проживания жителей.

Для улучшения социального и культурно-бытового обслуживания населения запланировано строительство новых и реконструкция существующих объектов соцкультбыта. Практически во всех населенных пунктах сельсовета запроектированы административные помещения; клубы; детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты или медпункты; аптеки или аптечные киоски; стадионы или спортивные площадки; магазины; предприятия бытового обслуживания и коммунального хозяйства; пожарный депо.

Производство:

В Каменском сельсовете действуют два крупных предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» и ООО «Грибы Сибири».

Производимая предприятием ООО «Агрохолдинг Камарчагский» продукция реализуется по следующим направлениям: зерно реализуется на территории Манского района местным торговым предприятиям и населению; мясо и мясная продукция реализуется в ближайших городах Красноярск, Железногорск, Сосновоборск; молоко и продукция молочной переработки реализуется через торговую сеть города Красноярск. Данное предприятие является крупнейшим участником проекта в Манском районе по направлению «Ускоренное развитие животноводства». В результате его реализации в 2006 г. модернизированы и технически перевооружены две животноводческие фермы на 400 голов коров. Приобретено животноводческое технологическое оборудование на сумму 4285,2 тыс. руб.

На перспективу предполагается сохранение производственной направленности ООО «Агрохолдинг Камарчагский» со стабильным увеличением объемов производства. Общее увеличение поголовья КРС на первую очередь составит 1900 голов, из них коров – 650 голов.

Общество с ограниченной ответственностью «Грибы Сибири» современный сельскохозяйственный комплекс по выращиванию и переработке грибов – шампиньонов. Уставный капитал общества 12 516,64 тыс. руб., в том числе 5 000 тыс. руб. заемный капитал.

ООО «Грибы Сибири» функционирует на базе бывшего животноводческого комплекса с. Тертеж. Была проведена реконструкция здания животноводческого комплекса (два корпуса) и оборудован один цех по выращиванию грибов и их заморозке площадью 216 кв. м., построен один компостный цех, котельная. В дальнейшем планируется оборудовать второй цех по выращиванию грибов площадью 216 кв. м, а также строительство второго компостного цеха.

За период 2006-2007 г.г. видна положительная динамика деятельности предприятия. Так, увеличился объем производства грибов на 11 тонн, или на 880 тыс. руб. В результате прибыль от реализации увеличилась на 50 тыс. руб. Изменений в численности работников не произошло, однако годовой фонд оплаты труда увеличился на 176 тыс. руб., что свидетельствует о повышении средней заработной платы работников.

Во всех населенных пунктах Каменского сельсовета будет развиваться малый бизнес и личные подсобные хозяйства.

В районе с. Нижняя Есауловка запроектирован: придорожный сервис с АЗС, автомойка в районе существующей застройки;

в д. Малая Камарчага предусмотрена территория придорожного сервиса;

в районе с. Тертеж и д. Тингино предусмотрена территория под строительство кирпичного завода, производительностью до 10 млн. штук кирпича в год на расчетный срок. Численность работников завода на расчетный срок составит 80 человек.

в пос. Ягодный зарезервированы территории под личные подсобные хозяйства и дачные участки жителей г. Уяра.

в с. Тертеж, д. Сергеевка предусмотрено дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств.

Территориальные:

Для повышения эффективности руководства территорией и контроля за ее рациональным использованием, при разработке данного документа были устранены несоответствия между целевым использованием и установленными категориями и упорядочено землепользование на территории сельсовета.

В результате проведенного анализа сложившихся функциональных зон населенных пунктов сельсовета, особенностей использования земель местным населением, а также перспективы развития жилищного, производственного строительства и транспортной инфраструктуры, были выявлены новые границы существующих землепользований.

Площадь Каменского сельсовета осталась без изменений. Включение новых территорий не потребовалось.

Планировочные:

- Обозначено функциональное зонирование территории сельсовета с выделением территории для перспективного развития населенных пунктов и производств; индивидуальных и личных подсобных  хозяйств, малого бизнеса; объектов рекреации и мест для отдыха населения; территорий с ограниченной градостроительной деятельностью и мест для размещения биотермических ям, полигонов ТБО.

- Определено направление развития и модернизации инженерной и транспортной инфраструктур (определены места для размещения новых водозаборных и очистных сооружений); разработаны инженерные решения по теплоснабжению; электроснабжению; связи; обустройству существующих и проектируемых дорог).

- Существующая система расселения сохраняется. Закреплено местоположение населенных пунктов сельсовета: с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный с обозначением направлений перспективного развития селитебных и производственных зон, с выделением первой очереди строительства. Определены новые границы населенных пунктов.

- Прописан соответствующий режим использования территории:

1. В границах водоохранных и прибрежных защитных полос р. Есауловка и ее притоков речек Камарчага, Тертеж, Тингина, Малая Таргинка, в соответствии с Водным кодексом РФ.

2. В границах санитарно-защитных зон производственных предприятий и объектов коммунального хозяйства в соответствии с санитарными нормами.

- Проектом предлагается использование и развитие природных факторов территории сельсовета (водных акваторий р. Есауловка, Камарчага, Тертеж, Тингина, Малая Таргинка, искусственных водоемов, естественных лесных массивов).

- Запроектирована одна на сельсовет биотермическая яма и два полигона твердых бытовых отходов.

Водоснабжение и канализация:

Водоснабжение

На I очередь строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: скважины (в том числе  резервные скважины), водонапорные башни. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. В с. Нижняя Есауловка дополнительно проектируются насосная станция II подъема и 2 резервуара для воды.

Канализация

На I очередь строительства централизованная канализация  проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы. На I очередь строительства проектируются  станции биологической очистки сточных вод, за исключением д. Малая Камарчага и д. Тингино. Стоки из выгребов д. Малая Камарчага вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Нижняя Есауловка, а из д. Тингино – в с. Тертеж. Для производственных стоков из молочных блоков и убойного цеха с. Нижняя Есауловка проектируются свои канализационные очистные сооружения, откуда стоки поступают на станцию биологической очистки сточных вод села.

Дождевая канализация

На I очередь строительства проектируются пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов за исключением п. Ягодный. Так как селитебная территория поселка менее 20 га и имеет свой выпуск, то поверхностные сточные воды с территории п. Ягодный сбрасываются в реку Есауловка без очистки.

Перечень сооружений и сетей по водоснабжению, бытовой и дождевой канализации приведен в таблице 48.

Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

Таблица  48

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва |
| --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |
|  | с. Нижняя Есауловка |  |
| 1 | Скважина глубиной 100 м, объект | 6 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 6 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 35 м3/час, объект | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 150 м3, объект | 2 |
| 5 | Водонапорная башня объемом 50 м3 высотой 15 м | 1 |
|  | д. Малая Камарчага |  |
| 9 | Скважина глубиной 100 м, объект | 1 |
| 10 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 1 |
| 11 | Водонапорная башня объемом 150 м3 высотой 15 м, объект | 1 |
|  | д. Сергеевка |  |
| 12 | Скважина глубиной 100 м, объект | 1 |
| 13 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 1 |
| 14 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 24 м, объект | 1 |
|  | с. Тертеж |  |
| 6 | Скважина глубиной 100 м, объект | 2 |
| 7 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 2 |
| 8 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 24 м, объект | 1 |
|  | д. Тингино |  |
| 15 | Скважина глубиной 100 м, объект | 3 |
| 16 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 3 |
| 17 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 15 м, объект | 1 |
|  | п. Ягодный |  |
| 18 | Скважина глубиной 100 м, объект | 2 |
| 19 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект | 2 |
| 20 | Водонапорная башня объемом 200 м3 высотой 18 м, объект | 1 |
|  | Канализация |  |
|  | с. Нижняя Есауловка |  |
| 21 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут | 1 |
|  | д. Сергеевка |  |
| 22 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 50 м3/сут | 1 |
|  | с. Тертеж |  |
| 23 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут | 1 |
|  | п. Ягодный |  |
| 24 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 25 м3/сут | 1 |
|  | Дождевая канализация |  |
|  | с. Нижняя Есауловка |  |
| 25 | Пруды - отстойники емкостью 4200 м3, объект | 1 |
|  | с. Тертеж |  |
| 26 | Пруды - отстойники емкостью 1500 м3, объект | 1 |
|  | д. Малая Камарчага |  |
| 27 | Пруды - отстойники емкостью 1500 м3, объект | 1 |
|  | д. Сергеевка |  |
| 28 | Пруды - отстойники емкостью 800 м3, объект | 1 |
|  | д. Тингино |  |
| 29 | Пруды - отстойники емкостью 1300 м3, объект | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЯ